# Caiet de sarcini

# Lucrări de betonare a străzii Gheorghe Ureghe din or. Cimișlia

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic. | m3 | 19,5000 |
| 2 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km. (Asfalt uzat) | t | 44,8500 |
| 3 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material. | 100m2 | 3,9000 |
| 4 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv. | 100m2 | 3,9000 |
| 5 | RpDB27C | Inlocuit borduri de piatra pentru trotuare cu dimensiuni de 20 x 25 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm. (Asezarea bordurilor existente pe profil nou) | m | 200,0000 |
| 6 | TsJ05B | Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum. (Pelicula polietilena dubla) | m2 | 390,0000 |
| 7 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. (100x100 gr. min 4mm) | kg | 780,0000 |
| 8 | DC05A | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm. | m2 | 390,0000 |
| 9 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri. | m | 70,0000 |
| 10 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm | m | 70,0000 |