| Supraeteajarea la cladirea existenta al IMSP SCM ''Sfinta Treime'' mun. Chisinau N11/23-1- SA (ETAPA I) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-2

Solutii arhitecturale (marca SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (foi de ardezie) | m2 | 37,500 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 13,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,750 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 37,500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,375 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,375 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,125 |
| 3 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 37,500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 10,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,125 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,625 |
| 4 | RpCP45A | Demontarea portilor metalice | kg | 250,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 7,500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7,500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,250 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,750 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,250 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 10,100 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,121 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,121 |
| 6 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (parapet din tabla zincata) | m | 114,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 10,260 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,700 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,140 |
| 7 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 420,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 197,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 25,200 |
| 8 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment | m2 | 420,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 63,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 63,000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 21,000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 16,800 |
| 9 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) | m3 | 84,000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 85,680 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,680 |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 23,520 |
| 10 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea zidariei din caramida) | m3 | 58,800 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 26,460 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 205,800 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 7,056 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4,704 |
| 11 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm | m3 | 14,800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 185,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 78,736 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,296 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,960 |
| 12 | TrB22F3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0-0,5 t | t | 33,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,200 |
|  | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 4,290 |
| 13 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 190,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 205,200 |
| 14 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 190,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 85,500 |
| 15 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 223,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 83,625 |
|  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |
|  |  | 2. Pereti |  |  |  |
| 16 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare " Sandwich tip PIR -150 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. | m2 | 325,420 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 406,775 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 39,050 |
|  | 2811236304903150 | Panouri "Sandwich tip PIR" -150 mm (peretre) | m2 | 341,886 |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 1 072,584 |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 1 005,548 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 1 005,548 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 58,657 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 32,542 |
| 17 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 500,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 375,000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,150 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,050 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,150 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,060 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,500 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 2 250,000 |
|  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  | 3. Acoperisul plat |  |  |  |
| 18 | CE17A | Strat bariera contra vapori 1,5 -2 mm | m2 | 439,400 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 87,880 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,970 |
|  | 26821326004651 | Strat bariera contra vapori 1,5 -2 mm | m2 | 520,469 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 5 430,984 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,394 |
| 19 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat -150 mm | m2 | 439,400 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 30,758 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 21,970 |
|  | 2670112204002150 | Placi polistire extrudat - 150 mm | m2 | 454,911 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,758 |
| 20 | IzF11B | Strat termoizolant la pardosea, executat cucimentoplast (0,,,,200 mm) | m3 | 43,940 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 70,743 |
|  | 28731220054002 | Cimentoplast | m3 | 45,698 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 12,303 |
| 21 | IzF18C k=1.67 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (50 mm) | m2 | 439,400 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 256,829 |
|  | 2664102102018150 | Mortar ciment M150 | m3 | 22,014 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 7,338 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 15,410 |
| 22 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR4,150*150) | kg | 593,200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 14,830 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,966 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 599,132 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,966 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,932 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 177,960 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,356 |
| 23 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Technoelast EPP - 4 mm, Technoelast EKP - 4.2 mm) | m2 | 439,400 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 197,730 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 101,062 |
|  | 268213260047013 | Membrane bituminoase Technoelast EKP - 4,2 mm | m2 | 530,575 |
|  | 268213260047012 | Membrane bituminoase Technoelast EPP - 4 mm | m2 | 530,575 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 276,822 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 87,880 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 26,364 |
|  |  |  | Total Acoperisul plat |  |  |
|  |  | 4. Timplaria |  |  |  |
| 24 | CK57E | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi | m2 | 110,960 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 156,798 |
|  | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 110,960 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 721,240 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 279,619 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 292,934 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 71,014 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 21,193 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,296 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 18,131 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 11,773 |
| 25 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (b=300 mm) | m | 68,800 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 22,016 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,504 |
|  | 27431235490265300 | Glafuri exterioare din aluminiu ferestre (b=300 mm) | m | 68,800 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 275,200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,688 |
| 26 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1300*2400) | m2 | 3,120 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 2,964 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,343 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 3,120 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 12,480 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,716 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,602 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,872 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,120 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,062 |
|  |  |  | Total Timplaria |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |