| Specificaţii tehnice (F4.1) |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |
| Numărul procedurii de achiziție: |
| Denumirea licitaţiei: achiziționarea utilajului tehnologic |
| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lotul 1 |
| 42900000-5 |  | Presă de balotat electro-hidraulică pentru plastic/carton | Anul fabricatiei 2023, 2024, Presa de balotat compatibila cu euro paleti Tip incarcare: Manual Puterea de presare (minimum): 20 tons (180 (kN)) Capacitate minima de presare: 3 tone/zi Sistem de legare a balotului: 3 sau 4 funii din plastic sau sarma Presa trebuie sa fie dotata cu sensor de instabilitate a plitei de presare. (pentru evitarea deteriorarii pistoanelor Sensor de detectare a suprasarcinii pentru Sistema de presare (electric si hidraulic Sensor de detectare a pozitiei corecte a usii. Asigurat cu sistem antiexpansiune Sistem automat de evacuare a balotului Operare simpla. Pentru un nivel inal de Securitate se solicita ca in procesul de operare ambele maini sa fie implicate in procesul de operare Finisaj extern: standard Posibilitatea de a putea fi reamplasat cu ajutorul stivuitorului Service manual Service-centru in Republica Moldova obligatoriu Minimum 24 luni garantie Timp maxim de livrare: 120 zile Vanzatorul trebuie inspecteze si testeze echipamentul la locul de livrare, asiguranduse ca echipamentul functioneaza conform destinatiei directe. Orice neconformitate va fi inlaturata in cel mai scurt timp posibil. Vanzatorul va furniza informatia necesara pentru persoanele care vor opera echipamentul, inclusive si masurile de securitate | 30.06.2024 |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________