CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   ООО

2. Organizatorul procedurii de achiziţie ООО

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia casei de cultura din s. Mateuti, r-nul Rezina. №535-1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Valoarea utilajului |
| 1 | Pret din piata | Огнетушитель ОВП-01.10 | buc | 36,000 |
| 2 | Antoval-Gaz | Задвижка 30ч906бр д80мм с эл. прив. | buc | 2,000 |
| 3 | Romstal | Шаровой водозатвор д80мм | buc | 2,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |
| 4 | SD09D | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 80 mm Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,035 | buc | 4,000 |
| 5 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,030 | buc | 2,000 |
|  |  | 3. Lucrari sanitare |
|  |  | 3.1. Система В1 |
| 6 | SD17A | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Пожарный кран д65мм Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,020 | buc | 18,000 |
| 7 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , Вентиль 15б1бк d 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 5,000 |
| 8 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare. Вентиль 15б1бк d 1" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 2,000 |
| 9 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Клапан обратный д 1" тип 601Danfoss Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 1,000 |
| 10 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" /Шаровый кран / Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 22,000 |
| 11 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" /Шаровый кран / Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 4,000 |
| 12 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" /Шаровый кран / Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 2,000 |
| 13 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Трехход. кран д 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 1,000 |
| 14 | SD09D | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, /Задвижка 30ч6бр д 80 mm / Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,035 | buc | 6,000 |
| 15 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de 15 mm Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu etc)=1,010 | buc | 1,000 |
| 16 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | buc | 1,000 |
| 17 | SA03H | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 80х3,5mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,015 | m | 170,000 |
| 18 | SA03G | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,015 | m | 25,000 |
| 19 | SA03C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,025 | m | 2,000 |
| 20 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 2,000 |
| 21 | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 195,000 |
| 22 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PE-Xc-AL d 16x2mm | m | 10,000 |
| 23 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PE-Xc-AL d 20x2mm | m | 40,000 |
| 24 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PE-Xc-AL d 26x3mm | m | 30,000 |
| 25 | SA17G | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, PE PN10 d90 mm | m | 6,000 |
| 26 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 86,000 |
| 27 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 40,000 |
| 28 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Гофротруба защитная д16мм Materiale marunte=1,000 | m | 4,000 |
| 29 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Гофротруба защитная д20мм Materiale marunte=1,000 | m | 14,000 |
| 30 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Гофротруба защитная д26мм Materiale marunte=1,000 | m | 4,000 |
| 31 | SB09A | Piesa de legatura din material plastic Патрубок d16x1/2'' | buc | 5,000 |
| 32 | SB09A | Piesa de legatura din material plastic Патрубок d16x3/4'' | buc | 2,000 |
| 33 | SB09A | Piesa de legatura din material plastic Угольник PE-X-AL d16x3/8'' | buc | 14,000 |
| 34 | SB09A | Piesa de legatura din material plastic Угольник PE-X-AL d16x1/2'' | buc | 10,000 |
| 35 | SB09A | Piesa de legatura din material plastic Угольник PE-X-AL d20x3/4'' | buc | 10,000 |
| 36 | SB09A | Piesa de legatura din material plastic Угольник PE-X-AL d26x3/4'' | buc | 3,000 |
| 37 | SB09A | Piesa de legatura din material plastic Тройник PE-X-AL d20x3/4'' | buc | 2,000 |
| 38 | SB09A | Piesa de legatura din material plastic Тройник PE-X-AL d16x3/4'' | buc | 10,000 |
| 39 | SB09A | Piesa de legatura din material plastic Тройник PE-X-AL d16x1/2'' | buc | 14,000 |
| 40 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 73,000 |
| 41 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр тип У222 д25мм Danfoss Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010 | buc | 1,000 |
| 42 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец стал. приварной д80мм Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050 | buc | 20,000 |
|  |  | 3.2. Система Т3 |
| 43 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" /Шаровый кран / Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 2,000 |
| 44 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" /Шаровый кран / Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 4,000 |
| 45 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" /Шаровый кран / Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 6,000 |
| 46 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , Вентиль 15б1бк д20мм Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 1,000 |
| 47 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , Вентиль 15б1бк d 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 4,000 |
| 48 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , Обратный клапан d3/4" тип 601 Danfoss Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 1,000 |
| 49 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PE-Xc-AL d 16x2mm | m | 10,000 |
| 50 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PE-Xc-AL d 20x2mm | m | 77,000 |
| 51 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PE-Xc-AL d 26x3mm | m | 40,000 |
| 52 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 127,000 |
| 53 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 20,000 |
| 54 | SB09A | Piesa de legatura din material plastic Патрубок d16x1/2'' | buc | 4,000 |
| 55 | SB09A | Piesa de legatura din material plastic Патрубок d20x3/4'' | buc | 3,000 |
| 56 | SB09A | Piesa de legatura din material plastic Угольник PE-X-AL d26x1'' | buc | 6,000 |
| 57 | SB09A | Piesa de legatura din material plastic Угольник PE-X-AL d20x3/4'' | buc | 14,000 |
| 58 | SB09A | Piesa de legatura din material plastic Угольник PE-X-AL d16x1/2'' | buc | 6,000 |
| 59 | SB09A | Piesa de legatura din material plastic Угольник PE-X-AL d16x3/8'' | buc | 14,000 |
| 60 | SB09A | Piesa de legatura din material plastic Тройник PE-X-AL d20x3/4'' | buc | 7,000 |
| 61 | SB09A | Piesa de legatura din material plastic Тройник PE-X-AL d16x1/2'' | buc | 10,000 |
| 62 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Гофротруба защитная д16мм Materiale marunte=1,000 | m | 3,000 |
| 63 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Гофротруба защитная д20мм Materiale marunte=1,000 | m | 8,000 |
| 64 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Гофротруба защитная д26мм Materiale marunte=1,000 | m | 13,000 |
| 65 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex A д28x7.5мм Materiale marunte=1,000 | m | 28,000 |
| 66 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex A д22x7.5мм Materiale marunte=1,000 | m | 38,000 |
| 67 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de 15 mm Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu etc)=1,010 | buc | 1,000 |
|  |  | 3.3. Система К1 |
| 68 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, РАУ-ПП-1221 d100 mm REHAU Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000 | m | 70,000 |
| 69 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, РАУ-ПП-1221 d 50 mm REHAU | m | 20,000 |
| 70 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 9,000 |
| 71 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 15,000 |
| 72 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, /Противопож. манжета/ д 110 mm | buc | 5,000 |
| 73 | SD07I | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , Клапан возд. д 100мм HL900N Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,015 | buc | 4,000 |
| 74 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, Отвод d50 mm РАУ-ПП-1221 REHAU | buc | 20,000 |
| 75 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, Отвод d100 mm РАУ-ПП-1221 REHAU | buc | 20,000 |
| 76 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, Тройник d100х100 mm РАУ-ПП-1221 REHAU | buc | 21,000 |
| 77 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, Тройник d100х50 mm РАУ-ПП-1221 REHAU | buc | 11,000 |
| 78 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, Тройник d50х50 mm РАУ-ПП-1221 REHAU | buc | 3,000 |
| 79 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, Заглушка d100 mm РАУ-ПП-1221 REHAU | buc | 7,000 |
| 80 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, Патрубок d100х50 mm РАУ-ПП-1221 REHAU | buc | 2,000 |
| 81 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare,Крестовина двухплос. d100x100 mm РАУ-ПП-1221 REHAU | buc | 3,000 |
| 82 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, Ревизия d100 mm РАУ-ПП-1221 REHAU | buc | 2,000 |
| 83 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050 | buc | 16,000 |
| 84 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020 | buc | 14,000 |
| 85 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 14,000 |
| 86 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm HL317 Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,010 | buc | 4,000 |