CAIET DE SARCINI

cu privire la soluția VDI - Virtual Desktop Infrastructure

pentru necesitățile interne de operare și procesare date

Obiectul achiziției – Soluție VDI la cheie.

|  | Obiectul achiziției | Cantitate | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Soluție VDI | 1 | Include dar nu se limitează la componentele : Infrastructura de Server (Hardware); Terminale utilizatori – cantitatea 80 buc. (Hardware) Componenta Software, licențe Conform cerințelor descrise în capitolele C1; C2; C3; C4 |

C1 – Cerințe generale

1.	Soluția furnizată trebuie livrată cu toate licențele și componentele incluse, reprezentând o soluție complet funcțională;

2.	Toate componentele soluției trebuie să aibă o redundanță încorporată pentru disponibilitate ridicată;

3.	Soluția trebuie sa includă toate licențele necesare funcționării;

4.	Soluția trebuie să ofere posibilitatea de extindere pe orizontală prin extindere de componente și licențe fără a impune înlocuirea câtorva componente;

5.	Soluția trebuie să cuprindă partea centrală de stocare și procesare precum si partea locală (stația client);

6.	Soluția trebuie să ofere mecanisme native de asigurare a securității datelor prin canalele de comunicații;

7.	Soluția trebuie să includă garanție hardware și software precum și suport tehnic de la vendor pentru o perioadă de minim 3 ani.

8.	Ofertantul va asigura că soluția livrată este una certificată/aprobată/validată de vendorul soluției VDI.

9.	Soluția propusă trebuie să funcționeze la parametrii de calitate solicitați de beneficiar;

10.	Ofertantul va asigura instruirea specialiștilor privind utilizarea și exploatarea soluției livrate.

C2 : Cerințe față de soluția de virtualizare a stațiilor de lucru(VDI)

- Soluția trebuie sa includă întreaga stivă ce va permite virtualizarea stațiilor de lucru;

- Soluția trebuie sa includă toate licențele necesare bunei funcționări;

- Soluția trebuie sa includă componentele de gestionare centralizată a mediului de virtualizare;

- Soluția trebuie să includă componentele de gestionare centralizată a componentei VDI;

- Componenta de virtualizare trebuie să ofere posibilitatea de distribuire automată a instanțelor de VDI în dependență de încărcătura nodului fizic (server);

- Soluția trebuie să asigure o capacitate de cel puțin 100 de utilizatori simultan;

- Soluția trebuie să ofere posibilitatea de criptare nativă a conexiunii;

- Soluția trebuie să includă componentele necesare întru asigurarea funcționării stațiilor virtualizate pe sistemul de operare Windows 10;

- Soluția de gestionare centralizată a stațiilor de tip VDI trebuie să includă posibilitatea de gestionare a profilurilor utilizatorilor, a caracteristicilor stațiilor de lucru (inclusiv scalarea resurselor disponibile pentru stații), definirea multiplelor tipuri de stații de lucru alocate la diferite grupuri de utilizatori;

- Soluția de gestionare centralizată a stațiilor de tip VDI trebuie să includă posibilitatea de alocare a spațiului de stocare de tip persistent către utilizatori;

- Soluția de gestionare centralizată a stațiilor de tip VDI trebuie să includă posibilitatea definire a politicilor de securitate la nivel de grup și stație individuală;

- Soluția de gestionare centralizată a stațiilor de tip VDI trebuie să includă posibilitatea de utilizare a USB porturi la nivel local (stația Client);

- Soluția de gestionare centralizată a stațiilor de tip VDI trebuie să includă posibilitatea de alocare la cerere (on-demand) a unei noi stații de lucru, autentificarea utilizatorului în mediul gestionat de soluție fiind considerată drept moment de solicitare a unei stații. Timpul de alocare a unei noi stații de lucru nu trebuie să depășească 5 minute;

- Soluția de gestionare centralizată a stațiilor de tip VDI trebuie să includă posibilitatea de gestionare ”inteligentă” a stațiilor de lucru, prin menținerea unui număr definit de stații în regim pornit și a unui număr definit de stații în regim oprit;

- Soluția de gestionare centralizată a stațiilor de tip VDI trebuie să includă posibilitatea de integrare cu  serviciile Active Directory;

- Soluția trebuie să includă securizarea stațiilor de lucru utilizînd un produs de tip antivirus;

- Soluția trebuie să includă suita de Microsoft Office (Word,Excel) pentru fiecare stație VDI;

- Soluția trebuie să ofere mecanisme native de asigurare a securității datelor prin canalele de comunicații;

- Ofertantul va asigura ca soluția livrată este una certificată/aprobată/validată de vendorul soluției VDI;

- Soluția propusă trebuie să funcționeze la parametrii de calitate solicitați de beneficiar;

C3 : Cerințe față de stația client (terminal)

- Ofertantul va asigura livrarea a 80 terminale, de un singur brand, compatibile cu soluția livrată.

- Terminalul va include cel puțin:

- Unitatea de procesare;

- Monitor – min 22”, 1920x1080;

- Keyboard EN-RU - cable connectivity;

- Mouse- cable Connectivity;

- Kit de instalare(conectoare, cabluri, prelungitor 4p-3m, fixator pentru unitate de procesare pe monitor, etc);

- Cerințe față de unitatea de procesare:

- Small Factory

- USB ports – 2 porturi disponibile, nu includ porturile Keyboard si Mouse;

- 1Gbps Ethernet – RJ45

- Audio ports

C4 : Cerințe față de componentele Hardware ale unității centrale de procesare.

- Soluția furnizată trebuie livrată, instalată si testată, reprezentând o soluție complet funcțională la cheie.

- Toate componentele soluției trebuie să aibă o redundanță încorporată pentru disponibilitate ridicată.

- Forma de fabricație pentru toate componentele soluției trebuie să fie montabile în rack-uri de 19".

- Disponibilitatea furnizată pentru întreaga soluție trebuie să fie de 99,95% sau mai mare.

- Soluția trebuie să furnizeze o funcționalitate nativă de recuperare in caz de dezastru pentru componentele de stocare, procesare și rețea.

- Soluția trebuie să utilizeze virtualizarea CPU, RAM, spațiu de stocare, lățime de bandă / rețea.

- Numărul total de nuclee fizice trebuie să fie de cel puțin 96, cu minimum 12 nuclee pe procesor și minimum 2 procesoare per unitate de server.

- Cantitatea memoriei operative(RAM)  trebuie să fie de cel puțin 1000GB, cu o posibilitate de extindere de cel puțin 3000GB.

- Toate serverele trebuie sa includă cel puțin 4 interfețe fizice a cîte 10GB. Aceste interfețe nu includ interfețele de management.

- Toate serverele trebuie sa fie dotate cu componente hardware specializate tehnologiei VDI ce asigura funcționarea a cel puțin 120 de utilizatori simultani in rezoluție 1920x1080.

- Soluția trebuie să includă spațiu util de cel puțin 8TB de tip SSD in RAID5 sau similar.

- Soluția trebuie sa includă spațiu util de cel puțin 10TB de tip SATA/SAS în RAID5 sau similar.

- Soluția trebuie să asigure dublarea conexiunilor pentru toate componentele incluse.

- Soluția trebuie să includă componenta de agregare, de tip Top of Rack, a conexiunilor fizice a tuturor componentelor hardware incluse în soluție.

- Soluția de agregare trebuie să fie una redundantă, dublată și să asigure cu mecanisme native de balansare a traficului de rețea.

- Componenta de agregare trebuie să corespunda următoarelor cerințe:

- Min 24 x 10 GE SFP+;

- 2 PSU;

- Full Layer2 Functionality;

- Wire Speed switching;

- Support Multi-chassis portchannel;