DOCUMENTAŢIA STANDARD Obiectul achiziţiei: Autoturism _________________________________ Cod CPV: 34113100-3 Denumirea: Î. M. „Parcul Urban de Autobuze”

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantita-tea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 34113100-3 | Autoturism | Buc. | 1 | Date tehnice Nr. de uși – 5 Motor – benzină Nr. cilindri motor – 4 Capacitate motor – 1,6 L Putere motor – min. 116 CP Cuplu motor – min. 156 Nm Sist. de alim. cu comb. – injecție multipunct Cutie de viteze – mecanică în 5 trepte Servodirecție – pinion și cremalieră Frîne față – discuri ventilate spate – discuri Suspensie față – tip MacPherson spate – punte rigidă cu arc elicoidal Anvelope – 215/60 R16 Masa proprie – max. 1 075 kg Masa totală – max. 1730 kg Viteză maximă – max. 180 km/h Norma de poluare – min. Euro 5 Consum de combustibil – Ciclu urban – max. 7,2 L Ciclu extra-urban – max. 5,5 L Ciclu mixt – 6,0 L Tracțiune – 2WD Dimensiuni – Lungime – 4100-4200 mm Lățime – 1750-1800 mm Înălțime – 1550-1650 mm Ampatament – 2450-2550 mm 20. Rază de virare – max. 5,2 m 21. Garda la sol – min. 185 mm 22. Nr. de locuri – 5 23. Volum portbagaj – Cu bancheta ridicată – min. 375 L Cu bancheta culcată – min. 710 L 24. Volum rezervor carburant – min. 45L 25. An fabricație – 2020-2021 (automobile nou, fără parcurs.) Dotări minime Vopsea metalizată culoarea alb sau argintiu Servodirecție asistată Aer condiționat cu reglare manual Închidere centralizată Jante oțel cu capace 215/60 R16 Perne de siguranță min. 7 buc. Geamuri față acționate electric Oglinzi retrovizoare exterioare acționate electric Scaune față cu încălzire Volan reglabil pe înălțime și adîncime Tapițerie scaune din material textile Scaun șofer reglabil pe înălțime Indicator viteză medie, comsum combustibil, temperatură exterioară Audio+CD+MP3+USB+Bluetooth Sisteme ABS, EBD, ESP Faruri halogen multireflector Faruri cu lumină de zi DRL Garanție pentru autoturism – 3 ani sau 100.000 km parcurși Set covorașe în salon și un set tehnic |
| Valoarea estimativă totală – 240 000,00 lei |

## Pregătirea ofertelor

| 3.1. | Oferte alternative: | nu vor fi acceptate |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | Garanţia pentru ofertă: | Nu se cere |
| 3.4. | Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi: | __2013_____ [ediția aplicabilă] |
| 3.5. | Termenul de livrare: | 45 zile de la semnarea contractului |
| 3.6. | Locul livrării bunurilor: | Î. M. „Parcul Urban de Autobuze”, str. Sarmizegetusa, 51 |
| 3.7. | Metoda și condițiile de plată vor fi: | Bunurile se vor achita în termen 30 de zile după prezentarea facturii fiscale |
| 3.8. | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | 30 de zile |
| 3.9. | Ofertele în valută străină: | nu se acceptă |
| Depunerea și deschiderea ofertelor |
| 4.1 | Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este: |  |  |
|  |  | SIA RSAP |  |
| 4.2. | Termenul limită de depunere a ofertelor este: | Informația o găsiți în SIA RSAP |  |
| 4.3. | Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”). |  | Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP |
| Evaluarea și compararea ofertelor |
| 5.1. | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | lei MD |
|  | Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | BNM |
|  | Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | Data deschiderii ofertelor |
| 5.2. | Modalalitatea de efectuare a evaluării: | pe un singur lot |
| Adjudecarea contractului |
| 6.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | Se va aplica criteriul de avaluare: cel mai mic preț |
| 6.2. | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): | Nu se cere |
| 6.5. | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către organizatorul procedurii, de la remiterea acestuia spre semnare: | 10 zile |

Conducătorul grupului de lucru: ________________________________

| CAPITOLUL II FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI |
| --- |
| Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. |
| Formular | Denumirea |
| F3.1 | Formularul ofertei |

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] Data depunerii ofertei: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Anunț de participare Nr.: ______________________________ Către: ____________________________________________ [numele deplin al organizatorului procedurii] ________________________________________________________ declară că: [denumirea ofertantului] Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. ___________________________________________________________. [introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc] ____________________________________________________________ se angajează să [denumirea ofertantului] furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri _______________________ ________________________________________________________________________. [introduceţi o descriere succintă a bunurilor] Suma totală a ofertei fără TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] Suma totală a ofertei cu TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de 30 zile, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade; În cazul acceptării prezentei oferte, ____________________________________________ [denumirea ofertantului] se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică. Semnat:________________________________________________ [semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] Nume:_________________________________________________ În calitate de: ___________________________________________ [funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei] Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ________________________________________________ Data: “___” _____________________ 20__

|  |  | Specificaţii tehnice (F4.1) |
| --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către organizatorul procedurii – în coloanele 1, 2, 6, 8] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Denumirea procedurii de achiziție: |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| 34113100-3 | Autoturism |  |  |  | Conform specificației depline solicitate în anunț |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ Specificații de preț (F4.2) [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către organizatorul procedurii – în coloanele 1,2,3,4,9] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Denumirea procedurii de achiziție: Cod CPV Denumirea bunurilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bunuri 34113100-3 Autoturism Buc. 1 45 zile de la semnarea contractului Total lot 1 Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ |