Specificație tehnică

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Excavatoare |  |  |  |
| Lot.1 | 43262100-8 | Mini-excavator | unit | 3 | Anul fabricării 2023; Starea tehnică – Nou; Greutatea de lucru – nu mai mică de 2800 kg; Adâncimea de săpare – nu mai puțin de 2,7 m; Înălțimea de săpat – nu mai puțin de 4 m; Înălțimea de descărcare – nu mai puțin de 3 m; Raza de lucru – nu mai mică de 4,5 m; Lungimea brațului – nu mai mică de 2 m; Motor cu putere – nu mai mică de 16,5 kW; Rezervor de combustibil – nu mai mic de 55 l; Pe șenile din cauciuc (250 mm); Lama buldozerului – nu mai mică de 1550 mm; Complectat cu 2 cupe: 300 și 600 mm; Cabină de tip închis, dotată cu încălzire și ventilare; Cabină certificată cu sistem POPS/FOBS (protejată la răsturnare și la căderea obiectelor); Computer de bord; Sistem de semnalizare; Manual de utilizare și exploatare; Dotat cu echipamente de fabrică, trusă cu instrumente; Garanția nu mai puțin de 12 luni; Ofertantul câștigător va suporta toate cheltuielile aferente transportării și livrării/ la punctul de păstrare indicat de autoritatea contractantă. |
| Lot.2 | 43262100-8 | Excavator pe pneuri | unit | 1 | Anul fabricării 2023; Starea tehnică – nou; Volumul cupei - nu mai mic de 0,9 m3; Greutatea de lucru – nu mai mică de 19 tone; Adâncimea de săpare – nu mai puțin de 5m; Înălțimea de descărcare – nu mai puțin de 6 m; Volumul rezervorului de combustibil – nu mai mic 280 l; Motor – diesel, cu 6 cilindri; Puterea motorului - nu mai mic de 120KWT/165c.p.; Manual de utilizare și exploatare; Dotat cu echipamente de fabrică, trusă cu instrumente; Termenul de garanție - nu mai mic de 12 luni; Ofertantul câștigător va suporta toate cheltuielile aferente transportării și livrării/ la punctul de păstrare indicat de autoritatea contractantă. |
| Lot.3 | 43262100-8 | Excavator pe șenile | unit | 1 | Anul fabricării 2023; Starea tehnică – nou; Volumul cupei - nu mai mic de 1,1 m3; Greutatea de lucru – nu mai mică de 21 tone; Adâncimea de săpare – nu mai mică de 6,5 m; Înălțimea de săpat – nu mai mică de 9 m; Înălțimea de descărcare – nu mai puțin de 6,5 m; Volumul rezervorului de combustibil – nu mai mic 350 l; Motor – diesel; Puterea motorului - nu mai mică de 120 KWT/175c.p.; Manual de utilizare și exploatare; Dotat cu echipamente de fabrică, trusă cu instrumente; Termenul de garanție - nu mai mic de 12 luni; Ofertantul câștigător va suporta toate cheltuielile aferente transportării și livrării/ la punctul de păstrare indicat de autoritatea contractantă. |

Lot.1 Suma estimativă cu TVA: 2 789 000,00  lei

Suma estimativă fără TVA:2 324 166,67  lei

Lot.2 Suma estimativă cu TVA: 2 214000,00 lei

Suma estimativă fără TVA: 1 845 000,00 lei

Lot.3 Suma estimativă cu TVA: 2 205000,00 lei

Suma estimativă fără TVA: 1 837 500,00 lei

Total cu TVA: 7 208 000,00 lei

Total  fără TVA: 6 006 666,67 lei

Șef direcţie administrare rezerve de stat									Nichifor IONCU