| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2022 Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea pompei de condens a turbinei nr.1 CET Sursa nr.1 |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Pompă de condens |  |  |  | Tipul pompei – KcB 125-140-1 sau echivalentul Debitul nominal, G - 125 m3/h Înălțimea de pompare, H - 140 m (coloană H2O) Frecvența de turații - 2940 rot/min Puterea pompei - 63,5 kW Temperatura fluidului de lucru - 10 ÷ 140 ºС Presiunea la aspirație (minimală)- 2,1 m (coloană H2O) Presiunea la aspirație (maximală) - 4 kgf/cm2 Randamentul pompei - 73 % Termenul de garanție – minim 24 luni. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 400000,00 |

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________