| Reparatia capitala a imobilelor cu nr. cadastrale 0100522.477.01; 0100522.477.02 in vederea redeschiderii gimnaziului nr. 52 din str. Cornului, 10 mun.Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 01/220102A

Gimnaziului nr.52. Bloc A. Lucrari generale de constructie. (Marca С).

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Сonsolidarea peretilor exterior |  |  |  |
| 1 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (4 Bp pas 100x100; 8AI, ГОСТ5781-82*, l=190 - 32,0 kg) | kg | 430,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 17,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,15 |
|  | 287312200414 | Plase sudate 4 Bp pas 100x100 | kg | 434,30 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 32,035 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,30 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 129,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,258 |
| 2 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.3 cm) | m2 | 217,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 303,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 65,10 |
|  | 2664102102015 | Mortar ciment 150-T(pt.informatie) | m3 | 5,208 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,868 |
| 3 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150 | m2 | 217,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 43,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,02 |
|  | 2664102102015 | Mortar ciment 150-T(pt.informatie) | m3 | 2,604 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,434 |
|  |  |  | Total Сonsolidarea peretilor exterior |  |  |
|  |  | 2. Scara metalica Sc1 |  |  |  |
| 4 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 1,80 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 5,58 |
| 5 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 0,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,688 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,08 |
| 6 |  | Fundatie monolita Fm4 (2 buc), Fm5 (1 buc) |  |
| 7 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3,5 | m3 | 0,21 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8085 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1365 |
|  | 2663102100907 | Beton marfa clasa B 3,5 | m3 | 0,2174 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0212 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0525 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,084 |
| 8 |  | Bulon 0.9. М24х1000 | buc | 4,00 |
|  | 25845120241 | Bulon 0.9.М24х1000 | buc | 4,00 |
| 9 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B15 | m3 | 0,99 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4155 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,396 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200 | m3 | 1,0249 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,594 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2475 |
| 10 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 6,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9375 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 6,5625 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0312 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,875 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,875 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,1875 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,3125 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,50 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,625 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0219 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0031 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,75 |
| 11 |  | Nodul "A" (2 buc.) |  |  |
| 12 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.5 cm) | m2 | 0,32 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,192 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,032 |
|  | 2664102102024 | Mortar ciment M 150 T(pt.informatie) | m3 | 0,0106 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0096 |
| 13 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | 0,32 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,128 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0256 |
|  | 2664102102024 | Mortar ciment M 150 T(pt.informatie) | m3 | 0,007 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0038 |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 50,44 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 9,5836 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5044 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5044 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,5044 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 50,44 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,2522 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,7566 |
| 15 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B15 | m3 | 0,04 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,138 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,016 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200 | m3 | 0,0414 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,024 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,01 |
| 16 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t | 1,31 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 55,675 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 38,9725 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 11,135 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,5675 |
|  | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 1 310,00 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 7,205 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 6,55 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,55 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 6,55 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,524 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,786 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 7,205 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 12,445 |
| 17 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 1,31 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,1309 |
|  | 2430126103299 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211 | kg | 2,0436 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1441 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0996 |
| 18 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 1,31 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 5,0042 |
|  | 2430116103215 | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115 | kg | 6,812 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,4716 |
| 19 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15 | m3 | 0,462 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,7787 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3003 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200 | m3 | 0,4783 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0467 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1155 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,1848 |
| 20 |  | Pm1 (2 buc), Pm2 (1 buc) |  |  |
| 21 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 | m3 | 0,71 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4435 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3195 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200 | m3 | 0,7496 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1097 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,426 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1988 |
| 22 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 77,14 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,0141 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3086 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 79,0685 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,7714 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 21,5992 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0771 |
| 23 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 8,85 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,77 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 8,85 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0442 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 2,655 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 2,655 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,2655 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,4425 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2213 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,1505 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0089 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0089 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,062 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,177 |
| 24 | CB09A | Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv | m2 | 4,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,63 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0042 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0021 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0008 |
|  | 2010102918000 | Dulapi de fag impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,021 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,042 |
|  | 2874115821227 | Suruburi uzuale hexagonale M 12 x 200 mm | buc | 0,21 |
|  | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 0,21 |
|  | 2874125881265 | Saibe uzuale plate M 12 | kg | 0,0084 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 21,00 |
| 25 | CB09B | Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor intre 3-6 m inclusiv | m2 | 2,75 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,8875 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9625 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0027 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0014 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0016 |
|  | 2010102918000 | Dulapi de fag impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0138 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0412 |
|  | 2874115821227 | Suruburi uzuale hexagonale M 12 x 200 mm | buc | 0,1375 |
|  | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 0,1375 |
|  | 2874125881265 | Saibe uzuale plate M 12 | kg | 0,0055 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 33,00 |
|  |  |  | Total Scara metalica Sc1 |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale si medicale |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |