CAIET DE SARCINI
 PENTRU CEREREAOFERTEI DE PREȚ

1.Denumirea beneficiarului de stat
2.Organizatorul producerii de achiziții
3.Obiectul achizițiilor Reparația trotuarelor str.Ștefan Cel Mare, comuna Valea Mare, r.Ungheni

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1.Sector 1 |  |  |
| 1 | TsC54B | Strat de fundație din piatră spartă | m3 | 14,700 |
| 2 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm | m | 135,2000 |
| 3 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleelor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm | m | 107,8000 |
| 4 | DE18A | Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime de strat 5 cm | m² | 146,9000 |
|  |  | 2.Sector 2 |  |  |
| 5 | TsC02D1 | Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21 – 0,39 mc, cu comanda hidraulică, în pămînt cu umeditate naturală descărcare auto teren catg. II | 100 m3 | 0,2810 |
| 6 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatră sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton | m | 429,4000 |
| 7 | DG02B | Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale și abnorme bitumate | m² | 32,4000 |
| 8 | TsC54B | Strat de fundație din piatră spartă | m3 | 32,0000 |
| 9 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleelor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm | m | 429,4000 |
| 10 | DE18A | Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat, vipropresate 20x10x4, așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm | m² | 322,0500 |
|  |  | 3.Sector 3 |  |  |
| 11 | TsC02D1 | Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21 – 0,39 mc, cu comanda hidraulică, în pămînt cu umeditate naturală descărcare auto teren catg. II | 100 m3 | 0,1820 |
| 12 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatră sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton | m | 242,0000 |
| 13 | TsC54B | Strat de fundație de piatră spartă | m3 | 18,1500 |
| 14 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleelor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm | m | 245,0000 |
| 15 | DE18A | Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm | m² | 181,5000 |