| Agenția Rezerve Materiale Lucrări de reparație a acoperișului depozitului din s. Curchi, r-l Orhei | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Reparația acoperișului |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperiș - membrane bituminoase in unul sau doua straturi- umflături k=4 | m2 | 280,0000 |
| 2 | RpIzC04A | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperișuri, fundații si radiere, in terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolația curenta, executat pe suprafețe orizontale sau inclinate până la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)-Praimer | m2 | 1 911,0000 |
| 3 | RpCI34A | Nivelarea gropilor cu membrane bituminoase lipite cu flacăra - Bipoli ЭПП k=4 | m2 | 279,8500 |
| 4 | RpCI34A | Învelitorile la acoperișuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra in sistem mono strat pe suprafața orizontale montate pe suport continuu Bipoli ЭKП | m2 | 1 911,0000 |
| 5 | TsH92A | Încărcarea in auto gunoi | t | 14,0000 |
| 6 | TrB05B2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, având peste 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 14,0000 |
| 7 | TsI50C10 | Transportarea deșeurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 14,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.