| Reconstructia cu replanificarea si schimbarea destinatiei cladirii imobilului Secretariatului Parlamentului RM din str.Sfatul Tarii 37, mun.Chisinau №15847 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Incalzire, ventilare, conditionare.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 | Danfoss | Регулятор давления ASV-P DN25mm | buc | 3,000 |
| 2 | Danfoss | Регулятор давления ASV-P DN32mm | buc | 2,000 |
| 3 | Komfovent | Смесительный узел PPU-HW-3R-15-0.63-W1 | buc | 1,000 |
| 4 | Komfovent | Смесительный узел PPU-HW-3R-15-2.5-W2 | buc | 1,000 |
| 5 | Komfovent | Смесительный узел PPU-HW-3R-15-0.4-W1 | buc | 2,000 |
| 6 | Komfovent | Смесительный узел PPU-HW-3R-15-1.0-W2 | buc | 2,000 |
| 7 | Komfovent | (П1-В1) -Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором Domect-R-700-L-EC/0.17-M5-M5-HE/2-X-L1-C6/1-X в комплекте | buc | 1,000 |
| 8 | Komfovent | (П2-В2) -Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором Domect-R-900-L-EC/0.17-M5-M5-HW/2R/2,6-X-R1-C5.1/LDC-X в комплекте | buc | 1,000 |
| 9 | Komfovent | (П3-В3) -Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором Verso-R-3000-L-V-EC/1,1-M5-M5-HW/4R/3-X-R1-C5.1/X в комплекте | buc | 1,000 |
| 10 | Komfovent | (П4-В4, П6-В6) -Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором Domect-R-600-L-UV-EC/0,17-M5-M5-HCW/2R/2,4-X-L1-C5.1/LDC-X в комплекте | buc | 2,000 |
| 11 | Komfovent | (П5-В5, П7-В7) -Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором Verso-R-1200-L-V-EC/0,47-M5-M5-HW/2R/2,6-X-L1-C5.1-X в комплекте | buc | 2,000 |
| 12 | Komfovent | Заслонка с эл.приводом AGUJ-M-250 на притоке | buc | 1,000 |
| 13 | Komfovent | Заслонка с эл.приводом AGUJ-M-250 на вытяжке | buc | 1,000 |
| 14 | Komfovent | Заслонка с эл.приводом AGUJ-M-315 на притоке | buc | 5,000 |
| 15 | Komfovent | Заслонка с эл.приводом AGUJ-M-315 на вытяжке | buc | 5,000 |
| 16 | Komfovent | Заслонка с эл.приводом SRU-M-400x500 на притоке | buc | 1,000 |
| 17 | Komfovent | Заслонка с эл.приводом SRU-M-400x500 на вытяжке | buc | 1,000 |
| 18 | Komfovent | Шумоглушитель AGS-250-50-600-M | buc | 4,000 |
| 19 | Komfovent | Шумоглушитель AGS-250-50-900-M | buc | 4,000 |
| 20 | Komfovent | Шумоглушитель AGS-315-100-900-M | buc | 2,000 |
| 21 | Komfovent | Шумоглушитель AGS-315-100-1200-M | buc | 2,000 |
| 22 | Komfovent | Шумоглушитель STS-IVR3BA-600-500-700-S | buc | 2,000 |
| 23 | Komfovent | Шумоглушитель STS-IVR3BA-600-500-1250-S | buc | 2,000 |
| 24 | Komfovent | Шумоглушитель AGS-200-50-600-M | buc | 6,000 |
| 25 | Komfovent | Шумоглушитель AGS-200-50-900-M | buc | 6,000 |
| 26 | Komfovent | Рама установочная 1100х100х2100 SSK 00 2100 100 N 000 D | buc | 1,000 |
| 27 | Komfovent | Рама установочная 850х100х1355 SSK 00 1355 850 100 N 000 D | buc | 1,000 |
| 28 | Soler&Palau | Вентилятор Silent-200 | buc | 6,000 |
| 29 | Soler&Palau | Вентилятор TD 250/100 | buc | 1,000 |
| 30 | Soler&Palau | Вентилятор TD 800/200 | buc | 1,000 |
| 31 | Soler&Palau | Вентилятор TD 500/150 | buc | 1,000 |
| 32 | ВЕЗА | Вентилятор ВКРС-8 ДУ РЦ/5,5/1000 | buc | 1,000 |
| 33 | Toshiba | Наружный блок кондиционера MMY MAP1606НT8P | buc | 2,000 |
| 34 | Toshiba | Внутренний блок кондиционера MMK AP0073H | buc | 1,000 |
| 35 | Toshiba | Внутренний блок кондиционера MMK AP0093H | buc | 6,000 |
| 36 | Toshiba | Внутренний блок кондиционера MMK AP00123H | buc | 5,000 |
| 37 | Toshiba | Внутренний блок кондиционера MMK AP00183H | buc | 3,000 |
| 38 | Toshiba | Внутренний блок кондиционера MMK AP00243H | buc | 1,000 |
| 39 | Toshiba | Внутренний блок кондиционера MMK AP00246HP-IN | buc | 6,000 |
| 40 | Toshiba | Внутренний блок кондиционера MMK AP00367HP1-E | buc | 1,000 |
| 41 | STULZ | Кондиционер STULZ Split Air SAL 60 0 (SAO 60 + SSI 80) | buc | 2,000 |
| 42 | Sistemair | Разветвитель RBM-BT24E | buc | 1,000 |
| 43 | Sistemair | Разветвитель RBM-BY55E | buc | 11,000 |
| 44 | Sistemair | Разветвитель RBM-BY105E | buc | 4,000 |
| 45 | Sistemair | Разветвитель RBM-BY205E | buc | 3,000 |
| 46 | Sistemair | Разветвитель RBM-BY305E | buc | 4,000 |
| 47 | Pret de piata | Клапан противопожарный КЛОП-1 с электродвигателем | buc | 1,000 |
| 48 | ВЕЗА | Клапан дымоудаления КПД-1 1000х1000 с электромагнитом | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 49 | IA42B | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" | buc | 3,000 |
| 50 | IA42C | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 35 mc/h, cu racord de intrare Dn 1"si iesire Dn 1 1/4" | buc | 2,000 |
| 51 | IB17B | Generator de aer cald monobloc, avind puterea calorica de 25.100 - 45.000 kcal/h (Смесительный узел) | buc | 6,000 |
| 52 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Заслонка | buc | 14,000 |
| 53 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | buc | 14,000 |
| 54 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc | 28,000 |
| 55 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic | buc | 9,000 |
| 56 | VC06F | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 15.000-26.000 mc/h cu motor electric de 2,2 - 5,5 kw | buc | 1,000 |
| 57 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточно-вытяжная установка) | buc | 7,000 |
| 58 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h ( Наружный блок мультизональной системы кондиционирования ) | buc | 1,000 |
| 59 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari ( Внутренние блоки мультизональной системы кондиционирования ) | buc | 23,000 |
| 60 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h ( Кондиционер ) | buc | 2,000 |
| 61 | IC34N | Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm. Разветвители тройниковые RBM | buc | 22,000 |
| 62 | VC10A | Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан противопожарный | buc | 1,000 |
| 63 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | buc | 1,000 |
| 64 | VC10A | Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан дымоудаления | buc | 1,000 |
| 65 | RpVC37B | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 401 - 1000 kg | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Отопление |  |  |
| 66 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Calidor Super 500/100 3секц | buc | 1,000 |
| 67 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Calidor Super 500/100 4секц | buc | 1,000 |
| 68 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Calidor Super 500/100 5секц | buc | 1,000 |
| 69 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Calidor Super 500/100 6секц | buc | 2,000 |
| 70 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Calidor Super 500/100 7секц | buc | 3,000 |
| 71 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Calidor Super 500/100 8секц | buc | 2,000 |
| 72 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Calidor Super 500/100 9секц | buc | 2,000 |
| 73 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Calidor Super 500/100 10секц | buc | 3,000 |
| 74 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Calidor Super 500/100 11секц | buc | 1,000 |
| 75 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Calidor Super 500/100 12секц | buc | 5,000 |
| 76 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Calidor Super 500/100 13секц | buc | 9,000 |
| 77 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Calidor Super 500/100 14секц | buc | 3,000 |
| 78 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Calidor Super 500/100 15секц | buc | 4,000 |
| 79 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Calidor Super 500/100 16секц | buc | 3,000 |
| 80 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Calidor Super 500/100 17секц | buc | 6,000 |
| 81 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Calidor Super 500/100 18секц | buc | 2,000 |
| 82 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Calidor Super 500/100 19секц | buc | 2,000 |
| 83 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Calidor Super 500/100 20секц | buc | 2,000 |
| 84 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Calidor Super 500/100 22секц | buc | 2,000 |
| 85 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Calidor Super 500/100 26секц | buc | 2,000 |
| 86 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Calidor Super 500/100 30секц | buc | 1,000 |
| 87 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1" Футорка радиаторная | buc | 228,000 |
| 88 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton (кронштейн для креплений радиатора) | buc | 228,000 |
| 89 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль термост. RTD-N DN1/2'' Danfoss | buc | 57,000 |
| 90 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термост. головка RTD3640 DN1/2'' Danfoss | buc | 57,000 |
| 91 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль радиаторный запорный угловой DN1/2'' | buc | 57,000 |
| 92 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный угловой DN1/2'' | buc | 10,000 |
| 93 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный DN3/4" | buc | 26,000 |
| 94 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный DN1" | buc | 2,000 |
| 95 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный DN 1 1/4" | buc | 2,000 |
| 96 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Кран воздуховыпускной d1/2'' | buc | 57,000 |
| 97 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автомат. воздухоотводчик d1/2'' | buc | 22,000 |
| 98 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан ASV-I DN1" Danfoss | buc | 3,000 |
| 99 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан ASV-I DN1 1/4" Danfoss | buc | 2,000 |
| 100 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Спускной кран DN 1/2" | buc | 36,000 |
| 101 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat d40mm L=1m на 4 ответвления | buc | 2,000 |
| 102 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (K=1,4 на фитинги) | m | 20,000 |
| 103 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K=1,4 на фитинги) | m | 40,000 |
| 104 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (K=1,4 на фитинги) | m | 45,000 |
| 105 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 на фитинги) | m | 9,000 |
| 106 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (K=1,4 на фитинги) | m | 6,000 |
| 107 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 60,000 |
| 108 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 60,000 |
| 109 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 62,000 |
| 110 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d20x30mm ППУ | m | 20,000 |
| 111 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d40x5,5mm (К=1,3 на фитинги) | m | 45,000 |
| 112 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR d 25x3,5mm (К=1,3 на фитинги) | m | 250,000 |
| 113 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR d 20x2,8mm (К=1,3 на фитинги) | m | 460,000 |
| 114 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 710,000 |
| 115 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 45,000 |
| 116 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d22x13mm | m | 460,000 |
| 117 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d28x13mm | m | 250,000 |
| 118 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d42x13mm | m | 45,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Теплоснабжение калориферов |  |  |
| 119 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K=1,4 на фитинги) | m | 70,000 |
| 120 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (K=1,4 на фитинги) | m | 20,000 |
| 121 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 на фитинги) | m | 15,000 |
| 122 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (K=1,4 на фитинги) | m | 50,000 |
| 123 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 85,000 |
| 124 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 70,000 |
| 125 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 97,000 |
| 126 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d15x30mm ППУ | m | 50,000 |
| 127 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d20x30mm ППУ | m | 15,000 |
| 128 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d25x30mm ППУ | m | 20,000 |
| 129 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d32x30mm ППУ | m | 70,000 |
| 130 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Кран воздуховыпускной d1/2'' | buc | 12,000 |
| 131 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Спускной кран DN 1/2" | buc | 12,000 |
| 132 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Спускной кран DN 3/4" | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. K1 |  |  |
| 133 | IC33A | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 6,4 mm | m | 50,000 |
| 134 | IC33A | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 9,5 mm | m | 90,000 |
| 135 | IC33A | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 12,7 mm | m | 35,000 |
| 136 | IC33A | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 15,9 mm | m | 65,000 |
| 137 | IC33A | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 19,1 mm | m | 40,000 |
| 138 | IC33B | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,2 mm | m | 24,000 |
| 139 | IC33C | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,6 mm | m | 10,000 |
| 140 | IC33D | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 34,9 mm | m | 40,000 |
| 141 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d6x6mm | m | 50,000 |
| 142 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d10x6mm | m | 90,000 |
| 143 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d12x6mm | m | 35,000 |
| 144 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d15x9mm | m | 65,000 |
| 145 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d19x9mm | m | 40,000 |
| 146 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d22x9mm | m | 24,000 |
| 147 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d28x13mm | m | 10,000 |
| 148 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d35x13mm | m | 40,000 |
|  |  | Capitolul 3.4. K3,K4 |  |  |
| 149 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Диффузор потолочный ALCM 600 | buc | 7,000 |
| 150 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Диффузор потолочный ALCM 500 | buc | 19,000 |
| 151 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Диффузор потолочный ALCM 400 | buc | 4,000 |
| 152 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Адаптер диффузора 600х600 | buc | 7,000 |
| 153 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Адаптер диффузора 500х500 | buc | 19,000 |
| 154 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Адаптер диффузора 400х400 | buc | 4,000 |
| 155 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка VNM 620х100 | buc | 5,000 |
| 156 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка VNM 525х225 | buc | 2,000 |
| 157 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка VNM 525х525 | buc | 1,000 |
| 158 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка VNM 525х200 | buc | 2,000 |
| 159 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка VNM 525х525 | buc | 1,000 |
| 160 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка VNM 620х100 | buc | 5,000 |
| 161 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка VNM 400х120 | buc | 1,000 |
| 162 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка VNM 200х200 | buc | 4,000 |
| 163 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка VNM 520х120 | buc | 1,000 |
| 164 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка VNM 200х125 | buc | 1,000 |
| 165 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка VNM 200х100 | buc | 3,000 |
| 166 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка VNM 150х100 | buc | 3,000 |
| 167 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка VNM 150х150 | buc | 2,000 |
| 168 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ЖР 300x200 | buc | 1,000 |
| 169 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ЖР 1250x900 | buc | 2,000 |
| 170 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод) | m2 | 93,800 |
| 171 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод) | m2 | 120,700 |
| 172 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод) | m2 | 103,500 |
| 173 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод) | m2 | 53,100 |
| 174 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод) | m2 | 44,100 |
| 175 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 10mm Armaflex ACE листовая | m2 | 415,200 |
| 176 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, d100mm (воздуховод гибкий в изоляции) | m | 5,000 |
| 177 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, d127mm (воздуховод гибкий в изоляции) | m | 22,000 |
| 178 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, d200mm (воздуховод гибкий в изоляции) | m | 10,000 |
| 179 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод) | m2 | 172,600 |
| 180 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод) | m2 | 42,000 |
| 181 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm Isover KIM-AL | m2 | 214,600 |
| 182 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод) | m2 | 40,200 |
| 183 | ID05H | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан огнезадерживающий КЛОП1 d150x150 | buc | 2,000 |
| 184 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дроссель-клапан d150x100mm | buc | 1,000 |
| 185 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Клапан обратный 800x800mm | buc | 1,000 |
| 186 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Короб) | m2 | 8,400 |
| 187 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Воздуховод) | m2 | 68,000 |
| 188 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 60 mm IZOVER KIM AL | m2 | 68,000 |
|  |  | Capitolul 3.5. Демонтаж |  |  |
| 189 | RpVA35C | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 810,000 |
| 190 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 13,420 |
| 191 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2'' | m | 870,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.