CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Centrul consultative-diagnostic al Ministerului Apărării;

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Agenția asigurare și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării;

3. Obiectul achiziţiilor:  Lucrărilor de reparație capitală a încăperilor, pentru instalarea camerei hiperbare cu oxigen, din cadrul Centrului consultativ-diagnostic al Ministerului Apărării

| ¹ crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari constructive |
|  |  | 1.1. Salon |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de demolare |
| 1 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor | kg | 300,00 |
| 2 | RCsB31E K=8 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm, 80 cm grosime. | buc | 2,00 |
| 3 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,00 |
| 4 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 8,00 |
| 5 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 35,50 |
| 6 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 9,00 |
| 7 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 75,00 |
| 8 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 15,00 |
| 9 | TsI51B10 | Transportarea materialelor de constructie | t | 15,00 |
| 10 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 10,00 |
|  |  | 1.1.2. Lucrari reparatie |
| 11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart (Betoncontact sau analogic) in jurul tocurilor la ferestre | m2 | 12,00 |
| 12 | RpCJ06C K=2 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, pe ambele parti (2 ferestre) | m | 25,00 |
| 13 | CF18B | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede). Nota: Se include K=2 pentru Mortar adeziv si dibluri 4x60mm, cu norma de consum 5buc/m2. | m2 | 50,00 |
| 14 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 30,00 |
| 15 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart (Betoncontact sau analogic) la pereti | m2 | 80,00 |
| 16 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 900 x 300 mm, culoare ALBA, inclusiv tocurile ferestrelor | m2 | 80,00 |
| 17 | CK26C | Ancandrament (íàëè÷íèê) din MDF | m | 5,00 |
| 18 | CK18B | Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm | m | 50,00 |
| 19 | ÑF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5 mm grosime cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie. | m2 | 35,50 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan | m2 | 35,50 |
| 21 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 35,50 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan | m2 | 35,50 |
| 23 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe suprafete de gips-carton, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul la tavan | m2 | 35,50 |
| 24 | CC03B1 | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm | kg | 45,00 |
| 25 | CK18C | Montarea profil de ghidaj din aluminiu (Maiaki) | m | 40,00 |
| 26 | CG01A K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 35,50 |
| 27 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart (Betoncontact sau analogic) la pardoseli | m2 | 35,50 |
| 28 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 mm culoare alba, inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 | 35,50 |
| 29 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 30 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (DELIMANO). Resursa Baterie se include cu valoarea zero, pretul pentru baterie se include in compartimentul utilaj. | buc | 1,00 |
| 31 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,00 |
| 32 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm. | m | 5,00 |
| 33 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 5,00 |
| 34 | SB09C | Cot canalizare 90gr. avind diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |
| 35 | SB09C | Teu canalizare avind diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |
| 36 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, din PVC de 20x25 cm. NOTA: Resursele (Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5, Ciment portland P 40 saci S388, Macara de fereastra) se exclud. | buc | 2,00 |
|  |  | 1.2. Coridor |
| 37 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,00 |
| 38 | RpCK42E | Desfacerea plinte din beton | m | 40,00 |
| 39 | CD72A | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 125 mm in jurul tocurilor la usi | m2 | 15,00 |
| 40 | RpCJ06C K=2 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi, de 2 cm grosime, pe ambele parti (15 usi) | m | 90,00 |
| 41 | CK07B | Bare din lemn montate la usi 50x50mm | m | 35,00 |
| 42 | CK26C | Ancandrament (íàëè÷íèê) din MDF la usi | m | 90,00 |
| 43 | CF18B | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede). Nota: Se include K=2 pentru Mortar adeziv si dibluri 4x60mm, cu norma de consum 5buc/m2. | m2 | 80,00 |
| 44 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 45,00 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) | m2 | 125,00 |
| 46 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 125,00 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) | m2 | 125,00 |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 125,00 |
| 49 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 80,00 |
| 50 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica 900 x 900 mm culoare deschisa, inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 | 80,00 |
| 51 | CG06A | Plinte din MDF, inaltimea maxima de 8 cm la pereti, culoare alba | m | 45,00 |
| 52 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart (Betoncontact sau analogic) in jurul tocurilor la usi | m2 | 12,50 |
| 53 | CF50A K=3 | Tencuieli interioare de 15 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la Grinda transversala (Righeli). | m2 | 10,00 |
| 54 | CF52A K=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la Grinda transversala (Righeli), preparare mecanica a mortarului | m2 | 2,50 |
| 55 | CK18C | Montarea cornierului perforat din aluminiu la colturi | m | 30,00 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la Grinda transversala (Righeli) | m2 | 12,50 |
| 57 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic grosime 1,0 mm la Grinda transversala (Righeli) | m2 | 12,50 |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la Grinda transversala (Righeli) | m2 | 12,50 |
| 59 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la Grinda transversala (Righeli) | m2 | 12,50 |
|  |  | 1.3. Veceu |
|  |  | 1.3.1. Lucrari de demolare |
| 60 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,00 |
| 61 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile cu recuperare | buc | 2,00 |
| 62 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,00 |
| 63 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 12,00 |
| 64 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 1,50 |
| 65 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 60,00 |
|  |  | 1.3.2. Lucrari de reparatie |
| 66 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (FORTAN 390x195x190mm) la pereti | m3 | 1,00 |
| 67 | CD72A | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 9,00 |
| 68 | CF18B | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede). Nota: Se include K=2 pentru Mortar adeziv si dibluri 4x60mm, cu norma de consum 5buc/m2. | m2 | 40,00 |
| 69 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 20,00 |
| 70 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart (Betoncontact sau analogic) la pereti | m2 | 60,00 |
| 71 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 400 x 250 mm | m2 | 60,00 |
| 72 | CG01A K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,00 |
| 73 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart (Betoncontact sau analogic) la pardoseli | m2 | 12,00 |
| 74 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica 400 x 400 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 | 12,00 |
| 75 | ÑF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5 mm grosime cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 12,00 |
| 76 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan | m2 | 12,00 |
| 77 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 12,00 |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan | m2 | 12,00 |
| 79 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe suprafete de gips-carton, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul la tavan | m2 | 12,00 |
| 80 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,00 |
| 81 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,00 |
| 82 | SB09F | Teava gofrata pt closet | buc | 2,00 |
| 83 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 84 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (DELIMANO). Resursa Baterie se include cu valoarea zero, pretul pentru baterie se include in compartimentul utilaj. | buc | 1,00 |
| 85 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,00 |
| 86 | SA14B | Teava din material plastic armata cu fibra de sticla (FIBERGLASS) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 5,00 |
| 87 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 5,00 |
| 88 | SB09C | Cot canalizare 90 gr. avind diametrul de 50 mm | buc | 2,00 |
| 89 | SB09C | Teu canalizare avind diametrul de 50 mm | buc | 2,00 |
| 90 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 5,00 |
| 91 | SB09E | Cot canalizare 90gr. avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |
| 92 | SB09E | Teu canalizare avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |
| 93 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
|  |  | 1.4. Incalzirea |
| 94 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie (6 buc) | m2 | 11,52 |
| 95 | RpSA04A | Demontarea tevii din PPR D32mm | m | 18,00 |
| 96 | SA14C | Teava din material plastic armata cu fibra de sticla (FIBERGLASS) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm | m | 40,00 |
| 97 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de diamtreul 25mm | buc | 30,00 |
| 98 | SA14B | Teava din material plastic armata cu fibra de sticla (FIBERGLASS) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 5,00 |
| 99 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20mm | buc | 5,00 |
| 100 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 16,00 |
| 101 | IB05A | Radiatoare din aluminiu bimetal, corpul de radiator avind 10 coloane (500x80x90mm) | buc | 4,00 |
| 102 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1", set pentru radiator | buc | 4,00 |
| 103 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25x3/4 | buc | 8,00 |
| 104 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 8,00 |
|  |  | 2. Electricitatea |
| 105 | RpEC04A | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit | buc | 27,00 |
| 106 | RpEG16F | Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate din metal pentru 12 module | buc | 1,00 |
| 107 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor automat VA 47/29 | buc | 10,00 |
| 108 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor diferential AVDT 16A/30mA | buc | 3,00 |
| 109 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 5,00 |
| 110 | Pret de piata | Cutie de distributie | buc | 5,00 |
| 111 | 08-02-409-1 | Teava flexibila, diametru pina la 25 mm | 100 m | 5,00 |
| 112 | Cost de piata | Teava flexibila D=25mm | m | 500,00 |
| 113 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 5,00 |
| 114 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 5,00 |
| 115 | Pret de piata | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 | m | 250,00 |
| 116 | Pret de piata | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 | m | 200,00 |
| 117 | Pret de piata | Cablu fire din cupru VVG-ng 3x4 mm2 | m | 50,00 |
| 118 | RpEE03A | Montarea prizelor duble | buc | 20,00 |
| 119 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor duble | buc | 7,00 |
| 120 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, LED pentru Armstrong | buc | 5,00 |
| 121 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, LED rotunde D= 225mm | buc | 12,00 |
|  |  | 3. Utilaj |
| 122 | Pret de piata | Baterie DELIMANO |  | 2,00 |