| Reabilitarea sistemului termic la Punctul medical din cadrul Batalionului 1 infanterie independent al Fortelor de mentinere a Pacii amplasat in comuna Cocieri, raionul Dubasari | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reabilitare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari constructive |  |  |  |
|  |  | 1.1. Conducte si elemente de conducte, armaturi pentru conducte la Incalzire T1, T2 |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Corpuri si aparate de incalzire, arzatoare si accesorii |  |  |  |
| 1 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm | buc | 7,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,55 |
|  | 2822115701400 | RADIATOR OTEL PANOU 500/1400 33 PKKPKP | buc | 7,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,06 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,35 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 28,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,75 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,80 |
|  | 2822115702000 | RADIATOR OTEL PANOU 500/2000 33 PKKPKP | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | IB06D | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,00 |
|  | 2822115702200 | RADIATOR OTEL PANOU 300/2200 33 PKKPKP | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | IB07A | Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv (RADIATOR OTEL OVAL 500X950 ALB). | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,70 |
|  | 2822115700950 | RADIATOR OTEL OVAL 500X950 ALB | buc | 2,00 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 8,00 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 8,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,30 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (VANA MANUALA DE ECHILIBRARE DEBIT 1" FI-FI). | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,46 |
|  | 287527420271617 | VANA MANUALA DE ECHILIBRARE DEBIT 1" FI-FI | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,04 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet cu bila, cu racord auto-etansat filetat tata-furtun, piulita si capac. Finisare alama. ROBINET DE GOLIRE CU SFERA 1/2" FE.. | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,60 |
|  | 287527420519750 | ROBINET DE GOLIRE CU SFERA 1/2" FE | buc | 4,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,06 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". ROBINET TUR, COLTAR 1/2" | buc | 11,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,98 |
|  | 287527420272875 | ROBINET TUR, COLTAR 1/2" | buc | 11,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,13 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ROBINET RETUR CU OLANDEZ SI GARNITURA 1/2" | buc | 11,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,98 |
|  | 2875274202711750 | ROBINET RETUR CU OLANDEZ SI GARNITURA 1/2" | buc | 11,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,13 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | IC39D | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (Colector de distributie cu 6 cai ) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,55 |
|  | 291312412000016 | Colector de distributie cu 6 cai | buc | 1,00 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 2,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,10 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 2,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 2,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Corpuri si aparate de incalzire, arzatoare si accesorii |  |  |
|  |  | 1.1.2. Conducte si accesorii T1,T2 la interior |  |  |  |
| 10 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. TEU REDUS PP-R ALB D 25x20x25 mm | buc | 14,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,52 |
|  | 28752741101021166 | TEU REDUS PP-R ALB VALROM D 25x20x25 mm | buc | 14,00 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,10 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. TEU PP-R ALB D 20 mm | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,60 |
|  | 28752741101021000 | TEU PP-R ALB D 20 mm | buc | 4,00 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,02 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 12 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, la interiorul incaperilor incalzite, avind diametrul exterior de 25,0 mm. TEAVA PP-R/FB ALB D 25x4,2mm, L 4 m | m | 89,32 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 35,73 |
|  | 2521216711166 | TEAVA PP-R/FB ALB VALROM D 25x4,2mm, L 4 m | m | 92,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 13 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire,la interiorul incaperilor incalzite, avind diametrul exterior de 20,0 mm.(TEAVA PP-R/FB ALB D 20x3,4mm, L 4 m) | m | 23,30 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,16 |
|  | 2521216710812 | TEAVA PP-R/FB ALB D 20x3,4mm, L 4 m | m | 24,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 14 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (COT PP-R ALB FIRAT, 90 GRADE, D 25 mm) | buc | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,80 |
|  | 2875274110102666 | COT PP-R ALB FIRAT, 90 GRADE, D 25 mm | buc | 10,00 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,07 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 15 | IC38A | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (COT PP-R ALB , 90 GRADE, D 20 mm) | buc | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,90 |
|  | 2875274110102500 | COT PP-R ALB , 90 GRADE, D 20 mm | buc | 6,00 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,04 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 16 | IC38B | Piesa de racordare (MUFA REDUSA)din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (MUFA REDUSA PP D.25-20) | buc | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,08 |
|  | 2875274110102213 | MUFA REDUSA PP D.25-20 | buc | 6,00 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,04 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 17 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 20,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (COLIER DUBLU DIN PLASTIC, SET 10 BUCATI, D 20-22 mm, 25-28mm) | buc | 225,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 45,00 |
|  | 28752742042025 | Bratara fixare (COLIER DUBLU DIN PLASTIC, SET 10 BUCATI, D 20-22 mm, 25-28mm- 1.1/2" (47-51 mm) M8 K) | buc | 225,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 11,25 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 225,00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 225,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 225,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 22,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Conducte si accesorii T1,T2 la interior |  |  |
|  |  | 1.1.3. Probe si diverse |  |  |  |
| 19 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" (TEAVA PP-R/FB ALB D 20x3,4mm, 25x4.2mm) | m | 113,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 16,95 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Probe si diverse |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Conducte si elemente de conducte, armaturi pentru conducte la Incalzire T1, T2 |  |  |
|  |  | 1.2. Grup sanitare |  |  |  |
| 20 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 21 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 22 | RpSC03A | Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu 2 robinete de serviciu simplu | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 23 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7,60 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 4,12 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 4,08 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 4,08 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,22 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 4,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 24 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8,40 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 2,08 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 2,06 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 2,06 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 2,06 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 2,06 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 2,06 |
|  | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 2,06 |
|  | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 1,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 25 | SC02A | Cadita pentru dus din acril 120x80x15cm | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,70 |
|  | 2875114200780 | Cadita pentru dus | buc | 2,06 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 2,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 26 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,15 |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 27 | Pret de piata | Perdele de baie 180x200cm | buc | 1,00 |
|  | Perdele | Perdele de baie 180x200cm | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grup sanitare |  |  |
|  |  | 1.3. Retea termica exterioare (RT) |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Lucrari de terasamente (excavarea canale termice) |  |  |  |
| 28 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,23 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 1,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 29 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 3,48 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,17 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de terasamente (excavarea canale termice) |  |  |
|  |  | 1.3.2. Pozarea retea termica in canale |  |  |  |
| 30 | TfE01A | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire T1,T2 in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm (Teava din otel preizolata cu polioritan rigid PUR DN 1 1/4 /110, in conformitate cu standardele EN / DIN 253)T | m | 116,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 11,60 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 13,92 |
|  | 2722103160000 | Teava din otel preizolata, d=42,25 mm (1 1/4/110mm) | m | 116,46 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 1,16 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,12 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,12 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 29,00 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 11,60 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,16 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 1,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 31 | TfE02A | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm | buc | 16,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 7,20 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 16,80 |
|  | 2875274016000 | Cot din otel preizolat (Cot 90 PUR DN1 1/4 /110) | buc | 16,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 1,82 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,17 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,32 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,48 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 16,80 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 32 | TfE04A | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm | buc | 20,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 4,80 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,20 |
|  | 2523156719000 | Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) | buc | 20,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 33 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 130,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 19,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 34 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 9,32 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 12,86 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 4,19 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 1,40 |
|  | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123 | kg | 0,39 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,93 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pozarea retea termica in canale |  |  |
|  |  | 1.3.3. Pozitionarea retelei termice prin subsol (RT) |  |  |  |
| 35 | TfE06C | Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm | buc | 2,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,24 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,06 |
|  | 2875274428000 | Inel de trecere prin zid (Teava otel d=160-mm, L= 60cm) | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 36 | TfE02A | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm (Cot 90 PUR DN 1 1/4 /110 ) | buc | 2,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,90 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,10 |
|  | 2875274016000 | Cot din otel preizolat (Cot 90 PUR DN1 1/4 /110) | buc | 2,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,23 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,15 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,29 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,06 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,10 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 37 | TfE02A | Montarea mufei de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm (mufa PUR DN 1 1/4 /110) | buc | 2,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,90 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,10 |
|  | 28752740160002 | Mufa PUR DN 1 1/4 /110, din otel preizolat | buc | 2,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,23 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,15 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,29 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,06 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,10 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 38 | IC30E | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (Mufa OTEL 1 1/4" FI) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,68 |
|  | 25231567138002 | MUFA OTEL 1 1/4" FI | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,05 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 39 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" | m | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,36 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 6,09 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,52 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,14 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,02 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 40 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,68 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare (Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 40 mm - 1.1/2" (47-51 mm) M8 K) | buc | 6,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,30 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 6,00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 6,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 6,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 41 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 42 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 1,20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,66 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,54 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,18 |
|  | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123 | kg | 0,05 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pozitionarea retelei termice prin subsol (RT) |  |  |
|  |  | 1.3.4. Pozitionarea retelei termice in punct termic (TP) |  |  |  |
| 43 | TfE02A | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm (Cot 90 PUR DN 1 1/4 /110 ) | buc | 2,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,90 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,10 |
|  | 2875274016000 | Cot din otel preizolat (Cot 90 PUR DN1 1/4 /110) | buc | 2,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,23 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,15 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,29 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,06 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,10 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 44 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" | m | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,24 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 4,06 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,34 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,10 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,01 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 45 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,68 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare (Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 40 mm - 1.1/2" (47-51 mm) M8 K) | buc | 6,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,30 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 6,00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 6,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 6,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 46 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 1,20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,66 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,54 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,18 |
|  | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123 | kg | 0,05 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 47 | IA37B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" (Rsacord olandez 1 1/4) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,00 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 1,00 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,14 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,28 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pozitionarea retelei termice in punct termic (TP) |  |  |
|  |  | 1.3.5. Probe si deverse |  |  |  |
| 48 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" (Teava din otel preizolata cu polioritan rigid PUR DN 1 1/4 /110, in conformitate cu standardele EN / DIN 253) | m | 130,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 19,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Probe si deverse |  |  |
|  |  | 1.3.6. Lucrari de terasament (umplutura canalelor termice) |  |  |  |
| 49 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (pat de nisip sectiunea 3-3) | m3 | 8,70 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 5,31 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 8,92 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 50 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 8,70 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 76,73 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 82,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 51 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,93 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 52 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 3,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,25 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de terasament (umplutura canalelor termice) |  |  |
|  |  | 1.3.7. Reabilitarea inbracaminte de asfalt |  |  |  |
| 53 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,44 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,76 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,16 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,34 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,67 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 54 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,35 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,34 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,55 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,14 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,28 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,57 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 55 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 3,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,48 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,42 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,01 |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,05 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 56 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 3,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,36 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,28 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,01 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,03 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Reabilitarea inbracaminte de asfalt |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Retea termica exterioare (RT) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asgurari sociale |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari constructive |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 57 | SE53A | Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,00 |
|  | 3320634625010 | Contor de apa, cu palete | buc | 2,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 58 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete | buc | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,44 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,80 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 2,10 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,18 |
|  | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 4,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 12,00 |
|  | 2875274117899 | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn | buc | 4,00 |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 1,20 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 2,00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,02 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,21 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 59 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului cu capacitatea 18000 BTU | buc | 4,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 14,00 |
|  | 2952270003152 | Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale | buc | 4,20 |
|  | 2952270003153 | Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale | buc | 4,20 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 21,00 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 2,10 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 8,40 |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 42,00 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 63,00 |
|  | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 21,00 |
|  | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 21,00 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,74 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 3,78 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 1,40 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,32 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |
|  |  | Cheltueili de transport |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 3. Utilajul |  |  |  |
| 60 | Pret de piata | POMPA CIRCULATIE Q=0,5м3/час,Н=2,0м.вд.ст. N=0,033Квт, |  | 2,00 |
|  | 28752744014674 | POMPA CIRCULATIE Q=0,5м3/час,Н=2,0м.вд.ст. N=0,033Квт, | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 61 | Pret de piata | Boiler vertical cu capacitatea de 100 litri, inclusiv accesoriile pentru montare |  | 2,00 |
|  | Boiler | Boiler vertical cu capacitatea de 100 litri, inclusiv accesoriile pentru montare | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 62 | Pret de piata | APARAT DE AER CONDITIONAT, CU INVERTER, R32, 18000 BTU, A++/A+. TIP CONSTRUCTIV MONOSPLIT PUTERE NOMINALA RACIRE [BTU] 18000 PUTERE NOMINALA INCALZIRE [BTU] 19000 TEMPERATURA INTERIOARA FUNCTIE RACIRE [°C] +17 / +32 TEMPERATURA INTERIOARA FUNCTIE INCAZLIRE [°C] 0 / +30 TEMPERATURA EXT. FUNCTIONARE PE RACIRE [°C] -15 / +50 TEMPERATURA EXT. FUNCTIONARE PE INCALZIRE [°C] -15 / +30 CLASA EFICENTA ENERGETICA RACIRE A++ CLASA EFICIENTA ENERGETICA INCALZIRE A+ TIP COMPRESOR INVERTER DEBIT DE AER UNITATE INTERNA [m3/h] 540-840 PUTERE SONORA UNITATE EXTERNA [db] 25-44 AGENT FRIGORIFIC R32 |  | 4,00 |
|  | Climatizator | APARAT DE AER CONDITIONAT, CU INVERTER, R32, 18000 BTU, A++/A+ | buc | 4,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  |  |  | Total Utilajul |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |