| ANUNȚ DE PARTICIPARE |
| --- |
| Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic IDNO: 1003600151023 Tip procedură achiziție: Licitatie publica Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate) [indicaţi]nu este cazul Obiectul achiziției: Achiziţionarea generator electric Cod CPV: 31122000-7 Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________ Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării generatorului electric conform necesităţilor IMSP Institutul Oncologic, (în continuare – Cumpărător) pentru perioada anului 2020. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Buget propriu Modalităţi de plată: Prin transfer, în decurs de 30 de zile bancare după livrare bunului și semnarea facturilor fiscale și actului de primire-predare; Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție generatorului electric privind achiziționarea/ următoarelor bunuri: |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunurilor solicitate | UM | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| 1 | 31122000-7 | Generator electric | Buc | 1 | Conform cerințelor |

Specificație generator electric

| Date tehnice generator |
| --- |
| Frecventa Generator de Curent Electric | 50 Hz |
| Tensiune Generator de Curent Electric | 400 V |
| Factor de putere Generator de Curent Electric | cos 0,8 Ø |
| Faze | 3 |
| Putere pasiva LTP Generator de Curent Electric | min. 700 kVA |
| Putere pasiva LTP Generator de Curent Electric | min. 560 kW |
| Putere nominala PRP Generator de Curent Electric | min. 650 kVA |
| Putere nominala PRP Generator de Curent Electric | 525 kW |
| Date tehnice motor; |
| Sistem de racire motor | Lichid |
| Regulator de viteza | Electronic |
| Combustibil Generator de Curent Electric | Diesel |
| Sistem de pornire | Electric |
| Capacitate motor la pornire | 7 kW |
| Circuit electric 24V | 24 V |
| Timp de functionare la 100% PRP | min 5 h (ore) |
| Generatorul să fie carcasat |  |
| Panou | AAR (anclansare automată de rezervă) min 1000 A |
| Sistem de încălzire a uleiului de motor, și sistem de încălzire a lichidului de răcire |  |
| Sistem de excitare | AREP (confirmat prin declarația de la producător ce va fi inclusă în acest generator |
| Pornirea generatorului trebuie să aibă un current de scurtcircuit de minimum 270 %, care să nu destabilizeze tensiunea în momentul pornirii |  |
| DISPONIBILITATE PANOU DE COMANDA |
| Panou de comanda | manual / automat |
| Termen de garanție | Min 24 luni |
|  | Deservirea instalației conform recomandărilor elaborate de producător pe totă perioadea de garanție |
|  | Instruirea uitilizatorilor |
|  | Prezentarea Manualelor de utilizare și a Manualelor de service la livrarea instalației |
| Certificate | 2006/42/CE - Machinery Directive 2006/95/CE - Low Voltage Directive 2004/108/CE - EMC Directive CE – cu includerea numărului de serie a generatorului la livrare Certificat de dealer și service autorizat în RM Certificat eliberat pentru min 2 ingineri care au fost școlarizati de producător 2000/14/EC - The Outdoor Noise Directive 97/68/EC - Emission Standard Directive EN 12100 - Safety of machinery ISO 8528 - Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets ISO 3046 - Reciprocating internal combustion engines |

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate;

- Tipul contractului achiziție bunuri;

- Termenul și condițiile de livrare: În decurs de 30 zile din momentul solicitării IMSP IO INCOTERMS DDP;

- Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2020;

- Locul achiziționării bunurilor: clădirile beneficiarului amplasate pe adresa or.Chişinău str. N. Testemițianu 30 );

Modalitatea de efectuare a evaluării: si cel mai mic preţ și corespunderea cerințelor solicitate; Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: corespunderea; cerinţelor caietului de sarcini si cel mai mic preţ; Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum şi ponderile lor: nu se aplica; Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se accepta; Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului: Conform SIA RSAP; Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obligativitatea 1 Oferta de preț Conform formularului 3.1, confirmata cu semnătura electronic a participantului DA 2 Specificația de preț Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F 4.2) DA 3 Specificaţii tehnice Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F4.1) DA 4 Garanţia pentru ofertă 1 % Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului, conform formularului F 3.2 sau transfer la contul autorității contractante DA 5 DUAE Confirmat cu semnătura electronic a participantului DA Notă: Suplimentar, IMSP IO poate solicita următoarele documente de calificare: Nr. d/o Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: Nivelul minim/ Obligativitatea 1 Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional Obligatoriu 2 Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila ofertantului Obligatoriu 3 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului Obligatoriu 4 Raportul financiar Ultimul raport financiar, copie, confirmată prin semnătura şi ştampila participantului Obligatoriu 5 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor Original, eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova); Obligatoriu 6 Certificat de atribuire a contului bancar Original sau Copie, eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmată prin semnătura şi ştampila participantului Obligatoriu Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic Adresa: mun. Chişinău, str. N Testemițanu 30 Tel: 0-22-85-26-70 Fax: 0-22-72-78-80 E-mail: vitaliejora@mail.ru Numele şi funcţia persoanei responsabile Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant). Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: nu este În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, atasate în SIA “RSAP” Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă: pînă la: informatia o găsiti în SIA “RSAP” pe: informatia o găsiti în SIA “RSAP” Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii negociate: nu se accepta Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: IMSP Institutul Oncologic Adresa: mun. Chişinău, str. N Testemițanu 30 Ofertele întârziate vor fi respinse. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat Garanția pentru ofertă: Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de: Garanție bancară sau Transfer bancar. Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul Oncologic cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii IMSP Institutul Oncologic (b) datele bancare BC Moldindcombank SA (c) codul fiscal 1003600151023 (d) contul de decontare MD94ML000000002251702316 (e) contul trezorerial [indicaţi]; (f) contul bancar MOLDMD2X302; (g) trezoreria teritorială [indicaţi]. Garanţia de bună execuţie a contractului: 5 % Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.