| Reparatiea incaperilor bloc administrativ IMSP SCTO Traumatologie si ortopedie. | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Birou contabilitate. |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 70,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 143,500 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 280,000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 73,500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,050 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan. | m2 | 2,500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,375 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,025 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 2,500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,075 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,375 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,125 |
| 4 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafete la tavan. | m2 | 2,500 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,475 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,125 |
|  | 2682132601861 | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 | m2 | 2,778 |
|  | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 0,379 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,003 |
| 5 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 2,500 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 3,825 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 17,850 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,198 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,049 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 2,500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,075 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,375 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,125 |
| 7 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 2,500 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1,125 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 2,637 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 2,500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,075 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,375 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,125 |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 2,500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,375 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 1,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,150 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,250 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,125 |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti . | m2 | 216,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 25,920 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 32,400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,160 |
| 11 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 13,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 10,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,400 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,039 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,195 |
| 12 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (dulap din lemn ) | m2 | 45,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 9,450 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 9,450 |
| 13 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi ) | m2 | 2,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,420 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,420 |
| 14 | K=2 RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, cu mortar de ciment-var marca 100 T , | m2 | 216,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 570,240 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 172,800 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 464,480 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 1,944 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 11,232 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,404 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,160 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,864 |
| 15 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 75,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 24,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 55,500 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,060 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,367 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,090 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,075 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,075 |
| 16 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 75,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 19,500 |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 78,750 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,875 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,075 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 450,000 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 216,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6,480 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 32,400 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 10,800 |
| 18 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 200,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 38,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,000 |
|  | 2682132601861 | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 | m2 | 222,200 |
|  | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 30,300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,061 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,200 |
| 19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 200,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 244,000 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1 428,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 15,800 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3,200 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 200,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6,000 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 30,000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 10,000 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 200,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 90,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 210,980 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,200 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 200,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6,000 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 30,000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 10,000 |
| 23 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 200,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 120,000 |
|  | 2430116104050 | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici | kg | 100,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 10,000 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 100,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 10,000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,400 |
| 24 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la20 x 30 cm executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, | m2 | 16,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 45,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,200 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 16,800 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,400 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 320,000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 5,280 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,128 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 64,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,320 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,192 |
| 25 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 72,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 40,320 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,160 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 946,800 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 3,024 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,720 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 8,640 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,160 |
| 26 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 72,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 16,848 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1 101,600 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 6,480 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,288 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3,024 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,720 |
| 27 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 72,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,200 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 72,000 |
|  | 2523116716345 | Covor PVC | m2 | 76,356 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 2,182 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 43,632 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 5,818 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 36,360 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,109 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 14,544 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 1,745 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,044 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 72,720 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,160 |
| 28 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 2,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 5,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 2,100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,800 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 40,000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,660 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,016 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 8,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,024 |
| 29 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,000 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 7,080 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,800 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,380 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,540 |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 2,000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,560 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,280 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,800 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,010 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
| 30 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (400mm) | m | 4,400 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,232 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,352 |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre (400mm) | m | 4,488 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 17,952 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,044 |
| 31 | CK17A2 | Lambriuri la usa cu tablii din PFL melaminat . | m2 | 2,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,900 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,500 |
|  | 2670112204050 | Placi PFL melaminate | m2 | 1,800 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,200 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
| 32 | CK17A2 | Lambriuri la pereti, cu tablii din PFL melaminat (Briu de protectie la pereti) | m2 | 2,400 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5,880 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,960 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,600 |
|  | 2670112204050 | Placi PFL melaminate | m2 | 2,160 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,240 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,960 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,024 |
| 33 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare . | t | 4,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,575 |
| 34 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 4,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,410 |
| 35 | TrI1AC03B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, | t | 4,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,160 |
| 36 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t | 4,800 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 1,800 |
|  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.2. Incalzire |  |  |
| 37 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 10,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 3,600 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 3,150 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,231 |
| 38 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 48,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 32,640 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 15,120 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 1,663 |
| 39 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 12,540 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,006 |
| 40 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 10,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,500 |
|  | 25212167100001 | Teava din polipropilena d25 | m | 10,300 |
| 41 | IC38B | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 16,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,880 |
|  | 28752741101102 | Piesa de racordare (cot d25) | buc | 16,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,320 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,112 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura mase plastice | h-ut | 0,288 |
| 42 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,440 |
|  | 28752741101202 | Piesa de racordare (Robinet PPR d=25) | buc | 8,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,160 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,056 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura mase plastice | h-ut | 0,144 |
| 43 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 4,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,000 |
|  | 28122115700 | Radiator din aluminiu 10elemente | buc | 4,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,240 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,200 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 12,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,800 |
| 44 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 16,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,400 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 16,000 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 32,000 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 32,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,600 |
| 45 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 4,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,400 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 4,000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,400 |
| 46 | ID07B | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 4,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,400 |
|  | 29131346260001 | Set termostatic | buc | 4,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,104 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,208 |
| 47 | IC50A | Racord olandez, avind diametrul de 25mm | buc | 8,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,200 |
|  | 28752741190001 | Cot racord olandez d25 | buc | 8,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,096 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,192 |
| 48 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 48,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 26,400 |
|  | 2521216710000 | Teava din polipropilena d63 | m | 49,440 |
| 49 | IC38F | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 20,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,000 |
|  | 287527411011021 | Piesa de racordare (cot d63) | buc | 20,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,600 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,220 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura mase plastice | h-ut | 0,600 |
| 50 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 14,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,200 |
|  | 28752741101024 | Piesa de racordare (mufa 63) | buc | 14,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,420 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,154 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura mase plastice | h-ut | 0,420 |
| 51 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 8,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,360 |
|  | 28752741101025 | Piesa de racordare (63x25x63) | buc | 8,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,320 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,088 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura mase plastice | h-ut | 0,336 |
| 52 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63mm | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,500 |
|  | 28275274119000 | Cot racord olandez d=63mm | buc | 2,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,052 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,104 |
| 53 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 2,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 3,400 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,060 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,030 |
| 54 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 38,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10,640 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 38,000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 1,900 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 38,000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 38,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 38,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,800 |
|  |  |  | Total Incalzire |  |  |
|  |  | 1.3. Electricitate |  |  |
| 55 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatore si priza bipolara cu fise | buc | 22,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 11,440 |
| 56 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 10,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,200 |
| 57 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 50,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 8,000 |
| 58 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla, | buc | 24,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 7,440 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 24,480 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 24,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,120 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,120 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 48,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 48,000 |
| 59 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2 | buc | 6,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,800 |
|  | 11110001001020 | Intrerupator dublu | buc | 6,000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 6,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,030 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 1,200 |
| 60 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(Plafon sticla) | buc | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,350 |
|  | 281752174400501 | Corp de iluminat 2x36 | buc | 1,020 |
| 61 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi Led, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600) | buc | 15,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 20,250 |
|  | 28752174400501 | Corp de iluminat 600x600 | buc | 15,300 |
| 62 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m | 240,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 52,800 |
|  | 31301348174105 | Cablu din cupru 3x1.5 | m | 264,600 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 63,000 |
| 63 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m | 288,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 72,000 |
|  | 31301314817405 | Cablu din cupru 3x2.5 | m | 317,520 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 75,600 |
| 64 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 240,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 103,200 |
|  | 25212167014235 | Tub PVC gofrat d=16mm | m | 257,040 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 50,400 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC rigid, tip G, | buc | 37,800 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 37,800 |
| 65 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent, | m | 288,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 129,600 |
|  | 25212167041235 | Tub PVC cu D=20mm | m | 308,448 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 45,360 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC rigid, tip G, | buc | 45,360 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 45,360 |
| 66 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul. | buc | 3,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,160 |
|  | 11110001002014 | Intrerupator automat 32A | buc | 3,000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 6,000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi | buc | 6,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,015 |
| 67 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 25 A. | buc | 6,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,900 |
|  | 11811000100020 | Intrerupator automat 25A | buc | 6,000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 12,000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi | buc | 12,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,030 |
| 68 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 10 A. | buc | 10,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 6,500 |
|  | 118110001 | Intrerupator automat 10A | buc | 10,000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 20,000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi | buc | 20,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |
| 69 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice cu 24 loc plastic | buc | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,760 |
|  | 11111222000017 | Tablou electric, 24 loc | buc | 1,010 |
|  | 2874117306659 | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr. | buc | 4,040 |
|  | 2874115893301 | Bolt metalic | buc | 4,040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,040 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,404 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,020 |
|  |  |  | Total Electricitate |  |  |
|  |  | 1.4. Apa si canalizare |  |  |
| 70 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,950 |
| 71 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,100 |
| 72 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm | m | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,540 |
| 73 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,900 |
| 74 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,850 |
| 75 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,120 |
| 76 | RpSA14B | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 14,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9,520 |
|  | 2521216700540 | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) | m | 14,994 |
|  | 2523156712430 | Cot din PVC tip G montat prin lipire | buc | 2,940 |
|  | 2523156714800 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) | buc | 3,087 |
|  | 2523156713600 | Mufa mixta din PVC rigid, tip G | buc | 1,470 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC rigid, tip G, | buc | 0,588 |
|  | 2523156714030 | Reductie din PVC tip greu (G) | buc | 0,882 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 0,441 |
| 77 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,140 |
|  | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 6,060 |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,121 |
| 78 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,120 |
| 79 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, montata aparent avind diametrul de 50 mm | m | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,400 |
|  | 2521216700210 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare | m | 2,142 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,021 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,008 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,037 |
| 80 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) avind diametrul de 50 mm | buc | 8,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,840 |
|  | 2523156712230 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare | buc | 8,320 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,225 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,092 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,166 |
| 81 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,160 |
|  | 2521216700210 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare | m | 6,427 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,200 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,094 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,056 |
| 82 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,960 |
|  | 2523156712230 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare | buc | 6,120 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,483 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,233 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,220 |
| 83 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,160 |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2 | buc | 6,060 |
| 84 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,000 |
|  | 29131242011370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 |
| 85 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,200 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,020 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,020 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,020 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,612 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,040 |
| 86 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,600 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,050 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,050 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,050 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,050 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,050 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,415 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,050 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,050 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,050 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,050 |
| 87 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l montata pe console fixate in perete (boiler) existent | buc | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,220 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,900 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 1,050 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,090 |
|  | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 2,000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6,000 |
|  | 2875274117899 | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn | buc | 2,000 |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,600 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,002 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,008 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,010 |
|  |  |  | Total Apa si canalizare |  |  |
|  |  | 1.5. Ventilare |  |  |
| 88 | RpVA05A | Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - mm | m | 4,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,480 |
|  | 2521305734007 | Canal de ventilatie din ALP | m | 4,121 |
| 89 | RpVC08A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 2,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 27,720 |
|  | 2912435776200 | Ventilator de fereastra | buc | 2,020 |
| 90 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, | buc | 2,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,440 |
|  | 2811236306222 | Grila ventilatie 20x25 | buc | 2,000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
| 91 | SB06F | Piesa de legatura (cot, ) din teava PVC tip usor avind diametrul de 150 mm | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,400 |
|  | 25231567121230 | Cot d=150 | buc | 2,040 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,261 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,131 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,106 |
| 92 | SB06F | Piesa de legatura (caciula de aerisire, ) din PVC tip usor avind diametrul de 150 mm | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,400 |
|  | 252315671212 | Caciula de aerisire d=150 | buc | 2,040 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,261 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,131 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,106 |
| 93 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,300 |
|  |  |  | Total Ventilare |  |  |
|  |  |  | Total Birou contabilitate. |  |  |
|  |  | 2. Sala festiva |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 70,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,100 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 10,500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,500 |
| 95 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafete la tavan. | m2 | 30,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 5,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,500 |
|  | 2682132601861 | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 | m2 | 33,330 |
|  | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 4,545 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,009 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |
| 96 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Usi din aluminiu de la intrare) | kg | 50,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,400 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,125 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,050 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,021 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,031 |
| 97 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 30,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 45,900 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 214,200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,120 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,370 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,585 |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 30,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,900 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 4,500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,500 |
| 99 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 70,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 31,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 73,843 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,070 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,070 |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 70,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,100 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 10,500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,500 |
| 101 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 70,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 38,500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 28,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 4,200 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 35,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,500 |
| 102 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 132,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,960 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 19,800 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,600 |
| 103 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 6,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,140 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |
|  | 2682132601861 | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 | m2 | 6,666 |
|  | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 0,909 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,002 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,006 |
| 104 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 6,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 7,320 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 42,840 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,474 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,096 |
| 105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 6,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,180 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,900 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,300 |
| 106 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 132,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 59,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,200 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 139,247 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,132 |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 132,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,960 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 19,800 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,600 |
| 108 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 132,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 79,200 |
|  | 2430116104050 | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici | kg | 66,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 6,600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 66,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 6,600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,264 |
| 109 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 46,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 5,520 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,980 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,690 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,690 |
| 110 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 70,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 56,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 56,000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,210 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,050 |
| 111 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 70,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 39,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,600 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 920,500 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,940 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,700 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 8,400 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,100 |
| 112 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(la prag) | m | 8,500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,210 |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 8,925 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,213 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,009 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 51,000 |
| 113 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm | m2 | 70,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 77,000 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie 600x600 | m2 | 72,821 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 452,480 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 28,987 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 414,000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,212 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,126 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 1,176 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 4,410 |
| 114 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare . | t | 1,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,490 |
| 115 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 70,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 56,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 56,000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,210 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,050 |
| 116 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 1,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,372 |
| 117 | TrI1AC03B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, | t | 1,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,540 |
| 118 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t | 1,200 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,450 |
|  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 2.2. Incalzire |  |  |
| 119 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 10,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 3,600 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 3,150 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,231 |
| 120 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 35,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 23,800 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 11,025 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 1,213 |
| 121 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 20,130 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 3,221 |
| 122 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 10,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,500 |
|  | 25212167100001 | Teava din polipropilena d25 | m | 10,300 |
| 123 | IC38B | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 16,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,880 |
|  | 28752741101102 | Piesa de racordare (cot d25) | buc | 16,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,320 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,112 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura mase plastice | h-ut | 0,288 |
| 124 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,440 |
|  | 28752741101202 | Piesa de racordare (Robinet PPR d=25) | buc | 8,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,160 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,056 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura mase plastice | h-ut | 0,144 |
| 125 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 6,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12,000 |
|  | 28122115700 | Radiator din aluminiu 10elemente | buc | 6,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,180 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,360 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,300 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 18,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,200 |
| 126 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 24,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,600 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 24,000 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 48,000 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 48,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,400 |
| 127 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 6,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,600 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 6,000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,600 |
| 128 | ID07B | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 6,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,600 |
|  | 29131346260001 | Set termostatic | buc | 6,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,156 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,312 |
| 129 | IC50A | Racord olandez, avind diametrul de 25mm | buc | 12,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,800 |
|  | 28752741190001 | Cot racord olandez d25 | buc | 12,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,144 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,288 |
| 130 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 35,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 19,250 |
|  | 2521216710000 | Teava din polipropilena d63 | m | 36,050 |
| 131 | IC38F | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 16,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,800 |
|  | 287527411011021 | Piesa de racordare (cot d63) | buc | 16,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,480 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,176 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura mase plastice | h-ut | 0,480 |
| 132 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 10,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,000 |
|  | 28752741101024 | Piesa de racordare (mufa 63) | buc | 10,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,110 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura mase plastice | h-ut | 0,300 |
| 133 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 6,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,520 |
|  | 28752741101025 | Piesa de racordare (63x25x63) | buc | 6,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,240 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,066 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura mase plastice | h-ut | 0,252 |
| 134 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63mm | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,500 |
|  | 28275274119000 | Cot racord olandez d=63mm | buc | 2,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,052 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,104 |
| 135 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 2,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 3,400 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,060 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,030 |
| 136 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 24,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,720 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 24,000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 1,200 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 24,000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 24,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 24,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,400 |
|  |  |  | Total Incalzire |  |  |
|  |  | 2.3. Electricitate |  |  |
| 137 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 6,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,320 |
| 138 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi Led, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600) | buc | 8,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 10,800 |
|  | 28752174400501 | Corp de iluminat 600x600 | buc | 8,160 |
|  |  |  | Total Electricitate |  |  |
|  |  |  | Total Sala festiva |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |