CAIET DE SARCINI

| Nr. lot/poziție | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor Cod CPV | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar estimat, lei (fără TVA) | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință, Certificate de conformitate/calitate | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sistem de fixare a armelor cu țeavă scurtă și cu țeava lungă cu declanșare electromagnetică, pentru trageri experimentale | buc | 1 | 860.000,00 | Caracteristicile generale: Asigură securitatea trăgătorului la efectuarea experimentelor criminalistice cu armele de foc inclusiv cele artizanale, modificate și defectate; Este sistem universal portabil, aplicabil pentru toate armele de foc cu țeava scurtă și cu țeava lungă (pistoale, revolvere, pistoale-mitraliere, carabine, puști, arme cu țeava lisă). Permite efectuarea tragerii în diferite regimuri, inclusiv semiautomat și automat. Poziția de fixare față este liber selectabilă în dependență de lungimea armei folosite. Declanșarea electromagnetică cu comandă de la distanță (1.2); Suport pentru dispozitiv cu construcție rigidă, reglare pe plan vertical și orizontal. Caracteristici tehnice: - permite efectuarea tragerilor experimentale a munițiilor de calibrul ≤ 12.7x99 (.50 BMG); - unghi de reglare în plan vertical ± 5°; - unghi de reglare în plan orizontal ± 5°; - lungimea de recul până la 50 mm; - lungime cablu de declanșare minim 5m; - sursa de alimentare AC 230 V; -Dimensiunile aproximative ale echipamentului: 1300x1000x1000mm Specificații de mediu: Temperatura de operare: -10° la + 50° C; Set de livrare: Sistem de fixare față-spate, reglabil; Captator ajustabil al tuburilor de cartuș trase; Declanșare electromagnetică cu comandă de la distanță; Sistem de alimentare cu cabluri pentru sursa de alimentare; Suport pentru sistemul de fixare, rigid și reglabil în plan vertical și orizontal, amortizare de recul; Set de fixatoare pentru pistoale, revolvere și arme cu țeava lungă. Altele: • Servicii de transportare, descărcare și montare incluse; Instruire pentru 5 angajați. Garanție: Minim un an. |  |
| Valoarea estimativă totală (fără TVA) | 860.000,00 |

Bunurile urmează a fi achiziționate în cadrul proiectului de finanțare externă și respectiv cad sub incidența HG nr.246/2010 „Cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.”