| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Combina fizioterapeutica cu doua canale independente care include electro si magnetoterapie |  |  |  | • Ecran tactil color de 5,7 inchi • Protocoale prestabilite și enciclopedie terapeutică • Baza de date a pacienţilor ELECTROTERAPIE • Gamă completă de forme de undă de frecvență joasă și medie și modificările acestora • Secvențe programabile • Moduri de curent constant și tensiune constantă • Conexiune la unitatea de vid(electrozi cu vacuum) MAGNETOTERAPIA • Aplicatoare puternice de magnetoterapie cu tehnologie Focused Magnetic FieldTM • Câmp magnetic pulsat (PMF) – impulsuri dreptunghiulare, exponențiale, sinusoidale și triunghiulare • Gamă largă de aplicatoare confortabile și ușoare PARAMETRI TEHNICI Ecran tactil color de 5,7 inchi Dimensiuni 230 × 390 × 260 mm Greutate 4,7–5,3 kg Alimentare 230 V/50–60 Hz, 115 V/50–60 Hz ELECTROTERAPIE Canale de electroterapie 2 MAGNETOTERAPIA Intensitatea maximă a câmpului magnetic 128 mT Interval de frecvență 0–166 Hz |  |  |
| 2.Aparat fizioterapeutic pentru terapie cu unde scurte |  |  |  | Ecran tactil color de 5,7″ Câmp inductiv/capacitive, Putere : 400 W în modul pulsat, 200 W în modul continuu Programe utilizator : 100 de programe utilizator Frecvența pulsului :50–1500 Hz Lungimea impulsului :50–2000 µs Dimensiuni :560 × 980 × 560 mm Greutate :38 kg Alimentare :100–240 V, 50–60 Hz Accesorii standard: cablu de alimentare, manual de utilizare,applicator capacitive 140mm cu support pe dreapta si stinga. |  |  |
| 3.Combina fizioterapeutica cu doua canale independente care include electroterapie si terapie cu ultrasunete |  |  |  | Combina fizioterapeutica cu doua canale independente care include electroterapie si terapie cu ultra sunete CARACTERISTICI PRINCIPALE • Ecran tactil color de 4,3″ • Protocoale prestabilite și enciclopedie terapeutică • Portabil și cu baterie ELECTROTERAPIE • Mare gamă de forme de curent • Secvențe programabile • Terapie de înaltă tensiune • Moduri de curent constant și tensiune constantă • Conexiune la unitatea de vid(electrozi cu vacuum) TERAPIA ULTRASUNETE • Capete ergonomice cu identificare vizuală a accesoriilor / indicator vizual de contact pacient • Aplicatoare multifrecventa incalzite: 1 si 3 MHz • Tratament simultan cu 1 si 3 MHz PARAMETRI TEHNICI Ecran tactil color de 4,3 inchi Dimensiuni 380 × 190 × 260 mm Greutate max. 3 kg Alimentare 100–240 V/AC, 50–60 Hz ELECTROTERAPIE Canale de electroterapie 2 TERAPIA ULTRASUNETE Frecvență modulară 10–150 Hz Factor de sarcină 5%–100% Max. intensitate în regim continuu 2 W/cm2 Max. intensitate în modul pulsat 3 W/cm2 |  |  |
| 4.Aparat fizioterapeutic cu doua canale independente pentru electroterapie |  |  |  | Aparat de fizioterapie cu două canale independente pentru electroterapie CARACTERISTICI PRINCIPALE • Touch screen color de 4.3″ • Protocoale prestabilite și enciclopedie terapeutică • Portabilitate şi operare autonomă • Forme variate de curent • Secvenţe programabile • Terapie de înaltă tensiune • Mod de lucru Curent constant şi Tensiune constantă • Conectare la unitatea vacuum (electrozi cu vacuum) SPECIFICAŢII TEHNICE Ecran Touch screen color de 4.3″ Dimensiuni 380 × 190 × 260 mm Greutate max. 3 kg Alimentare la reţea 100–240 V/AC, 50–60 Hz Canale de electroterapie 2 TIPURI DE CURENT : Curent galvanic, diadinamic, neofaradic, NPHV, trabert, faradic, impulsuri combinate, TENS, interferența de 2 și 4 poli, impulsuri exponențiale cu creștere, impulsuri dreptunghiulare, stimulare rusească, impulsuri de stimulare, impulsuri trapezoidale, impulsuri triunghiular |  |  |
| 5.Aparat pentru reabilitare postchirurgicala a articulatiilor |  |  |  | Aparat pentru reabilitare postchirurgicala a articulatiilor • Setare precisă în timp real a unghiului pragului pacientului • 13 protocoale automate prestabilite • Până la 50 de protocoale definite de utilizator • Mișcări mai rapide pentru rezultate îmbunătățite ale terapiei • Sistem unic de clic – nu este necesară strângerea manuală • Telecomanda SPECIFICAŢII TEHNICE Interfață utilizator : Telecomandă Setări avansate de terapie Protocoale automate prestabilite Protocoale definite de utilizator Extensia/flexia genunchiului −10°/123° Extensia/flexia gleznei −25°/40° Dimensiuni : 390 × 430 × 970 mm Greutate :12 kg Alimentare :100–240 V, 50–60 Hz 100–240 V, 50–60 Hz 100–240 V, 50–60 Hz |  |  |
| 6.Aparat fizioterapeutic cu un canal pentru terapie cu ultrasunet |  |  |  | Aparat fizioterapeutic cu un canal pentru terapie cu ulrasunete Principalele caracteristici: Terapie cu ultrasunete 1canale independente Ecran tactil mare 5.7 inch Protocoale de terapie prestabilite Protocoale personalizate Identificarea accesoriilor și verificarea automată Baza de date încorporată pentru pacienți Sistem modular unic™, convenabil pentru upgrade-uri Activare rapidă, Capete ultrasonice ergonomice (1 si 3MHz) 5 & 1 cm2 Conectare simultană a 2 capete ultrasonice Sistem multifrecventa 1 si 3 MHz Aplicator cu ultrasunete rezistent la apă Conexiune la un computer (pentru upgrade-uri software) |  |  |
| 7.Aparat fizioterapeutic cu doua canale independete pentru terapie cu ultrasunet |  |  |  | Aparat fizioterapeutica cu două canale independente pentru terapie cu ultasunete Principalele caracteristici: Terapie cu ultrasunete, 2 canale, 2 canale independente Ecran tactil 5.7 inch Protocoale de terapie prestabilite Protocoale personalizate Identificarea accesoriilor și verificarea automată Baza de date încorporată pentru pacienți Sistem modular unic™, convenabil pentru upgrade-uri Capete ultrasonice ergonomice (1 si 3MHz) 5 & 1 cm2 Conectare simultană a 2 capete ultrasonice Sistem multifrecventa 1 si 3 MHz Aplicator cu ultrasunete rezistent la apă Conexiune la un computer (pentru upgrade-uri software) |  |  |
| 8.Aparat pentru drenaj limfatic |  |  |  | Aparat pentru drenaj limfatic Ecran tactil de 5,7 inchi Ecran LED Enciclopedie cu protocoale clinice (programe succesive) Programe utilizator : 500 de programe utilizator Protocoale programate: 15 Număr de canale : 12 Gradient: 0%–100% ajustare continuă Parametri de presiune : 20–160 mm Hg. Artă. Dimensiuni :320 × 190 × 280 mm Greutate :7,5 kg Alimentare: 100–240 V, 50–60Hz |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției:______________ Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.Combina fizioterapeutica cu doua canale independente care include electro si magnetoterapie Bucata 2 2.Aparat fizioterapeutic pentru terapie cu unde scurte Bucata 1 3.Combina fizioterapeutica cu doua canale independente care include electroterapie si terapie cu ultrasunete Bucata 2 4.Aparat fizioterapeutic cu doua canale independente pentru electroterapie Bucata 2 5.Aparat pentru reabilitare postchirurgicala a articulatiilor Bucata 1 6.Aparat fizioterapeutic cu un canal pentru terapie cu ultrasunet Bucata 1 7.Aparat fizioterapeutic cu doua canale independete pentru terapie cu ultrasunet Bucata 1 8.Aparat pentru drenaj limfatic Bucata 1 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |