CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Agenția Rezerve Materiale

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor  Lucrări de reparație capitala a unei porțiuni de gard la

depozitul din str. Uzinelor nr.6, mun. Chișinău.

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrări de demolare |  |  |
| 1 | TsH02D | Tăierea manuala a arborilor, prin secționare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinii 61-100 cm | buc | 3,00 |
| 2 | TsG07C | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrărilor, transportarea făcând-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau rădăcinilor de 51...70 cm | buc | 3,00 |
| 3 | RpCG29C | Demolarea gardului din blocuri de calcar | m3 | 21,00 |
| 4 | RpCF10B | Demolarea zidăriilor din piatra bruta, bolovani de rău sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru | m3 | 50,00 |
| 5 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 120,00 |
|  |  | 2. Lucrări de construcții |  |  |
| 6 | TsC02D1 | Săpătura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pământ cu umiditate naturala descărcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,80 |
| 7 | TsA03D | Săpătura manuala de pământ in spatii limitate, având sub 1,00 m lățime, executata fără sprijiniri, cu taluz inclinat la fundații, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, până la 0,75 m adâncime teren foarte tare | m3 | 25,00 |
| 8 | TsI50A10 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 170,00 |
| 9 | RpDA03A | Desfundarea manuala a șanțurilor si canalelor de scurgere | m3 | 15,00 |
| 10 | TsC54A | Strat de fundație din nisip | m3 | 3,00 |
| 11 | TsC54C | Strat de fundație din pietriș | m3 | 5,00 |
| 12 | CC01C1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de șantier si montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv in fundații izolate -Armatura d-8mm p/u fundații | kg | 102,00 |
| 13 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier si montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv in fundații izolate - Catanca p/u fundații | kg | 75,00 |
| 14 | RpCB13A | Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe șantier si turnat in cofraje pentru postamente, fundații continue sau izolate -Pat simplu | m3 | 2,00 |
| 15 | CC02K2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor plina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stâlpi, la înălțime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - Armatura d-8 mm p/u coloane | kg | 100,00 |
| 16 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stâlpi, la înălțime mai mari de 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante -Catanca pentru coloane | kg | 70,00 |
| 17 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la înălțime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante- Armatura d-8 mm la carcasa de sus | kg | 105,00 |
| 18 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la înălțime peste 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante -Catanca p/u carcasa de sus | kg | 75,00 |
| 19 | CB01B | Cofraje, din scânduri de rășinoase, pentru turnarea betonului in construcția canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 130,00 |
| 20 | CA03D | Beton turnat in fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) -fundație si carcasa | m3 | 50,00 |
| 21 | CC02K2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stâlpi, la înălțime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - Armatura d-8 mm p/u perete de sprijin | kg | 30,00 |
| 22 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stâlpi, la înălțime mai mari de 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante -Catanca pentru perete de sprijin | kg | 70,00 |
| 23 | CB01A | Cofraje, din scânduri de rășinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (planșee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 40,00 |
| 24 | CA03D2 | Beton turnat in fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) -pereți de sprijin | m3 | 7,00 |
| 25 | CD55C | Zidărie din blocuri de calcar (cotileț) la pereți cu înălțimea până la 4 m, zidărie in asize-Coloane | m3 | 9,00 |
| 26 | CD55A | Zidărie din blocuri de calcar (cotileț) la pereți cu înălțimea până la 4 m, zidărie ordinara-Gard | m3 | 20,00 |
| 27 | CC09A | Montarea plasa din armatura VR | m2 | 30,00 |
| 28 | RpCJ31C | Refacerea rosturilor, la zidărie din piatra, cu rosturi regulate (opus-incertum) | m2 | 100,00 |
| 29 | CL17A | Confecții metalice diverse, montate aparent | kg | 60,00 |
| 30 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a tâmplăriei metalice, la interior si exterior, in construcții existente, in doua straturi la tâmplărie metalica | m2 | 7,00 |
| 31 | CO05B | Împrejmuiri din sirma ghimpata executate cu 5 rânduri orizontale de sirma ghimpata si câte 2 rânduri diagonale pe panou, | m | 65,00 |
| 32 | CG01A k=3 | Strat executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drișcuită fin -la gard si stâlpi | m2 | 21,28 |
| 33 | CC09A | Montarea plasa pentru susținere stratului suport | m2 | 21,28 |