| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției: Diverse scule, mașini și unelte de lucru |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Diverse scule, mașini și unelte de lucru |  |  |  |
| Lot nr. 1 Șurubelnițe |  |  |  |
| 1.1. Șurubelniță |  |  |  | Șurubelniță dielectrică cruce mare - Tip: PZ-3; Lungime lamă: 100mm; CR-V |  |  |
| 1.2. Șurubelniță |  |  |  | Șurubelniță dielectrică cruce medie - Tip: PZ-2; Lungime lamă: 100mm; CR-V |  |  |
| 1.3. Șurubelniță |  |  |  | Șurubelniță dielectrică mica - Tip: PZ-1; Lungime lamă: 100mm; CR-V |  |  |
| 1.4. Șurubelniță |  |  |  | Șurubelniță dielectrică plată mare -Tip: SL-3; Lungime lamă: 100mm; CR-V |  |  |
| 1.5. Șurubelniță |  |  |  | Șurubelniță dielectrică plată medie - Tip: SL-2; Lungime lamă: 100mm; CR-V |  |  |
| 1.6. Șurubelniță |  |  |  | Șurubelniță dielectrică plată mica - Tip: SL-1; Lungime lamă: 100mm; CR-V |  |  |
| 1.7. Set șurubelnițe |  |  |  | Setul de șurubelnițe să conțină 18 buc. Material: Oțel; Materialul mânerului - Plastic |  |  |
| 1.8. Set șurubelnițe |  |  |  | Set șurubelnițe SL/PH/PZ 8 buc |  |  |
| Lotul nr. 2 Clești |  |  |  |
| 2.1. Clește plat dielectric |  |  |  | Clește plat dielectric: lungime - 180mm Protecție de 1000V; CR-V |  |  |
| 2.2. Clește dielectric |  |  |  | Clește dielectric cu fălci rotunde: lungime - 160mm Protecție de 1000V; CR-V |  |  |
| 2.3. Clește dielectric |  |  |  | Clește dielectric încovoiat: lungime - 160mm Protecție de 1000V; CR-V |  |  |
| 2.4. Clește dielectric |  |  |  | Clește dielectric de tăiat: lungime - 180mm Protecție de 1000V; CR-V |  |  |
| 2.5. Clește dielectric pentru scoaterea izolației |  |  |  | Clește dielectric cu protecția de până la 1000 V pentru scoaterea izolației; Material metal: oțel pentru scule Material mâner: plastic/cauciuc |  |  |
| 2.6. Clește combinat |  |  |  | Clește combinat: lungime – 200mm Materialul cleștelor – Otel; Tip-Clește combinat |  |  |
| 2.7. Clește combinat sau Patent universal |  |  |  | Clește combinat sau Patent universal Lungimea - 200 mm; Tip material: Metal / Plastic |  |  |
| 2.8. Clește tăietor lateral |  |  |  | Lungimea - 200 mm; Plat |  |  |
| 2.9. Clește curbat alungit |  |  |  | Lungimea - 200 mm; Metal/plastic |  |  |
| 2.10. Clește cu vârf ascuțit îndoit |  |  |  | Lungimea -200 mm; Metal/plastic |  |  |
| 2.11. Clește sertizat |  |  |  | Cleștele strângere fir telefon/calculator pentru tăierea sau sertizarea cablurilor și a firelor. Clește sertizat conectori RJ45+RJ11 |  |  |
| 2.12. Set de clești pentru strângerea conectorul |  |  |  | Set de clești cu matrițe interschimbabile pentru strângerea conectorilor: -5 matrițe diferite care permit sertizarea conectorilor cu secțiuni transversale de 0,5 - 6,0 mm² (AWG 22 - 10) și 0,5 - 16 mm² (AWG 22 - 6); -dezolator de izolație în gama 0,6 - 2,6 mm² (AWG 22 - 10); Să includă un dezolator de cabluri cu tăietor de cabluri și o șurubelniță PH1; Lungime totală cleștilor: 225 mm; mânerul practic, conturat, cu două componente, permite o prindere și o manevrare confortabilă a cleștilor; setul să fie ambalat într-o cutie cu fermoar practic și la îndemână. |  |  |
| Lotul nr. 3 Seturi de chei |  |  |  |
| 3.1. Set de chei tubulare |  |  |  | Set - 122 buc. Conținutul setului de chei tubulare cu unelte profesionale: - Tubulare 1/2": 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 mm; - Tubulare 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; - Tubulare lungi: 1/2": 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm; - Tubulare lungi: 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm; - Tubulare Torx 1/2": E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24; - Antrenor Tip T: 1/4", 1/2"; - Adaptor de biti de 1/4" - Prelungitor 1/2"; Prelungitor 1/4"; Cupla cardanica: 1/2", 1/4"; - Cheie tubulara pentru bujii 1/2": 16, 21 mm; - Clichet 45T, 1/2", 1/4"; - Șurubelnița de 1/4"; - Șurubelnițe drepte: 4x100, 6,5x150 mm; - Șurubelnițe Cruce: PH2 x100, PH3 x150 mm; - Biți drepți cu adaptor de 1/4": 4,0, 5,5, 6,5 mm; - Biți Pozidrive cu adaptor de 1/4": PZ2, PZ3; - Biți Cruce cu adaptor de 1/4": PH2, PH3; - Biți Hexagon cu adaptor de 1/4": 3, 4, 5, 6 mm; - Biți Torx cu adaptor de 1/4": T8, T10, T15, T20, T25; - Biți Torx cu gaura cu adaptor de 1/4": T10, T15, T20, T25, T40; - Chei combinate: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; - Clește cu vârf ascuțit 160 mm; - Clește tăietor 160 mm; - Clești universale de 180 mm; - Clește Papagal 250 mm; - Ciocan: 300 g; - Cheie hexagonala de tip "L": 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; - Biți cruce 1/4": PH0, PH1, PH2; - Biți pozdrive 1/4": PH0, PH1, PH2; - Biți drepți 1/4": 3, 4, 5, 6 mm; |  |  |
| 3.2. Set chei duble (8 buc.) |  |  |  | Setul să conțină 8 chei fixe duble: 6x7mm, 6x8mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17 mm, 18x19mm, 20x22mm. Materialul de producere: CrV. |  |  |
| 3.3. Set chei hexagonale varianta lunga |  |  |  | Setul să conțină 11 buc. de chei hexagonale varianta lunga -НЕХ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm; Tip material: Crv. |  |  |
| 3.4. Set de capete tubulare + bițe cu clichet |  |  |  | Set de capete tubulare + bițe cu clichet profesionale (126-216 buc. (5.5-32) CR-V +capete tubulare lungi |  |  |
| 3.5. Set de chei |  |  |  | Set de chei profesionale. (Q5-27) (set 22-26 buc); CR-V |  |  |
| 3.6. Set chei tubulare cu clichet |  |  |  | Set chei tubulare cu clichet - Bucăți în set: 56 Dimensiuni: 1/4'' Tip material: Metal |  |  |
| 3.7. Set chei hexagonale |  |  |  | Tip material: CRV Număr de unități: 12 buc. Mărime cheie: 1 - 16 mm Dimensiuni: 91 - 233 mm |  |  |
| 3.8. Set chei torx |  |  |  | Mărime cheie T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50 |  |  |
| 3.9. Cheie reglabila |  |  |  | Cheie reglabila pentru țevi 14" L350mm, W64/50mm |  |  |
| Lotul nr. 4 Seturi de consumabile |  |  |  |
| 4.1. Set de burghiuri metal |  |  |  | Set de burghiuri metal (18-24 buc) (1-20mm) |  |  |
| 4.2. Set de burghiuri |  |  |  | Set de burghiuri (set 6-10 buc) ǿ5-12mm SDS |  |  |
| 4.3. Set burghie (metal, beton, lemn) |  |  |  | Fiecare burghiu este fabricat din oțel de înaltă calitate, tratat împotriva coroziunii. Setul este furnizat într-un blister. Burghiu pentru lemn 5 buc. diametru: 3, 4, 5, 6, 8 mm; Burghiu pentru metal 5 buc. diametru: 3, 4, 5, 6, 8 mm; Burghie pentru beton 5 buc. diametru: 3, 4, 5, 6, 8 mm |  |  |
| 4.4. Set de burghie pentru metal |  |  |  | Cantitatea in ambalaj: 19; Diametrul (mm) 1-10 Destinație: pentru metal Tip tija: Cilindric; Material: HSS |  |  |
| 4.5. Set burghiu plat pentru lemn |  |  |  | Cantitatea in ambalaj: 13; Destinație: pentru lemn Diametrul de 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32, 38 mm |  |  |
| 4.6. Set burghiu pentru lemn cu virf |  |  |  | Destinație: pentru lemn Diametrul de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm Material: Oțel |  |  |
| 4.7. Set de burghie pentru lemn |  |  |  | Setul de burghie pentru lemn să conțină 12 buc. Material prelucrat: Lemn Diametru: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm |  |  |
| 4.8. Set de burghie p/u metal |  |  |  | 1,5-13 Geko 28 buc G38235 |  |  |
| 4.9. Set biți și burghie |  |  |  | Set de meșterit performant, pentru găuriri precise, curate în metal, piatră, lemn cât și biți de șurubelniță de înaltă calitate pentru capete de șuruburi. -Cantitate: 42-50 buc. -Tipul de foraj: Spirală -Material prelucrat: Metal, Lemn, Plastic, piatră. |  |  |
| 4.10. Set bițe cu prelungitor |  |  |  | Setul conţine: 35 buc., biți și prelungitor Tip vârf: PH/PZ/Torx Lungime: 25-50mm Tip coada: 1/4” HEX Material: oțel |  |  |
| 4.11. Set carote |  |  |  | Setul conține: 12 bucăți Diametrul: 20, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 48, 50 mm |  |  |
| 4.12. Set pînze fierăstrău |  |  |  | set de 5 lame, Coada în formă de T, material: HSS,75mm. |  |  |
| Lotul nr. 5 Multimetre |  |  |  |
| 5.1. Multimetru digital |  |  |  | Dimensiuni: 183 x 88 x 56 mm Alimentare: 2 baterii 1.5V Greutate netă: 346 g Greutate brută - 520,8 g Cerințe minime: Domeniu de măsurare a tensiunii DC: 600mV/6V/60V/600V/1kV Precizia de măsurare a tensiunii DC: ±(0,5% + 2 cifre) Domeniu de măsurare a tensiunii AC: 6V/60V/600V/750V Precizia de măsurare a tensiunii AC: ±(0,8% + 3 cifre) Interval de curent DC 60µA/600µA/6mA/60mA/600mA/20A Precizia de măsurare a curentului DC ±(0,8% + 8 cifre) Interval de curent alternativ 60µA/600µA/6mA/60mA/600mA/20A Precizia de măsurare a curentului AC ±(1% + 12 cifre) Caracteristicile instrumentului de măsurare: *oprire automată *detector de tensiune fără contact * Funcția HOLD *indicator de baterie descărcată * Funcția MIN/MAX *Funcția REL *baterie/baterie reîncărcabilă * baterie R6 AA 1,5V x2 Echivalentul modelului Multimetru digital UT890D+ |  |  |
| 5.2. Indicator de tensiune |  |  |  | Indicator de tensiune 220v Dimensiuni (L x W x H x Ø) 3 x 70 mm |  |  |
| Lotul nr. 6 Mașini de înșurubat și de găurit |  |  |  |
| 6.1. Mașină de înșurubat -găurit cu acumulator |  |  |  | Timpul de încărcare (h) - 1 Cuplu motor (dur/moale) (Nm) - 170 Nr. de rotații cuplului de motor, 1 viteză (rpm) 0-1300 Nr. de rotații cuplului de motor, 2 viteză (rpm) 0-2100 Diametrul mandrinei (mm) – 6 Capacitatea bateriei (Ah) – 2.0 Tensiunea bateriei (V) – 14-19V Numărul de baterii (Buc) - 2 Tipul motorului: Brushless Garanţie 12 luni |  |  |
| 6.2. Mașina de găurit și înșurubat cu acumulator |  |  |  | Număr percuţii:0 -7500/28500 percuții/min Tensiune (V): 18 V Acumulator: 5 Ah Moment de torsiune: 50 Nm Turații la mersul în gol: 1900 rot/min Diametru max. găurire oțel: 13 mm Completații: 2 acumulatoare, Încărcător Tip alimentare: Acumulator Diametru max. găurire lemn: 38 mm |  |  |
| 6.3. Mașină de găurit și înșurubat |  |  |  | Tip mașină de găurit și înșurubat Tensiune: 14-18 V Tip acumulator Li-lon, Număr de baterii incluse-2 Tip mandrina cu fixator rapid Diametrul mandrinei: 13 mm Diametrul max. de găurire (metal): 13 mm Diametrul max.de găurire (lemn): 30 mm Funcţie Revers: da Reglare viteză: da Case/pungă pentru depozitare, Încărcător Garanție 12 luni |  |  |
| 6.4. Mașină de înşurubat cu impact |  |  |  | Tensiune (V) 220 - 240 V Moment de torsiune 100 Nm Puterea (W) 230 W Turaţii la mersul în gol 3600 rot/min Număr percuţii 0 - 3200 percuţii/min Tip alimentare Rețea Mandrine 6.35 mm Garanție-12 luni |  |  |
| 6.5. Mașină de găurit/înșurubat |  |  |  | Moment de torsiune - 50 Nm Complectaţie 2 acumulatoare, Încărcător, valiză Mandrine 1 - 13 mm Tip alimentare - acumulator Acumulator - 3.0 Ah Turaţii la mersul în gol 500 - 1900 rot/min Diametru max. găurire lemn 38 mm Diametru max. găurire oţel 13 mm Tensiune (V) 18 V Garanție-12 luni |  |  |
| Lotul nr. 7. Mașină multifuncțională |  |  |  | Tip alimentare: Rețea Turații la mersul în gol: 22000 rot/min Completații: Valiză Puterea (W): 300 W Tensiune (V): 220 - 240 V |  |  |
| Lotul nr. 8 Instrumente de tăiere |  |  |  |
| 8.1. Ferăstrău pentru lemn |  |  |  | Ferăstrău pentru lemn; Lungimea: 400 mm; Metal și plastic |  |  |
| 8.2. Ferăstrău pentru metal |  |  |  | Ferăstrău pentru metal Dimensiuni (L x W x H x Ø) 300 x 12mm+ pânză 10 buc. |  |  |
| 8.3. Foarfeca pentru tăiat țevi PVC |  |  |  | Foarfeca pentru tăiat țevi PVC/PPR D. 3-42 L=225 mm |  |  |
| Lotul nr. 9 Fierăstrău electric pendular |  |  |  | Tensiune (V): 220 V Greutatea: 2.2 kg Tip alimentare: Rețea Cursa pânzei de ferăstrău: 23 mm Placă de bază: Oțel Adâncimea de tăiere (lemn): 90 mm Adâncimea de tăiere (oțel): 8 mm Complicație: Geantă din material plastic Puterea (W):620 W Turații la mersul în gol: 500 - 3100 rot/min |  |  |
| Lotul nr. 10 Aparate de sudat și accesorii |  |  |  |
| 10.1. Aparat de sudat invertor 300A |  |  |  | Puterea (W) – 8900W Curent de ieșire (A) – 20-300A Diametrul electrodului – 1,6-5 mm Tensiune – 230/50 V/Hz Curent de ieșire max. 300A Clasa de protecție IP21S Garanție 12 luni |  |  |
| 10.2. Aparat de sudat-polipropilen |  |  |  | Puterea (W) - 700/1500 Tipul de sudare - polipropilen Curent de ieșire (A) - 230/50 Materie Plastic/metal Temperatura de încălzire (°C) - 0-300 Gama de duze: 20/25/32/40/50/63 mm |  |  |
| 10.3. Masca sudura cameleon |  |  |  | Dimensiuni vizor - 90х35 mm Gradul de întunecare -16 DIN Sensibilitate-Automata Tip-Masca |  |  |
| Lotul nr. 11 Stație cu aer cald, pistoale și ciocane de lipit |  |  |  |
| 11.1. Stație de lipit cu aer cald |  |  |  | Specifications Voltage 220V~240V AC 60Hz Rated Power 800w Dimensions-L9.96 inch x W7.32 inch x H4.88 inch ±0.2 inch Weight 8.7 lbs Operating Ambient Temperature 32~104 °F Storage Temperature -4~176 °F Storage Humidity 35%~45% Hot Air Gun Motor Brushless Motor (Smoother Airflow) Air Volume ≤120L / Min Temperature Range 212~896 °F Display LED Screen Soldering Iron Temperature Range 392~896 °F Tip to Ground Resistance <2 Ohms Power Supply (Testing Station) Voltage Output DC 0~15.0V ±10% Current Output 0~2.000A ±10% Short-Circuit Protection Yes Included Components ‎:1 x Soldering Iron Holder (with wool ball & rosin), 1 x IC Extractor, 1 x Roll of Lead-free solder (0.8mm 35g), 4 x Hot Air Nozzles, 1 x Desoldering Pump (golden), 1 x ESD-Safe Tweezers, 10 x Assorted Iron Tips; Echivalentul modelului Yihua 853D |  |  |
| 11.2. Ciocan de lipit |  |  |  | Ciocan de lipit Puterea: 40-60W Tensiunea: 220-240V |  |  |
| 11.3 Pistol de lipit |  |  |  | Pistol de lipit cu clei Tip alimentare - Rețea Temperatură de lucru - 150/200 °С Puterea (W) - 400 W Tensiune (V) - 220 - 240 V Baghetă de lipit - 11 mm Baton silicon lipit - 11.2x200mm transparent - 10buc |  |  |
| Lotul nr. 12 Polizoare unghiulare |  |  |  |
| 12.1. Polizor unghiular |  |  |  | Polizor unghiular Disc - 125mm; Tensiune: 20V |  |  |
| 12.2. Polizor unghiular |  |  |  | Polizor unghiular 125mm; Tensiune: 14- 18 V Tip acumulator Li-lon; Număr de baterii incluse-2 |  |  |
| 12.3. Polizor unghiular |  |  |  | Diametrul discului (mm) - 125 Puterea (W) - 1100 Tensiune (V/Hz) - 230/50 Greutate (Kg) - 2.3 Nr. de rotații in gol (rpm) - 11000 Dimensiuni totale (mm): 139 x 103 x 299 Discul de șlefuire: 125 mm Filetul axului: M14 x 2 0 Diametrul interior a discului (mm) - 22.23 |  |  |
| 12.4. Polizor unghiular |  |  |  | Tip alimentare: Rețea Diametru discuri: 125 mm Diametru de prindere: 22.2 mm Puterea (W) 1100 W Tensiune (V) 220 - 240 V Turații la mersul în gol 3000-11000 rot/min Greutatea 2.76 kg Garanție-12 luni |  |  |
| 12.5. Perforator |  |  |  | Diametrul de găurire in beton (mm) - 26 Diametrul de găurire in lemn (mm) - 30 Diametrul de găurire in otel (mm) - 13 Dimensiuni (mm) - 75х210х355mm Forţa de impact (J) - 2,9J Frecventa loviturilor (lovituri/min) - 5500 Greutate (kg) - 2,6 kg Lungime cablu (m) – 4m Putere (W) – 800-1000W Tip cartuș - SDS-Plus Turația de mers in gol (rot/min) - 1500. Garanţie 12 luni |  |  |
| Lotul nr. 13 Scule de măsurat |  |  |  |  |
| 13.1. Nivela |  |  |  | Nivela cu 3 bule 80 cm (Ветерпас) Trei flacoane: orizontala, verticala și la un unghi de 45° Echivalentul modelului EGA 80cm |  |  |
| 13.2. Nivela magnetica |  |  |  | Lungime – 120 cm; Material - Aluminiu Numărul de capsule – 3; Tip - Nivela |  |  |
| 13.3. Ruleta cu fixare |  |  |  | Lățime – 13 mm; Lungime – 3 m; Metal/Plastic |  |  |
| 13.4. Ruleta cu fixare |  |  |  | Lățime – 25 mm; Lungime – 10 m; Metal/Plastic |  |  |
| 13.5. Echer cu raportor |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø) 175 x 175 x 275 mm; Tip material: Aluminiu |  |  |
| 13.6. Dreptar trapezoidal |  |  |  | Lungime (m) - 1.5 m; Material – Aluminiu; Tip-Rigla |  |  |
| 13.7. Șubler electronic |  |  |  | Șubler electronic 150 mm; Precizie - 0.01mm; Metal/Plastic |  |  |
| Lotul nr. 14 Utilaje pentru construcții |  |  |  |
| 14.1. Scara din aluminiu cu două părţi |  |  |  | Scara din aluminiu cu doua părţi Număr de trepte: 6 trepte din doua părţi Garanţie 12 luni |  |  |
| 14.2. Scara din aluminiu pentru construcţie |  |  |  | Scara din aluminiu pentru construcţie cu doua părţi Număr de trepte: 10 trepte din doua părţi Garanţie 12 luni |  |  |
| 14.3. Scara dubla |  |  |  | Scara dubla cu trepte pe o parte Echivalentul modelului KRAUSE Corda Număr trepte: 8 Lungime maxima scara: 2.40 m Înălțime platforma: 1.65 m Înălțime maxima de lucru: 3.65 m Sarcina maxima: 150 kg Greutate: 7.3 kg |  |  |
| 14.4. Platforma |  |  |  | Scara universala HPP este compusă din două secțiuni și poate fi folosită ca scară, scăriță sau punte. Baza largă asigură o poziție stabilă și sigură a scării. Este echipată cu roți speciale pentru ușurința în deplasare. Dimensiuni (L x W) 2000 x 1212 mm |  |  |
| Lotul nr. 15 Cuțite |  |  |  |  |
| 15.1. Cuțit de retezat |  |  |  | 25x16x140 BK8 |  |  |
| 15.2. Cuțit de retezat |  |  |  | 25*16*140 T15K6 |  |  |
| 15.3. Cuțit de retezat |  |  |  | 25x16x140 T5K10 |  |  |
| 15.4. Cuțit trecere opritor cotit |  |  |  | 25*16*140 BK8 |  |  |
| 15.5. Cuțit trecere opritor cotit |  |  |  | 25*16*140 T15K6 |  |  |
| 15.6. Cuțit trecere opritor cotit |  |  |  | 25*16*140 T5K10 |  |  |
| 15.7.Cuțit trece încovoiat |  |  |  | 25 x16x140 BK8 |  |  |
| 15.8. Cuțit trece încovoiat |  |  |  | 25х16х140 T15K6 |  |  |
| 15.9. Cuțit trece încovoiat |  |  |  | 25 x16x140 T5K10 |  |  |
| 15.10. Cuțit de filetat interior |  |  |  | 25x16x170 BK8 |  |  |
| 15.11. Cuțit de filetat interior |  |  |  | 25*16*170 T15K6 |  |  |
| 15.12. Cuțit de filetat interior |  |  |  | 25x16x170 T5K10 |  |  |
| 15.13. Cuțit de filetat exterior |  |  |  | 25x16x140 BK8 |  |  |
| 15.14.Cuțit de filetat exterior |  |  |  | 25x16x140 T15K6 |  |  |
| 15.15.Cuțit de filetat exterior |  |  |  | 25x16x140 T5K10 |  |  |
| 15.16. Cuțit pentru găuri înfundate |  |  |  | 16*16*140 BK8 |  |  |
| 15.17. Cuțit pentru găuri înfundate |  |  |  | 16*16*170 T15K6 |  |  |
| 15.18. Cuțit pentru găuri înfundate |  |  |  | 16*16*170 BK8 |  |  |
| 15.19. Cuțit pentru găuri înfundate |  |  |  | 16*16*170 Т15К6 |  |  |
| 15.20. Cuțit pentru găuri înfundate |  |  |  | 20*20*170 BK8 |  |  |
| 15.21. Cuțit pentru găuri înfundate |  |  |  | 20*20*170 Т15К6 |  |  |
| 15.22. Cuțit pentru găuri înfundate |  |  |  | 20*20*170 Т5К10 |  |  |
| 15.23. Cuțit pentru găuri înfundate |  |  |  | 25x16x200 BK8 |  |  |
| 15.24. Cuțit pentru găuri înfundate |  |  |  | 25*16*200 Т15К6 |  |  |
| 15.25. Cuțit pentru găuri înfundate |  |  |  | 25x16x200 T5K10 |  |  |
| 15.26. Cuțit pentru găuri străpunse |  |  |  | 16*16*140 BK8 |  |  |
| 15.27.Cuțit pentru găuri străpunse |  |  |  | 16*16*140 Т15К6 |  |  |
| 15.28. Cuțit pentru găuri străpunse |  |  |  | 16*16*140 Т5К10 |  |  |
| 15.29.Cuțit pentru găuri străpunse |  |  |  | 16*16*170 BK8 |  |  |
| 15.30. Cuțit pentru găuri străpunse |  |  |  | 16*16*170 Т15К6 |  |  |
| 15.31. Cuțit pentru găuri străpunse |  |  |  | 16*16*170 T5K10 |  |  |
| 15.32. Cuțit pentru găuri străpunse |  |  |  | 20x20x170 L70 BK8 |  |  |
| 15.33. Cuțit pentru găuri străpunse |  |  |  | 20*20*170 l=70, Т5К10 |  |  |
| 15.34. Cuțit pentru găuri străpunse |  |  |  | 20*20*170 Т15К6 |  |  |
| 15.35. Cuțit pentru găuri străpunse |  |  |  | 25*16*200 BK8 |  |  |
| 15.36. Cuțit pentru găuri străpunse |  |  |  | 25*16*200 T15K6 |  |  |
| 15.37. Cuțit pentru găuri străpunse |  |  |  | 25x16x200 T5K10 |  |  |
| Lotul nr. 16 Scule pentru filetare |  |  |  |
| 16.1. Filiera |  |  |  | M3 |  |  |
| 16.2. Filiera |  |  |  | M4 |  |  |
| 16.3. Filiera |  |  |  | M5 х0.8 |  |  |
| 16.4. Filiera |  |  |  | M6x1.0 |  |  |
| 16.5. Filiera |  |  |  | M8x1.25 |  |  |
| 16.6. Filiera |  |  |  | M10х1.5 |  |  |
| 16.7. Filiera |  |  |  | M12х1.75 |  |  |
| 16.8. Filiera |  |  |  | M14 х2,0 |  |  |
| 16.9. Filiera |  |  |  | M16х2,0 |  |  |
| 16.10. Filiera |  |  |  | M18х2.5 |  |  |
| 16.11. Filiera |  |  |  | M 20 *2.5 |  |  |
| 16.12. Filiera |  |  |  | M 24 х3,0 |  |  |
| 16.13. Filiera |  |  |  | M 27 х3,0 |  |  |
| 16.14. Tarod |  |  |  | M3х0,5 |  |  |
| 16.15. Tarod |  |  |  | M 4x0.7 |  |  |
| 16.16. Tarod |  |  |  | M5x0.8 |  |  |
| 16.17. Tarod |  |  |  | M6 |  |  |
| 16.18. Tarod |  |  |  | M8x1,25 |  |  |
| 16.19. Tarod |  |  |  | M10 |  |  |
| 16.20. Tarod |  |  |  | M12x1.75 |  |  |
| 16.21. Tarod |  |  |  | M14x2.0 |  |  |
| 16.22. Tarod |  |  |  | M16x2.0 |  |  |
| 16.23. Tarod |  |  |  | M18x2.5 |  |  |
| 16.24. Tarod |  |  |  | M20 |  |  |
| 16.25. Tarod |  |  |  | M 22 |  |  |
| 16.26. Tarod |  |  |  | M24 |  |  |
| 16.27. Tarod |  |  |  | M27 |  |  |
| Lotul nr. 17 Burghiuri |  |  |  |
| 17.1. SDS Burghiu |  |  |  | SDS Burghiu ǿ16-600-800mm |  |  |
| 17.2. SDS Burghiu |  |  |  | SDS Burghiu ǿ18-600-800mm |  |  |
| 17.3. SDS Burghiu |  |  |  | SDS Burghiu ǿ14-18 800-1200mm |  |  |
| 17.4. Burghiu |  |  |  | c/h 6.2 Р6М5 ТМ* |  |  |
| 17.5. Burghiu conic |  |  |  | 7 P6M5 TM |  |  |
| 17.6. Burghiu |  |  |  | c/h 8 Р6М5 ТМ |  |  |
| 17.7. Burghiu |  |  |  | c/h 9 Р6М5 ТМ* |  |  |
| 17.8. Burghiu |  |  |  | k/c d 10,2 |  |  |
| 17.9. Burghiu |  |  |  | k/c d 11,2 |  |  |
| 17.10. Burghiu |  |  |  | k/c d 12,0 |  |  |
| 17.11. Burghiu |  |  |  | c/h 13 Р6М5 ТМ* |  |  |
| 17.12. Burghiu |  |  |  | k/c d 14,0 |  |  |
| 17.13. Burghiu |  |  |  | k/c d 15,0 |  |  |
| 17.14. Burghiu |  |  |  | c/h 16 Р6М5 ТМ* |  |  |
| 17.15. Burghiu |  |  |  | k/c d 17,0 |  |  |
| 17.16. Burghiu |  |  |  | k/c д18,0 Р6М5 ТМ* |  |  |
| 17.17. Burghiu |  |  |  | k/c d 19,0 Р6М5 ТМ* |  |  |
| 17.18. Burgiu de centrare |  |  |  | 2,50 |  |  |
| 17.19. Burgiu de centrare |  |  |  | 3,15 |  |  |
| 17.20. Burgiu de centrare |  |  |  | 4,0 |  |  |
| 17.21. Burgiu de centrare |  |  |  | 5,0 |  |  |
| Lotul nr. 18 Unelte de lucru |  |  |  |
| 18.1. Rangă |  |  |  | Dimensiuni: 700 x 18 mm; Destinație: pentru construcții Tip material: Metal |  |  |
| 18.2. Daltă cu protecție |  |  |  | Daltă cu protecție din cauciuc |  |  |
| 18.3. Disc abraziv inox |  |  |  | Disc abraziv inox 125mm |  |  |
| 18.4. Piatră ceramică |  |  |  | 250x 32x 32 25A 90 (K,L) |  |  |
| 18.5. Piatră ceramică |  |  |  | 175x 20x 32 63C 90 (K,L) |  |  |
| 18.6. Menghină pentru tâmplărie |  |  |  | Dimensiuni: 300 x 50 mm;Tip: F; Echivalentul modelului Vorel VOR37104 |  |  |
| 18.7. Ciocan |  |  |  | Ciocane de lăcătușerie cu mâner fibră de sticlă 0,5 kg și 1kg |  |  |
| 18.8. Ciocan |  |  |  | Ciocane de lăcătușerie cu mâner lemn de 0,2kg |  |  |
| 18.9. Ciocan |  |  |  | Ciocane de lăcătușerie cu mâner fibra de sticla tuv/gs 0.5kg |  |  |
| 18.10. Bandă izolantă |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø) 0.2 x 19 mm x 30 m Tip material PVC |  |  |
| 18.11. Prelungitor |  |  |  | 16 A-cu fisa și cupla, contact de protecție, 25 m, 3 x 1.5 mmp |  |  |
| 18.12. Carota beton |  |  |  | Carota să fie destinată pentru beton Tipul de tijă: SDS-Plus; Diametrul – 50 mm; Material: Otel |  |  |
| 18.13. Prelungitor pentru carote de beton |  |  |  | Tipul de tijă: SDS; Lungime: 500 mm |  |  |
| 18.14. Set dălți |  |  |  | Set dălți cu mâner: Dimensiuni: 6/12/18/24 mm Destinație pentru lemn; Tip material: metal sau plastic |  |  |
| Lotul nr. 19 Accesorii pentru cablu și fire electrice |  |  |  |
| 19.1. Tub termoretractabil |  |  |  | Set 2,3,4,5,6,7,8,9,10 mm Dimensiuni lungimea -- cîte 10m Temperatura de contracție - 70-200 °С Temperatura de lucru de la -55°С până la 105°С Tip material - Polimer termocontractabile destinație pentru cabluri și fire electrice; Culoare: Negru |  |  |
| 19.2. Termopasta |  |  |  | Pasta termica 3g, Conductivitate termică 1,46 W/m; temperatura de functionare -50°C~220°C. Echivalentul modelului DEPCOOL Z5 |  |  |
| 19.3. Curelușă |  |  |  | Bucăți în ambalaj - 100 buc Dimensiuni (L x W x H x Ø) 5x100 mm Culoare: Alb; Tip material: Nailon Destinație pentru cabluri și fire electrice |  |  |
| 19.4. Curelușă |  |  |  | Bucăți în ambalaj - 100 buc Dimensiuni (L x W x H x Ø) 5 x 150 mm Culoare: Alb Tip material: Nailon Destinație pentru cabluri și fire electrice |  |  |
| 19.5. Curelușă |  |  |  | Bucăți în ambalaj: 100 buc Dimensiuni (L x W x H x Ø) 5x300 mm Culoare: Alb Tip material: Nailon Destinație pentru cabluri și fire electrice |  |  |
| 19.6. Conector VVago |  |  |  | Secțiunea maximă a conductorului - 4 mm² Curent (A) - 32 A Numărul de fire - 3 Tensiune (V) - 220 - 660 V Culoare - Sur/Orange |  |  |
| 19.7. Conector VVago |  |  |  | Secțiunea maximă a conductorului - 4 mm²; Numărul de fire – 4; Curent (A) - 32 A Tensiune (V) - 220 - 660 V Culoare - Sur/Orange |  |  |
| Lotul nr. 20 Lanternă reîncărcabila |  |  |  | Lanterna LED reîncărcabila , 5W, 350 lm, acumulator 6 Ah, 4V, IP20. |  |  |
| Lotul nr. 21 Compresor |  |  |  | Presiune: 8 bar; Puterea 750 W; Tensiunea 220 - 240V; Capacitate rezervor: 24 l Dimensiuni (L x W x H x Ø) 334 x 319 x 712 mm Greutatea 22.2 kg |  |  |
| Lotul nr. 22 Încărcător baterii + Robot pornire |  |  |  | Curent (A) 150 A Tensiune (V) 230 V Tensiunea la ieşire (V) 12/24 V Garanție-12 luni |  |  |
| Lotul nr. 23 Încărcător pentru acumulatoare auto |  |  |  | Curent (A) 30 A Tensiunea la ieşire (V) 12/24 V Tensiune (V) 230 - 240 V Gradul de protecţie (IP)IP20 Garanție-12 luni |  |  |
| Lotul nr. 24 Cric hidraulic auto cu profil jos |  |  |  | 3000 kg Înălțimea de lucru: 130 - 465 mm Tip material: Metal Garanție-12 luni |  |  |
| Lotul nr. 25 Aspirator cu container |  |  |  | Puterea (W) 1500 W Subpresiune maximă 190 mbar Capacitate recipient praf, nu mai puțin de 20 litri. Tip curăţare uscat / umed Tensiune (V) 230 V Garanție-12 luni |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției: Diverse scule, mașini și unelte de lucru Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Diverse scule, mașini și unelte de lucru 44512800-0 Lot nr. 1 Șurubelnițe în decurs de 30 zile de la semnarea contractului. MD47ML000000002251206328 1.1. Șurubelniță 10 Buc 1.2. Șurubelniță 10 Buc 1.3. Șurubelniță 10 Buc 1.4. Șurubelniță 10 Buc 1.5. Șurubelniță 10 Buc 1.6. Șurubelniță 10 Buc 1.7. Set șurubelnițe 2 Set 1.8. Set șurubelnițe 2 Set Total lot nr. 1 44512940-3 Lotul nr. 2 Clești 2.1. Clește plat dielectric 10 Buc 2.2. Clește dielectric 10 Buc 2.3. Clește dielectric 10 Buc 2.4. Clește dielectric 10 Buc 2.5. Clește dielectric pentru scoaterea izolației 10 Buc în decurs de 30 zile de la semnarea contractului. MD47ML000000002251206328 2.6. Clește combinat 2 Buc 2.7. Clește combinat sau Patent universal 2 Buc 2.8. Clește tăietor lateral 2 Buc 2.9. Clește curbat alungit 2 Buc 2.10. Clește cu vârf ascuțit îndoit 2 Buc 2.11. Clește sertizat 1 Buc 2.12. Set de clești pentru strângerea conectorul 1 Buc Total lot nr. 2 44512940-3 Lotul nr. 3 Seturi de chei 3.1. Set de chei tubulare 1 Set în decurs de 30 zile de la semnarea contractului. 3.2. Set chei duble (8 buc.) 1 Set 3.3. Set chei hexagonale varianta lunga 1 Set 3.4. Set de capete tubulare + bițe cu clichet 1 Set 3.5. Set de chei 2 Set 3.6. Set chei tubulare cu clichet 1 Set 3.7. Set chei hexagonale 1 Set 3.8. Set chei torx 1 Set 3.9. Cheie reglabila 2 Buc Total lot nr. 3 Lotul nr. 4 Seturi de consumabile 4.1. Set de burghiuri metal 1 Set în decurs de 30 zile de la semnarea contractului. 4.2. Set de burghiuri 3 Set 4.3. Set burghie (metal, beton, lemn) 2 Set 4.4. Set de burghie pentru metal 3 Set 4.5. Set burghiu plat pentru lemn 1 Set 4.6. Set burghiu pentru lemn cu virf 2 Set în decurs de 30 zile de la semnarea contractului. MD47ML000000002251206328 4.7. Set de burghie pentru lemn 1 Set 4.8. Set de burghie p/u metal 2 Set 4.9. Set biți și burghie 1 Buc 4.10. Set bițe cu prelungitor 2 Set 4.11. Set carote 1 Set 4.12. Set pînze fierăstrău 2 Set Total lot nr. 4 Lotul nr. 5 Multimetre în decurs de 30 zile de la semnarea contractului. 44512200-4 5.1. Multimetru digital 2 Buc 5.2. Indicator de tensiune 20 Buc Total lot nr. 5 42600000-2 Lotul nr. 6 Mașini de înșurubat și de găurit 6.1. Mașină de înșurubat -găurit cu acumulator 1 Buc 6.2. Mașina de găurit și înșurubat cu acumulator 1 Buc 6.3. Mașină de găurit și înșurubat 2 Buc 6.4. Mașină de înşurubat cu impact 1 Buc 6.5. Mașină de găurit/înșurubat 2 Buc Total lot nr. 6 Lotul nr. 7. Mașină multifuncțională 1 Buc 44512000-2 Lotul nr. 8 Instrumente de tăiere 8.1. Ferăstrău pentru lemn 1 Buc 8.2. Ferăstrău pentru metal 1 Buc 8.3. Foarfeca pentru tăiat țevi PVC 2 Buc Total lot nr. 8 44512000-2 Lotul nr. 9 Fierăstrău electric pendular 1 Buc în decurs de 30 zile de la semnarea contractului. MD47ML000000002251206328 Lotul nr. 10 Aparate de sudat și accesorii 10.1. Aparat de sudat invertor 300A 1 Buc 10.2. Aparat de sudat-polipropilen 1 Set 10.3. Masca sudura cameleon 1 Buc Lotul nr. 11 Stație cu aer cald, pistoale și ciocane de lipit 11.1. Stație de lipit cu aer cald 1 Buc 11.2. Ciocan de lipit 1 Buc 11.3 Pistol de lipit 1 Buc Total lot nr. 11 Lotul nr. 12 Polizoare unghiulare 12.1. Polizor unghiular 1 Buc 12.2. Polizor unghiular 2 Buc 12.3. Polizor unghiular 1 Buc 12.4. Polizor unghiular 2 Buc 12.5. Perforator 1 Buc Total lot nr. 12 Lotul nr. 13 Scule de măsurat 13.1. Nivela 1 Buc 13.2. Nivela magnetica 1 Buc 13.3. Ruleta cu fixare 6 Buc 13.4. Ruleta cu fixare 2 Buc 13.5. Echer cu raportor 1 Buc 13.6. Dreptar trapezoidal 1 Buc 13.7. Șubler electronic 1 Buc Total lot nr. 13 Lotul nr. 14 Utilaje pentru construcții 44423230-2 14.1. Scara din aluminiu cu două părţi 2 Buc în decurs de 30 zile de la semnarea contractului. MD47ML000000002251206328 14.2. Scara din aluminiu pentru construcţie 1 Buc 14.3. Scara dubla 1 Buc 14.4. Platforma 1 Buc Total lot nr. 14 42620000-8 Lotul nr. 15 Cuțite 15.1. Cuțit de retezat 1 Buc 15.2. Cuțit de retezat 1 Buc 15.3. Cuțit de retezat 1 Buc 15.4. Cuțit trecere opritor cotit 1 Buc 15.5. Cuțit trecere opritor cotit 1 Buc 15.6. Cuțit trecere opritor cotit 1 Buc 15.7.Cuțit trece încovoiat 1 Buc 15.8. Cuțit trece încovoiat 1 Buc 15.9. Cuțit trece încovoiat 1 Buc 15.10. Cuțit de filetat interior 1 Buc 15.11. Cuțit de filetat interior 1 Buc 15.12. Cuțit de filetat interior 1 Buc 15.13. Cuțit de filetat exterior 1 Buc 15.14.Cuțit de filetat exterior 1 Buc 15.15.Cuțit de filetat exterior 1 Buc 15.16. Cuțit pentru găuri înfundate 1 Buc 15.17. Cuțit pentru găuri înfundate 1 Buc 15.18. Cuțit pentru găuri înfundate 1 Buc 42620000-8 15.19. Cuțit pentru găuri înfundate 1 Buc în decurs de 30 zile de la semnarea contractului. MD47ML000000002251206328 15.20. Cuțit pentru găuri înfundate 1 Buc 15.21. Cuțit pentru găuri înfundate 1 Buc 15.22. Cuțit pentru găuri înfundate 1 Buc 15.23. Cuțit pentru găuri înfundate 1 Buc 15.24. Cuțit pentru găuri înfundate 1 Buc 15.25. Cuțit pentru găuri înfundate 1 Buc 15.26. Cuțit pentru găuri străpunse 1 Buc 15.27.Cuțit pentru găuri străpunse 1 Buc 15.28. Cuțit pentru găuri străpunse 1 Buc 15.29.Cuțit pentru găuri străpunse 1 Buc 15.30. Cuțit pentru găuri străpunse 1 Buc 15.31. Cuțit pentru găuri străpunse 1 Buc 15.32. Cuțit pentru găuri străpunse 1 Buc 15.33. Cuțit pentru găuri străpunse 1 Buc 15.34. Cuțit pentru găuri străpunse 1 Buc 15.35. Cuțit pentru găuri străpunse 1 Buc 15.36. Cuțit pentru găuri străpunse 1 Buc 15.37. Cuțit pentru găuri străpunse 1 Buc Total lot nr. 15 Lotul nr. 16 Scule pentru filetare în decurs de 30 zile de la semnarea contractului. MD47ML000000002251206328 44512000-2 16.1. Filiera 1 Buc 16.2. Filiera 1 Buc 16.3. Filiera 1 Buc 16.4. Filiera 1 Buc 16.5. Filiera 1 Buc 16.6. Filiera 1 Buc 16.7. Filiera 1 Buc 16.8. Filiera 1 Buc 16.9. Filiera 1 Buc 16.10. Filiera 1 Buc 16.11. Filiera 2 Buc 16.12. Filiera 1 Buc 16.13. Filiera 1 Buc 16.14. Tarod 1 Buc 16.15. Tarod 1 Buc 16.16. Tarod 1 Buc 16.17. Tarod 1 Buc 16.18. Tarod 1 Buc 16.19. Tarod 1 Buc 16.20. Tarod 1 Buc 16.21. Tarod 1 Buc 16.22. Tarod 1 Buc 16.23. Tarod 1 Buc 16.24. Tarod 1 Buc 16.25. Tarod 1 Buc 16.26. Tarod 1 Buc 16.27. Tarod 1 Buc Total lot nr. 16 Lotul nr. 17 Burghiuri 17.1. SDS Burghiu 3 Buc 17.2. SDS Burghiu 3 Buc 17.3. SDS Burghiu 1 Buc 17.4. Burghiu 1 Buc 17.5. Burghiu conic 1 Buc 44512000-2 17.6. Burghiu 1 Buc 17.7. Burghiu 1 Buc 17.8. Burghiu 1 Buc în decurs de 30 zile de la semnarea contractului. MD47ML000000002251206328 17.9. Burghiu 1 Buc 17.10. Burghiu 1 Buc 17.11. Burghiu 1 Buc 17.12. Burghiu 1 Buc 17.13. Burghiu 1 Buc 17.14. Burghiu 1 Buc 17.15. Burghiu 1 Buc 17.16. Burghiu 1 Buc 17.17. Burghiu 1 Buc 44512000-2 17.18. Burgiu de centrare 1 Buc în decurs de 30 zile de la semnarea contractului. MD47ML000000002251206328 MD47ML000000002251206328 17.19. Burgiu de centrare 1 Buc 17.20. Burgiu de centrare 1 Buc 17.21. Burgiu de centrare 1 Buc Total lot nr. 17 Lotul nr. 18 Unelte de lucru 18.1. Rangă 1 Buc 18.2. Daltă cu protecție 2 Buc 18.3. Disc abraziv inox 50 Buc 18.4. Piatră ceramică 1 Buc 18.5. Piatră ceramică 1 Buc 18.6. Menghină pentru tâmplărie 4 Buc 18.7. Ciocan 2 Buc 18.8. Ciocan 2 Buc 18.9. Ciocan 2 Buc 18.10. Bandă izolantă 10 Buc 44512000-2 18.11. Prelungitor 1 Buc 18.12. Carota beton 1 Buc 18.13. Prelungitor pentru carote de beton 1 Buc 18.14. Set dălți 2 Set Total lot nr. 18 Lotul nr. 19 Accesorii pentru cablu și fire electrice 19.1. Tub termoretractabil 10 m 19.2. Termopasta 10 Buc 19.3. Curelușă 1 Buc 19.4. Curelușă 1 Buc 19.5. Curelușă 1 Buc în decurs de 30 zile de la semnarea contractului. MD47ML000000002251206328 19.6. Conector VVago 15 Buc 19.7. Conector VVago 15 Buc Total lot nr. 19 Lotul nr. 20 Lanternă reîncărcabila 2 Buc 31158000-8 Lotul nr. 21 Compresor 1 Buc Lotul nr. 22 Încărcător baterii + Robot pornire 1 Buc Lotul nr. 23 Încărcător pentru acumulatoare auto 5 Buc 4213200-6 Lotul nr. 24 Cric hidraulic auto cu profil jos 4 Buc 42999100-6 Lotul nr. 25 Aspirator cu container 1 Buc TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ____ Ofertantul: ___________________ Adresa: _____________________________________________________ |