| Reprofilarea si Reconstructia Blocului 02 la Centrului de Sanatate Sireti in Gradinita de copii, r-nul Straseni, satul Sireti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Lucrari electrotehnice

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 500х400х150 ЩМП-2-036 | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/40А | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C4А | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16А | buc | 1,00 |
| 5 | 08-03-529-1 | Contactor КМ20-20 | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-529-1 | Contactor КМИ-10910 9А | buc | 1,00 |
| 7 | 08-01-080-1 | Releu РТИ-1307 | buc | 2,00 |
| 8 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-18 | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/40А | buc | 1,00 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10А | buc | 2,00 |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AD12/2P/16A/30mA | buc | 3,00 |
| 12 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-18 | buc | 1,00 |
| 13 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/40А | buc | 1,00 |
| 14 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10А | buc | 4,00 |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AD12/2P/16A/30mA | buc | 2,00 |
| 16 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-18 | buc | 1,00 |
| 17 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/40А | buc | 1,00 |
| 18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10А | buc | 4,00 |
| 19 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AD12M/2P/16A/30mA | buc | 2,00 |
| 20 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AD12/2P/16A/30mA | buc | 1,00 |
| 21 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 500х400х150 ЩМП-2-036 | buc | 1,00 |
| 22 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/40А | buc | 1,00 |
| 23 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/С4А | buc | 4,00 |
| 24 | 08-03-529-1 | Contactor КМ20-20 | buc | 2,00 |
| 25 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa IP44 220B | 100 buc | 0,07 |
| 26 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,26 |
| 27 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara 16A | 100 buc | 0,01 |
| 28 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara 32A | 100 buc | 0,02 |
| 29 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,12 |
| 30 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,14 |
| 31 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa 1Р44 | 100 buc | 0,04 |
| 32 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,02 |
| 33 | 2451087 | Cutie У197 | buc | 100,00 |
| 34 | 2451088 | Capac KOH-1м-04 | buc | 100,00 |
| 35 | 2451089 | Cutie У196 | buc | 52,00 |
| 36 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25 | buc | 1,00 |
| 37 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C25А | buc | 1,00 |
| 38 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16А | buc | 1,00 |
| 39 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 9,55 |
| 40 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 2,27 |
| 41 | 590-401 | Cablu ВВГнг(A)-LSLTx-1*1.5 | m | 50,00 |
| 42 | 590-402 | Cablu ВВГнг(A)-LSLTx-1*4.0 | m | 50,00 |
| 43 | 590-403 | Cablu ВВГнг(A)-LSLTx-1*10.0 | m | 50,00 |
| 44 | 590-4012 | Cablu ВВГнг(A)-LSLTx-3*1.5 | m | 500,00 |
| 45 | 590-4003 | Cablu ВВГнг(A)-LSLTx-3*2.5 | m | 320,00 |
| 46 | 590-4004 | Cablu ВВГнг(A)-LSLTx-3*4 | m | 10,00 |
| 47 | 590-4005 | Cablu ВВГнг(A)-LSLTx-4*2.5 | m | 18,00 |
| 48 | 590-4006 | Cablu ВВГнг(A)-LSLTx-5*2.5 | m | 28,00 |
| 49 | 590-4007 | Cablu ВВГнг(A)-LSLTx-5*4 | m | 6,00 |
| 50 | 590-4008 | Cablu ВВГнг(A)-LSLTx-5*6 | m | 40,00 |
| 51 | 590-4034 | Cablu ВВГнг(A)-FRLSLTx-3*2.5 | m | 40,00 |
| 52 | 590-4043 | Cablu КВВГнг(A)-FRLSLTx-4*1.5 | m | 70,00 |
| 53 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 15 mm | 100 m | 4,95 |
| 54 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 2,90 |
| 55 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,35 |
| 56 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,135 |
| 57 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S-418 с электронным ПРА | 100 buc | 0,75 |
| 58 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S-218 с электронным ПРА | 100 buc | 0,04 |
| 59 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.OPL-418 с электронным ПРА | 100 buc | 0,15 |
| 60 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, CD-160 | 100 buc | 0,04 |
| 61 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, CD LED 18 | 100 buc | 0,08 |
| 62 | 507-0106 | Lampa LB-18 | buc | 368,00 |
| 63 | 507-0108 | Lampa Б220-60 | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |
| 64 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 68,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.