# CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Scoala Profesioanala nr.4 Muncesti

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Scoala Profesioanala nr.4 Muncesti

3. Obiectul achiziţiilor  Servicii electrice

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 8,0000 |
| 2 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 136,0000 |
| 3 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 16,0000 |
| 4 |  | Forbox 4*16mm | buc | 40,0000 |
| 5 |  | Forbox 1*50+6*35mm | buc | 40,0000 |
| 6 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2,5000 |
| 7 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 3,0000 |
| 8 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,9000 |
| 9 | 08-02-412-7 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 150 mm2 | 100 m | 0,4000 |
| 10 |  | Cablu N2XH-J 3x1.5 (analog VVGng-FR LS) | m | 250,0000 |
| 11 |  | Cablu N2XH-J 3x2.5 (analog VVGng-FR LS) | m | 300,0000 |
| 12 |  | Cablu VVGng-LS 5*6 | m | 90,0000 |
| 13 |  | Cablu VVGng-LS 5*25 | m | 40,0000 |
| 14 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 25*16*2000 | 100 m | 5,3000 |
| 15 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. 100*60*2000 | 100 m | 0,5000 |
| 16 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,1500 |
| 17 |  | Priza dubla 2P+E IP44 cu capac | buc | 15,0000 |
| 18 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,3000 |
| 19 |  | Intrerupator 1P Alb ALEGRA NILSON (cut-12) | buc | 30,0000 |
| 20 |  | Cutie de distributie exterioara 100*100*50 IP55 | buc | 30,0000 |
| 21 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,6000 |
| 22 |  | Corp de iluminat 1*36 p/u LED (IP-40) | buc | 60,0000 |
| 23 |  | TUB LED T8 1200mm, (40W, 6500K) | buc | 68,0000 |
| 24 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,9000 |
| 25 |  | Plafon rotund E27 | buc | 90,0000 |
| 26 |  | Bec LED 15W E27 4000K A60 | buc | 180,0000 |
| 27 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 15,0000 |
| 28 | RpEJ05B | Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A | buc | 8,0000 |
| 29 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc | 8,0000 |
| 30 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |
| 31 |  | Panou electric 36 automate aparent F96 FAR | buc | 8,0000 |
| 32 |  | Automat 1P C25 ETIMAT 6 ETI | buc | 24,0000 |
| 33 |  | Automat 1P B10 ETIMAT 6 ETI | buc | 88,0000 |
| 34 |  | Automat difer 2M C25/30mA KZS-AC ETI | buc | 24,0000 |
| 35 |  | Separator de Sarcina 3P 63A SV363 ETI | buc | 8,0000 |
| 36 |  | Separator de Sarcina 2P 40A SV240 ETI | buc | 8,0000 |