Caiet de sarcini

Nr._____ din ”___”  ”____________” 20___

pentru achiziția serviciilor

Obiectul  (denumirea, adresa), nr. Lotului:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTUL 1 | PMI_2024, Cat_B_ Generare _ M pct. 43 |
| 1. | 50711000-2 | Reparații curente a construcțiilor metalice ale liniilor electrice în cablu | m2 | 320 | Conform anexei nr.1 | 350 000 |
| LOTUL 2 | PMI_2024, Cat_B_ Generare _ M pct. 106 |
| 2 | 50711000-2 | Reparația curentă a suporturilor pentru cabluri cu confecționarea și montarea capacelor necesare. | m2 | 180 | Conform anexei nr.2 | 200 000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA | 550 000 |

- DESCRIEREA GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE

1.1. Locul, adresa desfășurării lucrărilor

Adresa obiectului: Republica Moldova, mun. Chișinău, CET Sursa 1, str. Meșterul Manole 3.

Republica Moldova, mun. Chișinău, CET Sursa 2, str. Vadul lui Vodă 5.

1.2. Termenul de realizare a lucrărilor: mai - decembrie 2024.

- REGLEMENTĂRI TEHNICE

Documente tehnico – normative ce dictează necesitatea lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice |
| 2 | Hotărârea ANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
| 3 | NAIE Ediția 7 | Normele de Amenajare a Instalațiilor Electrice |
| 4 | СО 34.04.181-2003 | Reguli privind organizarea deservirii tehnice și a reparației utilajului, a încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și a rețelelor electrice. |

- LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI:

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PMI_2024, Cat_B_ Generare _ M pct. 43 – CET Sursa 1 |
| 1 |  | Reparația canalelor de cablu. | m.l. | 120 |
| 2 |  | Tăierea găurilor rotunde cu diametrul cuprins între 10 și 20 mm. | buc. | 320 |
| 3 |  | Fabricarea și instalarea cutiilor de cablu cu o lungime de 1 m. | buc. | 50 |
| 4 |  | Fabricarea capacelor pentru canalele de cablu cu o lungime de 2 m. | buc. | 15 |
| 5 |  | Montarea capacelor pentru canalele de cablu cu o lungime de 2 m. | buc. | 15 |
| 6 |  | Fabricarea și montarea consolelor pentru cabluri, rafturilor și suporturilor din oțel unghiular, lungimea până 500 mm | buc. | 45 |
| 7 |  | Fabricarea și montarea rafturilor și suporturilor din oțel unghiular, lungimea până 1 m.l | buc. | 50 |
| 8 |  | Fabricarea și instalarea lacătelor pentru fixarea capacelor canalelor de cablu. | buc. | 90 |
| 9 |  | Deplasarea cablurilor în timpul reparației construcțiilor metalice ale canalelor de cabluri. | m | 5300 |
| 10 |  | Acoperirea cu grund și vopsea a canalelor de cablu fabricate. | m2 | 200 |
| PMI_2024, Cat_B_ Generare _ M pct. 106 – CET Sursa 2 |
| 1 |  | Reparația canalelor de cablu. | m.l. | 60 |
| 2 |  | Tăierea găurilor rotunde cu diametrul cuprins între 10 și 20 mm. | buc. | 120 |
| 3 |  | Fabricarea și instalarea cutiilor de cablu cu o lungime de 1 m. | buc. | 20 |
| 4 |  | Fabricarea capacelor pentru canalele de cablu cu o lungime de 2 m. | buc. | 10 |
| 5 |  | Montarea capacelor pentru canalele de cablu cu o lungime de 2 m. | buc. | 10 |
| 6 |  | Fabricarea și montarea consolelor pentru cabluri, rafturilor și suporturilor din oțel unghiular, lungimea până 500 mm | buc. | 15 |
| 7 |  | Fabricarea și montarea rafturilor și suporturilor din oțel unghiular, lungimea până 1 m.l | buc. | 15 |
| 8 |  | Fabricarea și instalarea lacătelor pentru fixarea capacelor de cablu. | buc. | 30 |
| 9 |  | Deplasarea cablurilor în timpul reparației construcțiilor metalice ale canalelor de cabluri. | m | 4500 |
| 10 |  | Acoperirea cu grund și vopsea a canalelor de cabluri fabricate. | m2 | 100 |

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTELOR

Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

- Lista lucrărilor similare cu experiența minimă 5 ani (obligatoriu).

- Lista statelor de personal cu atestările din domeniul respectiv, care dețin dreptul de executare a lucrărilor în Instalații Electrice funcționale, conform pct. 957 NE1 – 02:2019 Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice.

- Calificarea personalului, conform pct. 26, 956, care să corespundă Anexei 5 din contextul NE1 – 02:2019 Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 394/2019 din 01.11.2019.

- Confirmarea privind echiparea tehnică pentru executarea tuturor lucrărilor de reparație enumerate în prezentul Caiet de sarcini.

- Declarația operatorului economic precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor și termenului de executare – punere în funcțiune.

- Devizul de  cheltuieli  conform ordinului intern ,,TERMOELECTRICA” S.A. nr. 52 din 30.03.2023.

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf

- CERINȚE FAȚĂ DE OPERATORII ECONOMICI ȘI EXECUTAREA LUCRĂRILOR

  - Lucrările vor fi executate în baza graficului de executare avizat de Beneficiar și autorizațiilor respective emise.

  - Lucrările vor fi executate cu forțele Operatorului economic. Toate materialele necesare pentru executarea lucrărilor vor fi furnizate de către Beneficiar.

  - Operatorul economic este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, echipamentele și dispozitivele proprii.

  - Operatorul economic este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

- CERINȚE FAȚĂ DE RECEPȚIA LUCRĂRILOR

La finalizarea lucrărilor, Operatorul economic va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora și va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepție finală.

Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările/serviciile efectuate în termen de 15 zile prin semnarea procesului – verbal de recepție finală, sau să remită în același termen Operatorului Economic refuzul de a semna actul dat cu indicarea neconformităților.

În cazul în care vor fi depistate neconformități, acestea vor fi prezentate Operatorului Economic, cu stabilirea termenelor pentru înlăturarea acestora. Înlăturarea neconformităților va fi efectuată din contul Operatorului economic.

Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

După înlăturarea neconformităților de către Operatorul economic, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

  - Volumele de lucrări vor fi confirmate după executarea acestora la cererea Beneficiarului.

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Operatorul Economic pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii.

  - Costul lucrărilor va fi confirmat printr-o estimare de preț și efectuat în condițiile ordinului intern ,,TERMOELECTRICA” S.A. nr.52 din 30.03.2023.

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf

- CERINȚE DE MENTENANȚĂ:

Perioada de garanție, va fi de minimum 2 ani din data recepției finale, pentru toate componentele.

Anexa 1

DEVIZ DE CHELTUIELI

Reparații curente a construcțiilor metalice ale liniilor electrice în cablu (CET Sursa 1)

Lucrări pe baza prescurantelor 26-06-190 part. 5/91 și 26-06-19 part. 8/95, 26-06-19 part. 13/91

| Nr. d/o | Poziția în lista de prețuri | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26-06-190 part. 5/91 p. 08040501/01 | Repararea canalelor de cablu. Ремонт кабельных каналов. Вскрытие, закрытие, очистка, устранение дефектов м/к. Восстановление маркировки | 10 m.l | 12,0 |
| 1.1 |  | *Pentru punctul 1 se admite k=5,05 Итого по п.1 с к=5,05 |  |  |
| 2 | 26-06-19 part. 8/95 p. 09030112/01 aplicabil | Fabricarea capacelor pentru canalele de cabluri cu o lungime de 2 m. (mărim. 2200x600) Изготовление крышек кабельных коробов длиной 2м (раз. 2200x600) | buc. | 15,0 |
| 3 | p. 09030112/02 aplicabil | Instalarea capacelor pentru canalele de cabluri cu o lungime de 2m. (mărim. 2200x600) Установка крышек кабельных коробов длиной 2м (раз. 2200x600) | buc. | 15,0 |
| 4 | p. 09030202/01 | Tăierea găurilor rotunde cu diametru cuprins între 10 și 20 mm. Вырезка круглых отверстий в щитах , в м/к кабельных коробов диам.св.10 до20 мм | buc. | 320,0 |
| 5 | p. 09030102/01/02 aplicabil | Fabricarea și instalarea cutiilor de cablu cu o lungime de 1m. (mărim. 1000x600x500) Изготовление и установка элементов металлоконструкций кабельных коробов длиной 1м. (раз. 1000x600x500) | buc. | 50,0 |
| 6 | p. 09050303/01 | Fabricarea și instalarea consolelor pentru cabluri, suporturilor din oțel unghiular cu înălțimea până la 500 mm Изготовление и установка, стоек из угловой стали высотой до 500 мм, | buc. | 45,0 |
| 7 | p. 09050304/01 | Fabricarea și instalarea rafturilor și cu lungimea până la 1 m.l Изготовление и установка, полок длиной до 1 л.м | buc. | 50,0 |
| 8 | p. 09050310/01 | Fabricarea și instalarea lacătelor pentru fixarea capacelor de cablu. Изготовление и установка замков для крепления крышек кабельных | buc. | 90,0 |
| 9 | p. 09010105/01 p. 09010205/01 | Reamplasarea cablurilor din aluminiu cu secțiunea până la 19 mm pe construcții metalice în timpul reparației canalelor de cabluri. Перекладка кабеля с алюмин. жил. с количеством жил до 19 мм по металлоконструкциям при ремонте кабельных коробов Пр-2, к = 1,3 Пр-7, к = 1,4 | 100 m | 53 |
| 1.2..9 |  | *Pentru punctul 2÷9 se admite k=3,85 și к=1,032 Итого по п.п. 2-9 с к=3,85 и к=1,032 |  |  |
| 10 | 26-06-19 part. 13/91 p. 02010101 (01+02) | Acoperirea manuală cu grund și vopsea a canalelor de cabluri fabricate. Грунтовка и покраска в ручную изготовленных кабельных коробов | 10 m2 | 20,0 |
| 1.10 |  | *Pentru punctul 10 se admite k=6,05 și к=1,032 Итого по п. 10 с к=6,05 и к=1,032 |  |  |

Anexa 2

DEVIZUL DE CHELTUIELI

Reparația curentă a suporturilor pentru cabluri cu confecționarea și montarea capacelor necesare.  (CET Sursa 2)

Lucrări pe baza prescurantelor 26-06-190 part. 5/91 și 26-06-19 part. 8/95, 26-06-19 part. 13/91

| Nr. d/o | Poziția în lista de prețuri | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26-06-190 part. 5/91 p. 08040501/01 | Repararea canalelor de cablu. Ремонт кабельных каналов. Вскрытие, закрытие, очистка, устранение дефектов м/к. Восстановление маркировки | 10 m.l | 6,0 |
| 1.1 |  | *Pentru punctul 1 se admite k=5,05 Итого по п.1 с к=5,05 |  |  |
| 2 | 26-06-19 part. 8/95 p. 09030112/01 aplicabil | Fabricarea capacelor pentru canalele de cabluri cu o lungime de 2 m. (mărim. 2200x600) Изготовление крышек кабельных коробов длиной 2м (раз. 2200x600) | buc. | 10,0 |
| 3 | p. 09030112/02 aplicabil | Instalarea capacelor pentru canalele de cabluri cu o lungime de 2m. (mărim. 2200x600) Установка крышек кабельных коробов длиной 2м (раз. 2200x600) | buc. | 10,0 |
| 4 | p. 09030202/01 | Tăierea găurilor rotunde cu diametru cuprins între 10 și 20 mm. Вырезка круглых отверстий в щитах , в м/к кабельных коробов диам.св.10 до20 мм | buc. | 120,0 |
| 5 | p. 09030102/01/02 aplicabil | Fabricarea și instalarea cutiilor de cablu cu o lungime de 1m. (mărim. 1000x600x500) Изготовление и установка элементов металлоконструкций кабельных коробов длиной 1м. (раз. 1000x600x500) | buc. | 30,0 |
| 6 | p. 09050303/01 | Fabricarea și instalarea consolelor pentru cabluri, suporturilor din oțel unghiular cu înălțimea până la 500 mm Изготовление и установка, стоек из углавой стали высотой до 500 мм, | buc. | 15,0 |
| 7 | p. 09050304/01 | Fabricarea și instalarea rafturilor și cu lungimea până la 1 m.l Изготовление и установка, полок длиной до 1 л.м, | buc. | 15,0 |
| 8 | p. 09050310/01 | Fabricarea și instalarea lacătelor pentru fixarea capacelor de cablu. Изготовление и установка замков для крепления крышек кабельных | buc. | 30,0 |
| 9 | p. 09010105/01 p. 09010205/01 | Reamplasarea cablurilor din aluminiu cu secțiunea până la 19 mm pe construcții metalice în timpul reparației canalelor de cabluri. Перекладка кабеля с алюмин. жил. с количеством жил до 19 мм по металлоконструкциям при ремонте кабельных коробов Пр-2, к = 1,3 Пр-7, к = 1,4 | 100 m | 45,0 |
| 1.2..9 |  | *Pentru punctul 2÷9 se admite k=3,85 și к=1,032 Итого по п.п. 2-9 с к=3,85 и к=1,032 |  |  |
| 10 | 26-06-19 part. 13/91 p. 02010101 (01+02) | Acoperirea manuală cu grund și vopsea a canalelor de cabluri fabricate. Грунтовка и покраска в ручную изготовленных кабельных коробов | 10 m2 | 10,0 |
| 1.10 |  | *Pentru punctul 10 se admite k=6,05 și к=1,032 Итого по п. 10 с к=6,05 и к=1,032 |  |  |