CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor  materiale

- Scopul Achiziției

Actualizarea firewall-urilor la ultimele generații folosind procese și servicii de securitate specializate pentru a proteja împotriva amenințărilor externe care oferă cel mai înalt nivel de protecție și performanță ridicată, inclusiv traficul criptat și controlul traficului.

- Obiectul caietului de sarcini

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea Bunului | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 32420000-3 | Echipament integrat de protectie a retelei ce functioneaza ca o solutie de securitate unificata | buc. | 2 | Conform pct. 5.1 |
| 2.2 | 32420000-3 | Echipament integrat destinat colectarii de log-uri ale echipamentelor de retea cu capabilitati de analiza si raportare a datelor receptionate | buc. | 1 | Conform pct. 5.2 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA | 910 000 MDL |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minime și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard  sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Adresa unde va fi montat/utilizat bunul:

or. Chișinău, str. Meșterul Manole 3, Depozit Central.

- Termenul de livrare a bunului:

60 de zile calendaristice după semnarea contractului.

- Parametrii de bază

5.1 Echipament integrat de protectie a retelei ce functioneaza ca o solutie de securitate unificata

| Specificatii hardware | Interfete GbE RJ-45: 16 Interfete management GbE RJ-45/HA: 1/1 Sloturi GbE SFP: 8 Porturi consola RJ-45: 1 10 GE SFP+ Link Slots (default) 2 10 GE SFP+ Slots 2 Porturi USB: 1 Dimensiune: 1U Memorie locala: 1 x 480 GB SSD |
| --- | --- |
| Caracteristici | Trafic firewall (1518/512/64 byte pachete UDP): 27 / 27 / 11 Gbps Latenta Firewall: 4,78 µs Trafic Firewall masurat in pachete per secunda: 16,5 Mpps Trafic IPSec VPN: 13 Gbps Trafic IPS (Enterprise Mix): 5 Gbps Trafic NGFW (Enterprise Mix): 3.5 Gbps Trafic Threat Protection (Enterprise Mix): 3 Gbps Performanta SSL Inspection (IPS, HTTPS): 4 Gbps Numar de tunele IPSec VPN site-to-site: 16,000 Numar de clienti IPSec VPN: 500 Trafic SSL-VPN: 2 Gbps Numar de clienti concurenti SSL-VPN: 16,000 Numar de sesiuni concurente TCP: 3.000.000 Numar de sesiuni noi pe secunda TCP: 280,000 Numar de politici de securitate: 10.000 Numar de instante virtuale: 10 Numar de AP-uri administrate: 256/128 Trafic CAPWAP: 20 Gbps Numar de token-uri OTP administrate: 5.000 |
| Functionalitati generale | Echipament integrat de securitate cu functionalitati simultane de: Firewall de tip stateful Router cu suport pentru protocoale de rutare dinamice Posibilitate de instalare in mod bridge Ethernet Protectie Antivirus Criptare de date: IPSec VPN si SSL VPN Suport pentru QoS si Traffic Shaping Detectia si prevenirea intruziunilor – IDS/IPS Scanare si filtrare WEB – Web Inspection/Filter Blocarea si controlul traficului din retea generat de aplicatii Protectie Antispam Protectie impotriva scurgerii de informatii confidentiale Update-uri automate si in timp real Suport pentru IPv6 UTM Functionalitate de proxy SSL – posibilitatea inspectiei traficului criptat Wireless controller Toate functionalitatile de securitate (antivirus, IPS, antispam, Web filtering), tehnologiile incluse, sistemul de operare precum si platforma hardware apartin aceluiasi producator Certificari pentru producator si produs: ICSA Labs pentru Firewall, IPSec, SSL VPN, IPS, Antivirus Conformitate cu: CE, CB |
| Functionalitati securitate |
| Functionalitati firewall | Functionalitati NAT, PAT si Transparent Bridge Optiune de a aplica NAT per politica Suport VLAN Tagging 802.1Q Autentificarea utilizatorilor pe grupuri Suport VoIP SIP/H.323/SCCP Traversal NAT Functionalitate proxy explicit HTTP/HTTPS si FTP Suport pentru proxy chaining cu balansare de sesiuni prin proxy-uri multiple pentru functionalitatea proxy explicit Suport WINS Suport securitate VoIP ALG (SIP Firewall/RTP Pinholing) Suport pentru TCP MSS clamping Suport pentru rescrierea campului Class of Service Suport IPv6 (NAT/mod Transparent) Politici de securitate bazate pe identitatea utilizatorului/servicii folosite/tipul device-ului sau al sistemului de operare de statie folosit – functionalitate de tip BYOD (bring your own device) Optiune “Scheduling” pentru politicile de firewall Posibilitate de blocare a traficului dupa tara de origine a sursei sau destinatiei (Geo IP) |
| Functionalitati VPN | Suport PPTP, L2TP, IPSec, L2TP over IPSec, SSL-VPN Criptare DES, 3DES, AES 128, AES 192, AES 256 Autentificare MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512 Suport pentru PPTP si L2TP VPN Client Pass Through Functionalitate “Hub and Spoke” IPSec VPN Autentificare IKE prin certificate X.509 - suport pentru RSA si ECDSA Suport IPSec Xauth NAT Traversal Suport configurare IPSec automata Functionalitate IKE Dead Peer Detection Suport pentru RSA SecureID Suport Single-Sign-On pentru pentru book-mark-uri portal SSL-VPN Functionalitate Two-Factor Authentication pentru SSL-VPN Suport pentru autentificare de grupuri de utilizatori prin LDAP (SSL-VPN) Suport tunele SSL in mod tunel si in mod portal Suport pentru validarea clientilor SSL VPN prin verificarea aplicatiilor instalate pe statie inainte de conectare - comaptibilitate cu sistemele de operare Windows Suport pentru autentificarea utilizatorilor de tip Single Sign On prin portalul SSL VPN Functionalitati monitorizare tunele VPN Producatorul are in portofoliu client de VPN IPSec si SSL propriu, care are si functionalitati de: antivirus, filtrare web si optimizare de banda, filtrare a traficului de aplicatii, scanare de vulnerabilitati |
| Functionalitati Antivirus | Protectie anti-malware (virus, troian, worm, spyware, grayware) Protocoale suportate: HTTP/HTTPS, SMTP/SMTPS, POP3/POP3S IMAP/IMAPS, MAPI, FTP Suport scanare antivirus Proxy-Based si Flow-Based Suport pentru detectia malware prin sandboxing de tip Cloud-Based al fisierelor suspecte, prin achizitia unei licente suplimentare Suport pentru carantina a fisierelor infectate Protectie impotriva retelelor botnet si site-urilor de tip phishing pe baza de reputatie a adreselor IP si a URL-urilor accesate de utilizatori |
| Functionalitati filtrare trafic WEB | Filtrare pentru protocoalele HTTP si HTTPS Blocare a conexiunilor in functie de URL/cuvant cheie sau expresie in continutul paginilor web Blocare a conexiunilor in functie de URL-ul din header-ul Referer al cererii HTTP Filtrare pentru Java Applet, Cookies, scripturi Active X Posibilitate de activare fortata a optiunii „Safe Search” pentru motoare de cautare web Posibilitatea de modificare a header-elor HTTP din cererile generate de utilizatori Functionalitate de monitorizare a activitatii web a utilizatorilor Posibilitate de instiintare a utilizatorilor, prin afisarea informatiilor in cadrul unui browser web, privind paginile web blocate |
| Functionalitati sistem de control al aplicatiilor | Identificarea si controlul a peste 2500 de aplicatii Optiune de Traffic-Shaping per aplicatie Clasificare granulara a aplicatiilor dupa criterii multiple precum: Categorii de aplicatii, Popularitate, Tehnologie si Risc Monitorizare aplicatiilor cu rata cea mai mare de consum de banda Monitorizarea aplicatiilor pe baza IP/Utilizator Suport pentru decriptarea si inspectarea sesiunilor SSH Suport pentru blocarea aplicatiilor utilizate in cadrul retelelor de tip Botnet Posibilitate de definire a semnaturilor de aplicatie personalizate Posibilitate de instiintare a utilizatorilor, prin afisarea informatiilor in cadrul unui browser web, privind traficul de aplicatii blocat |
| Functionalitati sistem de prevenire a intruziunilor/atacurilor (IPS) | Protectie pentru peste 10000 de semnaturi de atac Suport pentru inspectia traficului de aplicatie criptat prin protocolul SSL Protectie pentru atacuri de tip brute force Detectarea anomaliilor de protocol Suport pentru semnaturi configurabile Update-uri automate pentru semnaturi Suport pentru IPv4 si IPv6 DDoS |
| Functionalitati Antispam | Scanare pentru SMTP/SMTPS, POP3/POP3S, IMAP/IMAPS Suport RBL/ORDBL Filtrare dupa cuvinte cheie/expresie Filtrare dupa Black/White List pentru adrese IP si e-mail |
| Functionalitate Data Leak Prevention | In caz de scurgere de informatii trebuie sa permita blocarea si arhivarea conversatiei pe protocoale de email, HTTP, FTP si variantele criptate SSL; arhivarea imaginilor si a fisierelor atasate la email, transferate prin aplicatii de tip Instant Messaging , incarcate – descarcate pe un site web Blocare dupa tip si dimensiune fisier |
| Functionalitati sistem de verificare a statiilor (Endpoint Control) | Integrare cu o aplicatie software pentru securitate ce ruleaza pe statii care sa permita: Blocarea traficului de aplicatii instalate pe statii Restrictionarea/filtrarea accesului web Scanare Antivirus |
| Functionalitati retea |
| Functionalitati retelistica si rutare | Suport pentru legaturi WAN multiple cu balansare a traficului dupa metodele: weighted round robin a sesiunilor, impartire proportinala a volumului de trafic, prin limitarea per interfata a benzii maxime utilizabile, dupa calitatea conexiunii ISP (jitter sau latenta) Suport PPPoE si DHCP Client/Server Rute statice Rutare dinamica IPv4: RIP, OSPF, BGP, Multicast (PIM–DM, PIM–SM, IGMP v1 v2 v3), IS-IS Rutare dinamica IPv6: RIPng, OSPF v3, BGP 4+ Gruparea interfetelor in zone de securitate Policy-based routing Suport VRRP si Link Failure Control Suport VLAN Tagging (802.1q) Suport pentru IPv6 (Firewall, DNS, SIP) Suport One-to-One NAT Suport pentru mecanismul GTSM(IETF RFC 3682) Suport NAT64, DNS64, NAT46, NAT66 Suport LLDP |
| Functionalitate Wireless Controller | Modul wireless controller pentru thin-AP-uri integrat cu urmatoarele functionalitati: Detectie si suprimare a AP-urilor neinregistrate in controller; Selectie automata a canalului pentru AP in functie de interferentele din mediu; Suport pentru SSID-uri multiple; Autentificare WEP, WPA, WPA2, WPA2 Enterprise, 802.1x Suport Captive Portal; Suport pentru Wireless Mesh si roaming; Distribuire automata a clientilor wireless per AP sau banda de frecvente pentru a obtine performante optime. Rutare dinamica a traficului generat de utilizatorii wireless prin VLAN-uri folosind autentificare prin RADIUS Autentificare suplimentara a clientilor wireless prin RADIUS pe baza adresei MAC Suport pentru RADIUS Accounting Posibilitatea gestionarii AP-urilor remote de catre controller dar cu rutarea traficului printr-un gateway local Wireless IDS |
| Functionalitati Traffic Shaping | Limitare/garantare/prioritizare a benzii de trafic prin politici Traffic Shaping per aplicatie si adresa IP Suport pentru DSCP Limitare a cotei de trafic (per adresa IP) Suport pentru ToS |
| Suport instante virtuale | Firewall/rutare per instanta virtuala Administrare separata per instanta virtuala Interfete VLAN separate per instanta virtuala Politici de securitate per instanta virtuala |
| Suport pentru centre de date – data center | Balansare de trafic pentru servere pe protocoalele HTTP, HTTPS, SMTPS, IMAPS, POP3S, SSL, TCP, UDP, IP Balansare de trafic prin metode de tip: round-robin, weighted, first alive, least RTT, least session, HTTP host (din header-ul HTTP) Persistenta sesiunilor prin metode de tip: HTTP cookie, SSL session ID Health monitoring pentru servere fizice Multiplexare TCP pentru sesiunile balansate Offloading pentru SSL (preia operatiunile de criptare/decriptare de la server-ul intern pentru HTTPS si executa aceste operatii direct pe echipament) Suport WCCP Suport ICAP |
| Functionalitati High Availability - HA | Functionare Active-Active, Active-Passive Functionalitate Stateful Failover (Firewall si VPN) Detectare si notificare pentru echipament nefunctional Monitorizarea conexiunii la retea Functionalitate Link Failover |
| Functionalitati de administrare, logare, autentificare a utilizatorilor |
| Functionalitati de administrare | Administrare prin WEB UI, Secure Command Shell (SSH) si Command Line Interface (CLI), conexiune USB Posibilitatea de administrare dintr-un portal cloud-based oferit de producator Utilizatori/Administratori cu drepturi configurabile Functionalitate de export/import a configuratiei Politica de control a parolelor |
| Functionalitati de logare si monitorizare | Monitorizare grafica in timp real si istorica Optiune de pastrare a log-urilor pe spatiu de stocare cloud-based oferit de producator Suport syslog Suport SNMP v1/v2c/v3 Notificare prin e-mail pentru alerte Suport sFlow si Netflow |
| Functionalitati de autentificare a utilizatorilor | Definire locala a utilizatorilor Integrare cu Windows Active Directory (AD) pentru Single Sign On Integrare cu Citrix pentru autentificare SSO a utilizatorilor Integrare cu RADIUS/LDAP/TACACS+/POP3 Suport Xauth pentru IPSec VPN Suport pentru autentificarea grupurilor de utilizatori prin LDAP Suport pentru autentificare prin doi factori folosind OTP generate de token-uri fizice sau software ce pot fi trimise utilizatorilor prin Email sau SMS Suport pentru autentificare prin certificate digitale PKI X.509 Posibilitatea limitarii accesului utilizatorilor in retea ce nu au instalat un client software de statie (client endpoint) |
| Conditii de alimentare | Alimentare curent alternativ 100-240V, 50-60 Hz Consum maxim de putere: 173 W |
| Conditii de mediu | Temperatura de operare: 0 – 40 grade Celsius Umiditate: 10 – 90 %, fara condens |
| Garantie si suport | Solutia va beneficia de minimum 3 ani de suport ce va include: Inlocuirea echipamentului in caz de defectiune a doua zi lucratoare (NBD) Suport tehnic din partea producatorului 7 zile pe saptamana, 24 de ore pe zi Update firmware versiuni minore si majore Solutia va beneficia de update-uri automate de semnaturi de securitate pentru indeplinirea tuturor functionalitatilor cerute mai sus timp de minim 3 ani sau mai multe. |

5.2 Echipament integrat destinat colectarii de log-uri ale echipamentelor de retea cu capabilitati de analiza si raportare a datelor receptionate.

| Configuratie | Interfete Gigabit Ethernet: 2 Dimensiune: 1U rack mount |
| --- | --- |
| Caracteristici | Viteza pe termen lung de procesare in mod analiza: 2000 log/sec Viteza pe termen lung de procesare in mod colector: 3000 log/sec Rata de stocare a logurilor: 100 GB/zi Capacitate HDD intern (after RAID): 1 x 4 TB Numar de device-uri suportate: 180 |
| Functionalitati generale | Administrare prin WEB UI (HTTP/HTTPS), Telnet, Secure Command Shell (SSH), Command Line Interface (CLI) Administrare bazata pe profile Comunicare criptata si autentificare cu echipamentele monitorizate Alertare prin e-mail Interpretare trap-uri SNMP Suport mesaje in format de tip Syslog Configurare setari de baza sistem Suport din interfata grafica de tip „online help” Gestiune lista de echipamente monitorizate: adaugare, modificare, stergere Vizualizare echipamente monitorizate pe baza apartenentei la un grup predefinit Acces administrativ separat in domenii administrative al echipamentelor monitoriazate Vizualizare incercari esuate de interconectare a echipamentelor cu sistemul de colectare de log-uri Configurare si vizualizare alerte referitor la starea echipamentului, alerte SNMP, Syslog sau e-mail Vizualizare informatii sistem/resurse Vizualizare perioada valabilitate licente cu alertare prealabila expirarii acestora Vizualizare statistici functionare echipament din punct de vedere hardware Vizualizare istorie functionare Vizualizare informatii sesiuni stabilite cu echipamentele monitorizate Functionalitate de export/import a configuratiei Optiune de incarcare setari din fabrica Optiune de formatare discurilor HDD Optiune upgrade firmware Solutia trebuie sa fie de tip echipament hardware cu sistem de operare propriu dedicat functionalitatilor de colectare, analiza prin corelare si raportare cu sistem de operare propriu |
| Functionalitati arhivare a traficului transferat prin echipamentele monitorizate | Arhivare a traficului pe baza functionalitatii de prevenire a scurgerii de informatii (DLP) prezenta pe echipamentele monitorizate Arhivare a traficului de tip: HTTP, FTP, E-mail, Instant Messaging - transferat prin echipamentele monitorizate Vizualizare arhiva dupa tipul de trafic Arhivarea integrala a traficului Arhivare sumara a traficului (fara arhivarea continutului trasferat) Posibilitatea de a aplica filtre de vizualizare pe continutul arhivat |
| Functionalitati de analiza retea | Vizualizare in timp real al traficului transferat de echipamentele monitorizate Vizualizare a istoricului traficului Posibilitatea definirii filtrelor de vizualizare |
| Functionalitati analiza si raportare | Generare rapoarte in urmatoarele formate: HTML, PDF Optiune de trimitere/upload a rapoartelor generate prin e-mail, FTP, SFTP, SCP Optiune de selectie a log-urilor utilizate pentru generarea de rapoarte Raportare bazata pe profile Vizualizare rezumate evenimente de securitate Posibilitatea generarii de rapoarte continand grafice realizate pe baza interogarilor SQL Posibilitatea generarii de grafice personalizate in rapoartele generate Existenta unor modele de rapoarte bazate pe grafice predefinite |
| Functionalitati analiza aprofundata a datelor | Vizualizarea analizei logurilor prin widget-uri actualizate in timp real. |
| Functionalitati explorare log-uri si vizualizare in timp real a log-urilor | Vizualizare/cautare/management log-uri Vizualizare log-uri in timp real printr-o interfata de tip Web Vizualizare istoric log-uri Vizualizari personalizate log-uri si filtrare informatii afisate Cautare in log-uri dupa filtre configurabile Optiune de exportare a logurilor stocate catre servere: FTP, SFTP, SCP Importarea logurilor |
| Certificari | FCC Part 15 Class A, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB |
| Conditii de alimentare | Alimentare curent alternativ 100-240V, 50-60 Hz Consum mediu de putere: 49W |
| Conditii de mediu | Temperatura de operare: 0 - 40 grade Celsius Mediu de operare: umiditate 20 – 90%, fara condens |
| Garantie si Suport | Solutia va beneficia de minimum 3 ani sau mai multe de suport ce va include: Inlocuirea echipamentului in caz de defectiune hardware Suport tehnic din partea vendorului de tip 8x5 Update firmware versiuni minore si majore |

- Condiții livrare:

- Ofertanții vor prezenta pașaportul tehnic al echipamentelor .

- Documente confirmatorii de distribuire a produselor soft de la producător pe teritoriul Republicii Moldova.

- Producătorul echipamentului hard si soft este necesar sa dețină certificările ISO9001 si ISO 27001.

- Cerințe obligatorii:

- Perioada de garanție, începând de la data recepției pentru toate componentele pe o perioadă de 3 ani.

- Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon a unui service centru pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

- Rezolvarea problemelor tehnice urgente apărute în exploatarea echipamentelor.

- Existența centrului de deservire a tehnicii pe garanție şi postgaranţie autorizat.

- Termenul maxim de efectuare a reparațiilor sa fie de 4-5 zile.

- Garanția la reparațiile efectuate: minim 12 luni de la livrare.

- Condiții generale de ofertare

Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

- Dovada că ofertantul are experiență în implementarea minim a unui contract cu o valoare estimativă a viitorului contract.

- Dovada că ofertantul are experiență în implementarea proiectelor similare de minim 3 ani.