CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

| Nr. Lot | PMI-2022 | Cod CPV | Denumirea bunurilor materiale | Valoarea estimativă, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Supliment 1 PMI-2022, cat.B Generare I. punct 7 cod 2022220027 | 42113100-5 | Achiziționarea pieselor necesare pentru reparația capitală a Corpului de înaltă presiune a turbinei ПТ-80/100-130/13 nr.2. | 35.000.000 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- LOCUL UNDE VA FI LIVRAT ECHIPAMENTUL

Adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1.

- TERMENUL DE REALIZARE A ACHIZIȚIEI BUNURILOR

| Nr. Lot | Denumirea bunurilor | Termenul de livrare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Achiziționarea pieselor necesare pentru reparația capitală a Corpului de înaltă presiune a turbinei ПТ-80/100-130/13 nr.2. | 6 ÷ 9 luni de la semnarea contractului |

- PARAMETRII DE BAZĂ A PIESELOR

  - Turbina ПТ 80/100-130/13 s-a produs conform comenzii (contractului) №1-1-76 din 11.10.75, pentru CET 2 Chișinău numărul de dispecerat al turbinei №2. Comanda de producere №173093. Numărul de uzină №1505, data de producere 28.10.77.

  - Piesele ofertate trebuie sa fie compatibil cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Piesele ofertate trebuie sa fie noi și neutilizate, produs după anul 2021.

  - Piesele ofertare trebuie să fie produse de uzina metalurgică - (Ленинградский металлический завод), sau producătorul pieselor trebuie să prezinte dovadă în privința producerii pieselor conforme – identice cu cele de la uzină ЛМЗ.

  - În cazul când producătorul pieselor nu este ЛМЗ, la ofertă trebuie obligatoriu de anexat documente confirmative în privința producerii pieselor conforme – identice cu cele de la uzină ЛМЗ (la ofertă trebuie să fie prezentate desenele tehnice detaliate de producere a fiecărei piesă/detaliu). Ofertele care nu vor respecta cerințele punctelor 4.3 și 4.4 vor fi respinse.

- CERINȚE TEHNICE SPECIFICE PENTRU ACHIZIȚIA PIESELOR

  - Piesele necesare pentru reparația capitală a turbinei ПТ 80/100-130/13 nr.2

| Nr d/o | Pozi-ția* | Denumirea pieselor | Desenul tehnic* | Marca metalului | Canti-tate | Masa unitară, kg | Masa totală, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIESE PENTRU CORPUL DE ÎNALTĂ PRESIUNE ДЕТАЛИ ДЛЯ ЦВД |
| Piese pentru corpului de înaltă presiune (desen tehnic АУ-1276719СБ) Детали цилиндра ВД (чертёж АУ-1276719СБ) |
|  | 19 | Garnitură dințată 200-200 Прокладка зубчатая 200-200 | Д-1279415 | 08Х18Н10Т | 2 buc. | 0,62 | 1,24 |
|  | - | Conducte de abur Ø108х5 evacuarea aburului de la camera II a etanșării frontale a corpului de înaltă presiune spre priza III de prelevare a aburului, pozițiile 8, 9 din desenul tehnic АУ-1276719СБ Трубопровод Ø108х5 отсосов от II камеры передних уплотнений ЦВД в III отбор поз.8, 9 чертёж АУ-1276719СБ | 108R290 | 12Х1МФ | 2 set | 57 | 114 |
| Piese pentru caseta treptei de reglare a corpul de înaltă presiune (desen tehnic Б-1278339) Детали обоймы регулирующей ступени ЦВД (чертёж Б-1278339) |
|  | 69 | Placă-etanșare R-579 Пластинка уплотнит. R-579 | 72.3670.579 | 12Х18Н9Т | 12 buc. | 0,016 | 0,192 |
|  | 70 | Placă-etanșare R-579 Пластинка уплотнит. R-579 | 73.3670.579 | 12Х18Н9Т | 24 buc. | 0,018 | 0,432 |
|  | 71 | Placă-suport R-579 Пластина упорная R-579 | 61.3670.579 | 10КП | 24 buc. | 0,036 | 0,864 |
|  | 72 | Placă-suport R-579 Пластина упорная R-579 | 60.3670.579 | 10КП | 12 buc. | 0,033 | 0,396 |
| Piese pentru diafragmele sudate a corpului de înaltă presiune (desen tehnic Б-1256142) Детали диафрагм сварных ЦВД (чертёж Б-1256142) |
|  | 91 | Arc plan 90x18x1,5 Пружина плоская 90x18x1,5 | 61.7601.090 | ХН35ВТ | 204 buc. | 0,018 | 3,672 |
|  | - | Placă de stopare Планка стопорная | Д-1192216 | 12МХ | 34 buc. | 0,015 | 0,51 |
|  | 102 | Placă-suport tr.7 R-479 Пластина упорная 7 ступ. R-479 | 60.3670.479 | 10КП | 24 buc. | 0,0234 | 0,562 |
|  | 103 | Placă-etanșare tr.7 R-479 Пластина уплотнит 7 ступ. R-479 | 72.3670.479 | 12Х18Н9Т | 24 buc. | 0,0116 | 0,278 |
|  | 104 | Placă-suport tr.8 R-484 Пластина упорная 8 ступ. R-484 | 60.3670.484 | 10КП | 24 buc. | 0,0235 | 0,564 |
|  | 105 | Placă-etanșare tr.8 R-484 Пластина уплотнит 8 ступ. R-484 | 72.3670.484 | 12Х18Н9Т | 24 buc. | 0,0118 | 0,283 |
|  | 106 | Placă-suport tr.9 R-488 Пластина упорная 9 ступ. R-488 | 60.3670.488 | 10КП | 24 buc. | 0,0238 | 0,571 |
|  | 107 | Placă-etanșare tr.9 R-488 Пластина уплотнит 9 ступ. R-488 | 72.3670.488 | 12Х18Н9Т | 24 buc. | 0,0119 | 0,286 |
|  | 108 | Placă-suport tr.10 R-492 Пластина упорная 10 ступ. R-492 | 60.3670.492 | 10КП | 24 buc. | 0,0241 | 0,578 |
|  | 109 | Placă-etanșare tr.10 R-492 Пластина уплотнит 10 ступ. R-492 | 72.3670.492 | 12X18Н9Т | 24 buc. | 0,02 | 0,48 |
| Piese pentru etanșarea frontală a corpului de înaltă presiune (desen tehnic А-1278327) Детали уплотнения переднего ЦВД (чертёж А-1278327) |
|  | 158 | Inel de etanșare Кольцо уплотнительн. | В-1141119 | 15ХМ | 10 buc. | 3,84 | 38,4 |
|  | 160 | Arc plan 116x15x1,5 Пружина плоская 116x15x1,5 | 60.7601.116 | ХН35ВТ | 240 buc. | 0,016 | 3,84 |
|  | 161 | Arc plan 104x16x1 Пружина плоская 104x16x1 | 62.7601.104 | 30Х13 | 36 buc. | 0,012 | 0,432 |
|  | 162 | Șaibă de stopare 32 Шайба стопорная 32 | 60.7977.032 | 12Х13 | 18 buc. | 0,029 | 0,522 |
|  | 163 | Piuliță capac М30 Гайка колпачковая М30 | 77.7932.021 | 25Х2М1Ф | 18 buc. | 0,62 | 11,16 |
|  | 164 | Prizon M30x145 Шпилька M30x145 | 81.7850.346 | 25Х2М1Ф | 10 buc. | 0,726 | 7,26 |
|  | 165 | Bulon calibrat М30х175 Болт калиброванный М30х175 | 60.7804.777 | 25Х2М1Ф | 8 buc. | 1,178 | 9,424 |
| Piese pentru etanșarea din spate a corpului de înaltă presiune (desen tehnic А-1279061) Детали уплотнения заднего ЦВД (чертёж А-1279061) |
|  | 178 | Arc plan 104x16x1 Пружина плоская 104x16x1 | 62.7601.104 | 30Х13 | 120 buc. | 0,012 | 1,44 |
| Piese pentru regulatorul de securitate (desen tehnic А-1275399) Детали регулятора безопасности (чертёж А-1275399) |
|  | 195 | Bucșă directoare Направляющая втулка | Д-1126662 | Бр.ОЦС5-5-5 | 2 buc. | 0,65 | 1,3 |
|  | 196 | Arc de compresiune Пружина сжатия | Г-1210616 | 60С2А | 2 buc. | 0,182 | 0,364 |
|  | 197 | Bucșă directoare Направляющая втулка | Д-1210615 | Бр.ОЦС5-5-5 | 2 buc. | 0,2 | 0,4 |
|  | 198 | Dop special Пробка спец. | Д-1210614 | 45 | 2 buc. | 0,45 | 0,9 |
|  | 199 | Percutor Боёк | Г-1210613 | 30Х13 | 2 buc. | 0,505 | 1,01 |
|  | 200 | Șurub special Винт спец. | Д-1138023 | 25 | 2 buc. | 0,01 | 0,02 |
| Piese pentru angrenajul de conectare a rotoarelor turbinei și generatorului (rigid) (desen tehnic Б-1177856) Детали муфты соединительной для валов турбины и генератора (жесткая) (чертёж Б-1177856) |
|  | 201 | Roată dințată Шестерня | В-1148538 | 34ХН1МА | 1 buc. | 174 | 174 |
| Piese pentru lagărul frontal (desen tehnic А-1259829) Детали подшипника переднего (чертёж А-1259829) |
|  | 206 | Inel protector de ulei din 2 jumătăți Кольцо маслозащитное из 2-х половин | В-1184082 | Conform d.t. согл. чертежу | 1 buc. | 35,922 | 35,922 |
|  | 207 | Placă-etanșare R-216 Пластина уплотнит R-216 | 78.3670.216 | Л63 | 30 buc. | 0,035 | 1,05 |
| Piese pentru cuzinetul radial-axial Ø330 (desen tehnic А-1231165) Детали вкладыша опорно-упорного Ø330 (чертёж А-1231165) |
|  | 209 | Inel de etanșare din 2 jumătăți Кольцо уплотнительн. из 2-х половин | Г-1232608 | Ал-2 | 1 buc. | 3,1 | 3,1 |
|  | 210 | Inel de etanșare din 2 jumătăți Кольцо уплотнительн. из 2-х половин | Г-1232609 | Ал-2 | 1 buc. | 2,5 | 2,5 |
|  | 211 | Arc de compresiune Пружина сжатия | Д-1004242 | 60С2А | 2 buc. | 0,4 | 0,8 |
|  | 212 | Garnitură 0,1х127х190 Прокладка 0,1х127х190 | 72.7401.010 (ПН528-1-66) | 20Х13 | 2 buc. | 0,016 | 0,032 |
|  | 213 | Garnitură 0,15х127х190 Прокладка 0,15х127х190 | 72.7401.015 (ПН528-2-66) | 20Х13 | 2 buc. | 0,024 | 0,048 |
|  | 214 | Garnitură 0,20х127х190 Прокладка 0,20х127х190 | 72.7401.020 (ПН528-3-66) | 20Х13 | 2 buc. | 0,033 | 0,066 |
|  | 215 | Garnitură 0,30х127х190 Прокладка 0,30х127х190 | 72.7401.030 (ПН528-4-66) | 20Х13 | 2 buc. | 0,049 | 0,098 |
|  | 216 | Garnitură 0,50х127х190 Прокладка 0,50х127х190 | 72.7401.050 (ПН528-5-66) | 20Х13 | 2 buc. | 0,082 | 0,164 |
|  | 217 | Garnitură 1х127х190 Прокладка 1х127х190 | 72.7401.100 (ПН528-6-66) | 30Х13 | 4 buc. | 0,164 | 0,328 |
|  | 218 | Placă-etanșare R-176 Пластина уплотнит. R-176 | 78.3670.176 (ПН359-57) | Л63 | 6 buc | 0,023 | 0,138 |
|  | 220 | Inel suport cu saboți de lucru Кольцо упорное с рабочими колодками | Б-1232610 | Conform d.t. согл. чертежу | 1 buc. | 63 | 63 |
|  | 221 | Inel suport cu saboți de instalare Кольцо упорное с установочными колодками | Б-1232615 | Conform d.t. согл. чертежу | 1 buc. | 58 | 58 |
|  | 222 | Inel protector de ulei din 2 jumătăți Кольцо маслозащитное из 2-х половин | Г-1229232 | Ст.3; Л63 | 1 buc. | 3,06 | 3,06 |
| Piese pentru cuzinetul radial Ø360 (desen tehnic А-1229155) Детали вкладыша опорного Ø330 (чертёж А-1229155) |
|  | 226 | Garnitură 0,1х127х190 Прокладка 0,1х127х190 | 72.7401.010 (ПН528-1-66 | 20Х13 | 2 buc. | 0,016 | 0,032 |
|  | 227 | Garnitură 0,15х127х190 Прокладка 0,15х127х190 | 72.7401.015 (ПН528-2-66) | 20Х13 | 2 buc. | 0,024 | 0,048 |
|  | 228 | Garnitură 0,20х127х190 Прокладка 0,20х127х190 | 72.7401.020 (ПН528-3-66) | 20Х13 | 2 buc. | 0,033 | 0,066 |
|  | 229 | Garnitură 0,30х127х190 Прокладка 0,30х127х190 | 72.7401.030 (ПН528-4-66) | 20Х13 | 2 buc. | 0,049 | 0,098 |
|  | 230 | Garnitură 0,50х127х190 Прокладка 0,50х127х190 | 72.7401.050 (ПН528-5-66) | 20Х13 | 2 buc. | 0,082 | 0,164 |
|  | 231 | Garnitură 1х127х190 Прокладка 1х127х190 | 72.7401.100 (ПН528-6-66) | 30Х13 | 4 buc. | 0,164 | 0,328 |
|  | 232 | Inel protector de ulei din 2 jumătăți Кольцо маслозащитное из 2-х половин | Г-1229226 | Ст.3; Л63 | 1 buc. | 6,45 | 6,45 |
|  | 233 | Placă-etanșare R-191 Пластина уплотнит. R-191 | 78.3670.191 (ПН359-57) | Л63 | 6 buc. | 0,025 | 0,15 |
|  | 234 | Inel protector de ulei din 2 jumătăți Кольцо маслозащитное из 2-х половин | Г-1229228 | Ст.3; Л63 | 1 buc. | 3,57 | 3,57 |
|  | 235 | Placă-etanșare R-211 Пластина уплотнит. R-211 | 78.3670.211 (ПН359-57) | Л63 | 6 buc. | 0,028 | 0,168 |
| Piese pentru lagărul mediu (desen tehnic А-1257174) Детали подшипника среднего (чертёж А-1257174) |
|  | 236 | Inel protector de ulei din 2 jumătăți Кольцо маслозащитное из 2-х половин | Г-1184082 | Ст.3; Л63 | 2 buc. | 35,92 | 71,84 |
|  | 237 | Placă-etanșare R-216 Пластина уплотнит. R-216 | 78.3670.216 | Л63 | 60 buc. | 0,035 | 2,1 |
| Piese pentru cuzinetul generatorului Ø325 (desen tehnic А-1229151) Детали вкладыша генератора Ø325 (чертёж А-1229151) |
|  | 238 | Inel protector de ulei din 2 jumătăți Кольцо маслозащитное из 2-х половин | Г-1229222 | Ст.3; Л63 | 1 buc. | 3,18 | 3,18 |
|  | 239 | Placă-etanșare R-174 Пластина уплотнит. R-174 | 78.3670.174 (ПН359-57) | Л63 | 6 buc. | 0,021 | 0,126 |
|  | 240 | Inel protector de ulei din 2 jumătăți Кольцо маслозащитное из 2-х половин | Г-1229224 | Ст.3; Л63 | 1 buc. | 2,4 | 2,4 |
|  | 241 | Placă-etanșare R-186 Пластина уплотнит. R-186 | 78.3670.186 (ПН359-57) | Л63 | 6 buc. | 0,023 | 0,138 |
| Piese pentru cuzinetul radial Ø330 (dorsal a corpului de înaltă presiune)(desen tehnic А-1266651) Детали вкладыша опорно Ø330 (заднего ЦВД)(чертёж А-1266651) |
|  | 242 | Inel protector de ulei din 2 jumătăți Кольцо маслозащитное из 2-х половин | Г-1229232 | Ст.3; Л63 | 2 buc. | 3,06 | 6,12 |
|  | 243 | Placă-etanșare R-162 Пластина уплотнит. R-162 | 78.3670.162 | Л63 | 12 buc. | 0,023 | 0,276 |
| Piese pentru cuzinetul radial Ø300 (desen tehnic Б-1229141) Детали вкладыша опорно Ø300 (чертёж Б-1229141) |
|  | 244 | Inel protector de ulei Кольцо маслозащитное | Г-1229068 | Ст.3; Л63 | 2 buc. | 3,25 | 6,5 |
|  | 245 | Placă-etanșare R-161 Пластина уплотнит. R-161 | 78.3670.161 (ПН359-57) | Л63 | 12 buc. | 0,026 | 0,312 |
| Piese pentru pompa de ulei centrifugă (desen tehnic А-1236650) Детали центробежного масляного насоса (чертёж А-1236650) |
|  | 246 | Cuzinet Ø80 dorsal cu compoziție de umplere din babit Вкладыш Ø80 задний с баббитовой заливкой | В-1216258 | 35; Б-83 | 2 buc. | 6,35 | 6,35 |
|  | 247 | Cuzinet Ø80 frontal cu compoziție de umplere din babit Вкладыш Ø80 передний с баббитовой заливкой | В-1216257 | 35; Б-83 | 2 buc. | 10,3 | 10,3 |
|  | 249 | Axul pompei centrifuge Вал центробежного насоса | В-1235332 | 25Х1МФ | 2 buc. | 16,5 | 33 |
|  | 250 | Roată dințată conducătoare Шестерня ведущая | Г-1127977 | 40Х | 2 buc. | 2,2 | 4,4 |
|  | 251 | Bară de torsiune Валик торсионный | В-1289800 (В-1235333) | 25Х1МФ | 2 buc. | 10,3 | 20,6 |
|  | 252 | Roata de lucru a pompei centrifuge Колесо центробежного насоса | Б-1127998 | Conform d.t. согл. чертежу | 2 buc. | 37 | 74 |
|  | 253 | Inel de etanșare dreapta Кольцо уплотнительное правое | В-1271230 (Г-1166879) | Conform d.t. согл. чертежу | 2 buc. | 3,7 | 7,4 |
|  | 254 | Inel de etanșare stânga Кольцо уплотнительное левое | В-1271229 (Г-1166878) | Conform d.t. согл. чертежу | 2 buc. | 3,7 | 7,4 |
|  | 255 | Inel protector de ulei Кольцо маслозащитное | Г-1221053 | Conform d.t. согл. чертежу | 2 buc. | 1,4 | 2,8 |
|  | 256 | Roată dințată de angrenare p/u pompa de ulei Муфта зубчатая к масляному насосу | Б-1235327 | Conform d.t. согл. чертежу | 2 buc. | 12,5 | 25 |
| Piese pentru supapa automată de închidere (desen tehnic Б-1157612) Детали клапана автоматического затвора (чертёж Б-1157612) |
|  | 296 | Supapă Ø280 Клапан Ø280 | Г-1130154 | 25Х2М1Ф | 1 buc. | 85 | 85 |
|  | 297 | Corpul supapei Корпус клапана | В-1130155 | 25Х2М1Ф | 1 buc. | 106 | 106 |
|  | 298 | Supapă de descărcare Клапан разгрузочн. | Г-1130156 | 15Х11МФ | 1 buc. | 19,2 | 19,2 |
|  | 299 | Piulița supapei de descărcare Гайка разгрузочн. клапана | Г-1130157 | 15Х11МФ | 1 buc. | 6 | 6 |
|  | 300 | Nit Заклепка | Д-1130158 | 25Х2М1Ф | 1 buc. | 0,2 | 0,2 |
| Piese pentru clapeta de reglare a corpului de înaltă presiune Ø150 № 2 (desen tehnic 1376150 СБ) Детали клапана регулирующего Ø150 №2 ЦВД (чертёж 1376150 СБ) |
|  | - | Clapeta de reglare a corpului de înaltă presiune Ø150 (în ansamblu, la livrare trebuie să fie prezentate desenul tehnic de asamblare 1376150 СБ și specificația) Клапан регулирующий Ø150 (в сборе, в поставку должно входить чертеж сборочный 1376150 СБ и спецификация) | 1376150 СБ | Conform d.t. согл. чертежу | 1 buc. | 148 | 148 |
| Piese pentru clapeta de reglare a corpului de înaltă presiune Ø100 № 4 (desen tehnic В-1171316) Детали клапана регулирующего Ø100 №4 ЦВД (чертёж В-1171316) |
|  | 314 | Inel de reazem Кольцо опорное | Д-1171314 | 25Х2М1Ф | 1 buc. | 0,065 | 0,065 |
|  | - | Bucșă Втулка | Д-1130173 | 15ХМА | 1 buc. | 4,5 | 4,5 |
|  | - | Inel de apăsare Кольцо прижимное | Д-1127555 | 25Х2МФА | 2 buc. | 1,1 | 2,2 |
|  | - | Șaibă specială Шайба специальная | Д-1130174 | 15ХМА | 1 buc. | 2,34 | 2,34 |
| Piese pentru clapetele de reglare a corpului de înaltă presiune Ø125 № 1, №3 (desen tehnic B-1171282) Детали клапана регулирующего Ø125 №1, №3 ЦВД (чертёж В-1171282) |
|  | - | Corpul clapetei Корпус клапана | Г-1171279 | 25Х2М1Ф | 2 buc. | 4,5 | 9 |
|  | - | Bucșă Букса | В-1171280 | 25Х2М1Ф | 1 buc. | 31,1 | 62,2 |
|  | 325 | Tijă Шток | В-1171281 | 15Х11МФШ | 2 buc. | 12,4 | 24,8 |
|  | - | Șaibă specială Шайба специальная | Д-1136735 | 15ХМ | 2 buc. | 1,95 | 3,9 |
| Piese pentru clapeta de suprasarcină a corpului de înaltă presiune Ø150 № 5 (desen tehnic В-1206503) Детали клапана перегрузочного Ø150 №5 ЦВД (чертёж В-1206503) |
|  | - | Inel de reazem Кольцо опорное | Д-1206518 | 20Х1М1Ф | 1 buc. | 0,13 | 0,13 |
|  | - | Bucșă Втулка | Д-1130263 | 15ХМА | 1 buc. | 4,33 | 4,33 |
|  | - | Inel de apăsare Кольцо прижимное | Д-1127555 | 25Х1МФ | 2 buc. | 1 | 2 |
| Piese pentru instalația de distribuție cu came a corpului de înaltă presiune (desen tehnic Ау-1186870) Детали кулачкового распределительного устройства ЦВД (чертёж Ау-1186870) |
|  | 355 | Rulment cu role în 2 rânduri radial-sferic №3520 ГОСТ 5721-51 Роликоподшипник радиально-сферичный двурядный №3520 ГОСТ 5721-51 | 70002290103760 | - | 6 buc. | 5,2 | 31,2 |
|  | 356 | Rulment cu bile radial într-un rând №221 ГОСТ 8338-57 Шарикоподшипник радиальный однорядный №221 ГОСТ 8338-57 | 70002290101326 | - | 2 buc. | 3,8 | 7,6 |
|  | 358 | Șaibă în cărucior Шайба в каретку | Д-1023582 | Бр.ОЦС5-5-5 | 4 buc. | 0,17 | 0,68 |
|  | 359 | Șaibă în rolă Шайба в ролик | Д-1023584 | Бр.ОЦС5-5-5 | 4 buc. | 0,045 | 0,18 |
| Piese pentru pârghiile regulatorului de securitate (desen tehnic Б-1143758) Детали рычагов регулятора безопасности (чертёж Б-1143758) |
|  | 389 | Arc de compresiune Пружина сжатия | Д-1127207 | Sârmă П-2,0 Пров. П-2,0 | 1 buc. | 0,016 | 0,016 |
|  | 390 | Arc de extensie Пружина растяжения | Д-1127665 | Sârmă П-2,5 Пров. П-2,5 | 2 buc. | 0,031 | 0,062 |
|  | 391 | Pârghie Рычаг | Г-1143763 | 20Л | 2 buc. | 0,8 | 1,6 |
| Piese pentru indicatorul percutoarelor regulatorului de securitate (desen tehnic Б-1288027(Б-1146625)) Детали указателя бойков регулятора безопасности (чертёж Б-1288027(Б-1146625)) |
|  | 392 | Șaibă de cauciuc Шайба резиновая | Д-1127277 | Cauciuc rezistent la ulei Резина маслобензост. | 4 buc. | 0,06 | 0,24 |
| Piese pentru servomotorul clapetelor de reglare a corpului de înaltă presiune (desen tehnic А-1259915) Детали сервомотора ЦВД (чертёж А-1259915) |
|  | 393 | Cămașă Рубашка | В-1259917 | СЧ 32-52 | 1 buc. | 172 | 172 |
|  | 394 | Bucșă Втулка | В-1259918 | 25Х1МА | 1 buc. | 110 | 110 |
|  | 395 | Tijă Шток | В-1131343 | 25Х1МА | 1 buc. | 75,8 | 75,8 |
|  | 396 | Inel de piston Кольцо поршневое | Д-1073737 | СЧ 28-48 | 2 buc. | 0,57 | 1,14 |
|  | 397 | Bucșă Букса | Г-1259922 | 25Х1МФ | 1 buc. | 12,8 | 12,8 |
|  | 398 | Bucșă Втулка | Д-1126708 | 25Х1МА | 1 buc. | 1,23 | 1,23 |
|  | 399 | Sertar Ø80 Золотник Ø80 | Г-1131848 | 25Х1МФ | 1 buc. | 13,2 | 13,2 |
|  | 400 | Bucșă superioară Букса верхняя | Г-1128009 | Ст 3 | 1 buc. | 11,5 | 11,5 |
|  | 401 | Sertar Золотник | В-1259924 | 25Х1МФ | 1 buc. | 29 | 29 |
|  | 402 | Selsyn БД-404А (tensiunea110 V) Сильсин БД-404А (напряжен.110 в) | 80000310401201 | - | 1 buc. | 1,2 | 1,2 |
|  | 403 | Bucșă Ø120 Букса Ø120 | В-1259925 | 25Х1МФ | 1 buc. | 44 | 44 |
|  | 404 | Bucșă Втулка | Д-1131643 | Бр.ОЦС5-5-5 | 2 buc. | 0,02 | 0,04 |
|  | 405 | Rulment cu bile №1201 ГОСТ 5720-51 Шарикоподшипник №1201 ГОСТ 5720-51 | 70002290102453 | - | 9 buc. | 0,04 | 0,36 |
|  | 406 | Roată dințată Шестерня | Д-1128343 | 25 | 1 buc. | 0,026 | 0,026 |
| Piese pentru blocul de sertare a regulatorului de viteză (desen tehnic A-1275400) Детали блока золотников регулятора скорости (чертёж A-1275400) |
|  | 412 | Capac Крышка | Г-1281439 | Ст 3 | 1 buc. | 1,71 | 1,71 |
|  | 418 | Bucșă Букса | В-1277770 | 25Х1МФ | 1 buc. | 5 | 5 |
|  | 419 | Sertar cu dop Д-1157941 Золотник с пробкой Д-1157941 | Г-1161057 | 25Х1МФ, 25 | 1 buc. | 1,2 | 1,2 |
|  | 420 | Sertar cu ajutaj Д-1127170 și șaibă Д-1127169 Золотник с соплом Д-1127170 и шайбой Д-1127169 | В-1127158 | 25Х1МФ, 25 | 1 buc. | 3,6 | 3,6 |
|  | 422 | Inel de etanșare 18 Кольцо уплотнит. 18 | 10.5201.018 | М 3 | 2 buc. | 0,0049 | 0,0098 |
|  | 423 | Bucșă Втулка | Д-1127187 | Бр.ОЦС5-5-5 | 1 buc. | 0,027 | 0,027 |
|  | 424 | Roată dințată satelit Шестерня сателлит | Д-1127189 | 45 | 1 buc. | 0,06 | 0,06 |
|  | 425 | Satelit Сателлит | Д-1127188 | 45 | 1 buc. | 0,08 | 0,08 |
|  | 426 | Roată dințată Шестерня | Д-1132804 | 45 | 1 buc. | 0,18 | 0,18 |
|  | 427 | Bucșă Втулка | Д-1153026 | Бр.ОЦС5-5-5 | 2 buc. | 0,02 | 0,04 |
|  | 428 | Arc de compresiune Пружина сжатия | Д-1127175 | Sârmă П-2,5 Пров. П-2,5 | 1 buc. | 0,03 | 0,03 |
|  | 429 | Bucșă Втулка | Д-1127174 | Бр.ОЦС5-5-5 | 1 buc. | 0,066 | 0,066 |
|  | 430 | Roată dințată Шестерня | Д-1127173 | 45 | 1 buc. | 0,2 | 0,2 |
|  | 431 | Bară cu caneluri Валик шлицевой | Д-1127172 | 45 | 1 buc. | 0,65 | 0,65 |
|  | 432 | Bucșă Втулка | Д-1127171 | Бр.ОЦС5-5-5 | 1 buc. | 0,04 | 0,04 |
|  | 433 | Inel de etanșare 50 Кольцо уплотнит. 50 | 10.5201.050 | М 3 | 2 buc. | 0,024 | 0,048 |
|  | 435 | Inel de etanșare 28 Кольцо уплотнит. 28 | 10.5201.028 | М 3 | 3 buc. | 0,0093 | 0,0294 |
|  | 440 | Inel de etanșare 62 Кольцо уплотнит. 62 | 10.5201.062 | М 3 | 2 buc. | 0,03 | 0,06 |
|  | 443 | Inel de etanșare 44 Кольцо уплотнит. 44 | 10.5201.044 | М 3 | 1 buc. | 0,023 | 0,023 |
|  | 444 | Bucșă Букса | В-1233912 | 25Х1МФ | 1 buc. | 4,65 | 4,65 |
|  | 409 | Rulment cu articulație ШС-15 ГОСТ 3635-54 Шарнирный подшипник ШС-15 ГОСТ 3635-54 | 70002290129551 | - | 4 buc. | 0,032 | 0,128 |
|  | 421 | Rulment cu articulație ШС-12 ГОСТ 3635-54 Шарнирный подшипник ШС-12 ГОСТ 3635-54 | 70002290129481 | - | 2 buc. | 0,017 | 0,034 |
|  | 436 | Rulment cu bile №1204 ГОСТ 5720-51 Шарикоподшипник №1204 ГОСТ 5720-51 | 7000229012515 | - | 1 buc. | - | - |
| Piese pentru sertarul regulatorului de securitate (desen tehnic Б-1144030) Детали золотника регулятора безопасности (чертёж Б-1144030) |
|  | 464 | Bucșă Букса | В-1144032 | 25Х1МФ | 2 buc. | 6,5 | 13 |
|  | 466 | Arc de compresiune Пружина сжатия | Д-1127119 | Sârmă П-2,5 Пров. П-2,5 | 2 buc. | 0,027 | 0,054 |
|  | 467 | Sertar de impuls Импульсный золотник | Г-1127120 | 25Х1МФ | 2 buc. | 0,37 | 0,74 |
|  | 468 | Inel de fixare Кольцо установочное | Д-1127124 | Ст 3 | 2 buc. | 0,017 | 0,034 |
|  | 469 | Știft 5Г25 ГОСТ 3128-70 Штифт 5Г25 ГОСТ 3128-70 | 12.4101.191 | 45 | 2 buc. | 0,004 | 0,008 |
|  | 470 | Capac Колпачок | Д-1127125 | 40Х | 2 buc. | 0,068 | 0,136 |
| Piese pentru servomotorul clapetelor de reglare a corpului de medie presiune (desen tehnic А-1131833) Детали сервомотора ЦСД (чертёж А-1131833) |
|  | 477 | Cămașă Рубашка | В-1131835 | СЧ 32-52 | 1 buc. | 84 | 84 |
|  | 478 | Inel de piston Кольцо поршневое | Г-1131836 | СЧ 28-48 | 2 buc. | 0,4 | 0,8 |
|  | 479 | Tijă Шток | В-1131837 | 25Х1МА | 1 buc. | 128 | 128 |
|  | 480 | Bucșă Втулка | В-1131838 | 25Х1МА | 1 buc. | 51 | 51 |
|  | 481 | Sertar Ø80 Золотник Ø80 | Г-1131848 | 25Х1МФ | 1 buc. | 13,2 | 13,2 |
|  | 482 | Sertar Ø100 Золотник Ø100 | В-1131858 | 25Х1МФ | 1 buc. | 21,4 | 21,4 |
|  | 483 | Bucșă Букса | Г-1131849 | 25Х1МФ | 1 buc. | 12,8 | 12,8 |
|  | 484 | Bucșă Букса | В-1131857 | 25Х1МФ | 1 buc. | 98 | 98 |
|  | 485 | Rulment cu bile №1201 ГОСТ 5720-51 Шарикоподшипник №1201 ГОСТ 5720-51 | 70002290102453 | - | 9 buc. | 0,04 | 0,36 |
|  | 486 | Bucșă Втулка | Д-1073247 | 25Х1МА | 1 buc. | 0,83 | 0,83 |
|  | 487 | Bucșă Втулка | Д-1131643 | Бр.ОЦС5-5-5 | 2 buc. | 0,02 | 0,04 |
|  | 488 | Selsyn БД-404А (tensiunea110 V) Сильсин БД-404А (напряжен.110 в) | 80000310401201 | - | 1 buc. | 1,2 | 1,2 |
| Piese pentru servomotorul corpului de joasă presiune (desen tehnic Б-1272420) Детали сервомотора ЦНД (чертёж Б-1272420) |
|  | 490 | Cămașă Рубашка | В-1131811 | СЧ 32-52 | 1 buc. | 65 | 65 |
|  | 491 | Inel de piston Кольцо поршневое | Г-316630 | СЧ 28-48 | 2 buc. | 0,6 | 1,2 |
|  | 492 | Tijă Шток | В-1262223 | 25Х1МА | 1 buc. | 30,83 | 30,83 |
|  | 493 | Bucșă Втулка | Г-1131813 | 25Х1МА | 1 buc. | 25,3 | 25,3 |
|  | 494 | Bucșă Букса | В-1131823 | 25Х1МФ | 1 buc. | 98 | 98 |
|  | 495 | Bucșă Втулка | Г-1262228 | 25Х1МА | 1 buc. | 12,8 | 12,8 |
|  | 496 | Sertar Золотник | В-1262230 | 25Х1МФ | 1 buc. | 25 | 25 |
|  | 497 | Bucșă Букса | Г-1262253 | 25Х1МФ | 1 buc. | 12,8 | 12,8 |
|  | 498 | Sertar Ø80 Золотник Ø80 | Г-1131848 | 25Х1МФ | 1 buc. | 13,2 | 13,2 |
|  | 499 | Piston Поршень | Г-1131810 | СЧ 28-48 | 1 buc. | 23 | 23 |
|  | 500 | Roată dințată Шестерня | Д-1128344 | 25 | 1 buc. | 0,45 | 0,45 |
|  | 501 | Roată dințată Шестерня | Д-1128345 | 25 | 1 buc. | 0,03 | 0,03 |
|  | 502 | Roată dințată Шестерня | Д-1128343 | 25 | 1 buc. | 0,026 | 0,026 |
|  | 503 | Bucșă Втулка | Д-1128347 | Бр.ОЦС5-5-5 | 2 buc. | 0,014 | 0,028 |
|  | 504 | Rulment cu bile №1201 ГОСТ 5720-51 Шарикоподшипник №1201 ГОСТ 5720-51 | 70002290102453 | - | 9 buc. | 0,04 | 0,36 |
|  | 505 | Microcomutator МП21-02 exec.4 Микропереключатель МП21-02 исп.4 | 80001353001900 | - | 1 buc. | 0,037 | 0,037 |
|  | 506 | Arc de extensie Пружина растяжения | Д-1181312 | Sârmă П-1,2 Пров. П-1,2 | 1 buc. | 0,02 | 0,02 |
|  | 507 | Piston Поршень | Г-1272424 | 25Х1МФ | 1 buc. | 1,92 | 1,92 |
|  | 508 | Tijă-împingătoare Толкатель | Д-1272425 | 25Х1МФ | 1 buc. | 0,18 | 0,18 |
|  | 509 | Bucșă Втулка | Д-1262243 | Бр.ОЦС5-5-5 | 1 buc. | 0,2 | 0,2 |
|  | 510 | Bucșă Втулка | Д-1270862 | Бр.ОЦС5-5-5 | 2 buc. | 0,1 | 0,2 |
|  | 512 | Rulment №60207 ГОСТ 7242-54 Подшипник №60207 ГОСТ 7242-54 | 70002290113215 | - | 2 buc. | - | - |
|  | 513 | Rulment №1306 ГОСТ 5720-51 Подшипник №1306 ГОСТ 5720-51 | 70002290102773 | - | 1 buc. | 0,158 | 0,158 |
|  | 514 | Roată de lanț Z=42 Звёздочка Z=42 | Г-1272429 | 20 | 1 buc. | 1,4 | 1,4 |
|  | 515 | Roată de lanț Z=16 Звёздочка Z=16 | Д-1262256 | 45 | 1 buc. | 0,6 | 0,6 |
|  | 516 | Excentric Эксцентрик | Г-1270836 | 20Х13 | 1 buc. | 1,22 | 1,22 |
|  | 517 | Rulment cu articulație ШС-15 ГОСТ 3635-54 Шарнирный подшипник ШС-15 ГОСТ 3635-54 | 70002290129551 | - | 4 buc. | 0,032 | 0,128 |
|  | 518 | Rulment cu articulație ШС-30 ГОСТ 3635-54 Шарнирный подшипник ШС-30 ГОСТ 3635-54 | - | - | 1 buc. | 0,158 | 0,158 |
| Piese pentru regulatorul de presiune 10÷18 ата (desen tehnic Б-1168088) Детали регулятора давления 10÷18 ата (чертёж Б-1168088) |
|  | 519 | Arc de compresiune Пружина сжатия | Д-1129456 | 60С2А | 2 buc. | 2,2 | 4,4 |
|  | 520 | Roată melcată Колесо червячное | Г-1127604 | Бр.ОЦС5-5-5 | 2 buc. | 1,8 | 3,6 |
|  | 521 | Melc Червяк | Г-1144544 | 45 | 2 buc. | 0,1 | 0,2 |
|  | 522 | Arc Пружина | Г-1127602 | Sârmă П-2,5 Пров. П-2,5 | 8 buc. | 0,02 | 0,16 |
|  | 523 | Bară melcată Вал червячный | Д-1162772 | 45 | 1 buc. | 0,42 | 0,42 |
|  | 524 | Roată dințată melcată Шестерня червячная | Д-1162776 | Бр.ОЦС5-5-5 | 2 buc. | 0,28 | 0,56 |
|  | 525 | Arc de compresiune inferior Пружина сжатия нижняя | Д-1158390 | 60С2А | 2 buc. | 1,8 | 3,6 |
|  | 526 | Rulment cu bile №8112 ГОСТ 6874-54 Шарикоподшипник №8112 ГОСТ 6874-54 | 70002290106105 | - | 1 buc. | 0,29 | 0,29 |
|  | 527 | Motor electric curent continuu ПЛ-062 1400 rot/min. Электродвигатель постоян. тока ПЛ-062 1400 об/мин. | 80000141006401 | 80 W, 220 V 80 вт, 220 в | 1 buc. | - | - |
|  | 528 | Rulment cu bile radial-sferic №1202 ГОСТ 5720-51 Шарикоподшипник радиально-сферич. №1202 ГОСТ 5720-51 | 70002290102477 | - | 1 buc. | 0,05 | 0,05 |
|  | 529 | Rulment cu bile radial cu un rând de bile №202 Шарикоподшипник рад.однорядный №202 | 70002290100854 | - | 2 buc. | 0,045 | 0,09 |
|  | 530 | Rulment cu bile radial-sferic №1200 ГОСТ 5720-51 Шарикоподшипник радиально-сферич. №1200 ГОСТ 5720-51 | 70002290102429 | - | 1 buc. | 0,033 | 0,033 |
|  | 531 | Silfon în ansamblu Сильфон в сборе | Г-1255418 | Conform d.t. согл. чертежу | 2 buc. | 2,08 | 4,16 |
| Piese pentru regulatorul de presiune 1,2÷2,5 ата (desen tehnic Б-1162753) Детали регулятора давления 1,2÷2,5 ата (чертёж Б-1162753) |
|  | 540 | Silfon în ansamblu Сильфон в сборе | Г-1253448 | Conform d.t. согл. чертежу | 1 buc. | 1,79 | 1,79 |
|  | 541 | Roată dințată conică Шестерня коническая | Г-1169742 | Ст 3 | 1 buc. | 1,5 | 1,5 |
| Piese pentru sertarele de sumare (desen tehnic Б-1165318) Детали суммирующих золотников (чертёж Б-1165318) |
|  | 545 | Bucșă Букса | В-1131776 | 25Х1МФ | 2 buc. | 24 | 48 |
|  | 546 | Sertar №3 cu dop Д-1291528 și șaibă Д-1291534 Золотник №3 с пробкой Д-1291528 и шайбой Д-1291534 | В-1291530 | 25Х1МФ, 25 | 1 buc. | 4,6 | 4,6 |
|  | 547 | Piston cu tub Поршень с трубкой | Г-1166004 | 45 | 2 buc. | 0,59 | 1,18 |
|  | 548 | Ajutaj Сопло | Д-1131783 | 25Х1МФ | 2 buc. | 0,098 | 0,196 |
|  | 549 | Sertar №2 cu dop Д-1291528 și șaibă Д-1291534 Золотник №2 с пробкой Д-1291528 и шайбой Д-1291534 | В-1291529 | 25Х1МФ | 1 buc. | 4,6 | 4,6 |
|  | 550 | Bucșă №1 Букса №1 | В-1158301 | 25Х1МФ | 1 buc. | 29,4 | 29,4 |
|  | 551 | Sertar comutator Золотник переключат. | Г-1166000 | 25Х1МФ | 2 buc. | 1,1 | 2,2 |
|  | 552 | Sertar №1 cu dop Д-1291528 Золотник №1 с пробкой Д-1291528 | В-1291526 | 25Х1МФ, 25 | 1 buc. | 6,8 | 6,8 |
|  | 553 | Bucșă comutator Букса переключат. | Г-1131800 | 45 | 2 buc. | 1,46 | 2,92 |
|  | 554 | Arc cu inel Пружина с кольцом | Г-1131881 | 60С2А, 45 | 2 buc. | 0,112 | 0,224 |
|  | 555 | Piuliță specială Гайка спец. | Д-1131784 | 25 | 2 buc. | 0,032 | 0,064 |
| Piese pentru servomotorul supapei automate de închidere (desen tehnic А-1275405) Детали сервомотора автоматического затвора (чертёж А-1275405) |
|  | 561 | Sertar Золотник | В-1282560 | 25Х1МФ | 1 buc. | 2,72 | 2,72 |
|  | 562 | Bucșă Букса | В-1130822 | 25Х1МФ | 1 buc. | 6,9 | 6,9 |
|  | 563 | Șurub Винт | Д-1076468 | 45 | 1 buc. | 0,4 | 0,4 |
|  | 564 | Roată melcată Червячное колесо | Г-1076475 | Бр.ОЦС5-5-5 | 1 buc. | 0,6 | 0,6 |
|  | 565 | Melc Червяк | Г-1144544 | 25Х1МФ | 1 buc. | 0,15 | 0,15 |
|  | 566 | Arc Пружина | Г-1234088 (1130833) | 60С2А | 1 buc. | 63,7 | 63,7 |
|  | 567 | Arc Пружина | Г-1130834 | 60С2А | 1 buc. | 52,2 | 52,2 |
|  | 568 | Tijă Шток | Г-1232528 | 25Х1МФ | 1 buc. | 27,8 | 27,8 |
|  | 569 | Inel de piston Кольцо поршневое | Г-1130836 | СЧ 28-48 | 3 buc. | 0,94 | 2,82 |
|  | 570 | Rulment cu articulație ШС-40 ГОСТ 3635-54 Шарнирный подшипник ШС-40 ГОСТ 3635-54 | 70002290129832 | - | 2 buc. | 0,315 | 0,63 |
|  | 571 | Rulment cu bile №1202 ГОСТ 5720-57 Шарикоподшипник №1202 ГОСТ 5720-57 | 70002290102477 | - | 8 buc. | 0,05 | 0,4 |
|  | 572 | Rulment cu bile №1304 ГОСТ 5720-57 Шарикоподшипник №1304 ГОСТ 5720-57 | 70002290102747 | - | 1 buc. | 0,16 | 0,16 |
|  | 573 | Rulment cu bile №8207 ГОСТ 6874-54 Шарикоподшипник №8207 ГОСТ 6874-54 | 70002290106471 | - | 1 buc. | 0,22 | 0,22 |
|  | 574 | Arcul sertarului cu taler Пружина золотника с тарелкой | Г-1130845 | Conform d.t. согл. чертежу | 1 buc. | 7,96 | 7,96 |
|  | 575 | Amortizor Амортизатор | Г-1232521сб | Conform d.t. согл. чертежу | 1 buc. | 39,156 | 39,156 |
| Piese pentru sertarele convertizorului electrohidraulic (desen tehnic Б-1223445) Детали золотников электрогидравлического преобразователя (чертёж Б-1223445) |
|  | 595 | Sertar cu ajutaj Д-1223556 Золотник с соплом Д-1223556 | В-1223559 | 25Х1МФ | 1 buc. | 2,9 | 2,9 |
|  | 596 | Inel de etanșare 22 Кольцо уплотнит. 22 | 10.5201.022 | М 3 | 1 buc. | 0,006 | 0,006 |
|  | 597 | Bucșă Букса | В-1223555 | 25Х1МФ | 1 buc. | 5,48 | 5,48 |
|  | 598 | Sertar Золотник | В-1223550 | 25Х1МФ | 1 buc. | 4,7 | 4,7 |
|  | 599 | Sertar Золотник | В-1223546 | 25Х1МФ | 1 buc. | 3,15 | 3,15 |
|  | 600 | Filtru Фильтр | Г-1208012 | Ст 3 | 1 buc. | 0,09 | 0,09 |
|  | 601 | Inel de etanșare 35 Кольцо уплотнит. 35 | 10.5201.035 | М 3 | 1 buc. | 0,0146 | 0,0146 |
| Piese pentru rezervorul de ulei (desen tehnic Б-1215395) Детали масляного бака (чертёж Б-1215395) |
|  | 625 | Plasă №062 1140х890 ГОСТ 6613-73 Сетка №062 1140х890 ГОСТ 6613-73 | 311771 | Л 80 | 4 buc. | 1,3 | 5,2 |
|  | 626 | Plasă №025 1450х890 ГОСТ 6613-73 Сетка №025 1450х890 ГОСТ 6613-73 | 311772 | Л 80 | 6 buc. | 0,84 | 5,04 |
|  | 627 | Plasă №062 720х280 ГОСТ 6613-73 Сетка №062 720х280 ГОСТ 6613-73 | 311771 | Л 80 | 1 buc. | 0,9 | 0,9 |
| Piese pentru instalația de rotire a liniei de arbori (desen tehnic Б-1216444) Детали валоповоротного устройства (чертёж Б-1216444) |
|  | 629 | Arborele roții melcate Вал червячного колеса | В-1148921 | 40Х | 1 buc. | 38 | 38 |
|  | 630 | Roată dințată conducătoare Шестерня ведущая | В-1148923 | 40Х | 1 buc. | 25 | 25 |
|  | 631 | Janta roții melcate Обод червячного колеса | В-1148528 | Бр.ОФ-10-1 | 1 buc. | 56 | 56 |
|  | 632 | Butucul roții melcate Ступица червячного колеса | Г-1148922 | 25 | 1 buc. | 49,5 | 49,5 |
|  | 633 | Bulon M16х60 ГОСТ 7817-72 Болт М16х60 ГОСТ 7817-72 | 10.7803.449 (Н239-64) | 35 | 4 buc. | 0,121 | 0,484 |
|  | 634 | Piuliță М16 ГОСТ 5915-70 Гайка М16 ГОСТ 5915-70 | 10.7901.015 (Н564-64) | - | 16 buc. | 0,033 | 0,528 |
|  | 635 | Șplint4х25 ГОСТ 397-66 Шплинт 4х25 ГОСТ 397-66 | 10.7878.116 | - | 4 buc. | 0,003 | 0,012 |
|  | Notă: Pozițiile 631, 632, 633, 634 și 635 trebuie să fie livrate în set asamblate Примечание: Поз. №№631, 632, 633, 634 и 635 поставляются комплектно |
|  | 637 | Inel de fixare Кольцо установочное | Д-1148927 | Ст 3 | 1 buc. | 1,04 | 1,04 |
|  | 638 | Inel de fixare Кольцо установочное | Д-1075861 | Ст 3 | 1 buc. | 1,05 | 1,05 |
|  | 641 | Inel de fixare Кольцо установочное | Д-1036697 | Ст 3 | 1 buc. | 0,23 | 0,23 |
|  | 642 | Inel de fixare Кольцо установочное | Д-1148928 | Ст 3 | 1 buc. | 0,17 | 0,17 |
|  | 645 | Talerul cuplajului arborelui melcului Тарелка муфты на вал червяка | Г-1032302 | Ст 3 | 1 buc. | 8,5 | 8,5 |
| Piese pentru servomotorul cu sertar (desen tehnic В-1160039) Детали сервомотора с золотником (чертёж В-1160039) |
|  | 658 | Piston Поршень | Д-1160041 | Ст 3 | 1 buc. | 3,42 | 3,42 |
|  | 659 | Inel de piston Кольцо поршневое | Г-1079458 | СЧ 28-48 | 2 buc. | 0,1 | 0,2 |
|  | 660 | Tijă Шток | Д-1160042 | 25 | 1 buc. | 1,97 | 1,97 |
|  | 661 | Arc Пружина | Г-1160043 | 60С2А | 1 buc. | 0,84 | 0,84 |
|  | 662 | Arc Пружина | Д-1151909 | 60С2А | 1 buc. | 0,12 | 0,12 |
|  | 663 | Sertar Золотник | Д-1160048 | 12Х13 | 1 buc. | 0,134 | 0,134 |
|  | 664 | Bucșă Букса | Д-1160049 | 12Х13 | 1 buc. | 0,436 | 0,436 |
|  | 665 | Arc Пружина | Д-1160093 | Sârmă П-1,6 Пров. П-1,6 | 1 buc. | 0,009 | 0,009 |
|  | 666 | Electromagnet de curent alternativ 360 V, МИС-5100 Электромагнит переменного тока 360 вольт МИС-5100 | - | - | 1 buc. | 3,3 | 3,3 |
| Piese pentru releul de vacuum cu silfoane metalice (desen tehnic Б-1220684) Детали вакуум-реле на металлических сильфонах (чертёж Б-1220684) |
|  | 671 | Releul de vacuum cu silfoane metalice Вакуум-реле на металлических сильфонах | Б-1220684 | Conform d.t. согл. чертежу | 1 buc. | 5 | 5 |
| PIESE PENTRU CORPUL DE JOASĂ PRESIUNE ДЕТАЛИ ДЛЯ ЦНД |
| Piese pentru corpul de joasă presiune (desen tehnic Ау-1260822) Детали цилиндра НД (чертёж Ау-1260822) |
|  | 60 | Inel protector de ulei Кольцо маслозащитное | Г-1184081 | Conform d.t. согл. чертежу | 1 buc. | 49,7 | 49,7 |
|  | 61 | Placă-etanșare R-224 Пластина уплотнит R-224 | 78.3670.224 | Л63 | 30 buc. | 0,037 | 1,11 |
| Piese pentru diafragmele sudate a corpului de joasă presiune (desen tehnic Б-1258348) Детали диафрагм сварных ЦНД (чертёж Б-1258348) |
|  | 125 | Arc plan 120x18x1 Пружина плоская 120x18x1 | 63.7601.120 | 30Х13 | 27 buc. | 0,0175 | 0,47 |
|  | 125 а) | Placă-suport tr.18 R-610 Пластина упорная 18 ступ. R-610 | 61.3670.610 | 10КП | 36 buc. | 0,0542 | 1,95 |
|  | 125 б) | Placă-etanșare tr.18 R-610 Пластина уплотнит 18 ступ. R-610 | 73.3870.610 | 12Х18Н9Т | 36 buc. | 0,025 | 0,9 |
| Piese pentru diafragmele din fontă a corpului de joasă presiune (desen tehnic А-1259591) Детали диафрагм чугунных ЦНД (чертёж А-1259591) |
|  | 136 | Arc plan 120x18x1 Пружина плоская 120x18x1 | 63.7601.120 | 30Х13 | 48 buc. | 0,0175 | 0,84 |
|  | 146 | Inel de etanșare tr.29, în ansamblu cu plăci de etanșare și suport Кольцо уплотнит. 29 ступ, наборное с уплотнительными и прокладочными пластинами | Г-1175315 | Ст 3, Л63, 10КП | 1 buc. | 3,27 | 3,27 |
|  | 147 | Inel de etanșare tr.30, în ansamblu cu plăci de etanșare și suport Кольцо уплотнит. 30 ступ, наборное с уплотнительными и прокладочными пластинами | Г-1175316 | Ст 3, Л63, 10КП | 1 buc. | 3,5 | 3,5 |
|  | 148 | Arc plan Пружина плоская | Д-1022381 | 30Х13 | 24 buc. | 0,017 | 0,408 |
| Piese pentru diafragma de reglare cu inel de rotire a corpului de joasă presiune (desen tehnic А-1287529) Детали диафрагмы регулирующей ЦНД с поворотным кольцом (чертёж А-1287529) |
|  | 156 | Arc plan 120x18x1 Пружина плоская 120x18x1 | 63.7601.120 | 30X13 | 24 buc. | 0,0175 | 0,42 |
| Piese pentru etanșarea frontală a corpului de joasă presiune (desen tehnic А-1141168) Детали уплотнения переднего ЦНД (чертёж А-1141168) |
|  | 184 | Arc plan 122x16x1 Пружина плоская 122x16x1 | 62.7601.122 (ПН451-61) | 30Х13 | 96 buc. | 0,0135 | 1,296 |
|  | 185 | Arc plan 104x16x1 Пружина плоская 104x16x1 | 62.7601.104 (ПН451-61) | 30Х13 | 36 buc. | 0,012 | 0,432 |
| Piese pentru etanșarea din spate a corpului de joasă presiune (desen tehnic Ау-1132567) Детали уплотнения заднего ЦНД (чертёж Ау-1132567) |
|  | 189 | Arc plan 140x16x1 Пружина плоская 140x16x1 | 62.7601.140 (ПН451-61) | 30Х13 | 24 buc. | 0,0145 | 0,348 |
|  | 190 | Arc plan 128x16x1 Пружина плоская 128x16x1 | 62.7601.128 (ПН451-61) | 30Х13 | 10 buc. | 0,0138 | 0,138 |
|  | 191 | Arc plan 112x16x1 Пружина плоская 112x16x1 | 62.7601.112 (ПН451-61) | 30Х13 | 12 buc. | 0,0126 | 0,152 |
| Piese pentru clapetele de reglare a corpului de joasă presiune Ø225 № 2, 3, 4 (desen tehnic B-1165285) Детали клапана регулирующего ЦНД Ø225№№ 2, 3, 4 (чертеж В-1165285) |
|  | 318 | Talerul clapetei Тарелка клапана | Г-1165282 | 35 | 3 buc. | 33,7 | 101,1 |
|  | 319 | Nit Заклёпка | Д-1165280 | 25Х1МФ | 3 buc. | 3,91 | 11,73 |
|  | - | Manșon Гильза | В-1130792 | 25Х1МФ | 3 buc. | 10,6 | 31,8 |
|  | 320 | Tijă Шток | В-1130792 | 25Х1МФ | 1 buc. | 11,26 | 11,26 |
|  | 322 | Bucșă Букса | В-1130791 | 38ХМЮА | 1 buc. | 29,46 | 29,46 |
|  | - | Șaibă specială Шайба специальная | Д-1130262 | 15ХМ | 2 buc. | 2,32 | 4,64 |
| Piese pentru instalația de distribuție cu came a corpului de joasă presiune (desen tehnic А-1177815) Детали кулачкового распределительного устройства ЦНД (чертёж А-1177815) |
|  | 378 | Cuzinet Вкладыш | Д-1130182 | Бр.ОЦС5-5-5 | 2 buc. | 0,81 | 1,62 |
|  | 379 | Rulment cu role în 2 rânduri radial-sferic №3518 ГОСТ 5721-51 Роликоподшипник радиально-сферичный двурядный №3518 ГОСТ 5721-51 | 70002290103748 | - | 2 buc. | 3,6 | 7,2 |
| Piese pentru clapeta de reglare a corpului de joasă presiune Ø100 № 1 (desen tehnic В-1165284) Детали клапана регулирующего Ø100 №1 ЦНД (чертёж В-1165284) |
|  | 384 | Talerul clapetei Тарелка клапана | Г-1165279 | 35 | 1 buc. | 31,5 | 31,5 |
|  | 385 | Nit Заклёпка | Д-1165280 | 25Х1МФ | 1 buc. | 3,91 | 3,91 |
|  | - | Manșon Гильза | Г-1165281 | 38ХМЮА | 1 buc. | 10,6 | 10,6 |
|  | 388 | Bucșă Букса | В-1130791 | 38ХМЮА | 1 buc. | 29,46 | 29,46 |
|  | - | Bucșă Втулка | Д-1130263 | 15ХМА | 1 buc. | 4,33 | 4,33 |
|  | - | Inel de apăsare Кольцо прижимное | Д-1127555 | 25Х2МФА | 2 buc. | 1 | 2 |
|  | - | Șaibă specială Шайба специальная | Д-1130262 | 15ХМ | 1 buc. | 2,32 | 2,32 |
|  | 387 | Piuliță 2М33 Гайка 2М33 | Д-1130260 | 25Х1МФ | 1 buc. | 0,36 | 0,36 |

- * – Anexa 1 poziția și desenul tehnic din nomenclatorul pieselor de schimb pentru turbina de abur ПТ-80-130/13 ЛМЗ

Piesele trebuie să fie livrat cu pașaport (desene tehnice de asamblare/montare) și certificatele de calitate.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE A PIESELOR

Controlul detaliat de intrare a bunurilor se va efectua la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3, de către specialiștii 
”Termoelectrica” SA.

Compania ofertantă, la solicitarea beneficiarului, în procesul controlului corespunderii calității de către specialiștii ”Termoelectrica” SA, va prezenta toată informația necesară referitor la specificațiile tehnice ale bunurilor prezentului caiet de sarcini.

În cazul depistării neconformităților (defectelor) ale elementelor bunurilor, în  procesul controlului de intrare, beneficiarul este în drept să refuze achiziția acestor bunuri (să returneze bunurile).

- CERINȚE OBLIGATORII LA PREZENTAREA OFERTELOR

  - Oferta va fi prezentată în limba de stat.

În ofertă trebuie să fie specificația tehnică indicată în capitolul 5.

În ofertă trebuie să fie indicată data când piesele vor fi livrate la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3.

  - Termenul de garanție a bunului – minim 24 luni din momentul montării.

  - La ofertă se anexează copia certificatul de înregistrare a întreprinderii.

Piesele ofertare trebuie să fie produse de uzina metalurgică - (Ленинградский металлический завод), sau producătorul pieselor trebuie să prezinte dovadă în privința producerii pieselor conforme – identice cu cele de la uzină ЛМЗ..

În cazul când producătorul pieselor nu este ЛМЗ, la ofertă trebuie obligatoriu de anexat documente confirmative în privința producerii pieselor conforme – identice cu cele de la uzină ЛМЗ (la ofertă trebuie să fie prezentate desenele tehnice detaliate de producere a fiecărei piesă/detaliu). Ofertele care nu vor respecta cerințele punctelor 7.7 și 7.8 vor fi respinse.

- CONDIŢII CONTRACTUALE

  - Compania ofertantă la livrarea bunurilor va prezenta:

    - pașaportul (desenele tehnice de asamblare/montare) pieselor de la uzina producătoare, autentificat prin ștampila umedă a uzinei producătoare și indicată durata de exploatare;

    - certificatele de calitate și conformitate a pieselor cu specificarea tipului de oțel din care sunt produse bunurile;

    - certificatele de origine a materialelor (metalelor) din care s-a produs piesele, certificatul de origine a materialelor trebuie să conțină componența detaliată a elementelor chimice;

    - certificatul de garanție a bunului – 24 luni.

Modalitatea de achitare: Achitarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului.;

Penalități. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului Executantul:

    - compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel.

    - achită Beneficiarului pentru nelivrarea bunurilor în termen o penalitate în mărime de 0,01% din valoarea bunurilor nelivrate în termen pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a contractului.