## Specificaţii tehnice F 4.1

| Numărul procedurii de achiziție ______________din _________ |
| --- |
| Denumirea procedurii de achiziție: Spații de joacă sigure și amenajate conform standartelor europene în s.Telița |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |
|  | Complex sportiv de catarere pe funii |  | RM, Turcia, UE |  | STRUCTURĂ PIRAMIDA DIN FRINGHII cu miez din otel acoperit cu strat din polimer / canat certificat UE Rope play structure |  | Certificat de calitate si siguranta UE, Destinat pentru copii 6-12 ani, Dimensiuni: 5650x5650x3900mm |
|  | Complex de joaca cu structura polimerica |  | RM, Turcia, UE |  | Metal si polimer LLDPE, (Polietilena Liniară de Joasă Densitate). Turn cu acoperis -2 buc. Tobogan linear h-1,0m -1buc. Tobogan linear h-1,5m -2buc. Tobogan spiralat h-1,5m -1buc. Anexa leagan dublu -1buc. Scara de acces -1 buc. Turn de legatura – 1buc. Obstacol vertical cu disc de cataract - 1buc |  | Certificat de calitate si siguranta UE, Destinat pentru joc si agrement pentru copii cu varste 6-12 ani |
|  | Complex: SUPORT LEAGANE CU PATRU LOCURI ȘI UN CUIB |  | RM, Turcia, UE |  | Dispozitiv realizat din cadru metalic cu 4 locuri de șezut (scaue cu spătar) și un cuib suspendaete pe lanț Dim: 8,5*2,1*2,1m |  | Certificat de calitate si siguranta UE, Destinat pentru joc si agrement pentru copii cu varste 3-12 ani |
|  | COMPLEX DE JOACĂ CU 2 TURNUR |  | RM, Turcia, UE |  | COMPLEX DE JOACĂ CU 2 TURNURI format din: două turnuri cu platforma 100x100cm 2 tobogane h-1,2m PAFS / LLDPE piloni Polimer-LP 90x90mm acoperiș realizat din PAL 10 mm scară cu trepte de acces gard din tub de oțel fixare în temelie de beton. Dimensiuni: 5,4x3,4x2,9m |  | Certificat de calitate si siguranta UE, Destinat pentru joc si agrement pentru copii cu varste 3-6 ani |
|  | COMPLEX DE JOACA SI SPORT |  | RM, Turcia, UE |  | COMPLEX DE JOACA SI SPORT Structura din otel profilat 80x80mm vopsite cu pulbere in cimp electrostatic; Echipamentul este format din: Scară orizontala-2buc Scară vertical 1 buc Panou cu prize decupate Inele gimnastică – 1 set Bară fixă ,Paralele |  | Certificat de calitate si siguranta UE, Destinat pentru sport si agrement pentru copii cu varste 12-16 ani |
|  | SET INTEGRU MASA CU DOUĂ BANCHETE pentru joc dame/sah, BLAT PRELUNGIT PENTRU ACCES CU CĂRUCIOR PENTRU DIZABILITAȚI |  | RM, Turcia, UE |  | SET INTEGRU MASA CU DOUĂ BANCHETE, BLAT PRELUNGIT PENTRU ACCES CU CĂRUCIOR PENTRU DIZABILITAȚI Dimensiuni: 1250*1440 h=430/800mm Structura din metal acoperit cu blat PAL (placaj armat din lemn 18mm). |  | Certificat de calitate si siguranta, Destinat pentru agrement pentru copii cu varste 6 -16 an |
|  | Covoras elastic realizat din dale de cauciuc prefabricateindustrial din granule de cauciuc pentru amortizare la momentul impactului. |  |  |  | Covoras elastic realizat din dale de cauciuc prefabricateindustrial din granule de cauciuc pentru amortizare la momentul impactului. Dimensiuni / bucata/ 50*50*2,0cm |  | Certificat de calitate si inofensivitate |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________