ANUNȚ Nr. 2 la procedura de achiziție a lucrărilor de reparație a acoperișului în căminele Nr.1,2,3 prin cererea ofertelor de prețuri

Denumirea autorităţii contractante: IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe IDNO: 1005600007685 Tip procedură achiziție: COP Obiectul achiziției: Lucrări de reparație a acoperișului în căminele Nr.1,2,3. Cod CPV: 45453000-7 Data publicării anunțului de intenție: Acest anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării lucrărilor de reparație a acoperișului în căminele Nr.1,2,3. [obiectul achiziţiei] conform necesităţilor IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe. [denumirea autorităţii contractante] (în continuare –Beneficiar) pentru perioada bugetară 2019. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: surse proprii Modalităţi de plată: prin virament conform facturii fiscale Beneficiarul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări: Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate Unitate de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă 45453000-7 Lot I. Lucrări de reparație a acoperișului în căminul Nr.3 cu reparația stratului support. 1.1 Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi m2 660,000 1.2 Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (balcoane) m2 60,000 1.3 Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite m2 80,000 1.4 Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) m2 120,000 Mortar M 100-T 1.5 Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane m2 80,000 Mortar M 100-T 1.6 Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm, montarea cu autoturnul telescopic кирпичной кладке, длиной более 2 м, развернутой шириной до 15 см, при помощи телескопической автовышки) m 83,000 1.7 Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm m 47,000 1.8 Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (parapet) m 83,000 1.9 Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat m2 720,000 Amorsă Densitatea = 1,1kg/ L Reducerea necesarului de apă= 10% Circulabil după24 ore Aplicarea=2ore Creșterea rezistenței după o zi=40% 1.10 Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (1 strat) m2 720,000 Membrane bituminoase : Masa 1m.p.=3kg Forța de rupere: 350 Rezistența termică C*: 85 Hidroabsorbția din masă în 24 ore = 1 1.11 Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (2strat) m2 720,000 Membrane bituminoase : Masa 1m.p.=4kg Forța de rupere: 350 Rezistența termică C*: 85 Hidroabsorbția din masă în 24 ore = 1 1.12 Aerator pentru acoperis buc 14,000 1.13 Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon categoria 1, pe teren t 8,000 1.14 Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m t 40,000 1.15 Transportarea deseuri de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km t 40,000 45453000-7 Lot.II Reparații curente a acoperișului în căminele Nr.1 și Nr.2 2.1 Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat m2 150,000 Amorsă Densitatea = 1,1kg/ L Reducerea necesarului de apă= 10% Circulabil după24 ore Aplicarea=2ore Creșterea rezistenței după o zi=40% 2.2 Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (1 strat) m2 150,000 Membrane bituminoase : Masa 1m.p.=3kg Forța de rupere: 350 Rezistența termică C*: 85 Hidroabsorbția din masă în 24 ore = 1 2.3 Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (2 strat) m2 150,000 Membrane bituminoase : Masa 1m.p.=4kg Forța de rupere: 350 Rezistența termică C*: 85 Hidroabsorbția din masă în 24 ore = 1 2.4 Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon categoria 1, pe teren t 2,000

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

- Tipul contractului: De antrepriză.

- Termenul și condițiile de executare solicitate : 20.08.2019 inclusiv.

- Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2018

- Locul executării lucrărilor:str.Miron Costun 26/3,căm.Nr.3, precum și str.Miron Costin 26/2,căm.Nr.1,2.

Modalitatea de efectuare a evaluării ofertelor : pe loturi Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic preț Factorii de evaluare a ofertelor: Calitatea lucrărilor de demontăre a membranelor bituminoase pînă la stratul de protecție și curățarea acestuia. B. Calitatea lucrărilor de amorsare și reparație a stratului-suport de protecție C. Calitatea aplicării învelitorilor cu membrane bituminoase pe stratul- suport. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului : Demararea lucrărilor în următoarea cosecutivitate : căm.3 –căm.2 – căm.1. Efectuarea lucrărilor de reparație imediat dupa dezgolirea și reparația stratului-suport de protecție, în termeni cît mai restrînși pentru evitarea ploilor torențiale. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea 1. Fișa : informații generale despre ofertant Semnătura autorizată Obligatoriu 2. Certificat eliberat de FISC Semnătură autorizată FISC Obligatoriu 3. Certificat de la Inspecția de Stat în Construcții Semnătură autorizată ISC Obligatoriu 4. Declarația privind dotarea cu utilaj tehnic modern pentru executarea lucrărilor Semnătură autorizată Obligatoriu 5. Copia certificatului de înregistrare sau Extrasului din Registrul de Stat. Copia Obligatoriu 6. Copia certificatelor de conformitate a materialelor utilizate pe fiecare categorie de materiale în parte. Copia Obligatoriu 7. Oferta 3.1 însoțită de Devizul de ofertă. Original Obligatoriu 8. Oferta tehnică Original Obligatoriu 9. Oferta financiară Original Obligatoriu 10. DUAE (partea antreprenorului) Obligatoriu Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: Denumirea autorităţii contractante: IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe Adresa:str. Miron Costin 26/2, cab.210 Tel: 022-443031,069269430 Fax: - E-mail: iarostd@gmail.com Numele şi funcţia persoanei responsabile: Iaroslavschi Tudor Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile. Termenul de depunere/deschidere a ofertelor: În termenii indicați de M Tender Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba romană. Garanția bancară. Nu e cazul. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA : 375 000 lei.

Conducătorul grupului de lucru:                 Palade Gabriel

Executor T. Iaroslavschi

Tel. 069269430