| Reconstructia cladirii cu nr. cadastral 0100418.259.03 din str. Alexandru cel Bun nr. 111, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |
|  |  | 1.1. Demisol ( bloc A+B ) |  |  |
| 1 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime ( pereti despartitori gr. 120 mm ) | m2 | 668,1000 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 829,7000 |
| 3 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 754,3000 |
| 4 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( cerdac ) | m3 | 9,0000 |
|  |  | 1.2. Parter ( bloc A ) |  |  |
| 5 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime ( pereti despartitori gr. 120 mm ) | m2 | 289,4000 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 880,7000 |
| 7 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 800,7000 |
| 8 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( trepte din beton ) | m3 | 0,5000 |
| 9 | RpCP45D | Demontarea balustradelor | kg | 200,0000 |
| 10 | RpCP45D | Demontarea balustradelor si treptelor | kg | 250,0000 |
|  |  | 1.3. Evacuarea gunoiului de constructie |  |  |
| 11 | TsH92B | Incarcarea in auto gunoiului de constructie | t | 397,8600 |
| 12 | TsI51B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 397,8600 |
|  |  | 2. Pereti |  |  |
|  |  | 2.1. Demisol |  |  |
| 13 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 4,2400 |
| 14 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 2,4000 |
| 15 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 62,9000 |
|  |  | 2.2. Parter |  |  |
| 16 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 2,3600 |
| 17 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 350,7000 |

Proiectant N. Zinoviev

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.