| NLC1374711 - Conectarea CEF 12kW la Gradinita de copii din or. Bucovat, r-nul.Straseni | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

CAIET DE SARCINI NR.1

Lista cu cantitaţile de lucrări

Alimentarea cu Energie Electrica

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Constructii metalice |  |  |  |
| 1 | 33-02-013-13 | Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 1 t Montarea Constructii metalice pentru sistemul de suport a modulelor fotovoltaice | t | 0,640 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,389 |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,003 |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut | 1,395 |
|  | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut | 0,723 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,013 |
| 2 |  | Profil din aluminiu 70 x 35 x 1.5mm | m | 42,000 |
|  | 21369582 | Profil din aluminiu 40 x 40mm (2x 3,30m) | m | 42,000 |
| 3 |  | Suporti de inox pentru acoperis de tigla | buc | 72,000 |
|  | 2548774857 | Suporti de inox pentru acoperis de tigla | buc | 72,000 |
| 4 |  | Suruburi de inox M10 x 25mm | buc | 72,000 |
|  | 254548784 | Suruburi de inox M10 x 25mm | buc | 72,000 |
| 5 |  | Piulite inox M10 cu sistem de blocare | buc | 72,000 |
|  | 25487878 | Piulite inox M10 cu sistem de blocare | buc | 72,000 |
| 6 |  | Cleme de mijloc de aluminiu | buc | 50,000 |
|  | 21145741 | Cleme de mijloc de aluminiu | buc | 50,000 |
| 7 |  | Cleme de capat de aluminiu | buc | 16,000 |
|  | 2145447454 | Cleme de capat de aluminiu | buc | 16,000 |
| 8 |  | Piulite cu profil pentru Nut cu filet M8 | buc | 66,000 |
|  | 24578454 | Piulite cu profil pentru Nut cu filet M8 | buc | 66,000 |
| 9 |  | Suruburi de inox cap imbus M8 x 45mm | buc | 66,000 |
|  | 254877845 | Suruburi de inox cap imbus M8 x 45mm | buc | 66,000 |
| 10 |  | Set conector pentru оmbinarea profilelor RailOne | buc | 8,000 |
|  | 254578784 | Set conector pentru imbinarea profilelor RailOne | buc | 8,000 |
|  |  |  | Total Constructii metalice |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de terasamente pentru cabluri si prize de pamint |  |  |  |
| 11 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare pentru priza de pamint | m3 | 4,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,440 |
| 12 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu pentru priza de pamint | m3 | 4,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,240 |
| 13 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 4,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,480 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,400 |
|  |  |  | Total Lucrari de terasamente pentru cabluri si prize de pamint |  |  |
|  |  | 1.3. Alte lucrari |  |  |  |
| 14 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 15,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,250 |
| 15 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 15,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,500 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 25,500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,007 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,150 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,225 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,300 |
| 16 | DG02A | Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate | m2 | 4,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,680 |
| 17 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,396 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,460 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,040 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,084 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,168 |
| 18 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaje din desfaceri) | m2 | 4,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 4,050 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,126 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 6,400 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 105,600 |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 4,060 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,020 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,304 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,080 |
|  |  |  | Total Alte lucrari |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Fondul social |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 2.1. Cutii si panouri |  |  |  |
| 19 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 BZUM, ЩМП-2-0 U1 IP65 | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,640 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,300 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,340 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,060 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,030 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,540 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,200 |
|  |  |  | Total Cutii si panouri |  |  |
|  |  | 2.2. Echipament de curent alternativ |  |  |  |
| 20 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,870 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,010 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,010 |
| 21 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 ВА47-100 3Р 10kA 100A С | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,380 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,005 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,005 |
| 22 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29 3P C20/ VA47-29/SGP 3P 25C6kA curba C | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( Separator de sarcina in BP-32-31 3P 100A 400V, Descarcator de supratensiuni ОПС 1-B 3P 30/60kA 400V ) | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,360 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,060 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,006 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,006 |
|  |  |  | Total Echipament de curent alternativ |  |  |
|  |  | 2.3. Echipament de curent continuu |  |  |  |
| 24 | 08-01-101-1 | Montare invertor On-Grid FRONIUS SYMO 12.5-3-M | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,860 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,800 |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 12,240 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,024 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,122 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,029 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,102 |
|  | 5309015 | Tub de polivinilclorura "ХВТ" | kg | 0,060 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,190 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,190 |
| 25 | 11-04-008-04 | Montarea panoului forovoltaic, masa, kg, pina la: 30 | buc | 25,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 77,250 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,750 |
| 26 | 08-03-574-1 | Conectori de racord compatibil cu MC4 | 100 fire | 0,040 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,672 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 4,080 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,004 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,041 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,004 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,003 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,004 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,008 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,000 |
| 27 |  | Conectori de racord compatibil cu MC4 | buc | 4,000 |
|  | 25514564 | Conectori de racord compatibil cu MC4 | buc | 4,000 |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( Dispozitiv de protectie la supratensiune DC 2P 20KA~40KA DC1000V Descarcator SPD) | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,240 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,040 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
| 29 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Sigurante fuzibile DC pentru PV 13A, 900-1000V cu soclu siguranta fuzibila RT 18-32, DC EFH 10 DC / PV-30x , 1000V) | buc | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,520 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,008 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,560 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,080 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,080 |
|  |  |  | Total Echipament de curent continuu |  |  |
|  |  | 2.4. Articole de cablu si armatura pentru cabluri |  |  |  |
| 30 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg Cablu AVVG 5x16 mm2 | 100 m | 0,400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,960 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,003 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,002 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,004 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,156 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 1,200 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 1,200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,156 |
| 31 |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolatie PVC si manta PVC VVG 5x16 mm2 | m | 40,000 |
|  | 255147544, | Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolatie PVC si manta PVC VVG 5x16 mm2 | m | 40,000 |
| 32 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg Cablu VVGng 5x4 mm2 | 100 m | 0,060 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,744 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,001 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,030 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,023 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 0,180 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,180 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,023 |
| 33 |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, оn izolatie PVC si manta PVC VVGng 5x4 mm2 | m | 6,000 |
|  | 2554745711 | Cablu de putere la 1kV, rotund, оn izolatie PVC si manta PVC VVGng 5x4 mm2 | m | 6,000 |
| 34 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg PV1-F 1x6.0 | 100 m | 2,600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,220 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,004 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,007 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 64,480 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 64,480 |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 26,520 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,054 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,003 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,064 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 1,300 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,624 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 9,048 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 9,048 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 12,064 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,624 |
| 35 |  | Cablu de cupru la 1000V cu dubli izolatie tip XLPE 1x6mm2 PV1-F 1x6.0 | m | 260,000 |
|  | 2154478454 | Cablu de cupru la 1000V cu dubli izolatie tip XLPE 1x6mm2 PV1-F 1x6.0 | m | 260,000 |
| 36 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Tub gofrat 16 mm sur | 100 m | 0,500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,900 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,480 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 6,700 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 6,700 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,350 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 9,000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,900 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,055 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 7,900 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,350 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,420 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,055 |
| 37 |  | Tub met.gofrat 16 mm | m | 50,000 |
|  | 255778877 | Tub met.gofrat 16 mm | m | 50,000 |
| 38 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm Tub met.gofrat 40 mm | 100 m | 0,100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,470 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,005 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,105 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,180 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,180 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 1,000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 2,500 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 0,500 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,022 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,790 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,444 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,022 |
| 39 |  | Tub met.gofrat 40 mm | m | 10,000 |
|  | 2554447 | Tub met.gofrat 40 mm | m | 10,000 |
| 40 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,060 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,902 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,410 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,048 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,066 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,750 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,024 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,750 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,094 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,585 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,190 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,130 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,094 |
| 41 |  | Cablu canal metalic cu capac 100x60mm, Lbuc=3m, exterior, | buc | 2,000 |
|  | 25545744142 | Cablu canal metalic cu capac 100x60mm, Lbuc=3m, exterior, | buc | 2,000 |
| 42 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m | 100 m | 0,320 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,032 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,189 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,256 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,352 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 4,000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,128 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,560 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 3,776 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,014 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,790 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,560 |
| 43 |  | Jgheab metalic cu capac 60x60mm, Lbuc=2m, exterior, | buc | 16,000 |
|  | 25545744141 | Jgheab metalic cu capac 60x60mm, Lbuc=3m, exterior, | buc | 16,000 |
|  |  |  | Total Articole de cablu si armatura pentru cabluri |  |  |
|  |  | 2.5. Utilaj pentru priza de pamant |  |  |  |
| 44 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,487 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,234 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,042 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,762 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,042 |
| 45 |  | Otel rotund, diametru 20 mm | m | 7,500 |
|  | 2547844744 | Otel rotund, diametru 20 mm | m | 7,500 |
| 46 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,120 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,992 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,108 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,026 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,376 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,026 |
| 47 |  | Platbanda zincata 30x4 mm | m | 12,000 |
|  | 255557874 | Platbanda zincata 30x4 mm | m | 12,000 |
| 48 |  | Bara egalizare potential 188mm CuZn gri | buc | 1,000 |
|  | 46841151251 | Bara egalizare potential 188mm CuZn gri | buc | 1,000 |
|  |  |  | Total Utilaj pentru priza de pamant |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Fondul social |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
|  |  | 3.1. Cutii si panouri |  |  |  |
| 49 |  | Dulap de evidenta tip BZUM DDE-3 TIP 3 (100A) | buc | 1,000 |
|  | 2544457571 | Dulap de evidenta tip BZUM DDE-3 TIP 3 (100A) | buc | 1,000 |
| 50 |  | Panou de Distributie PD ЩМП-2- 0 U1 IP65 | buc | 1,000 |
|  | 254445757 | Panou de Distributie PD ЩМП-2- 0 U1 IP65 | buc | 1,000 |
|  |  |  | Total Cutii si panouri |  |  |
|  |  | 3.2. Echipament de curent alternativ |  |  |  |
| 51 |  | Contor bidirecюional100A, 220/380 3x220/380V 0,25-5(100)A, 50Hz tip: ATM B3E-FA4TEI4 | buc | 1,000 |
|  | 5411254876321 | Contor bidirecюional100A, 220/380 3x220/380V 0,25-5(100)A, 50Hz tip: ATM B3E-FA4TEI4 | buc | 1,000 |
| 52 |  | Intreruptor automat modular (in BZUM) BA47-100 3P 10kA 100A C | buc | 1,000 |
|  | 1125487632 | Intreruptor automat modular (in BZUM) BA47-100 3P 10kA 100A C | buc | 1,000 |
| 53 |  | Intreruptor automat modular BA47-29 3P C20 / VA47-29/SGP 3P 20A 6kA curba C | buc | 1,000 |
|  | 1125487632139 | Intreruptor automat modular BA47-29 3P C20 / VA47-29/SGP 3P 20A 6kA curba C 6kA curba C | buc | 1,000 |
| 54 |  | Separator de sarcina BР-32-31 3P 100 A 400 V | buc | 2,000 |
|  | 254114414419 | Separator de sarcina BР-32-31 3P 100 A 400 V | buc | 2,000 |
| 55 |  | Descarcator de supratensiuni (оn PD) OPS1-B 3P 30/60kA 400V | buc | 1,000 |
|  | 25448445441 | Descarcator de supratensiuni (оn PD) OPS1-B 3P 30/60kA 400V | buc | 1,000 |
| 56 |  | Dispozitiv de protectie la supratensiune DC 2P 20KA~40KA DC1000V Descarcator SPD | buc | 2,000 |
|  | 2554488985 | Dispozitiv de protectie la supratensiune DC 2P 20KA~40KA DC1000V Descarcator SPD | buc | 2,000 |
| 57 |  | Sigurante fuzibile DC pentru PV 13A, 900-1000V | buc | 4,000 |
|  | 25541147445 | Sigurante fuzibile DC pentru PV 13A, 900-1000V | buc | 4,000 |
| 58 |  | Soclu siguranta fuzibila RT 18-32, DC 2P EFH 10 DC / PV-30x , 1000V | buc | 2,000 |
|  | 25544774545 | Soclu siguranta fuzibila RT 18-32, DC EFH 10 DC / PV-30x , 1000V | buc | 2,000 |
|  |  |  | Total Echipament de curent alternativ |  |  |
|  |  | 3.3. Echipament de curent continuu |  |  |  |
| 59 |  | Invertor On-Grid FRONIUS SYMO 12.5-3-M | buc | 1,000 |
|  | 221355869 | Invertor On-Grid FRONIUS SYMO 12.5-3-M | buc | 1,000 |
| 60 |  | Panouri fotovoltaice (PV) Longi LR5-72 HPH 465M | buc | 25,000 |
|  | 25545417745 | Panouri fotovoltaice (PV) Longi LR5-72 HPH 465M | buc | 25,000 |

Investitor

()