| Unitate de procesare şi stocare de tip Server |
| --- |
| Componenta | Parametrii minimi solicitaţi | Cantitatea |
| Tipul | Brand name international | 10 |
| Tip | Reck mount 19”, 1U, SFF |  |
| Procesor, min | 2 x Frecvenţa de bază: 2.1 GHz, Turbo Boost 3.00 GHz, 8-Core/16-Threads/85W, Cache 11 MB L3 |  |
| RAM, min | 2 x 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered, pre-instalat la uzină, cu 3 ani garanție |  |
| HDD, min | 2 x 1TB SATA 7.2K SFF HDD, pre-instalat la uzină, cu 3 ani garanție 2 x 480GB SATA SFF SSD pre-instalat la uzină, cu 3 ani garanție |  |
| Raid Controller | RAID 0, 1, 5, 10 - Storage interface (SAS/SATA), 8 SAS lanes across 2 x4 internal Mini-SAS ports, 12Gb/s SAS, 6Gb/s SATA technology, |  |
| Management | Configurare/Monitorizare la distanță, prin rețea |  |
| LAN, min | 4 x 1GbE port, 1 x Management Port |  |
| PSU, min | 2 x 500W Flex Slot Platinum Hot Plug |  |
| Accesories | 1U Easy Install Rail Kit |  |
| Garanţia | Garanția echipamentului minim 36 de luni pentru toate componentele hardware. Ofertantul trebuie sa prezinte autorizație de livrare de la producător (Manufacturer’s Authorization Form). |  |
| Sistem de operare | Microsoft Server 2019 Standard (16-Core, not OVS) |  |

Anexa 5

Specificaţii tehnice