CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

- Denumerea benefieiarului de stat

- Organizatorul procedurii de achi ziţie

- Obieciul achizitiilor Constructia anexei la edificiu Gimnaziului

| № | Simbol r | norme şi | Denumire lucrărilor |  | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 4 5 |
|  |  | 1. Lucrări de terasament |
| 1 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural st a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | l00m2 | 1,200 |
| 2 | TsC03HI | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0.70 mc, cu motor cu ardere intema si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. V-VI | 100 m3 | 0,795 |
| 3 | TsA02 A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1.00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor |  | 2,400 |
| 4 | TsH92B | fncarcarea in auto sol (pamint) en bolovani, cu pietre | t | 131,000 |
| 5 | TsI50F | Transporiarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km | t | 131,000 |
| 6 | TsD1 7B | Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint coeziv | m3 | I 8,000 |
| 7 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  | 18,000 |
|  |  | 2. Talpa fundaliei cotu -1.500 |
| 8 | TsC54 B | Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm | p 3 | y 4j j |
| 9 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurie si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 29,520 |

“F. Ostapciuc” s. Sămănanca

| 1 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | CC02A | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de sandier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate en cofraje glisante | kg | 74,330 |
| 11 | CC02B | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, pt. pereti st diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 61,890 |
| 1 2 | CC02B | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor l2mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 455,720 |
| 13 | CA04 F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice | pj | 2,690 |
| 14 | CA03A | Beton tumat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 15 | m3 | I 3,992 |
|  |  | 3. Carcase spatiale coloane CK-1 - 9 buc. cota - 0. | 300 |  |
| 15 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte st subscurte pentru turnarea betonului in placi st grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 29,520 |
| 16 | CC02A | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 23,980 |
| 17 | CC02L | Armaturi din otel betonA III fasonate in ateliere de sandier, cu diametrul barelor 18 mm, st montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale en 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 169,030 |
| 18 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 | m3 | 1,152 |
|  |  | 4. Perete de fundatie cota - 0.300 |  |  |
| 19 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm | pj | 7,830 |
| 20 | CA09A 1 | Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe sandier | p 3 | 13,094 |
| 2 I | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la fundatii, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete | m2 | 78,300 |

| 1 | 2 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | vertiale, en mastic de bitum aplicat cu peria - 2 straturi vertical |  |  |
| 22 | CF02A | Tencuieli exterioare de 2 cm grosime. driscuite, executate manual. la pereti sau stilpi, pe suprafete plan e cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizi bil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 78,300 |
| 23 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la fundatii, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele st doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete vertiale, cu mastic de bitum aplicat en peria - 2 straturi orizontal | m2 | 78,300 |
| 24 | CF02A | Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 56,320 |
|  |  | 5. Centura cola -0.100 |  |  |
| 25 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi st grinzi | m2 | 42,390 |
| 26 | CC02A | Armaturi din otel beton A 1 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 46,880 |
| 27 | CC02B | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 163,030 |
| 28 | CA03A | Beton turnat in centura sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C15 | m3 | 4,680 |
|  |  | 6. Cofraj pardosea cota - 0.100 |  |  |
| 29 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm - h-5cm | m3 | 4,866 |
| 30 | CC03A | Montate plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti st diafragme. cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 94,090 |
| 31 | CA02A | Beton simplu tumat in pardoseli h-8cm, prepararea cu centrala de betoane si turnarea en mijloace clasice beton clasa C 7.5 | m3 | 7, 786 |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7. Carcase coloane CK-2 - 6buc, CK-3 - 3buc. cota - 0.100 la cota +2.800/ +3.100 |
| 32 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi st grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 46,080 |
| 33 | CC02A | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. peren si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 66,930 |
| 34 | CC02L | Armaturi dix otel beton A III fasonate in ateliere de santier, en diametrul barelor 18 mm, si montate in grinzi st stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructi iIe executate cu cofraje glisante |  | 21 5,780 |
| 35 | C A04F | Beton tumat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 st turnarea cu mijloace clasice |  | 4,320 |
|  |  | 8. Carcase spatiale grinzi CG-1 - 4buc, CG-2 - 2 2buc, cota + 3.400 | buc, CG-3 | - 2 buc, CG-4 - |
| 36 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  | 31,680 |
| 37 | CC02A | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. 9ereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 149,860 |
| 38 | CC02L | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 14 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 233,620 |
| 39 | CC02L | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, st moniate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 60,430 |
| 40 | CA04F | Beton tumat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 si turnarea en mijloace clasice | pj | 9,120 |
|  |  | 9. Pereti portanti |  |  |
| 41 | CD55 B | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ordinara | 3 | 40,976 |

| 1 | 2 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | CD58A | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti despartitori, inaltime nivel pina la 4iii | m3 | 2,310 |
| 43 | CC09C | Montarea plasa metal d—4mm pentru aplicata la pereti , cu ochiuri 30-35 mm inclusiv | m2 | I 8,480 |
|  |  | 10. Planseu de lemn cota *3.400 |  |  |
| 44 | RpCH l2A | Plansee din grinzi de rasinoase sau foioase, cu deschifieri de maximum 4 m, la cladiri obisnuite, inclusiv podina intre grinzi si umplutura | m2 | 106,020 |
| 45 | CE I 7A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, ondulate sau amprentate |  | 99,750 |
| 46 | IzF10F | Strat termoizolator la tetase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % | m2 | 99,750 |
| 47 | CE1 7A | Strat supl imentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | 2 | 99,750 |
| 48 | CF59P | Placarea suprafetelor cu un Strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri). cu inaltimea pina la 4 rn: tavane fara izolatie |  | 98,370 |
|  |  | 11. Acoperisul |  |  |
| 49 | CE4I A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  | 2,699 |
| 50 | IzF04 A | Strat hidroizolant execulat la cald la popi en mastic dc bitum aplicat en peria | m2 | 5,040 |
| 51 | CE30A1 | Asterala pe invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip etemii etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constmctii obisnuite | m2 | 11 6,620 |
| 52 | CN 50A | Tratament ignifug a1 lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori. cosoroabe. |  | 5,730 |
| 53 | CN5l D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. |  | 1,026 |
| 54 | CE3l B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile. cu profile simple si cu astereala gata faltuita st geluita pe o parte, | m2 | I 7,050 |

|  |  | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cu latimea medie de 0,4 m |  |  |
| 55 | CN I 7A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | I 7,050 |
| 56 | CE17A | Strat suplimentar polirneric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla. placi ondulate sau amprentate | p 2 | 11 6,620 |
| 57 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu for din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice | m2 | 116,620 |
| 58 | CL I7B | Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada |  | 34,100 |
| 59 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv |  | 34,100 |
| 60 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv |  | 23.800 |
|  |  | t2. Elemeate pardore7elor cota 0.000 |  |  |
| 61 | TsC53 A | Compactarea pamintului cu pietris | l00m2 | 0,980 |
| 62 | CC03C I | Montare plase sudate la pardoseli | kg | 294,000 |
| 63 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 7.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, tumat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 98,370 |
| 64 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc. aplicat cu peria | m2 | 98,370 |
| 65 | CGOI A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm gcosime cu fata driscuita fin | m2 | 98,370 |
| 66 | CA 53 A | Grunduirea suprafetelor plane cu Betonocontact | m2 | 66,690 |
| 67 | CG I 7D | Pardoseli din placi de gresie cerarnica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 66,690 |
| 68 | CG1 8A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  | 55.900 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | CG36B | Pardoseli din placi laminas montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe supori existent, inclusiv plintele de lemn st curatarea. in incaperi i mai mica sau egala cu 1 6 mp | m2 | 31,680 |
|  |  | t3. Psi, £eresfre |  |  |
| 70 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela st curatirea caramizilor | m3 | 1,440 |
| 71 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | Ag | 38,010 |
| 72 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului 4.20m2 x 6buc - cu framuga, deschiderea dubla | m2 | 25,200 |
| 73 | CK23 A | U si confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturi le si accesori ile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, en suprafata tocului 1.89m2 x 2buc | m2 | 3,780 |
| 74 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  | 11, 700 |
| 75 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu |  | 11,700 |
|  |  | Lucrari interioare Pereti |  |  |
| 76 | CF05 A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime. executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund st mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte. inclusiv montarea armamrii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 219,160 |
| 77 | CN 53 A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | 219,160 |
| 78 | CFS 0B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual. en amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti st pereti despartitori. preparare manuala a mortarului. | m2 | 2 I 9,160 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor intenoare a peretilor | p 2 | 219,1 60 |
| 80 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos | m2 | 219,1 60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | “Eurofin” grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor st tavanelor |  |  |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelot interioare a peretilor |  | 219,1 60 |
| 82 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 219,1 60 |
|  |  | 14.2. Tavan |  |  |
| 83 | CN53 A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului |  | 98,370 |
| 84 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual. cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 98,370 |
| 85 | CF I7C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din tibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 98,370 |
| 86 | CN53 A | Grunduitea suprafetelor interioare a tavanului |  | 98,370 |
| 87 | C F57 A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | 98,370 |
| 88 | CN 53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului | m2 | 98,370 |
| 89 | CN07 A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 98,370 |
| 90 | CK 1 8B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice |  | 89,200 |
|  |  | 15. rafada. lucrari exterioare |  |  |
| 9 I | CB I 4A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 149,000 |
| 92 | CN53 A | Grunduitea suprafetelor exterioare a peretilor | m2 | 148,190 |
| 93 | CF02A | Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti inclusiv suprafatele in jurul tocurilor, p en mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 148,920 |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor | m2 | I 48,190 |

| 1 | 2 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | C F50B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manuai, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despanitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 148,920 |
| 96 | CM54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuari "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 148,920 |
| 97 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime. executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  | 148,920 |
| 98 | CN53 A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor | 2 | 148,920 |
| 99 | CN07A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | IT12 | 148,920 |
|  |  | 16. Lucrari de electricitate |  |  |
| 100 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, gata echipate | buc | 1,000 |
| 101 | RpEE0 1 A | Montarea interupatoarelor - automate 3F c 16 A2 | buc | 7,000 |
| 102 | RpEF0 1 A | Montarea corpurilor de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije. niplu, baldahin, abajur, etc.) | buc | 33,000 |
| 1 03 | RpE F0 I A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite de perete, cu glob , complet echipate | buc | 2,000 |
| 1 04 | Rp EF02 A | Montarea corpuri de evacuare EXIT | buc | 1,000 |
| 105 | RpEE03 A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla. dubla, constructie inipermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | bHG | 10,000 |
| 106 | RpEE0 1 A | Montarea interupaioarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, mctalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | bUC | 5,000 |
| 107 | RpEA 1 0A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, ingropate sub tencuiala, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice. avind dimensiunile 8x21 mm |  | 200,000 |
| 108 | RpED0 1 B | Montarea cablurilor pentru energie electrica | m | 25,000 |

|  |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VVG, instalate pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 3x6 amp |  |  |
| 109 | RpED01B | Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG, instalate pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 3x2.5 mmp |  | 85,000 |
| 110 | RpED01 B | Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG, instalate pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 4x1.5mmp |  | 20,000 |
| 111 | RpED0I B | Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG, instalate pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 3x1.5mmp | m | 100,000 |
|  |  | 17. Utilaj |  |  |
| 112 | RPE | Tablou electric BZUM - 63 A | buc | 1,000 |

Obiect Constructia anexei la edificiu

Investitor

£ormular Nr.5

WinCmeta

Gimoazuui„F.Octapcuc,s.Samazzecx

Catalog de pre1«•i unitare

|  |  | 1. Lucrari de terasainent |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ts£ 05C | i vests» cu autogreder de pina la l75 CP a suprafetei tereniilui natural si a platformeior de terasameiite, prin raierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | lOOm2 |  |  | 117,18 0,00 |
|  | 29S2220003546 | Aiuogreder pdna la 1 75 cp | h-ut | 0,3120 | 3 76,00 |  |
| 2 | TsC03H I | Sapatura mecanica en excavatorul de 0,40-0,70 mc, en motor cu ardere lntema si comanda hidraulics in pamint cv umidit8te naturals descarcare in autovehicule. teren | T00m3 |  |  | I 137,6 I 0,00 |
|  | 295226000350 l | Excavator pe senile cu o cupa en motor tcrmic, | h-u | 3,2500 |  | i l3 7,61 |
|  | fsA02A | Sapatura manuals de pamint in spaiii limiiate, wind sub 1,00 m saw peste 1,00 m latime. executate fara sprijiniri, cu taluz venical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infralire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime ° 0,75 m teren usor | m3 |  |  | 432,45 432,45 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7.fi000 | 57,66 | 432,41 |
|  | l'sH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu |  |  |  | 64,00 64,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necaJ ificai | h-om |  | 57,66 | 64 00 |
|  | TsI50P | Transportarea incarcaiurilor cu autocamione |  |  |  | 27,30 0,00 |
|  | 341054000000 I | Autocamion, 5 t | b-ut | 0,1820 | I 50,00 | 27,30 |
| 6 | TsD l7B | Umpluturi compactate la prolilul taluzului, pe o grosime medie de 0.50 m, executate manual, simuhanvuvxzuuGamoamizMaasoyuCi mmbe«i,«pa%n1zoszv |  |  |  | 97.22 95,72 |
|  | 9310060019900 | Munciior necalineat | h-em | 1,6600 | 57,66 | 95,72 |
|  | 4100 I I fi202806 | Apa infiustnala in cisleme pt. 1 uctari drumuri-terasem. | m3 | 0, t000 |  | 1,50 |
|  | TsD04A | Conlpactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapeturi orizontale sau inclinate la 1 /4, inclusiv udarea fiecarui strst de pamici in pan:e, avind 10 cm grosJme pamint necoeziv |  |  |  | 51.66 016 |
|  | 93 I tj0o0019900 |  |  | 0.8700 | 57,66 | 50, 16 |
|  | 4100116202806 | Apa industnala in cisterns pt. lucrarI | m3 | 0,1000 | I 5,00 | 1,50 |
|  |  | 2. Talpa fundatiei cota -1.500 |  |  |  |  |
|  | TsC54B | Strat de fiindatie din piarra sparta 20/40mm |  |  |  | 31 5,68 57,08 |
|  | 9310060019900 | Muncitor neca] ificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 57,08 |
|  | 1 41 1 1 22201752 |  |  | i , 1500 | 160,00 | 1a4,0 I |
|  | 41OO 126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | ]. 50 |
|  | 2912340002 S06 | Compresor mob›l motor ardere inferno presiuinea pina la 686 kPa (Tann), 2,2 m3/min | h-uI | O,giO0 | 68,00 | j 4,29 |
|  | 259227000402 1 | Compactor pc pneuri sau mecanic 150 - 200 Lg | h-ut | 0,4200 | 1 40, 00 | 58,80 |
| 9 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, en asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  | 85,28 69,19 |

|  | 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor descrvire CM | h-om | 0,2000 | 57.66 | 1 1.53 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-cm | 10000 | 57 66 | 57,66 |
|  | 2874125881241 | Sa be uzuale M 10 |  | 0.0050 | 21.00 | 0.1 I |
|  | 2874115841033 | Piulile uzuaJc patratc M 10 | buc | 0.3000 | 0,25 | 0,07 |
|  | 28741 l5825003 | Surubun uzuale pairaie M 10 x 140 rum | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
|  | 287527631 1 528 | Scoabe din otel pentru constructii |  | 0.0300 | 2J.00 | 0.63 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2.o mm |  | 0.0500 | 13.00 | 0.6a |
|  | 287314 5887000 | Cuie en cap conic tip A pentru constnicti i | *8 | 0,0250 | 15.00 | 0,38 |
|  | 202021292834y | Panou de cofraj up P fag g 15 mm | m2 | 0.1300 | 60,00 | 7,80 |
|  | 201 0102904340 |  | m3 | 0 00i0 | 3100.00 | 315 |
|  | 20l 010390349S |  | m3 | 0,00J0 | 3100.00 | 35 |
| 10 | CC02A | Armaturi din otel beton AI fasonate in atel iere de santier. cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, excIusiv constructiile executate en cofraje glisante | kg |  |  | i i,ez 2,65 |
|  | 712302001 1140 |  |  | 0.0460 | 57.66 | 2,6S |
|  | 2710602100000 | Otel kton OB 37 diam mai mic sau cgas de 8 mm | kg | L025o | 9.00 | 9,22 |
| I I | CC02B | Armaturi din otel beton A I I I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm. pt. pereti st diafragme. exclusiv constructiile executate etc cofraje glisante | kg |  |  | t0.72 1,50 |
|  | T 1230200 I I l40 |  | h-am | 0.0260 |  | 1,50 |
|  |  | Diet beton OB 37 diam. man mare de d mm | kg | 1,0250 | 9,00 | 9 2 |
| 12 | CC02B | ArmaMri din otel beton A II I Fasonate in ateliere Ie santier, cu diametrul barelor I 2mm, |  |  |  | 10,72 |
|  |  | pt. pereti si diafragme, exclusiv constructii Ie executate cu cofraje glisante |  |  |  | 1,50 |
|  | 7123020011140 |  | h-om | 0.0260 | 57,66 | 50 |
|  | 2710602300000 | AEMlosOB47éem m» mwvds8mm | kg | 1.0250 | 9,00 | 9.23 |
| 13 | tA04F | Beton tumat in placi, grinzi, stilpi. preparat cu centrala de betoane st turnarea en mijl oace clasice | m3 |  |  | 305.58 |
|  | 7123010010200 |  | h-am | 4,8fi00 | 57,66 | 279.64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25.94 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1.0250 | 870,00 | 9 I 8.5 I |
|  | 41001162028 l8 | Apa pentru mortars si betoane | m3 | 0.1500 | I 0.00 | 2 ,32 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adinciine | fi-ut | 0,6000 | 25,00 | l 5,00 |
| 14 | CA03 A | Beton turnat in fundatie. socluri. ziduri de sprijin. pereti sub cota zero, preparat en centri a dv betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 15 | m3 |  |  | 761,23 227,76 |
|  | 1 123010010200 | Betonist | h-am | 3.5300 | 57,66 | 204,69 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deserv ire PM | fi-am | 0.4tJ00 | 57,66 | 23,+16 |
|  | 2651 1 22100397 | Cimenl metalurgic cu adaosuri M J0 | kg | 185.0000 | 1.60 | 300.44 |
|  | 1 42I i 02200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0 0-7.0 mm | m3 | 0.7800 | 120.00 | 95 00 |
|  | l42I 102200290 | Pietris ciuniil spaJat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7200 | I 60,00 | I 16,92 |
|  | 4 1001 16202818 | Apa pentru mortarc si betoane | m3 | 0,2700 | l 5,00 | 4,11 |
|  | 2952270003700 | Central a de beton | h-ut | 0,0370 | 35,00 | 2.00 |
|  | 2952270003 100 | Vibrator de adincime | h•ut | 0,6000 | 25,00 | l5,0f1 |
|  |  | 3. Carcase sputiale coloane CK-1 - 9 buc. cota - 0.300 |  |  |  |  |
| 1 5 | tB02C | Colraje din panouri refolosi bile, cu asteriala d i n scinduri de rasinoase scurte si subscurte |  |  |  | 83,28 |
|  |  | pentru turnarea betonul in i n placi st grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  | 69,19 |
|  | 9310060019920 | Munci ior desert me CM | fl-om | 0,2000 | 57,66 | 11.03 |
|  | 7 124010010700 | Dtilgher | Tom | 1,0000 | 57,66 | 57.66 |
|  | 2874 12588124 I | Saibe uztiaJe M 10 |  | 0,0050 | 21,00 | 0, I I |
|  | 28741 1584 1033 | Piuhte uzuale patrate M l0 | buc | 000 | 0 25 | 0.07 |
|  | 2874 115825003 | Surubuñ uzualc pairate M 10 x 1 40 mm | buc | 0.3000 | 0, 0 | 0.15 |
|  | 287n 27631 t528 | Scoabe din otel pentru constructii |  | 0.0300 | 2 I.00 | 0 63 |
|  | 2734 l I3803233 | Sirma neagra moale -d 2.5 mm |  | 0,0500 | 13,00 | 0,65 |
|  | 2873145887000 | Ctnie en cap conic tip A pentru constructs i |  | 0.0250 | 15,00 | 0.38 |
|  | 202gy 12yy$34y | Panou dc colraj t›p P tag g 15 mm | m2 | 0,1300 | 60,00 | 7.80 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 I 00,00 |  |
|  | 2010 T 02903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 1 00.00 | 3,15 |
| 16 | CC02A | Armaturi d in otel beton A I fasonate in atel iere de santier, cu diametrul barelor 6 mm incl usiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje gJ J sante | kg |  |  | 11,88 2,65 |
|  | 11 2302001 1 140 | F erar 6eton | A-cm | O,W6O | 57,66 | 2,65 |
|  | 27I 0602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai m Ie sau cgal de 8 mm | kg | l,Oyd0 | 9.00 | 9.22 |
| 17 | CC02L | Armaturi din otel beton A 11 I fasonate in ateliere de santier, en diametrul barelor 1 8 mm, st montate in grinzi si sti lpi, la inal timi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv |  |  |  | 13.59 4,04 |

|  |  | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mari de 16 mp |  |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | 0.7500 | 57 66 | 43 25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h•om | 0,1000 | 57.66 | 5,77 |
|  | 2651 l22I 00402 | C iment melalurgic cu adaosiin M 30 saci S1500 | kg | 2,0000 | 1,60 | 3,20 |
|  | l42I 102200 u 13 | N isip sonal nespalat de nu s i lacun 0.0-3.0 mm | m3 | 0,0060 | 120,00 | 0,72 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortars si betoane | m3 | 0,0015 | 5.00 | 0,02 |
|  | Z670I 1 2204400 | PI inte sau scate din grcsic ccramica | m | 1,0200 | 4.50 | 4,59 |
|  | 2651 122100270 | C iment ponland aJb tip 2 70% aJb PA 35 saci S 7055 | Lg | 0,1000 | 1.60 | 0, 1 6 |
|  | 2952160U07200 | Uulaj de nd ical pentni lucrari de finisaj | b-ut | 0.0100 | 12,00 | 0,1 2 |
| 69 | CG36B | Pardoseli din placi laminas mon tale pe uscat en pozarea stratului sinieiic pe supori existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea in incaperi i mai mica sau egala cu 16 mp |  |  |  | 89,37 |
|  | 71330V01I700 |  | h-om | I ,3800 |  | 79,57 |
|  | 9310%00I9930 | MuncJlor aeserv rre CM | h-om | 0.1700 | 57,66 | 9,80 |
|  | %?0M2SO#0L |  | m2 | I .0500 | t26,00 | I 33,d2 |
|  | 111!000:0O48 | N I t6t Si n le I I e |  | 1.0500 |  | 5.30 |
|  | 203013?94M66 | P1›nie din lemn tag 30 x 20 x 800 mm |  | 1,0000 |  | 14.I4 |
|  |  | 13. Usi, ferestre |  |  |  |  |
| 70 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zi darie din caramid a plin§ BCA, blocuri ceramics sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  |  |  | 230,51 227,76 |
|  | 7 i 22050013400 | Zidar | Tom | 0.4500 | 57 66 | 20,94 |
|  | 9310060019920 | M uncitor dev crv me CM |  | 3,5000 | 57.66 | 2fi I .8 I |
|  | 41001262028 18 | Apa | m3 | 0,1200 | 15,00 | 1,80 |
|  | 2922140006702 | Macara de icreasira | h-ut | 0,0800 | I 2,00 | 0.96 |
| 71 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati i n zidarie, incl usiv tai erea la dimensiun i a traverselor |  |  |  | I 3,35 3,46 |
|  | 71 22050013400 | Zidar | h-om | 0.0300 | 57,66 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | fi-em | 0,0300 | 57,66 |  |
|  | 2710703J19753 | Profi I normal 1 1 0 mm 01.37 S 565 | kg | 1,0500 | 9.00 | 94J |
|  | 2631122100402 | C imcnt mclalurgic cix adaosuri M 30 sec i S1 500 | kg | 0,0800 | I ,60 | 0.13 |
|  | 24 II 115904512 | 0s igen tehnJc gazes 5203 I | m3 | 0,0I00 | 19,00 | 0,19 |
|  | 2922 140006702 | M acara de fcreasrra | h-ut | 0 0100 | I2 00 | 0. 12 |
| 72 | Cft23C | Ferestre din mase plasti ce en unul sau mai multe canatiiri la constructii en inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocu1 ui 4.20m2 x 6buc - cu framuga, deschiderea dubIa |  |  |  | 966,15 32,29 |
|  | 7129200011200 | Flu isor !VtP | h—om | 0,5 I00 | 57.66 | 29,4 I |
|  | 9310060019920 | Muncilor deservire CM | h-om | 0.0500 | 57,66 | 2.88 |
|  | 2030112938 I o0 | Ferestre die mase plastice | m2 | I ,0000 | 920.00 | 920.00 |
|  | 2874115829 j 26 | S'»rubur› cu cap inecai crcstai 6 x 30 mm | buc | 3.0000 | 0.50 | .'›0 |
|  | 24 l6 566 l0l 572 | Spuma ég politiretan | )g | 0,1650 | 65,00 | 10,72 |
|  | 401 1 10620274 1 | Energie electrica | kw | 0,7000 | 2,00 | .4 0 |
|  | 2952160007200 | UIJlaj de rIdscat pentru lucrari de lin»a i | h-ut | 0,0200 | 12,00 | 0.24 |
| 73 | CK25 A | Use confectionate din pmfi luri din mase p1 asti ce i n clusi v armaturi le si accesoriilc necesare usilor montate in zidarie de or ice n atura I a constructi i cu inaltimea p inc la 35 m inclusiv. inlr-un canat. cu suprafata toculu i I .89m2 x 2buc | m2 |  |  | I 251,19 46,69 |
|  | 71 Z92000 11 200 | Finisor M p |  | 0.7300 | 57.66 | 42,0fl |
|  | 9310060019920 | Muncilor deserv ire CM | Com | 0 0800 | 57,66 | 4,6 I |
|  | 20301 12939 I TO | Us i din profiTuri din n asc plastice incl usiv armatur ile sJ acccsor i ill ri<cesarc | m2 | 1,0000 | I 170,00 | l 170,00 |
|  | 2874 115829126 |  | buc | 4,0000 | 0.50 | 2.00 |
|  | 24I 6566 l0I 572 | Spu ma de po1iuretan | kg | 0,5000 | 65.00 | 32.50 |
| 74 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase |  |  |  | 120,3 I |
|  | 7422010060 I 0t1 | I jmplar | h-om | 0.0800 | 57.66 | 4,61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0100 | 57.66 | 0,58 |
|  | 2521106718393 | Pemazuri ( baghete) din mase p)ast ice pentru |  | 1.0000 | 1 1 2.00 | I I 2.00 |
|  | 2874 l l5829126 | Suruburi en cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridieat pentru lucrari dc finJsaj | h-ut | 0,0100 | I 2,00 | 0, I2 |
|  | CK26B | Glad uri montate la ferestre din aluminiu |  |  |  | 103,18 23,06 |
|  |  |  | h-om | 0,3200 |  | I 8,45 |
|  | 9310060‹)19920 | Muncitor deserv ire CM | h-om | 0,0800 |  | 4.6 I |
|  | 2743123049026 | GJa£•ri din olMminiu pentru Ferestre |  | 1,0080 |  | 78.00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0.50 | 2,00 |
|  | 2952160007200 | Ulila¦ de rj4jcat pentru lucrari de finisa i | h-uT | 0,0100 | I 2.00 | 0,12 |
|  |  | l4. I.ucrari interioare |  |  |  |  |

| i |  | 3 |  |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 14.1. Pereti |  |  |  |  |
| 76 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime. executate pe impletitura de sirma, driscuite. cu monar de cimeni-var merea M 100-T pentru smir. mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si moriar de var-cimeot M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri i, aplicate la pereti | m2 |  |  | 187.53 T32,62 |
|  | 7 I Z2t)50u 13400 |  |  | 1,6500 |  | 95,14 |
|  | 7 7 230200 j 11 40 | Fierar Acton | h-om | 0.3500 | 57.66 | 20.18 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservirc CM | h-om | 0.3000 | 57›66 | 17,30 |
|  | 273411380388 1 | Sirma fi in ores moale, neagrm m I mm | ke | tj,tJ3tj0 | T 3.00 | 0,39 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic en adaostiri M 30 saci S1500 | kg | I0.0000 | 1,60 | I 6.00 |
|  | 2652102100737 |  |  | 1,8000 | 3 50 | 6,30 |
|  | 1421 I 02£00513 | Nisip sonal nespaJai be riu si Jacuri 0.0-3,0 mm | m3 | 0,0370 | 1 20,00 | 4,44 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortars si beloane | m3 | 0,0I00 | I 5,00 | 0,15 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0.6 z 1500 | kg | 0.3800 | 15,00 | 5,70 |
|  | 2710602000030 | Orcs beton profl netcd OB 37 STAS 438 D- | 6 mm | kg | 2,3500 | 9,00 | 2 i . i 5 |
|  | 2734 113805786 | Sirtna zincata moale fi = 1 mm | kg | 0.050fj | 13.00 | 0,65 |
|  | 2952160007200 | UtJlaJ ds ridicai j›entiu lucrari de finisaj | h-u1 | 0,0030 | I2,@ | 0,04 |
|  | 2952270003 S l7 | Ma)axor pcnfrri mortar 0c 200 L actjonaj clcctric | h•ut | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| 77 | CN 53A | Grunduirea supra fetelor interioare a pereti for | m2 |  |  | 3,69 1,73 |
|  | 7I410200133D0 | Zu opsitor |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586 105303 | Amorsa-grand | kg | RIdOO | I 2,00 |  |
|  | 810741 | H in tru slefu it uscat a | buc | O0dX | 3,20 | 0 1 6 |
| 78 | CF50P | I encuieli interioare de 5 mm gros ime, exccutate manual, cu amcstec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartiiori. preparare manual a a mortarul ui. |  |  |  | 103, 16 91,68 |
|  | 71220S0013V? | Te0cuitor | h-om. | 1,5900 | 57,66 | 9 I ,68 |
|  | 26531021 0083 I | Amesiec uscat |  | 7.1400 | 1 60 | I I 4Z |
|  | 410011fi202818 | Apa pentnj moriare si betoane | m3 | 0.0040 | 15.00 | 0,06 |
| 79 | CN53 A | Grunduirea suprafelelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 3,69 1,73 |
|  | 7141 020013300 | Zugrav vopsilor | b-om | 0,030u | 57.66 | l. 73 |
|  | 2#16586 105303 | Amorsa-grund |  | 0 I 5ti0 | l2,00 | 1,80 |
|  | 810741 | H in›e pentru sletiiu uscata | buc | 0,0500 | 3,20 | 0.1 6 |
| 80 | CF57A | Aplicarea manuala a chiiu lui pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteie peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | 35,75 31,71 |
|  | y | 12205001340 I | Zidar caL4 | h-am | 0,4500 | 57.66 | 25,9n |
|  | 9310060019920 | Muncitor deserv re CM | h—om | 0,1000 | 57,66 | 8,77 |
|  | 2653 i 02100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1.0549 | 3,80 | 40 I |
|  | 4 t0012620281 8 | Aha | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0.02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicai pentru 1 ucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| 81 | CN 53A | Grunduirea suprafetel or interioare a peret lor | m2 |  |  | 3,69 I ,73 |
|  | 7 1410200 j33ti0 | Zuerav vopsitor | h-om | 0.0300 | 57,66 | I ,73 |
|  | 2g I 6J8d 05J03 | Amorsa-grund |  | 0,1 500 | 2,00 | 1,80 |
|  | 810741 | Hinie pentni sleliit uscata |  | 0,0500 | 3.20 | 0.16 |
| 82 | CN06A | Vopsitori i interioare cu vopsea pe baza de copolimeri yini1 i ci in emu Isie apoasa, apt i cate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 40,36 31,71 |
|  | y | I41020013300 | Zugrav vopsHor | Mom | 0,fJ00 | 5 7,66 |  |
|  | 243011 6103800 | Vopsea pe baza de copol imcri vinilici | 88 | 0.4000 | 2 1.00 | 8.40 |
|  | 171131 730666 I | Bumbac dc sters | kg | 0.0500 | 5,00 | 0.25 |
|  |  | 14.2. Tavan |  |  |  |  |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafeielor inierioare a tavanului | m2 |  |  | 3,69 1,73 |
|  | 7 j 4l 020013300 | Z rav vops itor |  | 0,0300 | 57,t'6 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa d | kg | 0.I 50ti | I2,0u | 1.80 |
|  |  | Hin›c pentru shefuH uscata | buc | 0.0500 | 3,20 | 0,1 6 |
| 84 | CF528 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortanilui | mz |  |  | I00.85 88,22 |
|  | 7122050013442 |  | h-am | 1,5300 | 57,66 | 88.22 |
|  | 2653102 10083 I | Ameslec uscat | kg | 7,1400 | 1,60 | I t,42 |

|  |  |  | 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952160007200 | UtiIaJ de nélcai pcntni lticfan de finisaj | h-ut | O.OO?O | 12,00 | 0,02 |
|  | 295Z270003817 | Malaxor penu-u mortar de 200 L actionat electric | h-in | OOTO | 25,00 | 0. I 3 |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor |  |  |  | 3,69 1,73 |
|  | 7141020013300 |  | h-am | 0,0300 |  | ,73 |
|  | 24 I 6fi86 IOS 303 |  |  | 0.1500 | I 2.00 | 1.80 |
|  | 810741 | Hirtie penuu slcfu›1 uscata | buc | 0.0500 | 3,20 | 0,16 |
| 9 | C F50B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos. la pereti si pereti despartitori. preparare manuala a mortarului. |  |  |  | 103,16 9T ,68 |
|  | 7122050013442 | Tencu+to‹ |  |  |  | 9J,68 |
|  | 2653102100831 | Ameslec uscat | kg | 7, j 400 | 1,60 | 1142 |
|  | 41001 162028 IB | Apa pentru mortars s+ betoane | m3 | 0,0040 | I 5,00 | O06 |
| 96 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart |  |  |  | 1 2,89 |
|  |  | "G leta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  | 6,92 |
|  | 7 14 j 02001330 j | Zugrav vops›tor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 57,66 | 6,92 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | 88 | 0,4150 | I4,00 | 5,8} |
|  | 8 1074 I | Hirtic pentru slefun uscata | bvc | 0.0500 | 3,20 | 0, 16 |
| 97 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, |  |  |  | l23,3'7 |
|  |  | executate manual. cu amestec "â‘INC" la pereti |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 70,35 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 57,66 | 70,35 |
|  | 26S310210083 I | T nL | kg | 2,3000 | 23,00 | 52,90 |
|  | 44001262028i8 | Apa |  | 0,0040 |  | 0 0b |
|  | 2952270007607 | MasJna de punt electrics cu ajticaj dc snec | h-ut | 0,0060 | I 0,00 | 0,06 |
| 98 | CN53A | G runduirea suprafetelor exterioare a peret11or | m2 |  |  | 3,69 1,73 |
|  | 71 41020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.0300 | 57,66 |  |
|  | ?)16J860d3Q3 | Amorsa-grund | kg | 0.1 500 | I 2,00 | T ,80 |
|  |  | H irtic pentru slcfu it uscata | 6uc | 0,0500 | 3.20 | 0,16 |
| 99 | CN07A | Vopsiton 1 exterioare cu vopsea pe baza de copol › meri acriloelilenici in emu lsie apoasa apJ icate in 3 straturi pe suprafete de 6eton sau zidarie pe glet existent executate manual |  |  |  | 58,93 48,43 |
|  | 7 141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,8400 |  | 48,43 |
|  | 2430 l I6103900 | Vopsea pe baza de copol imeri aerilort › lenici | kg | 0.5000 | 21,00 | T 0,fi0 |
|  |  | 16. Lucrari de electricitaie |  |  |  |  |
| 1Q0 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distrihulie Format panou, gala echipate |  |  |  | 563,34 |
|  |  |  |  |  |  | 563,34 |
|  | 7137ti1001 i 520 | klectr c an in coristiuctn | h•om. | 9,7700 | 57,66 | 563,34 |
| 101 | Rp£E0J A | Montarea interupatoareJor - automate 3F c T 6 | bu c |  |  | 45,84 15,57 |
|  | 7137010011520 | Eleclr cian in construcln | h-om | 0,2700 | 57,66 | I 5,37 |
|  | 1 1 1 1000100024 | lnireru p8ior -automat 3F C 16 A2 | buc | 1,0 i 00 | 27,00 | 27,27 |
|  | 281 123631 1 002 | LJoze pentru aparatc | buc | I ,0000 | 3,00 | 5 00 |
| 1 02 | RpEF0l A | Montarea corpurilor de iluminat pentru utilizare general inc I usiv dispoziti vu1 de sustinere, complex echipate (cu tiie, niplu, baldahin, abajur, etc.) | buc |  |  | 313,56 13,26 |
|  | 7137010011520 | EJecrrjclan in consrrucf+ | him | 0,2300 | 5'7,66 | 13,26 |
|  | 287527440050 I | Corg dc Sum nat dc uz general, cu toate pieseTe si elem. components | buo | 1,0000 | 280.00 | 294, |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentni corp iluminat | buc | 1,0000 | 6.00 | 6,30 |
| 103 | RpEF-0 I A | Kfontarea eorpuri for de iluminat, obisnti ice de |  |  |  | I 87,56 |
|  |  | perete. cu glob , couplet echipate | buc |  |  | 13,26 |
|  | 1131010011 520 | Elects e zn it conslniciii | h-om. | 0,2300 | 57,66 |  |
|  | 2875274 40010 j | Corp de iluminal de uz general, en loate pieseJc si elcm. compo0enle | hue | j,0000 | 60,00 | I 68,00 |
|  | 2875273700047 | Grlig de plafon penuu corp Summat | buc | j ,0000 | 6.00 | 6,30 |
| f04 | RpE£’02A | Vonarrav=pund< mz«4mE\IT | buc |  |  | I 85,25 62,8'i |
|  | 7 I3y010011520 |  | h-om |  | 53,66 | 62,d5 |
|  | 287527440052 I | Corp de evacuare EX IT | buc | ,0000 | I 20,00 | j 22,40 |
| 105 | RpEE03 A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast simpla, |  |  |  | 43,3 |
|  |  | dubla. constructie impermeabile etanse, etansc metalica sau similare, montacc ingropat |  |  |  | 17,88 |

|  |  |  |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | suh Tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn |  |  |  |  |
|  | 71s7010011520 |  | h-am | 0,3100 | c 7.o6 | I 7.88 |
|  | 2746167335100 | Priza |  |  | 22,00 | 22.44 |
|  | 28I l236311002 | Doze pentru aparate | buc | i,OOOO | 3.00 | $,OO |
| 106 | RpEEOIA | Montarea interupatoarelor bipolare de 10-25 |  |  |  |  |
|  |  | A. de constructie normala impermeabi Ie sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita metai ica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe fiiblurJ fi in lemn sau plastic, racordate la copductori de cupru sa u alumini u | buc |  |  | 45,84 15,57 |
|  | 71370 j 0011520 | Electrician in constructii | him. | 0,2700 | 57,66 | I 5,57 |
|  | 1 1 1 I 00f1100024 | I ntrerupalor -aulomai 3F C 1 6 A2 | buz | l,0t00 | 27.00 | 27,27 |
|  | y8 1 12363 i i 00 y |  | hue | I .0000 | 3.00 | ,till |
| 107 | RpEA l0A | Montarea elemenielor de protectie din material plastic. ingropate sub tencii ials pentru mascarea conductorilor sau cablurilor clecirice. avind dimensiunife gc i rna |  |  |  | 102.55 95, l4 |
|  | 7 l3 7010011520 | Electrician in constructii | h—om | I .6fi00 | 57.66 | 95,14 |
|  | 2d?31 ¿?Z00J8 | Element de protectie tcanal plinta PVC) |  | I ,0300 | 6.00 | 6.18 |
|  | 2051142950700 |  | hue | 1,0000 | 0.70 | 0,70 |
|  | 2874115836660 | 8urub cap crestai L 3 x 25 mm | hue | I.0300 | 0,50 | 0D2 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0010 | 15.00 | 0,01 |
| I lJ8 | RpED0 I B | Montarea cablurilor pentru energ ie electrics |  |  |  | 23,39 |
|  |  | V VG, instalate pe fundul canalelor, avind |  |  |  |  |
|  |  | sectiunea conductorilor 3x6 mmp |  |  |  | 9,80 |
|  | 7137010011520 | Electric jan in co+isouctn |  | 0. i 700 | 57 66 | 9,80 |
|  | 31 u0134817436 | Cabl u de ence VVG 3x6mmp |  | I.o2oo | 7,00 | 7.14 |
|  | 2811 23630990 I | Can Fcrtii metalice de )inii | ke | 0,700t) | 8.50 | 5,95 |
|  | 281123631 ] 00s | Doze dc ram1I Katie | buc | 0 2500 | 2,00 | 0,50 |
| 109 | RpED01 B | Montarea cablurilor pentru energie electrica |  |  |  | 30,53 |
|  |  | VVG, instalate pe lundu1 cnnalelor, avind |  |  |  |  |
|  |  | secriunea cond uctorilor 3:s2.5 mmp |  |  |  | 9,80 |
|  | 713701001 1520 | Electrician In consl ructii | h-om | 0.1700 | SP.66 | 9.80 |
|  | 3130134817425 | Cablu de energie VVG 3x2 5 mmp |  | I ,0200 | I 4,00 | 14.28 |
|  | 281123630990 I | Confectii medal ice de lin u | kg | 0,700fJ | 8,â0 | 5,95 |
|  | 2811 236311000 | Doae de rami fica+ie | buc |  | z,oo | 0,10 |
| 110 | RpED0 1 B | Montarea cablurilor pentru energie electrica |  |  |  | 30,53 |
|  |  | VVG, instalate pe fundul canalclor. avind |  |  |  |  |
|  |  | scctiunea conductorilcr 4x I .5mmp |  |  |  | 9,80 |
|  | 713701001 1 520 |  | h-am | O,+J0Q | 57,66 | 9,80 |
|  | 31301348174 4 5 | Cabin de energie VVG 4x1.5 mnlp |  | I,O7O0 | I 4,00 | l 4,28 |
|  | 28I 123630990 I | Con fectii metal ice de lini i |  | 0,7000 | 8.S 0 | 5.95 |
|  | 28112363 J J 00d |  |  | 0,2h00 | 2,00 | 0.50 |
| 1 1 I | RpED01B | Montarea cablurilor pentru energie e lectrica V VG, instalate pe fundul carialelor. avind sectiunea conductorilor 3x1.5mmp |  |  |  | 2Jj3 9,80 |
|  | 7137tj10011520 | F lectrician in constructii | h-om | 0, t’700 | 57.66 | 9,80 |
|  | 3130134817315 | C ablu de energie VVG 3x I .3mmp |  | I .0200 | 9,00 | 9, IB |
|  | 281123630990 I | L c'nFectii metalice de I inii | kg | 0,7000 | 8,50 | 6 95 |
|  | 281 1 236311006 | Doze de ran i Ficatie | buc | 0,2500 | 2,00 | 0.50 |
|  |  | 17. Utilaj |  |  |  |  |
| 11 2 | RPE | Tablou electric BZU M - 63 A |  |  |  | 860,00 O,OO |
|  | 11 1 1 122200007 |  | buc | I ,0000 | 860,00 | 86%OO |

APROBAT:

Investitor

L.S.

L.S.