| Modernizarea si recostructia a Centrului de tineret si sport din or.Nisporeni.str.Marii Adunari Nationale nr.12.N15800-5-IVC | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Instalatii interioare incalzire si ventilare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Теплоснабжение. |  |  |
| 1 | REMAK | Смесительный узел SUMX 1.0.в составе:насос UPS 25-40,Трехходовой вентиль VRG131 15-1,Сервопривод HTYD24-SR | buc | 1,000 |
| 2 | Danfoss | Фильтр Y222P D=25mm Danfoss | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Вентиляция |  |  |
| 3 | Systemair | Приточн-вытяжная установка Compact Danvent DV30 в комплекте ( П1/В1) | buc | 1,000 |
| 4 | Systemair | Пульт управления ( П1/В1) | buc | 1,000 |
| 5 | BLUE BOX | Наружный блок Epsilon Echos LE 18 (K-1) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Теплоснабжение. |  |  |
| 6 | IB17B | Generator de aer cald monobloc, avind puterea calorica de 25.100 - 45.000 kcal/h (Установка смесительного узела SUMX 1.0.) | buc | 1,000 |
| 7 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Установка Фильтра Y222P .d=25mm) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Вентиляция |  |  |
| 8 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Установка приточной установки Compact Danvent DV30) | buc | 1,000 |
| 9 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Установка наружного блока Epsilon Echos LE 18) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Отопление |  |  |
| 10 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. Vogel&Noot Vonova 22K 500/1600 | buc | 3,000 |
| 11 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, Kомплект Vоnova FOOR2A500A для настенного крепления | buc | 3,000 |
| 12 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Воздухоотводчик FSE2020ZE Vonova | buc | 3,000 |
| 13 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Пробка латун. для радиаторов Vanova FSE2020ZE | buc | 50,000 |
| 14 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xo/AL/PE-Xc d16х2,2мм /K=1,4 на фитинги/ | m | 18,000 |
| 15 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xo/AL/PE-Xc d20х2,8мм /K=1,4 на фитинги/ | m | 10,000 |
| 16 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PE-Xo/AL/PE-Xc d 25x3.5mm /K=1,4 на фитинги/ | m | 78,000 |
| 17 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PE-Xo/AL/PE-Xc d 32х4.4mm /K=1,4 на фитинги/ | m | 2,500 |
| 18 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. PE-Xo/AL/PE-Xc d 40mm /K=1,4 на фитинги/ /K=1,4 на фитинги/ | m | 9,000 |
| 19 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 106,000 |
| 20 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 11,500 |
| 21 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 14,000 |
| 22 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ( Окраска креплений труб) | m2 | 0,450 |
|  |  | Capitolul 3.2. Теплоснабжение |  |  |
| 23 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый X3777 DN 25" Danfoss | buc | 2,000 |
| 24 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Обратный клапан NRV EF D-20Danfoss | buc | 1,000 |
| 25 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан USV-I DN 20" Danfoss | buc | 1,000 |
| 26 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый для слива Х1666 DN 3/4" | buc | 2,000 |
| 27 |  | Гибкий шланг d25mm | buc | 1,000 |
| 28 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер для шланга 1/2'' | buc | 2,000 |
| 29 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автомат. воздухоотводчик FIX MATIC DN 3/8'' | buc | 2,000 |
| 30 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" 25х2,8 /K=1,3 на фитинги/ | m | 59,000 |
| 31 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, д25x10mm Dynaflex | m | 59,000 |
| 32 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 59,000 |
| 33 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 3,000 |
| 34 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ( Окраска креплений стальных труб) | m2 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 3.3. Пристройка П1,В1 |  |  |
| 35 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (воздуховоды из оцинк.стали 450х350мм) | m2 | 2,400 |
| 36 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (воздуховоды из оцинк.стали 500х350мм) | m2 | 14,670 |
| 37 | VA11I | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (переход из оцинк.стали 500х350/450х350,L=300mm) | m2 | 0,510 |
| 38 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG 800x300 | buc | 3,000 |
| 39 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (воздуховоды из оцинк.стали 450х350мм) | m2 | 3,200 |
| 40 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (воздуховоды из оцинк.стали 450х400мм) | m2 | 2,550 |
| 41 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG 700x300 | buc | 2,000 |
| 42 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 20,000 |
| 43 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ( Окраска креплений воздуховодов) | m2 | 0,640 |
|  |  | Capitolul 3.4. Вентиляция |  |  |
| 44 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (воздуховоды из оцинк.стали 850х600мм) | m2 | 11,600 |
| 45 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (воздуховоды из оцинк.стали 800х500мм) | m2 | 5,200 |
| 46 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (воздуховоды из оцинк.стали 650х1450мм) | m2 | 29,400 |
| 47 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (воздуховоды из оцинк.стали 650х500,500х350,400х800,400х600мм) | m2 | 24,800 |
| 48 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (воздуховоды из оцинк.стали 400х250мм) | m2 | 3,250 |
| 49 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam | m2 | 74,250 |
| 50 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Труба медная в изоляции д=16 мм) | m | 12,000 |
| 51 | IC31D | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (Труба медная в изоляции д=28 мм) | m | 12,000 |
| 52 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PN10 d 25x4,2mm (Дренаж) | m | 7,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.