Anexa 3

Specificaţii tehnice

| Dispozitiv de reţea router gigabit de mare viteză |
| --- |
| Denumirea componentei: | Parametrii minimi solicitaţi | Cantitatea |
| CPU | 32 nuclee, 1.2 GHz/nucleu | 5 |
| Memorie | 2x SODIMM DDR3 10600, instalat 2x 8GB |  |
| Ethernet | 8x 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet) |  |
| SFP | 10G Ethernet SFP cage (Mini-GBIC) |  |
| USB | 1 microUSB |  |
| Port serial | DB9 RS232C, asincron |  |
| Sistem de operare | MikroTik RouterOS v6 (64bit), Level 6 license |  |
| Putere consumată | maximum 60W |  |
| Carcasă | Rackabilă de dimensiunea 1U |  |
| Senzori | de tensiune, de curent şi de temperatură |  |
| Cordon pentru alimentare | IEC C14 |  |
| Garanție, min. | 12 luni |  |