| Termoizolareacladirii CMF, reparatiascarii de accessi a pereuluipeterenulsituat in raionulStraseni, com.Micleuseni, satulMicleuseni | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumireaobiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta № 2-1-1

Lucrari de reparatie (Extras Etapa I)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbolnormeşi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de desfaceri |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 31,77 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6,6717 |
|  | 9310060019922 | Muncitordeservire | h-om | 6,6717 |
| 2 | RpCM33A | Demontareaplacajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 102,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 81,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitordeservire CM | h-om | 81,60 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,306 |
|  | 2922140006703 | Macarafereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,53 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieliinterioaresauexterioaredriscuite la peretisautavane | m2 | 102,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 12,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitordeservire CM | h-om | 15,30 |
|  | 4100116202818 | Apapentrumortaresibetoane | m3 | 5,10 |
|  | 2922140006703 | Macarafereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,02 |
|  |  |  | TotalLucraridedesfaceri |  |  |
|  |  | 1.2. Peretiexteriorimaijoscota 0.000 (soclu) |  |  |  |
| 4 | CN54B | Aplicareamanuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la peretiexteriori la fatade (consum -0,27 kg/m2) | m2 | 102,00 |
|  | 7141020013301 | Zugravvopsitorcat. 3 | h-om | 12,24 |
|  | 2430226101010. | Grund - Betonocontact | kg | 27,54 |
|  | 810741 | Hirtiepentruslefuituscata | buc | 5,10 |
| 5 | IzF55B | Termoizolareaexterioaraperetilor a cladirilor cu tencuieli fine petermoizolant (sisteme cu fixarerigida a termoizolantului), suprafataperetilorneteda: cu placi de polistiren (XPS Y=30kg/m3,Л=0.037 W/m gr.Celsius , grosimea 100 mm) (Coltari cu plasa -50 m) | m2 | 102,00 |
|  | 7134030012200 | Izolatorhidrofug | h-om | 144,84 |
|  | 9310060019922 | Muncitordeservire | h-om | 30,396 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "IdealUniversal" | kg | 412,08 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "IdealFasad" | kg | 412,08 |
|  | 25213026029071 | Placitermoizolante, placipolistirencelular, 40kg/m3* - XPS Y=30kg/m3,Л=0.037 W/m gr.Celsius , grosimea 100 mm | m2 | 110,2314 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 113,322 |
|  | 27107035010571 | Cornier din aluminiu l = 3m cu plasa | m | 50,00 |
|  | 28741363134001 | Diblu din material plastic Diblu cu filet d5 mm | buc | 618,12 |
|  | 2922140006702 | Macaradefereastra | h-ut | 2,55 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicatpentrulucrari de finisaj | h-ut | 0,3468 |
|  | 2940420007679 | Fierastraumecanic | h-ut | 2,346 |
|  | 2952240004021 | Mixerelectric | h-ut | 1,836 |
|  |  |  | TotalPeretiexteriorimaijoscota 0.000 (soclu) |  |  |
|  |  | 1.3. Peretiexteriorimaisuscota 0,000 |  |  |  |
| 6 | CN54B | Aplicareamanuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la peretiexteriori la fatade (consum -0,27 kg/m2) | m2 | 660,00 |
|  | 7141020013301 | Zugravvopsitorcat. 3 | h-om | 79,20 |
|  | 2430226101010. | Grund - Betonocontact | kg | 178,20 |
|  | 810741 | Hirtiepentruslefuituscata | buc | 33,00 |
| 7 | IzF55C | Termoizolareaexterioaraperetilor a cladirilor cu tencuieli fine petermoizolant (sisteme cu fixarerigida a termoizolantului), suprafataperetilorneteda: cu placi din vataminerala (Placi din vatamineralabazaltica tip G100, sauplaci din vat. minerala tip PIB, Y=145 kg/m3, Л=0.044 W/m gr.Celsius, #R -grosimea 100mm) | m2 | 620,00 |
|  | 7134030012200 | Izolatorhidrofug | h-om | 1 173,04 |
|  | 9310060019922 | Muncitordeservire | h-om | 259,16 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "IdealUniversal" | kg | 2 504,80 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "IdealFasad" | kg | 3 131,00 |
|  | 268216261137011 | Placi din vatamineralabazaltica tip G100, sauplaci din vat. minerala tip PIB, Y=145 kg/m3, Л=0.044 W/m gr.Celsius, #R -grosimea 100mm | m2 | 670,034 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 688,82 |
|  | 27107035010572 | Cornier din aluminiu l = 3m cu plasa (inclusiv 170 m.l. de interior) | m | 405,00 |
|  | 28741363134001 | Diblu din material plastic Diblu cu filet d5 mm | buc | 5 009,60 |
|  | 2922140006702 | Macaradefereastra | h-ut | 15,50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicatpentrulucrari de finisaj | h-ut | 2,108 |
|  | 2940420007679 | Fierastraumecanic | h-ut | 18,60 |
|  | 2952240004021 | Mixerelectric | h-ut | 13,02 |
| 8 | IzF55E | Termoizolareaexterioaraglafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine petermoizolant (sisteme cu fixarerigida a termoizolantului), suprafataperetilorneteda: cu placiignifugate din vataminerala - vatamineralabazaltica cu grosimea de 30 mm | m2 | 40,00 |
|  | 7134030012200 | Izolatorhidrofug | h-om | 95,76 |
|  | 9310060019922 | Muncitordeservire | h-om | 21,16 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "IdealUniversal" | kg | 161,60 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "IdealFasad" | kg | 202,00 |
|  | 25213026029093 | Placiignifudate din vatamineralatermoiz. cladiri 180 kg/m3* vatamineralabazaltica cu grosimea de 30 mm | m2 | 43,228 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 51,308 |
|  | 28741363134001 | Diblu din material plastic Diblu cu filet d5 mm | buc | 323,20 |
|  | 2922140006702 | Macaradefereastra | h-ut | 1,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicatpentrulucrari de finisaj | h-ut | 0,136 |
|  | 2940420007679 | Fierastraumecanic | h-ut | 12,00 |
|  | 2952240004021 | Mixerelectric | h-ut | 0,84 |
| 9 | CK26B | Glafurimontate la ferestre din aluminiu - Glafuriferestre, b=300 mm | m | 57,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 18,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitordeservire CM | h-om | 4,56 |
|  | 27431235490260 | Glafuri din aluminiupentruferestre -Glafuriferestre, b=300 mm | m | 57,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecatcrestat 6 x 30 mm | buc | 228,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicatpentrulucrari de finisaj | h-ut | 0,57 |
| 10 | CK26D | Pervazurimontate la ferestresauusi din aluminiu - Plicativ - Picuratoare din talpa | m | 107,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 9,63 |
|  | 9310060019920 | Muncitordeservire CM | h-om | 1,07 |
|  | 27431235490278 | Picuratoaredintalpa | m | 107,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecatcrestat 6 x 30 mm | buc | 642,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicatpentrulucrari de finisaj | h-ut | 1,07 |
| 11 | CN54B | Aplicareamanuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la peretiexteriori la fatade | m2 | 660,00 |
|  | 7141020013301 | Zugravvopsitorcat. 3 | h-om | 79,20 |
|  | 2430226101010 | Grundcucuart "Gleta" | kg | 273,90 |
|  | 810741 | Hirtiepentruslefuituscata | buc | 33,00 |
| 12 | CF30A | Tencuieliexterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (RAL 9002) | m2 | 660,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 805,20 |
|  | 26531021008311 | Tink (RAL 9002) | kg | 1 518,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,64 |
|  | 2952270007607 | Masina de gauritelectrica cu ajutaj de snec | h-ut | 3,96 |
| 13 | CB14A | Schelametalicatubularapentrulucraripesuprafeteverticale la inaltimipina la 30 m inclusiv, cu imobilizareascheleitimp de 25 zile (200 ore) | m2 | 513,45 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 385,0875 |
|  | 2010102904340 | Dulapiderasinoase | m3 | 0,154 |
|  | 2010102903495 | Scinduriderasinoase | m3 | 0,0513 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoaseimpregnatisibalotatiptschela | m3 | 0,154 |
|  | 2020142925412 | PFL durde 6 mm | m3 | 0,0616 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentruconstructii | kg | 1,5404 |
|  | 2811230007606 | Schelametalicatubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 2 310,525 |
| 14 | CK26B | Glafurimontate la ferestre din aluminiu - Glafuri zincate exterioare la ferestreOtelprevopsit | m | 60,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 19,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitordeservire CM | h-om | 4,80 |
|  | 27431235490265 | Glafuri zincate exterioare la ferestre - Otelprevopsit | m | 60,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecatcrestat 6 x 30 mm | buc | 240,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicatpentrulucrari de finisaj | h-ut | 0,60 |
|  |  |  | TotalPeretiexteriorimaisuscota 0,000 |  |  |
|  |  | 1.4. Timplariecota 0,000; 3,000 |  |  |  |
| 15 | CK03A | Usi din lemninterioareintr-un canat, pecaptuselisiusipentrubalcon, inclusivizolatiahidrofugasitermica a tocului, montatepeghermeleexistente la constructii cu inaltimipina la 35 m (usitimplarielemn 0,9x2,5 - 2 buc.; 1,5x2,5h -1 buc.;) | m2 | 8,25 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 12,1275 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,66 |
|  | 9310060019920 | Muncitordeservire CM | h-om | 2,0625 |
|  | 2030112930000 | Usiinterioaresiexterioare din lemn | m2 | 8,25 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentruconstructii | kg | 0,7013 |
|  | 2682132600933 | Cartonbitumattip CA 400 | m2 | 3,7125 |
|  | 2682162605828 | Vatamineralatip I | kg | 1,815 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicatpentrulucrari de finisaj | h-ut | 0,165 |
| 16 | CK23C | Ferestre din maseplastice cu unulsaumaimultecanaturi la constructii cu inaltimipina la 35 m inclusiv, avindsuprafatatoculuipeste 2,5 mpFerestretimplariepvc 1,45x1,8 h | m2 | 23,49 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 11,9799 |
|  | 9310060019920 | Muncitordeservire CM | h-om | 1,1745 |
|  | 20301129381501 | Ferestre din maseplastice - Ferestretimplariepvc 1,45x1,8 h | m2 | 23,49 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecatcrestat 6 x 30 mm | buc | 70,47 |
|  | 2416566101572 | Spumadepoliuretan | kg | 3,8758 |
|  | 2430226101600 | Chitsiliconic | kg | 2,8893 |
|  | 2681126001472 | Hirtieslefuitauscata 23x30 gr 6 | buc | 9,396 |
|  | 4011106202741 | Energieelectrica | kw | 16,443 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicatpentrulucrari de finisaj | h-ut | 0,4698 |
| 17 | CK23B | Ferestre din maseplastice cu unulsaumaimultecanaturi la constructii cu inaltimipina la 35 m inclusiv, avindsuprafatatoculuiintre 1,00 si 2,5 mpinclusivFerestretimplariepvc 1,35x0,8 h | m2 | 1,08 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7128 |
|  | 9310060019920 | Muncitordeservire CM | h-om | 0,0756 |
|  | 20301129381502 | Ferestre din maseplasticeFerestretimplariepvc 1,45x0,9 h | m2 | 1,08 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecatcrestat 6 x 30 mm | buc | 4,32 |
|  | 2416566101572 | Spumadepoliuretan | kg | 0,5076 |
|  | 2430226101600 | Chitsiliconic | kg | 0,1782 |
|  | 2681126001472 | Hirtieslefuitauscata 23x30 gr 6 | buc | 0,432 |
|  | 4011106202741 | Energieelectrica | kw | 0,864 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicatpentrulucrari de finisaj | h-ut | 0,0216 |
| 18 | CK26C | Pervazurimontate la ferestresauusi din maseplastice | m | 14,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,152 |
|  | 9310060019920 | Muncitordeservire CM | h-om | 0,144 |
|  | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din maseplasticepentruferestresiusi | m | 14,40 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecatcrestat 6 x 30 mm | buc | 86,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicatpentrulucrari de finisaj | h-ut | 0,144 |
|  |  |  | TotalTimplariecota 0,000; 3,000 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Contributiiasigurarisociale |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | TotalLucraridereparatie |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |
|  | Totaldeviz: Inclusivsalariu |  |  |  |  |