CAIET DE SARCINI

(Pentru proiectare)

- Obiectul: Servicii de elaborare a documentaţiei de proiect pentru modernizarea şi reparaţia capitală a sediului Sectorului de Poliţie nr. 2 Pripiceni al Inspectoratelor de Poliţie Rezina.

- Autoritatea contractantă: Inspectoratul de Poliţie Rezina.

- Tipul procedurii de atribuire: achiziţie publică de valoare mică.

- Criterii de atribuire: „cel mai mic preţ şi corespunderea cerinţelor solicitate”.

- Termenul limită de executare a serviciilor de proiectare: 60 zile  calendaristice din momentul înregistrării contractului la Trezoreria de stat.

- Durata contractului: până la 31 decembrie 2020.

- Sursa de finanţare: Suport pentru reforma Poliţiei, CRIS: ENI / 2015 / 038-144.

- Scopul: Atribuirea contractului de achiziţii publice/achiziţie publică de valoare mică pentru achiziţionarea serviciilor de elaborare a documentaţiei de proiect pentru proiectarea lucrărilor de modernizare şi reparaţie capitală a sediului Sectorului de Politie nr. 2 Pripiceni în vederea creării unui serviciu poliţienesc modern, în conformitate cu cele mai bune standarde şi practici ale Uniunii Europene şi internaţionale, în măsură să răspundă pro-activ şi în mod egal la nevoile cetăţenilor şi ale societăţii în ansamblu.

- Descrierea generală

  - Amplasarea: satul Trifeşti raionul Rezina (1/3 din fosta clădire a Cîrmuirii colhozului aripa dreaptă).

  - Regimul juridic:

    - Contract de comodat nr. 1 din 14.09.2016, în baza Deciziei nr. 4/1 din

13.09.2016 a consiliului local Trifeşti.

    - Înregistrat la OT CADASTRU Rezina la 10.02.2017 nr. 6701/17/1417

  - Faza de proiect: proiect de execuţie

  - Conţinutul-cadru al documentaţiei de proiect: volum complet şi anume:

    - Arhitectura şi compartiment - Plan general;

    - Tehnologia;

    - Rezistenţa;

    - Reţele inginereşti interioare:

      - încălzire şi ventilare;

      - alimentare cu apă şi canalizare;

      - echipament electric;

      - telecomunicaţii, inclusiv internet;

      - semnalizare antiincendiară, semnalizare pază, supraveghere video;

    - Schiţa de proiect (2D/3D);

    - Proiectul de execuţie;

    - Deviz;

    - Memoriu explicativ.

    - Aviz de verificare a documentaţiei de proiect

  - Sarcini şi Responsabilităţi: Compania de proiectare va fi responsabila pentru realizarea următoarelor sarcini:

- obţinerea Certificatului de Urbanism;

- obţinerea Avizului Serviciului Medicina Preventiva;

- obţinerea Condiţiilor tehnice de racordare la reţelele edilitare (apa / canalizare /electricitate / gaze naturale etc.);

- executarea lucrărilor de măsurare;

- elaborarea studiului topografic;

- elaborarea studiului geotehnic, daca este necesar;

- expertiza tehnica a clădirii;

- elaborarea compartimentelor de baza ale proiectului de execuţie (soluţii arhitecturale / rezistenţa);

- proiectarea sistemului de încălzire şi ventilare pe lumină;

- proiectarea reţelelor de apă şi canalizare interioare şi exterioare;

- proiectarea reţelei de comunicaţii (telefonie, internet / intranet);

- proiectarea reţelelor exterioare si interioare de energie electrica;

- proiectarea sistemelor de pază şi siguranţa antiincendiară;

- proiectarea accesului pentru persoane cu nevoi speciale;

- proiectarea mobilierului (masa de lucru, dulapuri, safeuri, dulapuri pentru vestimentaţie, etc);

- proiectarea amenajării teritoriului adiacent;

- elaborarea documentaţiei de deviz;

- coordonarea şi aprobarea proiectului cu autorităţile de resort;

- verificarea şi expertizarea documentaţiei de proiect;

- executarea supravegherii de autor;

- participarea, în cadrul comisiilor de recepţie, la finisarea lucrărilor;

- alte lucrări necesare pentru implementarea cu succes a proiectului în conformitate cu Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii;

- consultarea opiniei publice (autorităţile publice locale, organizaţii, instituţii, cetăţeni).

- Informaţii şi proiectare

  - Parametrii tehnici ai obiectului:

    - Obiectul constituie 1/3 din clădirea fostei cîrmuiri a colhozului din s.

Trifeşti r. Rezina (aripa deraptă) şi constituie trei odăi cu o suprafaţă de 109,1 m2. Este amplasată în centrul satului Trifeşti, la o distanţă de 100 metri de clădirea primăriei, avînd intrare din partea din faţă a clădirii şi intrare separată din partea dreaptă. Clădirea este întru-n etaj, iar porţiunea sus menţionată are acoperişul din ţiglă metalică, profilată pe astereală din lemn.

  - Capacitatea sediului SP:

    - conform structurii organizatorice numărul de personal al Sectorului de Poliţie constituie 14 angajaţi (1 Şef de Sector, 11 OSS/SS şi 2 O a BZPC);

    - spaţiul destinat activităţii angajaţilor va respecta normele sanitare instituite, care are în dotare şi tehnica de calcul;

    - spaţiul destinat deservirii cetăţenilor în condiţii de confidenţialitate, de cel puţin o persoană fizică raportat la un angajat cu activităţi de birou;

    - spaţiul în birouri va prevedea prezenta mobilierului, după cum urmează:

      - masă de serviciu cu calculator în set, pentru fiecare angajat;

      - scaun pentru fiecare angajat;

      - scaun vizitator 1 la fiecare angajat;

      - dulap pentru documente 1 la 2 angajaţi separat;

      - safeu metalic pentru păstrarea documentelor 1 la 2 angajaţi în 2 nivele.

  - Cantitatea şi tipurile de încăperi:

    - hol sau sală de aşteptare spaţioasă, pentru cetăţeni în care să poată fi amplasate fotolii, masă pentru reviste, un televizor de perete, panouri informative de perete;

    - încăpere pentru nevoile de alimentare, odihnă a angajaţilor, în care să poată fi amplasat un dulap pentru alimente şi veselă, chiuvetă, un frigider, o masă, 4 scaune, canapea cu 2 nivele, cuptor cu microundă, fierbător / ceainic;

    - biroul pentru audierea în condiţii de confidenţialitate a persoanei, în care să existe condiţii de amplasare a unei mese de lucru, unui scaun şi 2/4 scaune pentru vizitatori, a unui dulap pentru documente şi a unui calculator în set;

    - biroul de serviciu al conducătorului SP mobilat cu o masă, fotoliu, cel puţin 2 scaune, dulap pentru documente, safeu metalic;

    - birourile de serviciu ale angajaţilor de execuţie. Se pot prevedea două ipoteze de amenajare:

- un birou-sală pentru un număr mare de angajaţi, cu spatii delimitate prin panouri;

- birouri a câte 2-3, sau mai mulţi angajaţi.

    - sală multifuncţională (şedinţe, instruiri, mediere, etc.) cu capacitatea de la 10 la 20 persoane fizice concomitent, cu scaune corespunzător şi mese multifuncţionale de la 2 la 4 unităţi, după caz;

    - galerie de trecere (coridor) spaţioasă asigurând deschiderea uşoară a uşilor, fără a bloca sau stingheri trecerea liberă;

    - bloc sanitar:

      - capacitatea de deservire a angajaţilor şi vizitatorilor (lavoar, oală, oglindă);

      - cabina de duş pentru angajaţi;

    - încăpere de păstrare a echipamentului special (veste, centuri tactice, bastoane, cătuşe, diferite huse) şi uniformei de serviciu, mobilat cu dulapuri individuale pentru haine, câte unul pentru fiecare angajat şi un scaun-bancă, cu amenajarea unui loc destinat îngrijirii încălţămintei;

    - încăpere de depozitare (debara) pentru unelte de salubrizare.

    - încăperile din pct. 10.3.2, 10.3.8 şi 10.3.9 de preferinţă se vor amplasa alături.

  - Cerinţe speciale:

    - spaţiile de acces pentru public, inclusiv acces pentru cetăţeni cu dizabilităţi locomotorii;

    - spaţiile să aibă un aspect prietenos, asigurând maximă luminozitate, transparenţă, accesibilitate şi condiţiile de ambianţă potrivit sezoanelor timpului.

  - Standardizarea faţadei exterioare:

    - scările de acces şi pragurile să respecte accesibilitatea uşoară inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii;

    - uşile de acces să fie largi, cu aspect prietenos;

    - aspectul de culoare unică a faţadei Sectorului de Poliţie şi amplasării elementelor de identificare, conform anexei la Caietul de sarcini.

  - Proiectul de sistematizare a terenului adiacent sediului SP:

    - spaţiul închis/garaj sau spaţiu deschis/şopron pentru păstrarea şi îngrijirea automobilului de serviciu;

    - spaţiu de parcare a automobilelor, pavat şi cu marcaj corespunzător cu capacitatea de parcare a minim 2 automobile;

    - un loc special cu dotarea tehnică pentru parcarea bicicletelor pentru cel puţin 5 unităţi;

    - cale de acces spre intrarea în sediul SP, ce face legătură cu drumul public;

    - spaţiul verde cu arbori şi vegetaţie ierboasă în fata sediului, asigurând vizibilitatea faţadei sediului;

    - cel puţin două banchete de exterior pe marginile căii de acces spre sediu SP.şi panou informativ la mijloc;

    - 3 port-drapele, înălţimea 5 metri.

  - Soluţiile arhitectural - volumetrice şi planimetrice să se conformeze la criteriile:

    - de respectare a exigenţelor normative urbanistice, tehnice, sanitare-igienice şi antiincendiare;

    - de asigurat accesibilitate pentru persoanele cu dizabilităţi la elementele funcţionale şi de sistematizare ale SP, terenului aferent, de intrare, comunicaţii, căi de evacuare etc., în conformitate cu normativele stabilite.

- Cerinţe privind materiale de finisare, reglementări tehnice şi standarde utilizate.

  - Finisajul pereţilor exteriori / interior:

    - Soclul - plăci de teracotă pentru exterior (colirul conform paşaportului coloristic şi coordonat în modul stabilit);

    - Pereţii exteriori termoizolare conform cerinţelor normative, tencuială decorativă (colerul conform paşaportului coloristic coordonat în modul stabilit).

    - Finisajul încăperilor (pod, podea, pereţi) se va efectua conform cerinţelor normative în vigoare, inclusiv şi conform cerinţelor sanitare-igienice.

  - Geamurile şi uşile exterioare:

    - profil de aluminiu, sticlă „Termopan” în conformitate cu normativele în vigoare. Se vor aplica în proiect materiale, tehnologii moderne pentru elemente de închidere. Se vor utiliza numai materiale certificate sau agrementate.

    - geamurile se vor prevedea cu sisteme de protecţie pe exterior cu gratii   şi acoperire pliante discret, cu zăvorire din interior;

    - uşa de acces se va prevedea cu sisteme de protecţie pe interior cu gratii cu deschidere înăuntru, acoperire pliante discret, cu zăvorire din exterior.

  - Acoperişul – în şarpantă şi modular / plan hidroizolat,

    - învelitori din ţiglă metalică profilată pe astereală de lemn;

    - material modular.

    - învelitori hidroizolat cu element de evacuare a apelor pluviale.

11.3.  Supraveghere video pe interior şi a exteriorului

  - Izolaţiile, hidrofuge, fonice şi termice vor fi prevăzute conform normativelor în vigoare. Se vor utiliza materiale termoizolante ca să asigure parametrii necesari de conservare a energiei.

  - Pavajul şi amenajarea de landşaft:

    - Calea de acces de la drumul public spre intrarea în sediul SP se va pava cu blocuri de pavaj din beton cu coloristică şi desen unic pentru toate sediile (colirul conform paşaportului coloristic şi coordonat în modul stabilit).

    - Pavajul spaţiului pentru parcarea transportului se va realiza cu material de pavaj prevăzut cu orificii pentru gazon.

    - Amenajarea de landşaft va include soluţii de plantare a arborilor de talie mică, arbuştilor decorativi, spaţiului floristic şi de gazon.

- Parametri de calcul a elementelor constructive

  - Seismicitatea – standardele naţionale în construcţii.

  - Structura de rezistenţă pentru edificii existente:

    - Fundaţia - continuă, monolită.

    - Pereţii supraterani – material existent sau materiale metalice durabile pentru sisteme modulare.

    - Cadre - elemente prefabricate sau existente.

    - Planşee, scări - beton armat monolit sau elemente prefabricate.

    - Pereţii despărţitori – cărămidă, bloc celular uşor sau sticlă.

- Soluţiile tehnice pentru infrastructura edilitară

  - Alimentarea cu energie electrica: de prevăzut executarea reţelelor electrice şi corpurilor de iluminat, conform normativelor în construcţii, condiţiilor tehnice pentru racordare şi cerinţelor Certificatului de urbanism.

  - Comunicaţii telefonice: de prevăzut legătura telefonică, radio, semnalizarea de pază şi incendiu, conform normativelor în construcţii, condiţiilor tehnice pentru racordare şi cerinţelor Certificatului de urbanism.

  - Comunicaţii internet: de prevăzut legătura internet prin fibră optică sau cablu, reţeaua internă pentru a asigura interconexiunea computerelor şi echipamentului periferic, conform normativelor în construcţii, condiţiilor tehnice pentru racordare şi cerinţelor Certificatului de urbanism.

  - Alimentare cu apă şi canalizare: proiectare reţelelor din interiorul clădirii a apeductului şi canalizaţie conform normelor în vigoare, cu instalarea contorului de evidenţă;

    - apa caldă – centralizat sau autonom;

    - canalizarea din interiorul clădirii de executat din ţevi de tip metal-plasta.

    - evacuarea apelor reziduale prin sistem centralizat de canalizare sau sistem de evacuare deservit.

    - apeductul din interiorul clădirii din ţevi din metal-plasta pentru apă potabilă.

  - Evacuarea apelor pluviale – burlane.

  - Încălzire şi ventilare:

    - proiectarea reţelelor din interiorul clădirii de racordare la reţele electrice conform normelor în vigoare;

    - încălzirea şi ventilarea conform normativelor sanitare;

    - menţinerea temperaturii în spaţii de muncă conform normativelor sanitare.

Menţiuni:

- Lucrările de construcţie vor fi supravegheate de autorul proiectului, iar cheltuielile de supraveghere vor fi suportate de compania de proiectare.

- Documentaţia de proiect de prezentat beneficiarului în limba de stat, inclusiv pe format electronic şi CD.

Conducătorul grupului de lucru:                                     Petru URSACHI

L.Ş.

- Anexa

ELEMENTE

DE IDENTIFICARE A SECTORULUI DE POLIŢIE

  - Coloristica faţadei

- pereţii de culoare gri deschis .

- liniile de decorare a edificiului sau/şi de demarcare a elementelor structurale de culoare albastru - deschis.

- soclul colorul întunecat spre gri întunecat.

- colirul în toate ipoteze conform paşaportului coloristic şi coordonat în modul stabilit.

  - Coloristica elementelor constructive

- geamurile de culoare albă.

- uşile de acces de culoare albă.

- acoperişul de culoare albastră.

- treptele scărilor de acces gri întunecat.

- colirul în toate ipoteze conform paşaportului coloristic şi coordonat în modul stabilit.

  - Coloristica elementelor de pavaj

- pavajul căii de acces de la drum public spre sediu de culoare gri elemente dreptunghiulare în formă de şah, cu margină în două rânduri cu elemente albastru deschis.

- pavajul spaţiului de parcare a automobilelor de culoare gri.

- colirul în toate ipoteze conform paşaportului coloristic şi coordonat în modul stabilit.

  - Amplasarea elementelor de identificare şi dimensiunile

- în partea stîngă de la uşa de acces, în exterior, la o distanţă de 180 cm de la baza peretelui, se plasează plăcuţa informativă;

- plăcuţa informativă se realizează din material rezistent şi durabil (plastic, sticlă, etc.), având fundal albastru - închis, cu dimensiunile nu mai mici de 600x400 mm;

- dimensiunile caracterelor a elementelor de identificare a subdiviziunii asigură vizibilitatea acesteia;

- pe plăcuţă vor fi aplicate următoarele elemente grafice:

      - în partea stângă, sus - sigla Poliţiei;

      - în partea dreaptă, sus - sigla IGP;

- plăcuţa informativă se execută într-un singur exemplar, cu inscripţii în limba de stat;

- înscrisurile şi elementele grafice sunt prinse într-un chenar amplasat la o distanţă de 10 mm de la marginea plăcuţei informative, reprezentînd linie continuă de culoare albă cu grosimea de 5 mm;

- titulatura „Inspectoratul General al Poliţiei”, iar pentru IP teritoriale subordonate Direcţiilor de Poliţie Găgăuzia şi Chişinău, titulatura respectivă „Direcţia de Poliţie a UTA Gagauz-Yeri” şi respectiv „Direcţia de Poliţie mun. Chişinău”, se poziţionează în partea de sus (nivelul 1), între sigla Poliţiei şi sigla IGP, font Segoe UI, normal majuscule, caracter alb. Dimensiunile inscripţiilor se vor stabili în dependenţă de suprafaţa plăcuţelor;

- titulatura IP teritorial, se poziţionează în partea din mijloc (nivelul 2), aliniată la centru, font Segoe UI, bold majuscule, caracter alb. Dimensiunile inscripţiilor se vor stabili în dependenţă de suprafaţa plăcuţelor;

- titulatura SP al IP teritorial, se poziţionează în partea inferioară (nivelul 3), aliniată la centru, font Segoe UI, normal majuscule, caracter alb. Dimensiunile inscripţiilor se vor stabili în dependenţă de suprafaţa plăcuţelor;

- diferenţa de dimensiuni a caracterelor diferă pe nivele, după cum urmează:

- inscripţia de la nivelul 1 reprezintă 50% din dimensiunile inscripţiei de la nivelul 3;

- inscripţia de la nivelul 2 reprezintă 90% din dimensiunile inscripţiei de la nivelul 3.