## CAIET DE SARCINI

Obiectul: Reparatia unor portiuni ale strazilor Eminescu, Pacii, Scurta din s. Zaim r. Causeni

Autoritatea contractantă Primăria comunei Zaim, raionul Căușeni

(denumirea, adresa)

Lista volumelor necesare de reparat la obiectul

“Reparatia unor portiuni ale strazilor Eminescu, Pacii, Scurta din s. Zaim r.Causeni”

Reparatie

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire lucrгri, cheltuieli єi resurse | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de mгsurг | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari pregatitoare si de racordare |  |  |  |
| 1 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m |  | 2,600 |
| 2 | DA01A | Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere | 100m2 |  | 6,300 |
| 3 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. Incarcarea gunoiului in autobasculanta. | 100 m3 |  | 0,320 |
| 4 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km . Transportarea gunoiului. | t |  | 53,550 |
| 5 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder | 100m2 |  | 3,850 |
|  |  | 2. Раздел |  |  |  |
| 6 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 |  | 0,754 |
| 7 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  | 50,270 |