Anexa nr.1

### Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

Obiectul: „Lucrărilor de amenajare a teritoriului adiacent Penitenciarului nr.10-Goian și trasarea rețelelor de canalizare”

Autoritatea contractantă: Administrația Națională a Penitenciarelor, mun. Chișinău, str. Titulescu, 35.

2-1-1 Lucrari de construcție

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolari |
| 1 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice( Zidarie din Cotilet) | m3 | 42,3000 |
| 2 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 19,1000 |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. / incarcarea pamantului | 100 m3 | 0,6140 |
| 4 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 128,9400 |
|  |  | 2. Constructii din beton armat. GARD |
|  |  | 2.1. Terasamente |
| 5 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,5750 |
| 6 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. / incarcarea pamantului | 100 m3 | 1,4270 |
| 7 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 228,3200 |
| 8 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 1,1480 |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,1480 |
|  |  | 2.2. Perete de sprijin, Gard |
| 10 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton clasa C8/10 | m3 | 15,5000 |
| 11 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 576,0000 |
| 12 | CC02A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 245,9200 |
| 13 | CC02B2 | Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 7 068,0600 |
| 14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 | m3 | 111,1000 |
|  |  | 2.3. Stilp pentru Poarta |
| 15 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 4,8000 |
| 16 | CC02C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 5,0000 |
| 17 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 9,6000 |
| 18 | CA04F | Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15 | m3 | 0,5000 |
|  |  | 3. Solutii arhitecturale |
| 19 | CI22A | Placaj din placute vibroturnate color gr40mm, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm | m2 | 174,8000 |
| 20 | CJ08A | Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, ( coama de gard 1000x28mm) | m | 111,1000 |
| 21 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat ( Poarta metalica prefabricata L=4m, h=2m, cu chit de automatizare) | m2 | 8,0000 |

2-1-2 Trasarea retelelor de canalizare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasament |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,7470 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,1420 |
| 3 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 22,7200 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,1420 |
| 5 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 14,4000 |
| 6 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 14,2000 |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 14,4000 |
| 8 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 14,4000 |
| 9 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,7470 |
| 10 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 2,7470 |
|  |  | 2. Tevi si armaturi |
| 11 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip SN4, avind diametrul de 160 mm | m | 180,5000 |
| 12 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm | buc | 1,0000 |
| 13 |  | Banda de avertizare | m | 180,5000 |
| 14 | AcF11E | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 180,5000 |
| 15 | AcF12C | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm | m | 180,5000 |
|  |  | 3. Camine, lucrari de constructie |
| 16 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 4,8200 |
| 17 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦД-10 | buc | 7,0000 |
| 18 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ-10-6 | buc | 12,0000 |
| 19 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 | buc | 2,0000 |
| 20 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦП-1-10-1 | buc | 7,0000 |
| 21 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat,КЦ0-1 | buc | 13,0000 |
| 22 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ-7-3 | buc | 4,0000 |
| 23 | AcE13A1 | Сapacul cu rama din fonta T | buc | 7,0000 |
| 24 | AcE13A1 | Scari metalica C1-01 | buc | 5,0000 |
| 25 | AcE13A1 | Scari metalica C1-02 | buc | 2,0000 |

2-1-3 Lucrari de amenajare a teritoriului

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontari |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 79,0000 |
| 2 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 79,0000 |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 1,5800 |
| 4 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 280,1500 |
|  |  | 2. Terasament |
| 5 | TsC01B | Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 4. | 100m2 | 1 030,0000 |
| 6 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 4,4000 |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,8700 |
| 8 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,8700 |
| 9 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. / incarcarea pamantului | 100 m3 | 3,5300 |
| 10 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 564,8000 |
| 11 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. / incarcarea pamantului vegetal pentru zona verde | 100 m3 | 1,8300 |
| 12 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 292,8000 |
| 13 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 183,0000 |
|  |  | 3. Suprafeta pavata |
| 14 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 10,0000 |
| 15 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | 1 000,0000 |
| 16 | DI112 (k=3) | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111. K=3 / grosimea finala 15 cm | m2 | 1 000,0000 |
| 17 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 200,0000 |
| 18 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 80mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 1 000,0000 |
|  |  | 4. Suprafata din beton asfaltic |
| 19 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 108,0000 |
| 20 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 144,0000 |
| 21 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,5040 |
| 22 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 720,0000 |
| 23 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,2160 |
| 24 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 720,0000 |
|  |  | 5. Bordure |
| 25 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / BR 100.30.15 | m | 360,0000 |
|  |  | 6. Spatii verzi |
| 26 | TsH04A | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm | m2 | 680,0000 |
| 27 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 680,0000 |
| 28 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% / Gazon | 100m2 | 6,8000 |
| 29 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 6,8000 |
| 30 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot / Barberis Thunbergii (Arbusti ornamentali thuja smaragd) | buc | 16,0000 |
| 31 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot / Barberis Thunbergii (Arbusti ornamentali thuja occidentalis h=0.5-0.8m) | buc | 93,0000 |

2-2-1 Lucrari restante + drum de acces

|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Perimetrul de baza din gard din beton armat si gard din plasa metalica (04/2020-1,2-SAC) |
| 1.1. Gard din beton armat |
| 1 | CO07A | Imprejmuiri metalice din plasa gimpata pentru sisteme de securitate de tip 2. Egoza spiralata cu Dn 600 mm, continind: 7 scoabe in circumferinta, 11 spirale intr-un m. l. (inima sirmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm (EN10346)) - 512 m.l. | kg |  | 1 049,60 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,3500 | 367,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 104,96 |
|  | 2873123808000 | Sirma ghimpata | kg | 1,0500 | 1 102,08 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 5,248 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0060 | 6,298 |
|  | 2874125884800 | Nit cu cap semirotund | kg | 0,0080 | 8,397 |
|  | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 0,0100 | 10,496 |
| 2 | CB14F | Schela metalica tubulara | m |  | 512,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,5000 | 256,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0001 | 0,051 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0001 | 0,051 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0020 | 1,024 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 1,5000 | 768,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Gard din beton armat |  |
| 1.2. Gard din plasa metalica |
| 3 | CO07A | Imprejmuiri metalice din plasa gimpata pentru sisteme de securitate de tip 2. Egoza spiralata cu Dn 600 mm, continind: 7 scoabe in circumferinta, 11 spirale intr-un m. l. (inima sirmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm (EN10346)) - 970 m.l. | kg |  | 1 988,50 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,3500 | 695,975 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 198,85 |
|  | 2873123808000 | Sirma ghimpata | kg | 1,0500 | 2 087,925 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 9,943 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0060 | 11,931 |
|  | 2874125884800 | Nit cu cap semirotund | kg | 0,0080 | 15,908 |
|  | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 0,0100 | 19,885 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Gard din plasa metalica |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Perimetrul de baza din gard din beton armat si gard din plasa metalica (04/2020-1,2-SAC) |  |
| 2. Retele exterioare canalizare pluviala (04/2020-0-CPE) |
| 2.1. Lucrari de terasament |
| 4 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  | 3,80 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 | 16,682 |
| 5 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 12,70 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 26,162 |
| 6 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,43 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 2,051 |
| 7 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 70,95 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 1,646 |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,43 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 0,155 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 0,002 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 0,172 |
| 9 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,43 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 | 0,005 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 | 0,06 |
| 10 | TsF05A | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m | m2 |  | 703,23 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,6200 | 436,003 |
|  | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m | buc | 0,0028 | 1,969 |
|  | 2811236310108 | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor | buc | 0,0058 | 4,079 |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0014 | 0,985 |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0228 | 16,034 |
| 11 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 54,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 16,74 |
| 12 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 54,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 40,50 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 5,40 |
| 13 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 3,26 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 3,553 |
| 14 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 3,26 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 28,753 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 30,742 |
| 15 | TsD13A01 | Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic | m3 |  | 38,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5200 | 57,76 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 38,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de terasament |  |
| 2.2. Tevi si accesorii |
| 16 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  | 23,00 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 | 14,03 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 | 23,575 |
| 17 | AcA08B aplic | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 315 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 | m |  | 260,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3900 | 101,40 |
|  | 2521216700712 | Teava din PVC SN4 D=315 mm | m | 1,0450 | 273,059 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0020 | 0,52 |
| 18 |  | Cot PVC, SN4, 45* d315 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 610001 | Cot PVC, SN4, 45* d315 mm | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 19 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 315 mm | buc |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5200 | 3,12 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 | 6,00 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 0,036 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 1,86 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 0,007 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,006 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Tevi si accesorii |  |
| 2.3. Camine |
| 20 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070 | m3 |  | 3,20 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 | 31,072 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 | 13,312 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa C12/15 | m3 | 0,4100 | 1,321 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 | 0,419 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 | 0,248 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 | 0,516 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 | 2,578 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 | 6,048 |
| 21 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: КЦД-10 | buc |  | 5,00 |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 | 5,00 |
| 22 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: КЦ 10-6 | buc |  | 4,00 |
|  | 26611264331013 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 1,0000 | 4,00 |
| 23 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: КЦ 10-9 | buc |  | 4,00 |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 | 4,00 |
| 24 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: КЦП1-10-1 | buc |  | 5,00 |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,0000 | 5,00 |
| 25 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: КЦО-1 | buc |  | 5,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 | 5,00 |
| 26 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: КЦ 7-3 | buc |  | 2,00 |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 27 |  | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-02 (12,90 kg/buc) | kg |  | 12,90 |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 1,0000 | 12,90 |
| 28 | AcE10A1 | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-04 (19,40 kg/buc) | kg |  | 19,40 |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 1,0000 | 19,40 |
| 29 | AcE10A1 | Capac cu rama, necarosabil | buc |  | 5,00 |
|  | 2875274200002 | Capacul cu rama din fonta necarosabil | buc | 1,0000 | 5,00 |
| 30 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0060 | m3 |  | 3,47 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7600 | 23,457 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,9000 | 10,063 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa C12/15 | m3 | 0,5200 | 1,815 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1600 | 0,559 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0820 | 0,286 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1450 | 0,506 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,7000 | 2,444 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,0680 | 3,706 |
| 31 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦД-15 | buc |  | 1,00 |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 32 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-6 | buc |  | 1,00 |
|  | 26611264331526 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3) | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 33 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-9 | buc |  | 4,00 |
|  | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,0000 | 4,00 |
| 34 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-15-2 | buc |  | 1,00 |
|  | 26611264331524 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3) | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 35 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 | buc |  | 1,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 36 |  | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-08 (32,40 kg/buc) | kg |  | 32,40 |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 1,0000 | 32,40 |
| 37 | AcE14A1 | Capac cu rama, necarosabil | buc |  | 1,00 |
|  | 2875274200002 | Capacul cu rama din fonta necarosabil | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Camine |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Retele exterioare canalizare pluviala (04/2020-0-CPE) |  |
| 3. Amenajare teritoriu (04/2020-0-PG) |
| 3.1. Acoperire tip B1 |
| 38 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 |  | 2,74 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 | 24,742 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 2,74 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,4000 | 3,836 |
| 39 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu amestec nisip-pietris | m3 |  | 41,10 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 15,207 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 9,535 |
|  | 408-0200 | Amestec din nisip-pietris | m3 | 1,3110 | 53,882 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 6,288 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 0,945 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 1,973 |
| 40 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip bituminat gr. 30 mm | m3 |  | 8,22 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 3,041 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 1,907 |
|  | 1421102200002 | Nisip bituminat | m3 | 1,3110 | 10,776 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 1,258 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 0,189 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 0,395 |
| 41 | DA20A | Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. *Nota: marca betonului - conform proiectului C30/37 XC1 XF4 Material marunt (scinduri)=1,0150 | 1000 m2 |  | 0,274 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 42,2900 | 11,587 |
|  | 2663102100917 | Beton marfa clasa C30/37 XC1 XF4 | m3 | 194,0000 | 53,953 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,2800 | 0,899 |
|  | 2952240004023 | Compactoare autopropulsate netede 8 t | h-ut | 3,9900 | 1,093 |
|  | 2952240004024 | Vibrocompactor 13 t | h-ut | 8,2100 | 2,25 |
|  | 2952240004025 | Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t | h-ut | 0,5900 | 0,162 |
| 42 | DA20A1 | Corectii: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga la norma DA20A K=2, strat final 18 cm Material marunt (scinduri)=2,0300 Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 | 1000 m2 |  | 0,274 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,6400 | 1,447 |
|  | 2663102100917 | Beton marfa clasa C30/37 XC1 XF4 | m3 | 12,3000 | 6,842 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,2100 | 0,115 |
| 43 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 92,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 | 26,68 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 0,322 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 | 3,68 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 | 27,048 |
| 44 | DC07A | Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa | 1000 m2 |  | 0,274 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 98,4700 | 26,981 |
|  | 1421102200579 | Nisip | m3 | 50,0000 | 13,70 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 178,0000 | 48,772 |
|  | 2940420007688 | Masina de stropit si spalat | h-ut | 23,8300 | 6,529 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Acoperire tip B1 |  |
| 3.2. Acoperire tip B2 |
| 45 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 24,04 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 23,80 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 27,646 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 2,404 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,4200 | 10,097 |
| 46 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 25,08 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 22,572 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 27,588 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 2,508 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,4200 | 10,534 |
| 47 | DE13A | Placi prefabricate din beton la trotuare de tip 9K6 (900x900x60(h) mm), asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment | m2 |  | 376,20 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 | 195,624 |
|  | 2661112802655 | Placi din beton, pentru trotuare de tip 9K6 (900x900x60(h) mm) | m2 | 1,0150 | 381,843 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,6000 | 601,92 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0050 | 1,881 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0510 | 19,186 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0230 | 8,653 |
| 48 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C30/37 XC1 XF4 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  | 1,25 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 4,313 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 0,50 |
|  | 2663102100917 | Beton marfa clasa C30/37 XC1 XF4 | m3 | 1,0250 | 1,30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,127 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 0,75 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 0,313 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Acoperire tip B2 |  |
| 3.3. Acoperire tip B3 |
| 49 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 6,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 6,237 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 7,245 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,63 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,4200 | 2,646 |
| 50 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  | 12,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 43,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 5,04 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa C12/15 | m3 | 1,0250 | 13,109 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 1,279 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 7,56 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 3,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Acoperire tip B3 |  |
| 3.4. Bordure |
| 51 | DE15A | Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor | m3 |  | 5,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,9200 | 14,60 |
| 52 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15 35x20(h) cm | m |  | 53,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 7,95 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 | 27,56 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa C12/15 | m3 | 0,0550 | 2,915 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 | 168,01 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 | 0,477 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,318 |
|  | 2666122800290 | Bordura beton БР100.30.15 | m | 1,0050 | 53,265 |
| 53 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 45x18 cm, pe fundatie de beton C12/15 38x25(h) cm | m |  | 24,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 3,60 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 | 12,48 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa C12/15 | m3 | 0,0680 | 1,632 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 | 76,08 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 | 0,216 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,144 |
|  | 2666122800299 | Bordura beton БР100.45.18 | m | 1,0050 | 24,12 |
| 54 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (bordure) | m3 |  | 5,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 1,55 |
| 55 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,05 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 0,441 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 0,472 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Bordure |  |
| 3.5. Canal de captare a apelor pluviale prefabricat 178x225(h) mm |
| 56 | AcE07A | Montarea canal de captare a apelor pluviale prefabricat 178x225(h) mm cu grila din otel zincat, necarosabil tip I, L=500 mm Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0300 | buc |  | 132,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,7000 | 92,40 |
|  | 2875274200016 | Canal de captare a apelor pluviale prefabricat 178x225(h) mm cu grila din otel zincat, necarosabil tip I, L=500 mm | buc | 1,0000 | 135,96 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 6,4700 | 879,661 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0250 | 3,399 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,952 |
| 57 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C30/37 (F200 W6) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  | 0,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 2,07 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 0,24 |
|  | 2663102100917 | Beton marfa clasa C30/37 XC1 XF4 | m3 | 1,0250 | 0,624 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,061 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 0,36 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Canal de captare a apelor pluviale prefabricat 178x225(h) mm |  |
| 3.6. Canal din beton (pl. 11) |
| 58 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, C8/10, beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 |  | 4,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 16,555 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 2,795 |
|  | 2663102100910 | Beton marfa clasa C8/10 | m3 | 1,0250 | 4,452 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,434 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 1,075 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 1,72 |
| 59 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 |  | 86,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 13,02 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8000 | 69,44 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,434 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 26,04 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 26,04 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 2,604 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 2,604 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1100 | 9,548 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,087 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,087 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 0,13 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 10,416 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 1,736 |
| 60 | CC02I | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 17,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0960 | 1,67 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 0,052 |
|  | 2710602100015 | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 17,835 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,174 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 5,22 |
| 61 | CC02J2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 178,30 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0600 | 10,698 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 0,535 |
|  | 2710602200010 | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 182,758 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 1,783 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 53,49 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 0,178 |
| 62 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C30/37 XF1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  | 11,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 39,33 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 4,56 |
|  | 2663102102001 | Beton marfa clasa C30/37 XF1 | m3 | 1,0250 | 11,86 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 1,157 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 6,84 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 2,85 |
| 63 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C30/37 XF1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  | 1,38 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 5,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 0,552 |
|  | 2663102102001 | Beton marfa clasa C30/37 XF1 | m3 | 1,0250 | 1,436 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,14 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 0,828 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 0,345 |
| 64 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C30/37 XF1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  | 0,48 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 1,92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 0,192 |
|  | 2663102102001 | Beton marfa clasa C30/37 XF1 | m3 | 1,0250 | 0,499 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,049 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 0,288 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 0,12 |
| 65 | AcE06A | Montarea gratarelor din fonta sectiune 500x500 mm sarcina C250, la gurile de scurgere Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200 | buc |  | 10,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,1300 | 11,30 |
|  | 2875274203624 | Gratar cu rama de fonta sectiune 500x500 mm pentru guri de scurgere, carosabil sarcina C250 | buc | 1,0000 | 10,20 |
| 66 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 |  | 56,42 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 28,21 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 21,44 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 1,2000 | 67,704 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 1,411 |
| 67 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 |  | 52,08 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 2,083 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 0,1500 | 7,812 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00005 | 0,003 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,1000 | 5,208 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,3000 | 15,624 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0002 | 0,01 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0010 | 0,052 |
| 68 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 4,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 1,24 |
| 69 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 4,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 3,00 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 0,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Canal din beton (pl. 11) |  |
| 3.7. Rosturi de deformare RD1, RD2 |
| 70 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 381,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 | 110,49 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 1,334 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 | 15,24 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 | 112,014 |
| 71 | RpAr10A | Etansarea rosturilor si fisurilor prin umplere cu snur din guma d=5 mm | m |  | 320,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1800 | 57,60 |
|  | 2521216710215 | Teava din guma d=5 mm | m | 1,0200 | 326,40 |
| 72 | RpAr10A | Etansarea rosturilor si fisurilor prin umplere cu snur din guma d=30 mm | m |  | 61,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1800 | 10,98 |
|  | 2521216710230 | Teava din guma d=30 mm | m | 1,0200 | 62,22 |
| 73 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic polimer-bituminos: canal 10х35h mm Coeficient la salariului de baza=1,7850 Coeficient la valoarea materialelor=1,7850 Coeficient la valoarea de exploatare a utilajului=1,7850 | m |  | 320,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1100 | 35,20 |
|  | 0010119951 | Mastic mastic polimer-bituminos | kg | 0,3500 | 112,00 |
|  | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,0190 | 6,08 |
|  | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 | 5,44 |
|  | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,0400 | 12,80 |
| 74 | RpAr6B | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic polimer-bituminos: canal 40х40h mm | m |  | 61,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2600 | 15,86 |
|  | 0010119951 | Mastic mastic polimer-bituminos | kg | 1,6000 | 97,60 |
|  | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,0190 | 1,159 |
|  | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 | 1,037 |
|  | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,0400 | 2,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Rosturi de deformare RD1, RD2 |  |
| 3.8. Canal din beton L=82 m |
| 75 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,16 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 0,328 |
| 76 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,24 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 0,54 |
| 77 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 39,60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 0,919 |
| 78 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,24 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 0,086 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 0,001 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 0,096 |
| 79 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,24 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 | 0,003 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 | 0,034 |
| 80 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 6,56 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 6,494 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 7,544 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,656 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,4200 | 2,755 |
| 81 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 |  | 147,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 22,14 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8000 | 118,08 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,738 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 44,28 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 44,28 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 4,428 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 4,428 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1100 | 16,236 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,148 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,148 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 0,221 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 17,712 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 2,952 |
| 82 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C30/37 XF1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  | 11,48 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 39,606 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 4,592 |
|  | 2663102102001 | Beton marfa clasa C30/37 XF1 | m3 | 1,0250 | 11,944 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 1,165 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 6,888 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 2,87 |
| 83 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 |  | 0,16 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,8400 | 0,134 |
| 84 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 1,60 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 1,60 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 | 0,16 |
| 85 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,16 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 1,411 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 1,509 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Canal din beton L=82 m |  |
| 3.9. Receptori de scurgere a apei pluviale K1-K-3 |
| 86 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,09 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 | 0,395 |
| 87 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,17 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 0,811 |
| 88 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 28,05 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 0,651 |
| 89 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,17 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 0,061 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 0,001 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 0,068 |
| 90 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,17 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 | 0,002 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 | 0,024 |
| 91 | TsF05A | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m | m2 |  | 66,30 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,6200 | 41,106 |
|  | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m | buc | 0,0028 | 0,186 |
|  | 2811236310108 | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor | buc | 0,0058 | 0,385 |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0014 | 0,093 |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0228 | 1,512 |
| 92 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 0,96 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 0,95 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 1,104 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,096 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,4200 | 0,403 |
| 93 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, C8/10, beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 |  | 0,96 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 3,696 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 0,624 |
|  | 2663102100910 | Beton marfa clasa C8/10 | m3 | 1,0250 | 0,994 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,097 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 0,24 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 0,384 |
| 94 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 9,60 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 5,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,96 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,317 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 124,80 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 0,403 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,096 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 0,288 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 0,115 |
| 95 | CG01A1 k=2 | Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 | m2 |  | -9,60 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | -1,92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | -0,384 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | -41,28 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | -0,134 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | -0,038 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | -0,058 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | -0,029 |
| 96 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0060 | m3 |  | 4,41 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7600 | 29,812 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,9000 | 12,789 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa C12/15 | m3 | 0,5200 | 2,307 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1600 | 0,71 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0820 | 0,364 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1450 | 0,643 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,7000 | 3,106 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,0680 | 4,71 |
| 97 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦД-15 | buc |  | 3,00 |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 | 3,00 |
| 98 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-9 | buc |  | 6,00 |
|  | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,0000 | 6,00 |
| 99 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-15-2 | buc |  | 3,00 |
|  | 26611264331524 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3) | buc | 1,0000 | 3,00 |
| 100 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 | buc |  | 3,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 | 3,00 |
| 101 | AcE14A1 | Capac cu rama, necarosabil | buc |  | 3,00 |
|  | 2875274200002 | Capacul cu rama din fonta necarosabil | buc | 1,0000 | 3,00 |
| 102 | CL26A | Rame metalice gata confectionate: MC1, MC2, MHC | kg |  | 46,24 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1100 | 5,086 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 0,462 |
|  | 2030132947000 | Rama metalica gata confectionata | kg | 1,0000 | 46,24 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,231 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,37 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0050 | 0,231 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 0,925 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 0,925 |
| 103 | CL18A | Confectii metalice diverse din tevi D=350x8.0 mm inglobate total sau partial in beton | kg |  | 40,50 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 7,695 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 0,405 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 0,405 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 40,50 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,203 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,324 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 0,608 |
| 104 | AcF13C | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 350 mm Material marunt (guseuri de suport, dopuri de lemn)=1,0010 | buc |  | 3,00 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 3,0200 | 9,06 |
|  | 2320322600195 | Bitum pentru lucrarile de constructii | kg | 9,3200 | 27,988 |
|  | 3720107307056 | Cilti bituminati | kg | 3,6700 | 11,021 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0120 | 0,036 |
| 105 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C30/37 XF1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  | 0,18 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 0,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 0,072 |
|  | 2663102102001 | Beton marfa clasa C30/37 XF1 | m3 | 1,0250 | 0,187 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,018 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 0,108 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 0,045 |
| 106 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 |  | 1,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 0,27 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8000 | 1,44 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,009 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,54 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 0,54 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 0,054 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 0,054 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1100 | 0,198 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,002 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,002 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 0,003 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 0,216 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 0,036 |
| 107 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: grile de protectie nr. 1 si nr. 2 | kg |  | 25,80 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 4,902 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 0,258 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 0,258 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 25,80 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,129 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,206 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 0,258 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 0,516 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 0,516 |
| 108 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 |  | 33,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 1,32 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 0,1500 | 4,95 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00005 | 0,002 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,1000 | 3,30 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,3000 | 9,90 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0002 | 0,007 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0010 | 0,033 |
| 109 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,0500 | m2 |  | 4,80 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 1,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 0,864 |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase strat superior | m2 | 1,1500 | 5,796 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 | 1,512 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 0,48 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 0,192 |
| 110 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 |  | 12,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 6,15 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 4,674 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 1,2000 | 14,76 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 0,308 |
| 111 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 9,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 2,79 |
| 112 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 9,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 6,75 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 0,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Receptori de scurgere a apei pluviale K1-K-3 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Amenajare teritoriu (04/2020-0-PG) |  |
| 4. Constructii din beton armat (04/2020-0-PG-CBA) |
| 4.1. Canal de drenaj. Constructii din beton armat (04/2020-0-PG-CBA) |
| 113 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 3,51 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 7,898 |
| 114 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 579,15 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 13,436 |
| 115 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 3,51 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 1,264 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 0,014 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 1,404 |
| 116 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 3,51 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 | 0,042 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 | 0,491 |
| 117 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,28 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 0,574 |
| 118 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 7,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 16,068 |
| 119 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 64,26 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 63,617 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 73,899 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 6,426 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,4200 | 26,989 |
| 120 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari beton marfa C8/10, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 |  | 19,12 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 73,612 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 12,428 |
|  | 2663102100910 | Beton marfa clasa C8/10 | m3 | 1,0250 | 19,794 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 1,931 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 4,78 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 7,648 |
| 121 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 |  | 938,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 140,82 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8000 | 751,04 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 4,694 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 281,64 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 281,64 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 28,164 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 28,164 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1100 | 103,268 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,939 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,939 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 1,408 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 112,656 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 18,776 |
| 122 | CC03A | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 100x100 mm, la pereti, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg |  | 1 627,83 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 65,113 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 8,139 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 1 644,108 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 8,139 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 16,278 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 488,349 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,977 |
| 123 | CA05J | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, turnarea cu pompa, beton armat clasa C20/25 XC1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400 | m3 |  | 88,68 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8500 | 75,378 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 8,868 |
|  | 2663102101044 | Beton marfa clasa C20/25 XC1 | m3 | 1,0250 | 94,533 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2000 | 18,445 |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,1000 | 8,868 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,2000 | 17,736 |
| 124 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 28,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 8,68 |
| 125 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 2,80 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 2,80 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 | 0,28 |
| 126 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 28,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 | 24,36 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 2,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Canal de drenaj. Constructii din beton armat (04/2020-0-PG-CBA) |  |
| 4.2. Pereu gard din beton. Constructii din beton armat (04/2020-0-PG-CBA) |
| 127 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 51,78 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 46,602 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 56,958 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 5,178 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,4200 | 21,748 |
| 128 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 55,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 54,45 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 63,25 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 5,50 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,4200 | 23,10 |
| 129 | CC03C | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg |  | 1 594,46 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 39,862 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 7,972 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 1 610,405 |
|  | 2710602100015 | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 7,972 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 15,945 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 478,338 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,957 |
| 130 | CA04K | Beton turnat in placi, beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C20/25 XC1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400 | m3 |  | 50,23 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9000 | 45,207 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 5,023 |
|  | 2663102101044 | Beton marfa clasa C20/25 XC1 | m3 | 1,0250 | 53,545 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 7,836 |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,1000 | 5,023 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,2000 | 10,046 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Pereu gard din beton. Constructii din beton armat (04/2020-0-PG-CBA) |  |
| 4.3. Pereu gard din beton modificat Bmed=1000 mm |
| 131 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 3,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 3,168 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 3,68 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,32 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,4200 | 1,344 |
| 132 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari beton marfa C8/10, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 |  | 3,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 12,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 2,08 |
|  | 2663102100910 | Beton marfa clasa C8/10 | m3 | 1,0250 | 3,313 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,323 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 0,80 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 1,28 |
| 133 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 |  | 44,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 1,76 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 0,1500 | 6,60 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00005 | 0,002 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,1000 | 4,40 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,3000 | 13,20 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0002 | 0,009 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0010 | 0,044 |
| 134 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,0500 | m2 |  | 44,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 13,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 7,92 |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase strat superior | m2 | 1,1500 | 53,13 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 | 13,86 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 4,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 1,76 |
| 135 | CK26A | Banda din otel zincat 19x0,9mm TM5/10 perforata, fixata cu Diblu de montare rapida 6x80 mm Materiale marunte (dopuri)=1,0200 | m |  | 32,50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 | 9,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 2,60 |
|  | 2521106718492 | Banda din otel zincat 19x0,9mm TM5/10 perforata | m | 1,0000 | 33,15 |
|  | 2874115828126 | Diblu de montare rapida 6x80 mm | buc | 4,0000 | 132,60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,325 |
| 136 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 |  | 5,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 0,768 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8000 | 4,096 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,026 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,536 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,536 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 0,154 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 0,154 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1100 | 0,563 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,005 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,005 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 0,008 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 0,614 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 0,102 |
| 137 | CC03C | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg |  | 88,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 2,205 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 0,441 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 89,082 |
|  | 2710602100015 | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 0,441 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,882 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 26,46 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,053 |
| 138 | CA04K | Beton turnat in placi, beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C20/25 XC1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400 | m3 |  | 3,11 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9000 | 2,799 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,311 |
|  | 2663102101044 | Beton marfa clasa C20/25 XC1 | m3 | 1,0250 | 3,315 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 0,485 |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,1000 | 0,311 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,2000 | 0,622 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Pereu gard din beton modificat Bmed=1000 mm |  |
| 4.4. Perete de protectia contra apei. Constructii din beton armat (04/2020-0-PG-CBA) |
| 139 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,15 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 0,338 |
| 140 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 24,75 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 0,948 |
| 141 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,15 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 0,054 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 0,001 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 0,06 |
| 142 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,15 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 | 0,002 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 | 0,021 |
| 143 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,21 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 0,431 |
| 144 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 1,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 3,708 |
| 145 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari beton marfa C8/10, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 |  | 1,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 6,93 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 1,17 |
|  | 2663102100910 | Beton marfa clasa C8/10 | m3 | 1,0250 | 1,863 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,182 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 0,45 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 0,72 |
| 146 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 |  | 129,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 19,386 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8000 | 103,392 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,646 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 38,772 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 38,772 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 3,877 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 3,877 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1100 | 14,216 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,129 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,129 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 0,194 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 15,509 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 2,585 |
| 147 | CC03A | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 100x100 mm, la pereti, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg |  | 411,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 16,472 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 2,059 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 415,918 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 2,059 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 4,118 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 123,54 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,247 |
| 148 | CA05J | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, turnarea cu pompa, beton armat clasa C20/25 XC1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400 | m3 |  | 14,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8500 | 12,07 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,42 |
|  | 2663102101044 | Beton marfa clasa C20/25 XC1 | m3 | 1,0250 | 15,137 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2000 | 2,954 |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,1000 | 1,42 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,2000 | 2,84 |
| 149 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 |  | 0,21 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,8400 | 0,176 |
| 150 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 2,10 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 2,10 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 | 0,21 |
| 151 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,21 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 1,852 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 1,98 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Perete de protectia contra apei. Constructii din beton armat (04/2020-0-PG-CBA) |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Constructii din beton armat (04/2020-0-PG-CBA) |  |
| 5. Imbracaminte beton asfaltic (04/2020-0-PG (S.A. 03.2024)) |
| 152 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 4,06 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 | 6,252 |
| 153 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 29,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 34,51 |
| 154 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 |  | 4,20 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,4300 | 22,806 |
| 155 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 693,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 26,542 |
| 156 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 4,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 1,512 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 0,017 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 1,68 |
| 157 | RpAcF34A | Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor | buc |  | 3,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,2000 | 3,60 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2200 | 0,66 |
| 158 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana - Ridicarea gurilor de scurgere la cota noua de proiect cu montarea gurilor de scurgere demontate Material marunt (scoabe, apa)=1,0150 | m3 |  | 0,38 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,2000 | 2,736 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,4000 | 1,292 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa C12/15 | m3 | 0,02694 | 0,01 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 | 0,046 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 | 0,004 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2260 | 0,087 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 | 0,042 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 | 0,031 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 | 0,002 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,0360 | 0,774 |
| 159 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3 | buc |  | 6,00 |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 | 6,00 |
| 160 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 | buc |  | 4,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 | 4,00 |
| 161 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 |  | 8,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 | 74,046 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 8,20 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,4000 | 11,48 |
| 162 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip conform SM SR EN 12620+A1:2010 | m3 |  | 126,70 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 46,879 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 29,394 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 | 166,104 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 19,385 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 2,914 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 6,082 |
| 163 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15 (0.055 m3/m) | m |  | 130,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 | 22,10 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 | 66,30 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa C12/15 | m3 | 0,0550 | 7,15 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 | 455,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 | 1,30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,78 |
|  | 2666122800290 | Bordura beton БР100.30.15 | m | 1,0050 | 130,65 |
| 164 | DA12B | Strat din piatra sparta fr.32-63mm, fr.8-16mm (LA30), conform SM SR EN 13242 + A1:2010 | m3 |  | 196,50 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 117,90 |
|  | 1421102201268 | Balast amestec optimal fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,4220 | 279,423 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 29,475 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 8,253 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 50,697 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 2,948 |
| 165 | Dl 107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,456 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 0,47 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 0,137 |
| 166 | DB19G | Strat de legatura din beton asfaltic cu criblura BAD 22,4, conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 760,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 45,60 |
|  | 111100010001310 | Beton asfaltic cu criblura BAD 22,4, conform CP D.02.25:2021 | t | 0,1410 | 107,16 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 2,28 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 12,16 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 6,004 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 6,004 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 6,004 |
| 167 | Dl 107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,304 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 0,313 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 0,091 |
| 168 | DB16H | Strat de uzura din beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70, conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 760,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 38,00 |
|  | 111100010001311 | Beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70, conform CP D.02.25:20215:2010 | t | 0,0940 | 71,44 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 2,28 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 8,36 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 4,028 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 4,028 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 4,028 |
| 169 | Dl 115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 |  | 130,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 | 4,121 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1260 | 16,38 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 | 0,91 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 | 0,456 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 | 0,126 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 | 1,43 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 | 0,059 |
| 170 | Dl 116 | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115 (K=10, strat final 20 cm) Coeficient la manoperei=10,0000 Coeficient la pentru materiale=10,0000 Coeficient la utilajului=10,0000 | m2 |  | 130,00 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,0126 | 16,38 |
| 171 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 15,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 4,65 |
| 172 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 15,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 11,25 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 1,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Imbracaminte beton asfaltic (04/2020-0-PG (S.A. 03.2024)) |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | TVA |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |