| Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |
| Numărul procedurii de achiziție: |
| Denumirea licitaţiei: Utilaj de bucătărie |
| Cod CPV | Denumirea bunului | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| LOT 1 |
| 39314000-6 | Masina de tocat carne | Productivitatea 250 kg/h Diametru orificiului pentru carne ø 52 mm Corpul totalment din inox Cuva de incarcare din inox Motor ventilat Kw/V: 1,1/220 Dimensiuni: 450x290x520 Certificat CE |  |  |
| 39314000-6 | Masină de curățat rădăcinoase cu suport din inox | Productivitatea 60kg/h Corp total din inox Volumul buncherului: 5 kg Taimer de curățire 0-4 min Alimentare cu apă prin jet, automată Kw/V: 0,37/400 Dimensiuni: 380x570x1010 Certificat CE |  |  |
| 39314000-6 | Masină de tăiat si radere legume | Productivitatea 350kg/h Corp din inox Viteza rotatiilor 255 rot/min În complect intră 5 discuri: feliere 2mm și 4mm, de tip rozător 3mm, 4mm și cub 10 mm Dotat cu mîner de presare Kw/V: Nu mai mult 220/0,37 Dimensiuni: 280x630x550 Certificat CE |  |  |
| 39314000-6 | Dulap frigorific cu temperatura medie-joasa | Diapazonul de temperatura, °C -5…+5 Volum 700 l Usa oarba Tip de racire dinamic Corpul din metal zincat vopsit Interior metal zincat vopsit Nr de polițe: 4 Iluminare interioara Kw/V: 220/0,55 Dimensiuni: 697x854x202H |  |  |
| 39314000-6 | Dulap frigorific cu temperatura medie | Diapazonul de temperatura, °C 0…+6 Volum 1400 l Usa oarba Tip de racire dinamic Corpul din metal zincat vopsit Nr de polițe: 8 Interior metal zincat vopsit Iluminare interioara Kw/V: 220/0,55 Dimensiuni: 1402x854x202H |  |  |
| 39314000-6 | Dulap frigorific cu temperatura medie-joasa | Diapazonul de temperatura, °C 0…+6 Volum 700 l Usa oarba Tip de racire dinamic Corpul din metal zincat vopsit Interior metal zincat vopsit Nr de polițe 4 Iluminare interioara Kw/V: 220/0,23 Dimensiuni: 697x854x202H |  |  |
| 39314000-6 | Malaxor pentru aluat | Ciclu de malaxare a 18 kg de aluat, Forma organului de malaxare: spirala Cantitatea de aluat in ciclu: 18 kg Volumul: 22 Lt. (ø 360x210h mm) 2 viteze Numarul de rotatii viteza 1: 90 rpm Numarul de rotatiila viteza 2: 180 rpm Productivitatea 54 kg/h Organul de malaxare și cupa din inox Kw/V: 0,75/400 Dimensiuni: 670x390x600H Certificat CE |  |  |
| 39314000-6 | Feliator | Semiautomat Diametrul cuțitului 250 mm Grosimea tăiturii de la 0 la 15 mm Corp din aluminiu laminat Cuțit din oțel Autoascuțitor fixat Dimensiunile maxime a produsului 230х180mm Dimensiunea bazei: 415х263mm Kw/V: 0,14/230 Dimensiuni: 480 x 360 x 365 |  |  |
| 42900000-5 | Cazan de fierbere | Volum 100 lit. Diametru cazanului 652 mm Regimul de temperatură 100 °C Numărul tenurilor 6 buc Corpul total din inox Kw/V: 17,1/400 Dimensiuni: 840x 1015 x 860 |  |  |
| 39314000-6 | Plita electrica | Montarea: pe podea Numar de ochiuri: 6 Putere ochiuri: 3 х 2,5 кВТ, 3х3кВт Marimi ochiuri: 285х415 mm Material ochiuri: fonta Regim de temperatura: 420 °С Kw/V: 16,5/400 Dimensiuni: 1475 x 850 x 860 |  |  |
| 39314000-6 | Cuptor electric 10 GN1/1 cu convecție și abur | Sistem control electronic (Ecran tactil) Posibilitate de programare (minim 99 programe) Producerea aburului începînd cu 35° C Posibilitate de a regla cantitatea aburului de la 0 la 100% umiditate Numărul de nivele: 10 Distanța între nivele, maxim 67 mm Tipul tăvilor GN 1/1 Iluminare LED Steclopachet duplix Suprafata interioara din inox Regim de temperatură: 30 — 260 ° C 2 ventilatoare cu mișcare reversibilă Dotat cu container in partea inferioara a cuptorului pentru dozarea solutiei de autospalare Autospalare Sonda termica pentru masurarea temperaturii produsului din cuptor Suport din inox pentru cuptor,Tave 3 buc GN 1/1-20, 3 buc GN 1/1-40, 3 buc GN1/1-65, 3 buc GN 1/1 65 perforate, 4 buc GN 1/1, aluminiu Kw/V: Minim 11,7/400 Dimensiuni: 750x773x1010 Certificat CE |  |  |
| 39314000-6 | Masa de lucru din inox сu 1 chivetă ștanțată | Dimensiunea ciuvetei: 400 x 500 x 250 Colturi rotungite a chiuvetei Produs din inox ASI 304 de tip alimentar Înălțimea bordurei din spate 50 mm Grosimea inox-ului 1,2 mm Intarire din inox pentru rigiditate Picior 25x25 reglabil după înălțime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 1800x700x850 |  |  |
| 39314000-6 | Masă de lucru din inox cu 1 chiuveta ștanțata | Dimensiunea ciuvetei: 400 x 500 x 250 Colturi rotungite a chiuvetei Produs din inox ASI 304 de tip alimentar Înălțimea bordurei din spate 50 mm Grosimea inox-ului 1,2 mm Intarire din inox pentru rigiditate Picior 25x25 reglabil după înălțime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 2000 x 700 x 850 |  |  |
| 39314000-6 | Masă de lucru din inox cu 1 chiuveta ștanțată | Dimensiunea ciuvetei: 400 x 500 x 250 Colturi rotungite a chiuvetei Inox ASI 304 de tip alimentar Înălțimea bordurei din spate 50mm Grosimea inox-ului 1,2 mm Intarire din inox pentru rigiditate Picior 25 x 25 reglabil dupa inaltime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 1800 x 700 x 850 !Fara bara frontala din partea stanga pentru instalarea malaxorului |  |  |
| 39314000-6 | Masă de lucru din inox cu 1 chiuveta ștanțată | Dimensiunea ciuvetei: 400 x 500 x 250 Colturi rotungite a chiuvetei Inox ASI 304 de tip alimentar Înălțimea bordurei din spate 50mm Grosimea inox-ului 1,2 mm Intarire din inox pentru rigiditate Picior 25x25 reglabil dupa inaltime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 1300x700x850 |  |  |
| 39314000-6 | Masă de lucru din inox cu 2 chiuvete ștanțate | Dimensiunea ciuvetei: 500 x 500 x 300 Colturi rotungite a chiuvetei Produs din inox ASI 304 de tip alimentar Înălțimea bordurei din spate 50mm Grosimea inox-ului 1,2 mm Intarire din inox pentru rigiditate Picior 25x25 reglabil dupa inaltime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 1200 x 700 x 850 |  |  |
| 39314000-6 | Masa de lucru din inox | Poliță Produs din inox ASI 304 de tip alimentar Înălțimea bordurei din spate 50mm Grosimea inox-ului 1,2 mm Intarire din inox pentru rigiditate Picior 25x25 reglabil după înălțime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 1400x700x850 |  |  |
| 39314000-6 | Masă de lucru din inox | Poliță; Produs din inox ASI 304 de tip alimentar; Înălțimea bordurei din spate 50mm; Grosimea inox-ului 1,2 mm; Intarire din inox special pentru rigiditate; Picior 25x25 reglabil după înălțime; Finisaj scotch brite; Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 1375x700x850 |  |  |
| 39314000-6 | Masă de lucru din inox | Poliță Produs din inox ASI 304 de tip alimentar Înălțimea bordurei din spate 50 mm Înălțimea bordurei din dreapta 50 mm Grosimea inox-ului 1,2 mm Intarire din inox pentru rigiditate Picior 25x25 reglabil după înălțime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 2000x700x850 |  |  |
| 39314000-6 | Masă de lucru din inox | Produs din inox ASI 304 de tip alimentar Polita Grosimea inox-ului 1,2 mm Intarire din inox special pentru rigiditate Picior 25x25 reglabil dupa inaltime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 800x700x850 |  |  |
| 39314000-6 | Masă de lucru din inox | Produs din inox ASI 304 de tip alimentar Polita Grosimea inox-ului 1,2 mm Intarire din inox special pentru rigiditate Picior 25x25 reglabil dupa inaltime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 500x900x850 |  |  |
| 39314000-6 | Masă de lucru din inox | Produs din inox ASI 304 de tip alimentar Polita Grosimea inox-ului 1,2 mm Intarire din inox special pentru rigiditate Picior 25x25 reglabil dupa inaltime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 2000x700x850 |  |  |
| 39314000-6 | Masă de lucru din inox | Produs din inox ASI 304 de tip alimentar Polita Grosimea inox-ului 1,2 mm Intarire din inox special pentru rigiditate Picior 25x25 reglabil dupa inaltime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 1500x700x850 |  |  |
| 39314000-6 | Raft modular | Tip industrial Material cadru aluminiu anodizat Material raft polietilenă LDPE Numarul de polite 4 Greutate pe polita — 40 kg Dimensiuni: 1460x500x180H |  |  |
| 39314000-6 | Raft modular | Tip industrial Material cadru aluminiu anodizat Material raft polietilenă LDPE Numarul de polite: 4 Greutate pe polita: 40 kg Dimensiuni: 1860x500x180H |  |  |
| 39314000-6 | Tavă basculantă 37 l | Răsturnarea manuală Volumul total 0,25 cm3 Cuva — inox Regiumul de temperatură: 50-250 ° C Dimensiuni cuva: 565x425x150 Grosimea fundului: 6 mm Kw/V: 6,5/400 Dimensiuni: 700x600x850H Certificat CE |  |  |
| 39314000-6 | Carucior pentru tave GN 1/1 | Pentru 16 tave Pe roti: 2 cu frina 2 fara Din inox |  |  |
| 39314000-6 | Filtru-edurizator | Cartușe și indicator al nivelului de uzura și durității apei pentru cuptor cu abur Semnalizator automat al nivelului de uzura Volum 5,4L Dotat cu indicator a duritatii apei Certificat CE |  |  |
| 39314000-6 | Hota din tabla zincata | Filtru de grasimi pentru cuptor cu abur Dimensiuni: 1000x1000x450 |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________