| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL40 – PT1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 5,000 |
| 2 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 33,000 |
| 3 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 1,140 |
| 4 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de betonl) | buc | 23,000 |
| 5 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 23,000 |
| 6 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 23,000 |
| 7 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 16,000 |
| 8 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,050 |
| 9 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t | 0,100 |
| 10 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 11 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 5,000 |
| 12 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 33,000 |
| 13 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 0,640 |
| 14 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 0,330 |
| 15 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 33,000 |
| 16 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,330 |
| 17 |  | Materiale | buc | 0,000 |
| 18 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 5,000 |
| 19 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 28,000 |
| 20 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 105,000 |
| 21 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1 140,000 |
| 22 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 33,000 |
| 23 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 66,000 |
| 24 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 180,000 |
| 25 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 180,000 |
| 26 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 22,000 |
| 27 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 30,000 |
| 28 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 40,000 |
| 29 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 6,000 |
| 30 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 99,000 |
| 31 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 40,000 |
| 32 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 60,000 |
| 33 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 90,000 |
| 34 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 6,000 |
| 35 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 3,000 |
| 36 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 26,000 |
| 37 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 126,400 |
| 38 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 166,600 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 39 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 5,000 |
| 40 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 40W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 28,000 |
| 41 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 33,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL40 – PT1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 2 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 3 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 4 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de betonl) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 5 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 6 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat -20mm | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 8 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,26 |  |  |
| 9 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 |  |  |
| 10 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,106 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 11 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
| 12 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 13 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 14 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 15 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 16 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 17 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 18 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 1111227 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 20 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 21 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 22 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 23 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 25 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 28 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 29 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 31 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 32 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 33 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 39 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 40 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 40W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412740 | Corpuri de iluminat tip LED max. 40W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 41 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL28-PT4

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-042-1 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior(Stilp de beton) | buc | 1,000 |
| 2 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m | 1,200 |
| 3 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 5,430 |
| 4 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 120,000 |
| 5 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 178,000 |
| 6 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set | 3,000 |
| 7 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set | 1,000 |
| 8 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc | 39,000 |
| 9 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 39,000 |
| 10 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 37,000 |
| 11 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 9.5-2 | buc | 2,000 |
| 12 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 68,000 |
| 13 | 33-04-007-1 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3( П-Зu) Se adauga ( П-Зu)-buc | buc | 2,000 |
| 14 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,150 |
| 15 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t | 2,800 |
| 16 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t | 2,800 |
| 17 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 18 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 120,000 |
| 19 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 178,000 |
| 20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 2,830 |
| 21 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 1,780 |
| 22 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 1,000 |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 24 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 1,000 |
| 25 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 1,000 |
| 26 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 27 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 178,000 |
| 28 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 29 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 1,780 |
| 30 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 31 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 32 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc | 1,000 |
| 33 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 34 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 35 |  | Materiale |  |  |
| 36 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 147,000 |
| 37 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 31,000 |
| 38 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 500,000 |
| 39 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 17,000 |
| 40 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 4 800,000 |
| 41 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 630,000 |
| 42 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 178,000 |
| 43 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 44 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 356,000 |
| 45 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 10,000 |
| 46 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 920,000 |
| 47 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 920,000 |
| 48 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 125,000 |
| 49 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 145,000 |
| 50 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 175,000 |
| 51 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 58,000 |
| 52 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 534,000 |
| 53 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 210,000 |
| 54 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 300,000 |
| 55 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 450,000 |
| 56 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 64,000 |
| 57 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 30,000 |
| 58 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 152,000 |
| 59 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 545,100 |
| 60 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 290,000 |
| 61 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 62 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 63 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 3,000 |
| 64 | Pret furnizor | Nod de fixare У4 | buc | 2,000 |
| 65 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m | 7,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 66 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 147,000 |
| 67 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 40W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 31,000 |
| 68 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,000 |
| 69 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,000 |
| 70 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 1,000 |
| 71 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 178,000 |
| 72 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 3,000 |
| 73 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,000 |
| 74 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul  TL28-PT4

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-042-1 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior(Stilp de beton) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,44 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,04 |  |  |
| 2 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 3 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 4 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 5 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 6 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,97 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,22 |  |  |
| 7 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,50 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,00 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 6,47 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 6,27 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,70 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 8 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 9 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 10 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 9.5-2 | buc |  |  |  |
|  | 02121516 | Stilp din beton SET-9.5-2 | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat -20mm | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 13 | 33-04-007-1 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3( П-Зu) Se adauga ( П-Зu)-buc | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9662 | Buloane de ancorare | t | 0,00 |  |  |
|  | 446-2301 | Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD | buc | 1,00 |  |  |
|  | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut. | 0,27 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,05 |  |  |
| 14 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,26 |  |  |
| 15 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 |  |  |
| 16 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,106 |  |  |
| 17 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 18 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
| 19 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 21 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 22 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 24 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
| 25 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 26 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,20 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,18 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,80 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,10 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
| 27 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 28 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,80 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,90 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,64 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
| 29 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 30 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 31 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 32 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 |  |  |
|  | 1010622 | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) | 10 m | 0,03 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,23 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1130180 | Spirt etilic tehnic cat. I | t | 0,0024 |  |  |
|  | 5009625 | Banda cu butoane "ЛМЗ" | 100 m | 0,025 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 18,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
| 33 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,40 |  |  |
|  | 5050 | Teava metalica d50x50mm | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
| 34 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,50 |  |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,21 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
| 35 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 36 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 1111227 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 39 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m |  |  |  |
|  | 45945925 | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 1,00 |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 45944*25 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m |  |  |  |
|  | 55663250 | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 24422 | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 1,00 |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 58 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 59 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 60 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc |  |  |  |
|  | 516292011 | Terminal cablu diam.25 | buc | 1,00 |  |  |
| 62 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 68 | Sina PE | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc |  |  |  |
|  | 1168 | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 64 | Pret furnizor | Nod de fixare У4 | buc |  |  |  |
|  | 5555555 | Nod de fixare У4 | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m |  |  |  |
|  | 85791040*4 | Otel-banda 30x4mm | m | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 66 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 40W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412740 | Corpuri de iluminat tip LED max. 40W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 68 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 20412d | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412i | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 2041s63 | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 72 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc |  |  |  |
|  | l204555 | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,00 |  |  |
| 73 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc |  |  |  |
|  | 63 | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,00 |  |  |
| 74 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc |  |  |  |
|  | 6325set | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL34-PT5

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m | 1,500 |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 4,180 |
| 3 | 33-04-042-1 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior(Stilp de beton) | buc | 1,000 |
| 4 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 65,000 |
| 5 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 126,000 |
| 6 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set | 3,000 |
| 7 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set | 1,000 |
| 8 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc | 57,000 |
| 9 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 57,000 |
| 10 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 55,000 |
| 11 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 9.5-2 | buc | 2,000 |
| 12 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 49,000 |
| 13 | 33-04-007-1 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3( П-Зu) Se adauga ( П-Зu)-buc | buc | 2,000 |
| 14 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,120 |
| 15 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t | 3,000 |
| 16 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t | 3,000 |
| 17 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 18 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 65,000 |
| 19 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 126,000 |
| 20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 2,100 |
| 21 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 1,260 |
| 22 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 1,000 |
| 23 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc | 1,000 |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 25 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 3,000 |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 27 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 28 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 126,000 |
| 29 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 30 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 1,260 |
| 31 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 32 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 33 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc | 1,000 |
| 34 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 35 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 36 | 08-02-302-1 | Traverse din cablu de otel, lungime pina la: 30 m | buc | 6,000 |
| 37 | RpEL10A | Montarea izolatoarelor TF-20 | buc | 12,000 |
| 38 |  | Materiale | buc | 0,000 |
| 39 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 85,000 |
| 40 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 41,000 |
| 41 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 362,000 |
| 42 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 17,000 |
| 43 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 3 740,000 |
| 44 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 440,000 |
| 45 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 126,000 |
| 46 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 47 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 252,000 |
| 48 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 10,000 |
| 49 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 622,000 |
| 50 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 622,000 |
| 51 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 94,000 |
| 52 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 92,000 |
| 53 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 110,000 |
| 54 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 32,000 |
| 55 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 378,000 |
| 56 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 150,000 |
| 57 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 200,000 |
| 58 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 310,000 |
| 59 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 36,000 |
| 60 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 16,000 |
| 61 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 95,000 |
| 62 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 395,000 |
| 63 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 178,900 |
| 64 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 65 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 66 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 3,000 |
| 67 | Pret furnizor | Nod de fixare У4 | buc | 2,000 |
| 68 | Pret furnizor | Traversa TH-2 | buc | 6,000 |
| 69 | Pret furnizor | Scoaba X10 | buc | 6,000 |
| 70 | Pret furnizor | Izolator ТФ-20 01 | buc | 12,000 |
| 71 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m | 7,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 72 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 93,000 |
| 73 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 40W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 33,000 |
| 74 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,000 |
| 75 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,000 |
| 76 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,000 |
| 77 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,000 |
| 78 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,000 |
| 79 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 2,000 |
| 80 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 126,000 |
| 81 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 3,000 |
| 82 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,000 |
| 83 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL34-PT5

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 3 | 33-04-042-1 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior(Stilp de beton) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,44 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,04 |  |  |
| 4 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 5 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 6 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,97 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,22 |  |  |
| 7 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,50 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,00 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 6,47 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 6,27 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,70 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 8 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 9 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 10 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 9.5-2 | buc |  |  |  |
|  | 02121516 | Stilp din beton SET-9.5-2 | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat -20mm | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 13 | 33-04-007-1 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3( П-Зu) Se adauga ( П-Зu)-buc | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9662 | Buloane de ancorare | t | 0,00 |  |  |
|  | 446-2301 | Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD | buc | 1,00 |  |  |
|  | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut. | 0,27 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,05 |  |  |
| 14 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,26 |  |  |
| 15 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 |  |  |
| 16 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,106 |  |  |
| 17 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 18 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
| 19 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 21 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 22 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 23 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 25 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 27 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,20 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,18 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,80 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,10 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
| 28 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 29 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,80 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,90 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,64 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
| 30 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 31 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 32 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 33 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 |  |  |
|  | 1010622 | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) | 10 m | 0,03 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,23 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1130180 | Spirt etilic tehnic cat. I | t | 0,0024 |  |  |
|  | 5009625 | Banda cu butoane "ЛМЗ" | 100 m | 0,025 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 18,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
| 34 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,40 |  |  |
|  | 5050 | Teava metalica d50x50mm | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
| 35 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,50 |  |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,21 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
| 36 | 08-02-302-1 | Traverse din cablu de otel, lungime pina la: 30 m | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,46 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 37 | RpEL10A | Montarea izolatoarelor TF-20 | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,50 |  |  |
| 38 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 39 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 1111227 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m |  |  |  |
|  | 45945925 | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 45944*25 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m |  |  |  |
|  | 55663250 | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 24422 | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 58 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 59 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 60 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 62 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 63 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
| 64 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc |  |  |  |
|  | 516292011 | Terminal cablu diam.25 | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 68 | Sina PE | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc |  |  |  |
|  | 1168 | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | Pret furnizor | Nod de fixare У4 | buc |  |  |  |
|  | 5555555 | Nod de fixare У4 | buc | 1,00 |  |  |
| 68 | Pret furnizor | Traversa TH-2 | buc |  |  |  |
|  | 1168r | Traversa TH-2 | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | Pret furnizor | Scoaba X10 | buc |  |  |  |
|  | 116sc | Scoaba X10 | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | Pret furnizor | Izolator ТФ-20 01 | buc |  |  |  |
|  | 116iz | Izolator ТФ-20 01 | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m |  |  |  |
|  | 85791040*4 | Otel-banda 30x4mm | m | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 72 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 73 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 40W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412740 | Corpuri de iluminat tip LED max. 40W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 74 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 20412d | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 75 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc |  |  |  |
|  | 20412c | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,00 |  |  |
| 76 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412i | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 77 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412ib | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 78 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc |  |  |  |
|  | 20412i32 | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,00 |  |  |
| 79 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 2041s63 | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 1,00 |  |  |
| 80 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 81 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc |  |  |  |
|  | l204555 | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,00 |  |  |
| 82 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc |  |  |  |
|  | 63 | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,00 |  |  |
| 83 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc |  |  |  |
|  | 6325set | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL33-PT6

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m | 0,400 |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 3,110 |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 60,000 |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 97,000 |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set | 3,000 |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set | 1,000 |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc | 28,000 |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 28,000 |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 28,000 |
| 10 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 38,000 |
| 11 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,060 |
| 12 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t | 0,900 |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t | 0,900 |
| 14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 15 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 60,000 |
| 16 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 97,000 |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 1,460 |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 0,970 |
| 19 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 1,000 |
| 20 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc | 1,000 |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 22 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 3,000 |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 24 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 25 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 97,000 |
| 26 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 27 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,970 |
| 28 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 29 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 30 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc | 1,000 |
| 31 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 32 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 33 |  | Materiale | buc | 0,000 |
| 34 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 97,000 |
| 35 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 265,000 |
| 36 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 17,000 |
| 37 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 2 800,000 |
| 38 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 310,000 |
| 39 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 97,000 |
| 40 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 41 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 194,000 |
| 42 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 10,000 |
| 43 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 490,000 |
| 44 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 490,000 |
| 45 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 78,000 |
| 46 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 62,000 |
| 47 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 79,000 |
| 48 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 30,000 |
| 49 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 291,000 |
| 50 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 115,000 |
| 51 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 150,000 |
| 52 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 250,000 |
| 53 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 34,000 |
| 54 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 16,000 |
| 55 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 76,000 |
| 56 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 308,100 |
| 57 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 172,700 |
| 58 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 59 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 60 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 3,000 |
| 61 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m | 7,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 62 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 97,000 |
| 63 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,000 |
| 64 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,000 |
| 65 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,000 |
| 66 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,000 |
| 67 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,000 |
| 68 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 2,000 |
| 69 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 97,000 |
| 70 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 3,000 |
| 71 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,000 |
| 72 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL33-PT6

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,97 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,22 |  |  |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,50 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,00 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 6,47 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 6,27 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,70 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat -20mm | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 11 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,26 |  |  |
| 12 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 |  |  |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,106 |  |  |
| 14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 15 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
| 16 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 19 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 20 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 22 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 24 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,20 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,18 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,80 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,10 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
| 25 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 26 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,80 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,90 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,64 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
| 27 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 28 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 29 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 30 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 |  |  |
|  | 1010622 | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) | 10 m | 0,03 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,23 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1130180 | Spirt etilic tehnic cat. I | t | 0,0024 |  |  |
|  | 5009625 | Banda cu butoane "ЛМЗ" | 100 m | 0,025 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 18,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
| 31 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,40 |  |  |
|  | 5050 | Teava metalica d50x50mm | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
| 32 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,50 |  |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,21 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
| 33 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 34 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 36 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m |  |  |  |
|  | 45945925 | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 1,00 |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 45944*25 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 39 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m |  |  |  |
|  | 55663250 | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 1,00 |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 24422 | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 56 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
| 58 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc |  |  |  |
|  | 516292011 | Terminal cablu diam.25 | buc | 1,00 |  |  |
| 59 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 68 | Sina PE | buc | 1,00 |  |  |
| 60 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc |  |  |  |
|  | 1168 | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m |  |  |  |
|  | 85791040*4 | Otel-banda 30x4mm | m | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 62 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 20412d | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 64 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc |  |  |  |
|  | 20412c | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412i | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412ib | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc |  |  |  |
|  | 20412i32 | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,00 |  |  |
| 68 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 2041s63 | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc |  |  |  |
|  | l204555 | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc |  |  |  |
|  | 63 | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,00 |  |  |
| 72 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc |  |  |  |
|  | 6325set | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregrein mun Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL32-PT7

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m | 0,800 |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 1,980 |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 40,000 |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 61,000 |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set | 3,000 |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set | 1,000 |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de betonl) | buc | 12,000 |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 12,000 |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 12,000 |
| 10 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 22,000 |
| 11 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,050 |
| 12 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t | 0,700 |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t | 0,700 |
| 14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 15 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 40,000 |
| 16 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 61,000 |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 0,970 |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 0,610 |
| 19 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 1,000 |
| 20 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc | 1,000 |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 22 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 3,000 |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 24 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 25 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 61,000 |
| 26 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 27 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,610 |
| 28 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 29 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 30 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc | 1,000 |
| 31 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 32 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 33 | 08-02-302-1 | Traverse din cablu de otel, lungime pina la: 30 m | buc | 6,000 |
| 34 | RpEL10A | Montarea izolatoarelor TF-20 | buc | 12,000 |
| 35 |  | Materiale | buc | 0,000 |
| 36 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 50,000 |
| 37 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 11,000 |
| 38 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 170,000 |
| 39 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 17,000 |
| 40 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1 920,000 |
| 41 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 60,000 |
| 42 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 61,000 |
| 43 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 44 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 122,000 |
| 45 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 10,000 |
| 46 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 330,000 |
| 47 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 330,000 |
| 48 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 42,000 |
| 49 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 54,000 |
| 50 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 64,000 |
| 51 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 18,000 |
| 52 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 183,000 |
| 53 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 74,000 |
| 54 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 100,000 |
| 55 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 150,000 |
| 56 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 22,000 |
| 57 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 10,000 |
| 58 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 51,000 |
| 59 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 181,700 |
| 60 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 117,200 |
| 61 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 62 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 63 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 3,000 |
| 64 | Pret furnizor | Traversa TH-2 | buc | 6,000 |
| 65 | Pret furnizor | Scoaba X10 | buc | 6,000 |
| 66 | Pret furnizor | Izolator ТФ-20 01 | buc | 12,000 |
| 67 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m | 7,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 68 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 50,000 |
| 69 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 40W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 11,000 |
| 70 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,000 |
| 71 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,000 |
| 72 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,000 |
| 73 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,000 |
| 74 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,000 |
| 75 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 2,000 |
| 76 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 61,000 |
| 77 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 3,000 |
| 78 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,000 |
| 79 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL32-PT7

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,97 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,22 |  |  |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,50 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,00 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 6,47 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 6,27 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,70 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de betonl) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat -20mm | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 11 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,26 |  |  |
| 12 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 |  |  |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,106 |  |  |
| 14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 15 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
| 16 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 19 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 20 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 22 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 24 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,20 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,18 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,80 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,10 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
| 25 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 26 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,80 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,90 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,64 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
| 27 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 28 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 29 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 30 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 |  |  |
|  | 1010622 | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) | 10 m | 0,03 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,23 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1130180 | Spirt etilic tehnic cat. I | t | 0,0024 |  |  |
|  | 5009625 | Banda cu butoane "ЛМЗ" | 100 m | 0,025 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 18,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
| 31 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,40 |  |  |
|  | 5050 | Teava metalica d50x50mm | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
| 32 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,50 |  |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,21 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
| 33 | 08-02-302-1 | Traverse din cablu de otel, lungime pina la: 30 m | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,46 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 34 | RpEL10A | Montarea izolatoarelor TF-20 | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,50 |  |  |
| 35 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 36 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 1111227 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 39 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m |  |  |  |
|  | 45945925 | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 1,00 |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 45944*25 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m |  |  |  |
|  | 55663250 | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 24422 | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 1,00 |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 58 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 59 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 60 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc |  |  |  |
|  | 516292011 | Terminal cablu diam.25 | buc | 1,00 |  |  |
| 62 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 68 | Sina PE | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc |  |  |  |
|  | 1168 | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 64 | Pret furnizor | Traversa TH-2 | buc |  |  |  |
|  | 1168r | Traversa TH-2 | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | Pret furnizor | Scoaba X10 | buc |  |  |  |
|  | 116sc | Scoaba X10 | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | Pret furnizor | Izolator ТФ-20 01 | buc |  |  |  |
|  | 116iz | Izolator ТФ-20 01 | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m |  |  |  |
|  | 85791040*4 | Otel-banda 30x4mm | m | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 68 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 40W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412740 | Corpuri de iluminat stradal tip LED 40W , dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune >= 140Lm/W | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 20412d | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc |  |  |  |
|  | 20412c | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,00 |  |  |
| 72 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412i | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 73 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412ib | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 74 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc |  |  |  |
|  | 20412i32 | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,00 |  |  |
| 75 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 2041s63 | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 1,00 |  |  |
| 76 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 77 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc |  |  |  |
|  | l204555 | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,00 |  |  |
| 78 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc |  |  |  |
|  | 63 | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,00 |  |  |
| 79 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc |  |  |  |
|  | 6325set | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL29-PT8

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m | 0,300 |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 0,525 |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 9,000 |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 9,000 |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set | 1,000 |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set | 1,000 |
| 7 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 5,000 |
| 8 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t | 0,200 |
| 9 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t | 0,200 |
| 10 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 11 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 9,000 |
| 12 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 9,000 |
| 13 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 0,140 |
| 14 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 0,090 |
| 15 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 1,000 |
| 16 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza 5-40A,220V | buc | 1,000 |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 18 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 3,000 |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 20 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 21 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 9,000 |
| 22 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 23 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,090 |
| 24 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 25 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 26 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc | 1,000 |
| 27 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 28 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 29 |  | Materiale |  |  |
| 30 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 9,000 |
| 31 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 17,000 |
| 32 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea2x25мм2 *Al | m | 17,000 |
| 33 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 525,000 |
| 34 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 9,000 |
| 35 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 36 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 18,000 |
| 37 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 10,000 |
| 38 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 70,000 |
| 39 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 70,000 |
| 40 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 9,000 |
| 41 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 11,000 |
| 42 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 14,000 |
| 43 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 2,000 |
| 44 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 27,000 |
| 45 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 16,000 |
| 46 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 21,000 |
| 47 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 35,000 |
| 48 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 6,000 |
| 49 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 2,000 |
| 50 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 10,000 |
| 51 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 47,400 |
| 52 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 37,100 |
| 53 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 54 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 55 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 3,000 |
| 56 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m | 7,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 57 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 9,000 |
| 58 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,000 |
| 59 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC , monofaza 5-40A,220V | buc | 1,000 |
| 60 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 1P, car.B, In=25A | buc | 1,000 |
| 61 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 1Pcar.C ,In=25A | buc | 1,000 |
| 62 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 1P, car.C, In=32A | buc | 1,000 |
| 63 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 1P, In=63A | buc | 2,000 |
| 64 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 9,000 |
| 65 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,000 |
| 66 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,000 |
| 67 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL29-PT8

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,97 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,22 |  |  |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,50 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,00 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 6,47 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 6,27 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,70 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 7 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat -20mm | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 8 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 |  |  |
| 9 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,106 |  |  |
| 10 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 11 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
| 12 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 13 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 14 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 15 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 16 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza 5-40A,220V | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,34 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 18 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 20 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,20 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,18 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,80 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,10 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
| 21 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 22 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,80 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,90 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,64 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
| 23 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 24 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 25 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 26 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 |  |  |
|  | 1010622 | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) | 10 m | 0,03 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,23 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1130180 | Spirt etilic tehnic cat. I | t | 0,0024 |  |  |
|  | 5009625 | Banda cu butoane "ЛМЗ" | 100 m | 0,025 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 18,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
| 27 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,40 |  |  |
|  | 5050 | Teava metalica d50x50mm | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
| 28 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,50 |  |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,21 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
| 29 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 30 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 31 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 32 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea2x25мм2 *Al | m |  |  |  |
|  | 45945925225 | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea2x25мм2 *Al | m | 1,00 |  |  |
| 33 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 34 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 35 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m |  |  |  |
|  | 55663250 | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 1,00 |  |  |
| 36 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 24422 | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 1,00 |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 39 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc |  |  |  |
|  | 516292011 | Terminal cablu diam.25 | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 68 | Sina PE | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc |  |  |  |
|  | 1168 | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m |  |  |  |
|  | 85791040*4 | Otel-banda 30x4mm | m | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 57 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 58 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 20412d | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 59 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC , monofaza 5-40A,220V | buc |  |  |  |
|  | 20412mon | CONTOR ELECTRONIC , monofaza 5-40A,220V | buc | 1,00 |  |  |
| 60 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 1P, car.B, In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412i1з | Intreruptor automat 1P, car.B, In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 1Pcar.C ,In=25A | buc |  |  |  |
|  | 2041p | Intreruptor automat 1Pcar.C ,In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 62 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 1P, car.C, In=32A | buc |  |  |  |
|  | 20411p | Intreruptor automat 1P, car.C, In=32A | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 1P, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 2041s631p | Separator de sarcina 1P, In=63A | buc | 1,00 |  |  |
| 64 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc |  |  |  |
|  | l204555 | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc |  |  |  |
|  | 63 | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc |  |  |  |
|  | 6325set | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL35-PT9

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 15,000 |
| 2 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 25,000 |
| 3 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 0,780 |
| 4 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de betonl) | buc | 4,000 |
| 5 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 4,000 |
| 6 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 4,000 |
| 7 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 11,000 |
| 8 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,030 |
| 9 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t | 0,200 |
| 10 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t | 0,200 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 11 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 15,000 |
| 12 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 25,000 |
| 13 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 0,380 |
| 14 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 0,250 |
| 15 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 25,000 |
| 16 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,250 |
| 17 |  | Materiale | buc | 0,000 |
| 18 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 25,000 |
| 19 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 68,000 |
| 20 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 780,000 |
| 21 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 25,000 |
| 22 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 50,000 |
| 23 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 150,000 |
| 24 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 150,000 |
| 25 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 22,000 |
| 26 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 20,000 |
| 27 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 24,000 |
| 28 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 12,000 |
| 29 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 75,000 |
| 30 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 32,000 |
| 31 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 45,000 |
| 32 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 70,000 |
| 33 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 12,000 |
| 34 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 6,000 |
| 35 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 24,000 |
| 36 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 86,900 |
| 37 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 55,530 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 38 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 25,000 |
| 39 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 25,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL35-PT9

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 2 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 3 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 4 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de betonl) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 5 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 6 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat -20mm | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 8 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,26 |  |  |
| 9 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 |  |  |
| 10 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,106 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 11 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
| 12 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 13 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 14 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 15 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 16 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 17 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 18 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 20 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 21 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 22 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 23 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 24 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 28 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 29 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 31 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 32 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 33 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 36 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 38 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 39 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL36-PT10

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m | 0,500 |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 2,440 |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 50,000 |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 70,000 |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set | 3,000 |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set | 1,000 |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc | 13,000 |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 13,000 |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 12,000 |
| 10 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 9.5-2 | buc | 1,000 |
| 11 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 27,000 |
| 12 | 33-04-007-1 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3( П-Зu) Se adauga ( П-Зu)-buc | buc | 1,000 |
| 13 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,100 |
| 14 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t | 0,700 |
| 15 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t | 0,700 |
| 16 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 17 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 50,000 |
| 18 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 70,000 |
| 19 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 1,100 |
| 20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 0,700 |
| 21 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 1,000 |
| 22 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc | 1,000 |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 24 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 3,000 |
| 25 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 26 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 27 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 70,000 |
| 28 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 29 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,700 |
| 30 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 31 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 32 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc | 1,000 |
| 33 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 34 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 35 |  | Materiale | buc | 0,000 |
| 36 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 61,000 |
| 37 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 9,000 |
| 38 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 195,000 |
| 39 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 17,000 |
| 40 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 2 100,000 |
| 41 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 340,000 |
| 42 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 70,000 |
| 43 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 44 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 140,000 |
| 45 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 10,000 |
| 46 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 370,000 |
| 47 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 370,000 |
| 48 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 63,000 |
| 49 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 42,000 |
| 50 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 48,000 |
| 51 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 22,000 |
| 52 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 210,000 |
| 53 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 90,000 |
| 54 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 110,000 |
| 55 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 180,000 |
| 56 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 26,000 |
| 57 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 12,000 |
| 58 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 56,000 |
| 59 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 221,200 |
| 60 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 135,700 |
| 61 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 62 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 63 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 3,000 |
| 64 | Pret furnizor | Nod de fixare У4 | buc | 1,000 |
| 65 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m | 7,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 66 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 61,000 |
| 67 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 40W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 9,000 |
| 68 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,000 |
| 69 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,000 |
| 70 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,000 |
| 71 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,000 |
| 72 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,000 |
| 73 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 2,000 |
| 74 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 70,000 |
| 75 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 3,000 |
| 76 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,000 |
| 77 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL36-PT10

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,97 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,22 |  |  |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,50 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,00 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 6,47 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 6,27 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,70 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 9.5-2 | buc |  |  |  |
|  | 02121516 | Stilp din beton SET-9.5-2 | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat -20mm | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 12 | 33-04-007-1 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3( П-Зu) Se adauga ( П-Зu)-buc | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9662 | Buloane de ancorare | t | 0,00 |  |  |
|  | 446-2301 | Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD | buc | 1,00 |  |  |
|  | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut. | 0,27 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,05 |  |  |
| 13 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,26 |  |  |
| 14 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 |  |  |
| 15 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,106 |  |  |
| 16 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 17 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
| 18 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 19 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 21 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 22 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 24 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
| 25 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 26 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,20 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,18 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,80 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,10 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
| 27 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 28 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,80 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,90 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,64 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
| 29 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 30 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 31 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 32 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 |  |  |
|  | 1010622 | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) | 10 m | 0,03 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,23 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1130180 | Spirt etilic tehnic cat. I | t | 0,0024 |  |  |
|  | 5009625 | Banda cu butoane "ЛМЗ" | 100 m | 0,025 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 18,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
| 33 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,40 |  |  |
|  | 5050 | Teava metalica d50x50mm | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
| 34 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,50 |  |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,21 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
| 35 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 36 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 1111227 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 39 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m |  |  |  |
|  | 45945925 | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 1,00 |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 45944*25 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m |  |  |  |
|  | 55663250 | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 24422 | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 1,00 |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 58 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 59 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 60 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc |  |  |  |
|  | 516292011 | Terminal cablu diam.25 | buc | 1,00 |  |  |
| 62 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 68 | Sina PE | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc |  |  |  |
|  | 1168 | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 64 | Pret furnizor | Nod de fixare У4 | buc |  |  |  |
|  | 5555555 | Nod de fixare У4 | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m |  |  |  |
|  | 85791040*4 | Otel-banda 30x4mm | m | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 66 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 40W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412740 | Corpuri de iluminat tip LED max. 40W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 68 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 20412d | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc |  |  |  |
|  | 20412c | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412i | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412ib | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 72 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc |  |  |  |
|  | 20412i32 | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,00 |  |  |
| 73 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 2041s63 | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 1,00 |  |  |
| 74 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 75 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc |  |  |  |
|  | l204555 | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,00 |  |  |
| 76 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc |  |  |  |
|  | 63 | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,00 |  |  |
| 77 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc |  |  |  |
|  | 6325set | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL6-PT12

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m | 0,300 |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 1,910 |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 30,000 |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 64,000 |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set | 3,000 |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set | 1,000 |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 18,000 |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 18,000 |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 18,000 |
| 10 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 20,000 |
| 11 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,100 |
| 12 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t | 0,600 |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t | 0,600 |
| 14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 15 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 30,000 |
| 16 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 64,000 |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 1,190 |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 0,640 |
| 19 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 1,000 |
| 20 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc | 1,000 |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 22 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 3,000 |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 24 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 25 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 64,000 |
| 26 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 27 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,640 |
| 28 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 29 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 30 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc | 1,000 |
| 31 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 32 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 33 |  | Materiale |  |  |
| 34 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 19,000 |
| 35 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 45,000 |
| 36 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 200,000 |
| 37 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 17,000 |
| 38 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1 900,000 |
| 39 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 10,000 |
| 40 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 64,000 |
| 41 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 42 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 128,000 |
| 43 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 10,000 |
| 44 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 320,000 |
| 45 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 320,000 |
| 46 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 52,000 |
| 47 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 48,000 |
| 48 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 55,000 |
| 49 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 20,000 |
| 50 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 192,000 |
| 51 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 80,000 |
| 52 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 105,000 |
| 53 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 170,000 |
| 54 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 24,000 |
| 55 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 11,000 |
| 56 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 52,000 |
| 57 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 165,900 |
| 58 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 92,550 |
| 59 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 60 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 61 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 3,000 |
| 62 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m | 7,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 63 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 64,000 |
| 64 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,000 |
| 65 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,000 |
| 66 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,000 |
| 67 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,000 |
| 68 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,000 |
| 69 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 2,000 |
| 70 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 64,000 |
| 71 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 3,000 |
| 72 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,000 |
| 73 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL6-PT12

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,97 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,22 |  |  |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,50 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,00 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 6,47 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 6,27 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,70 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 11 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,26 |  |  |
| 12 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 |  |  |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,106 |  |  |
| 14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 15 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
| 16 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 19 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 20 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 22 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 24 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,20 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,18 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,80 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,10 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
| 25 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 26 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,80 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,90 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,64 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
| 27 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 28 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 29 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 30 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 |  |  |
|  | 1010622 | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) | 10 m | 0,03 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,23 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1130180 | Spirt etilic tehnic cat. I | t | 0,0024 |  |  |
|  | 5009625 | Banda cu butoane "ЛМЗ" | 100 m | 0,025 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 18,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
| 31 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,40 |  |  |
|  | 5050 | Teava metalica d50x50mm | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
| 32 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,50 |  |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,21 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
| 33 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 34 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 1111227 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m |  |  |  |
|  | 45945925 | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 1,00 |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 39 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 45944*25 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m |  |  |  |
|  | 55663250 | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 24422 | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 58 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
| 59 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc |  |  |  |
|  | 516292011 | Terminal cablu diam.25 | buc | 1,00 |  |  |
| 60 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 68 | Sina PE | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc |  |  |  |
|  | 1168 | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 62 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m |  |  |  |
|  | 85791040*4 | Otel-banda 30x4mm | m | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 63 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 64 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 20412d | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc |  |  |  |
|  | 20412c | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412i | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412ib | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 68 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc |  |  |  |
|  | 20412i32 | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 2041s63 | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc |  |  |  |
|  | l204555 | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,00 |  |  |
| 72 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc |  |  |  |
|  | 63 | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,00 |  |  |
| 73 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc |  |  |  |
|  | 6325set | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL30-PT13

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEN06A | Indreptarea pilonilor pe traseu | buc | 1,000 |
| 2 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 15,000 |
| 3 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 20,000 |
| 4 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 0,740 |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set | 1,000 |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set | 1,000 |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc | 1,000 |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 1,000 |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 9.5-2 | buc | 1,000 |
| 10 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 8,000 |
| 11 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,040 |
| 12 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t | 0,300 |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t | 0,300 |
| 14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 15 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 15,000 |
| 16 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 20,000 |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 0,300 |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 0,200 |
| 19 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 1,000 |
| 20 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza 5-40A,220V | buc | 1,000 |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 22 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 3,000 |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 24 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 25 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 20,000 |
| 26 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 27 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,200 |
| 28 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 29 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 30 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc | 1,000 |
| 31 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 32 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 33 |  | Materiale |  |  |
| 34 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 20,000 |
| 35 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 55,000 |
| 36 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea2x25мм2 *Al | m | 17,000 |
| 37 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 740,000 |
| 38 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 20,000 |
| 39 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 40 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 40,000 |
| 41 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 10,000 |
| 42 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 110,000 |
| 43 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 110,000 |
| 44 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 15,000 |
| 45 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 17,000 |
| 46 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 23,000 |
| 47 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 6,000 |
| 48 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 60,000 |
| 49 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 25,000 |
| 50 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 35,000 |
| 51 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 55,000 |
| 52 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 10,000 |
| 53 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 4,000 |
| 54 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 16,000 |
| 55 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 71,100 |
| 56 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 55,500 |
| 57 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 58 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 59 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 3,000 |
| 60 | Pret furnizor | Nod de fixare У4 | buc | 1,000 |
| 61 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m | 7,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 62 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 20,000 |
| 63 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC , monofaza 5-40A,220V | buc | 1,000 |
| 64 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 1P, car.B, In=25A | buc | 1,000 |
| 65 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 1Pcar.C ,In=25A | buc | 1,000 |
| 66 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 1P, car.C, In=32A | buc | 1,000 |
| 67 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 1P, In=63A | buc | 2,000 |
| 68 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 20,000 |
| 69 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,000 |
| 70 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,000 |
| 71 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent monofazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL30-PT13

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | RpEN06A | Indreptarea pilonilor pe traseu | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,53 |  |  |
| 2 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 3 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 4 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,97 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,22 |  |  |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,50 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,00 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 6,47 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 6,27 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,70 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 9.5-2 | buc |  |  |  |
|  | 02121516 | Stilp din beton SET-9.5-2 | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat -20mm | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 11 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,26 |  |  |
| 12 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 |  |  |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,106 |  |  |
| 14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 15 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
| 16 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 19 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 20 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza 5-40A,220V | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,34 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 22 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 24 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,20 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,18 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,80 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,10 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
| 25 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 26 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,80 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,90 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,64 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
| 27 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 28 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 29 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 30 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 |  |  |
|  | 1010622 | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) | 10 m | 0,03 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,23 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1130180 | Spirt etilic tehnic cat. I | t | 0,0024 |  |  |
|  | 5009625 | Banda cu butoane "ЛМЗ" | 100 m | 0,025 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 18,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
| 31 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,40 |  |  |
|  | 5050 | Teava metalica d50x50mm | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
| 32 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,50 |  |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,21 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
| 33 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 34 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 36 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea2x25мм2 *Al | m |  |  |  |
|  | 45945925225 | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea2x25мм2 *Al | m | 1,00 |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 39 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m |  |  |  |
|  | 55663250 | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 1,00 |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 24422 | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 56 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc |  |  |  |
|  | 516292011 | Terminal cablu diam.25 | buc | 1,00 |  |  |
| 58 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 68 | Sina PE | buc | 1,00 |  |  |
| 59 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc |  |  |  |
|  | 1168 | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 60 | Pret furnizor | Nod de fixare У4 | buc |  |  |  |
|  | 5555555 | Nod de fixare У4 | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m |  |  |  |
|  | 85791040*4 | Otel-banda 30x4mm | m | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 62 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC , monofaza 5-40A,220V | buc |  |  |  |
|  | 20412mon | CONTOR ELECTRONIC , monofaza 5-40A,220V | buc | 1,00 |  |  |
| 64 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 1P, car.B, In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412i1з | Intreruptor automat 1P, car.B, In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 1Pcar.C ,In=25A | buc |  |  |  |
|  | 2041p | Intreruptor automat 1Pcar.C ,In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 1P, car.C, In=32A | buc |  |  |  |
|  | 20411p | Intreruptor automat 1P, car.C, In=32A | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 1P, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 2041s631p | Separator de sarcina 1P, In=63A | buc | 1,00 |  |  |
| 68 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc |  |  |  |
|  | l204555 | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc |  |  |  |
|  | 63 | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent monofazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc |  |  |  |
|  | 6325set | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic monofazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL22-PT15

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m | 1,700 |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 2,760 |
| 3 | 33-04-042-1 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior(Pilon de metal) | buc | 6,000 |
| 4 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 70,000 |
| 5 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 104,000 |
| 6 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set | 3,000 |
| 7 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set | 1,000 |
| 8 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton+stilp de metal) | buc | 21,000 |
| 9 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 19,000 |
| 10 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 19,000 |
| 11 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 33,000 |
| 12 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t | t | 0,148 |
| 13 | Pret furnizor | Stilp metalic zincat de inaltime 6m CC 6m 62/146/4 | buc | 2,000 |
| 14 | 33-03-004-2 | Baterea manuala a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 3 m | buc | 2,000 |
| 15 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)-beton la piloni de metal | m3 | 0,400 |
| 16 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,150 |
| 17 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t | 4,500 |
| 18 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t | 4,500 |
| 19 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 20 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament(Demontarea dulapuri metalice) | buc | 2,000 |
| 21 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 70,000 |
| 22 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 70,000 |
| 23 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 1,720 |
| 24 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 1,020 |
| 25 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 1,000 |
| 26 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc | 1,000 |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 28 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 3,000 |
| 29 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 30 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 31 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 104,000 |
| 32 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 33 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 1,020 |
| 34 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 35 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 36 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc | 1,000 |
| 37 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 38 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 39 |  | Materiale |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 29,000 |
| 41 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 18,000 |
| 42 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 10,000 |
| 43 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 300,000 |
| 44 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 17,000 |
| 45 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 2 600,000 |
| 46 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 160,000 |
| 47 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 102,000 |
| 48 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 49 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 204,000 |
| 50 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 10,000 |
| 51 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 580,000 |
| 52 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 580,000 |
| 53 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 78,000 |
| 54 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 95,000 |
| 55 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 110,000 |
| 56 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 44,000 |
| 57 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 312,000 |
| 58 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 130,000 |
| 59 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 190,000 |
| 60 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 280,000 |
| 61 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 44,000 |
| 62 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 21,000 |
| 63 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 100,000 |
| 64 | Pret furnizor | Otel rotund diam20mm L3m | buc | 2,000 |
| 65 | Pret furnizor | Otel-banda 40x4mm | m | 2,000 |
| 66 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 268,600 |
| 67 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 166,600 |
| 68 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 69 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 70 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 3,000 |
| 71 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m | 7,000 |
| 72 | Pret furnizor | Ancore 2.1 x820 BCn3nc2 ГОСТ 24379.1-80 | buc | 8,000 |
| 73 | Pret furnizor | Piulita M24 | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 74 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 74,000 |
| 75 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 40W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 16,000 |
| 76 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 50W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 2,000 |
| 77 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 60W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 10,000 |
| 78 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max 100W (14000 lm), dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice (pentru treceri pietonale circulatie partea dreapta carosabil) | buc | 2,000 |
| 79 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,000 |
| 80 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,000 |
| 81 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,000 |
| 82 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,000 |
| 83 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,000 |
| 84 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 2,000 |
| 85 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 104,000 |
| 86 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 3,000 |
| 87 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,000 |
| 88 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL22-PT15

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 3 | 33-04-042-1 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior(Pilon de metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,44 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,04 |  |  |
| 4 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 5 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 6 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,97 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,22 |  |  |
| 7 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,50 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,00 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 6,47 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 6,27 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,70 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 8 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton+stilp de metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 9 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 10 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat -20mm | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 12 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,12 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,00 |  |  |
|  | 030201 | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t | h-ut. | 3,08 |  |  |
|  | 160202 | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca) | h-ut. | 3,07 |  |  |
|  | 160601 | Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.) | h-ut. | 4,34 |  |  |
|  | 161002 | Automacara, 16 t | h-ut. | 1,04 |  |  |
|  | 400311 | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren) | h-ut. | 1,85 |  |  |
| 13 | Pret furnizor | Stilp metalic zincat de inaltime 6m CC 6m 62/146/4 | buc |  |  |  |
|  | 13 | Stilp metalic zincat de inaltime 6m CC 6m 62/146/4 | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | 33-03-004-2 | Baterea manuala a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 3 m | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,68 |  |  |
|  | 101-11520 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat -20mm | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
| 15 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)-beton la piloni de metal | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,10 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 273,00 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,74 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,68 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,29 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut. | 0,057 |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut. | 0,018 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut. | 0,25 |  |  |
| 16 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,26 |  |  |
| 17 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 |  |  |
| 18 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,106 |  |  |
| 19 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 20 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament(Demontarea dulapuri metalice) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,17 |  |  |
| 21 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
| 22 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 23 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 24 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 25 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 26 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 28 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
| 29 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 30 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,20 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,18 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,80 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,10 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
| 31 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 32 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,80 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,90 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,64 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
| 33 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 34 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 35 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 36 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 |  |  |
|  | 1010622 | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) | 10 m | 0,03 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,23 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1130180 | Spirt etilic tehnic cat. I | t | 0,0024 |  |  |
|  | 5009625 | Banda cu butoane "ЛМЗ" | 100 m | 0,025 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 18,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
| 37 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,40 |  |  |
|  | 5050 | Teava metalica d50x50mm | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
| 38 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,50 |  |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,21 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
| 39 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 1111227 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122310 | Consola pentru corp de iluminat diam.40-60mm K1-1.0- 1.5 0* | buc | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m |  |  |  |
|  | 45945925 | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 1,00 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 45944*25 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m |  |  |  |
|  | 55663250 | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 24422 | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 58 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 59 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 60 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 62 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 64 | Pret furnizor | Otel rotund diam20mm L3m | buc |  |  |  |
|  | 5162920 | Otel rotund diam20mm L3m | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | Pret furnizor | Otel-banda 40x4mm | m |  |  |  |
|  | 857910 | Otel-banda 40x4mm | m | 1,00 |  |  |
| 66 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 67 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
| 68 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc |  |  |  |
|  | 516292011 | Terminal cablu diam.25 | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 68 | Sina PE | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc |  |  |  |
|  | 1168 | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m |  |  |  |
|  | 85791040*4 | Otel-banda 30x4mm | m | 1,00 |  |  |
| 72 | Pret furnizor | Ancore 2.1 x820 BCn3nc2 ГОСТ 24379.1-80 | buc |  |  |  |
|  | 5555111 | Ancore 2.1 x820 BCn3nc2 ГОСТ 24379ю1-80 | buc | 1,00 |  |  |
| 73 | Pret furnizor | Piulita M24 | buc |  |  |  |
|  | 55piu | Piulita M24 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 74 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 75 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 40W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412740 | Corpuri de iluminat tip LED max. 40W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 76 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 50W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412750 | Corpuri de iluminat tip LED max. 50W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 77 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 60W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412760 | Corpuri de iluminat tip LED max. 60W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 78 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max 100W (14000 lm), dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice (pentru treceri pietonale circulatie partea dreapta carosabil) | buc |  |  |  |
|  | 204127100 | Corpuri de iluminat stradal tip LED max 100W (14000 lm), dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice (pentru treceri pietonale circulatie partea dreapta carosabil) | buc | 1,00 |  |  |
| 79 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 20412d | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 80 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc |  |  |  |
|  | 20412c | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,00 |  |  |
| 81 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412i | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 82 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412ib | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 83 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc |  |  |  |
|  | 20412i32 | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,00 |  |  |
| 84 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 2041s63 | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 1,00 |  |  |
| 85 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 86 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc |  |  |  |
|  | l204555 | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,00 |  |  |
| 87 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc |  |  |  |
|  | 63 | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,00 |  |  |
| 88 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc |  |  |  |
|  | 6325set | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL39-PT16

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 23,000 |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 0,610 |
| 3 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set | 3,000 |
| 4 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set | 1,000 |
| 5 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc | 2,000 |
| 6 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 2,000 |
| 7 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 2,000 |
| 8 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 8,000 |
| 9 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,020 |
| 10 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 11 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 23,000 |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 0,350 |
| 13 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 0,230 |
| 14 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 1,000 |
| 15 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc | 1,000 |
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 17 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 3,000 |
| 18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 19 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 20 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 23,000 |
| 21 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 22 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,230 |
| 23 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 24 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 25 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc | 1,000 |
| 26 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 27 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 28 |  | Materiale | buc | 0,000 |
| 29 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 23,000 |
| 30 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 63,000 |
| 31 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 17,000 |
| 32 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 550,000 |
| 33 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 60,000 |
| 34 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 23,000 |
| 35 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 36 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 46,000 |
| 37 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 10,000 |
| 38 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 120,000 |
| 39 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 120,000 |
| 40 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 17,000 |
| 41 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 16,000 |
| 42 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 20,000 |
| 43 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 6,000 |
| 44 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 69,000 |
| 45 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 28,000 |
| 46 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 36,000 |
| 47 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 54,000 |
| 48 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 10,000 |
| 49 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 4,000 |
| 50 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 18,000 |
| 51 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 71,100 |
| 52 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 43,200 |
| 53 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 54 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 55 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 3,000 |
| 56 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m | 7,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 57 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 23,000 |
| 58 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,000 |
| 59 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,000 |
| 60 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,000 |
| 61 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,000 |
| 62 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,000 |
| 63 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 2,000 |
| 64 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 23,000 |
| 65 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 3,000 |
| 66 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,000 |
| 67 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL39-PT16

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 3 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,97 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,22 |  |  |
| 4 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,50 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,00 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 6,47 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 6,27 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,70 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 5 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 6 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 7 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat -20mm | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 9 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,26 |  |  |
| 10 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 11 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 13 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 14 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 15 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 17 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
| 18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 19 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,20 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,18 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,80 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,10 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
| 20 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 21 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,80 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,90 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,64 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
| 22 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 23 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 24 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 25 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 |  |  |
|  | 1010622 | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) | 10 m | 0,03 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,23 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1130180 | Spirt etilic tehnic cat. I | t | 0,0024 |  |  |
|  | 5009625 | Banda cu butoane "ЛМЗ" | 100 m | 0,025 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 18,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
| 26 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,40 |  |  |
|  | 5050 | Teava metalica d50x50mm | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
| 27 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,50 |  |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,21 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
| 28 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 29 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 31 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m |  |  |  |
|  | 45945925 | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 1,00 |  |  |
| 32 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 33 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 45944*25 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 34 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 35 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m |  |  |  |
|  | 55663250 | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 1,00 |  |  |
| 36 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 24422 | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 1,00 |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 39 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc |  |  |  |
|  | 516292011 | Terminal cablu diam.25 | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 68 | Sina PE | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc |  |  |  |
|  | 1168 | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m |  |  |  |
|  | 85791040*4 | Otel-banda 30x4mm | m | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 57 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 58 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 20412d | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 59 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc |  |  |  |
|  | 20412c | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,00 |  |  |
| 60 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412i | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412ib | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 62 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc |  |  |  |
|  | 20412i32 | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 2041s63 | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 1,00 |  |  |
| 64 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc |  |  |  |
|  | l204555 | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc |  |  |  |
|  | 63 | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc |  |  |  |
|  | 6325set | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL23-PT17

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 30,000 |
| 2 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 38,000 |
| 3 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 1,365 |
| 4 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set | 3,000 |
| 5 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set | 1,000 |
| 6 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de betonl) | buc | 2,000 |
| 7 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 2,000 |
| 8 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 2,000 |
| 9 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 16,000 |
| 10 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,050 |
| 11 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t | 0,500 |
| 12 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t | 0,500 |
| 13 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 14 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament(Demontarea dulapuri metalice) | buc | 2,000 |
| 15 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 30,000 |
| 16 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 38,000 |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 0,570 |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 0,380 |
| 19 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 1,000 |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 21 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 1,000 |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 1,000 |
| 23 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 24 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 38,000 |
| 25 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 26 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,380 |
| 27 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 28 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 29 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc | 1,000 |
| 30 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 31 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 32 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m(canal metalic 50x50 pozat pe constructii) | 100 m | 0,100 |
| 33 |  | Materiale |  |  |
| 34 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 38,000 |
| 35 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 105,000 |
| 36 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 17,000 |
| 37 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1 130,000 |
| 38 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 235,000 |
| 39 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 38,000 |
| 40 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 41 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 76,000 |
| 42 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 10,000 |
| 43 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 230,000 |
| 44 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 230,000 |
| 45 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 30,000 |
| 46 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 35,000 |
| 47 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 37,000 |
| 48 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 14,000 |
| 49 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 114,000 |
| 50 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 50,000 |
| 51 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 65,000 |
| 52 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 100,000 |
| 53 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 16,000 |
| 54 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 7,000 |
| 55 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 36,000 |
| 56 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 134,300 |
| 57 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 98,720 |
| 58 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 59 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 60 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 3,000 |
| 61 | Pret furnizor | Canal -cablu metalic 50x50 mm | m | 10,000 |
| 62 | Pret furnizor | Dibluri pe beton 6x40 | buc | 30,000 |
| 63 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m | 7,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 64 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 38,000 |
| 65 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,000 |
| 66 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,000 |
| 67 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 1,000 |
| 68 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 38,000 |
| 69 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 3,000 |
| 70 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,000 |
| 71 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul |  | Investitor |
| --- | --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL23-PT17

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 2 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 3 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 4 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,97 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,22 |  |  |
| 5 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,50 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,00 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 6,47 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 6,27 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,70 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 6 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de betonl) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 7 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 8 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat -20mm | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 10 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,26 |  |  |
| 11 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 |  |  |
| 12 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,106 |  |  |
| 13 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 14 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament(Demontarea dulapuri metalice) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,17 |  |  |
| 15 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
| 16 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 19 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 21 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 23 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,20 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,18 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,80 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,10 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
| 24 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 25 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,80 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,90 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,64 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
| 26 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 27 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 28 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 29 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 |  |  |
|  | 1010622 | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) | 10 m | 0,03 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,23 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1130180 | Spirt etilic tehnic cat. I | t | 0,0024 |  |  |
|  | 5009625 | Banda cu butoane "ЛМЗ" | 100 m | 0,025 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 18,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
| 30 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,40 |  |  |
|  | 5050 | Teava metalica d50x50mm | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
| 31 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,50 |  |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,21 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
| 32 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m(canal metalic 50x50 pozat pe constructii) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 37,60 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,84 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,80 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,10 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,50 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,40 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,75 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 11,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,17 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 2,47 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,75 |  |  |
| 33 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 34 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 36 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m |  |  |  |
|  | 45945925 | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 1,00 |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 45944*25 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 39 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m |  |  |  |
|  | 55663250 | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 1,00 |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 24422 | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 56 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
| 58 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc |  |  |  |
|  | 516292011 | Terminal cablu diam.25 | buc | 1,00 |  |  |
| 59 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 68 | Sina PE | buc | 1,00 |  |  |
| 60 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc |  |  |  |
|  | 1168 | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Canal -cablu metalic 50x50 mm | m |  |  |  |
|  | 85791050*5 | Canal -cablu metalic 50x50 mm | m | 1,00 |  |  |
| 62 | Pret furnizor | Dibluri pe beton 6x40 | buc |  |  |  |
|  | 68db | Dibluri pe beton 6x40 | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m |  |  |  |
|  | 85791040*4 | Otel-banda 30x4mm | m | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 64 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 20412d | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412i | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 2041s63 | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 1,00 |  |  |
| 68 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc |  |  |  |
|  | l204555 | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc |  |  |  |
|  | 63 | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc |  |  |  |
|  | 6325set | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL21-PT20

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m | 0,400 |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 0,725 |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 12,000 |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 17,000 |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set | 3,000 |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set | 1,000 |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilp de beton l) | buc | 4,000 |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 4,000 |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 1,000 |
| 10 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 9.5-2 | buc | 3,000 |
| 11 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 10,000 |
| 12 | 33-04-007-1 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3( П-Зu) Se adauga ( П-Зu)-buc | buc | 3,000 |
| 13 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,070 |
| 14 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t | 0,500 |
| 15 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t | 0,500 |
| 16 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 17 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament(Demontarea dulapuri metalice) | buc | 2,000 |
| 18 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 12,000 |
| 19 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 17,000 |
| 20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 0,260 |
| 21 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 0,170 |
| 22 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 1,000 |
| 23 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc | 1,000 |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 25 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 3,000 |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 27 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 28 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 17,000 |
| 29 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 30 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,170 |
| 31 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 32 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 33 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc | 1,000 |
| 34 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 35 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 36 |  | Materiale |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 17,000 |
| 38 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 46,000 |
| 39 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 17,000 |
| 40 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 680,000 |
| 41 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 45,000 |
| 42 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 17,000 |
| 43 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 44 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 34,000 |
| 45 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 10,000 |
| 46 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 120,000 |
| 47 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 120,000 |
| 48 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 14,000 |
| 49 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 18,000 |
| 50 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 21,000 |
| 51 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 10,000 |
| 52 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 51,000 |
| 53 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 25,000 |
| 54 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 33,000 |
| 55 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 50,000 |
| 56 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 14,000 |
| 57 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 6,000 |
| 58 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 20,000 |
| 59 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 86,900 |
| 60 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 61,700 |
| 61 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 62 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 63 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 3,000 |
| 64 | Pret furnizor | Nod de fixare У4 | buc | 3,000 |
| 65 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m | 7,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 66 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 12,000 |
| 67 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 40W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 5,000 |
| 68 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,000 |
| 69 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,000 |
| 70 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,000 |
| 71 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,000 |
| 72 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,000 |
| 73 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 2,000 |
| 74 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 17,000 |
| 75 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 3,000 |
| 76 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,000 |
| 77 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL21-PT20

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,97 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,22 |  |  |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,50 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,00 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 6,47 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 6,27 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,70 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilp de beton l) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 9.5-2 | buc |  |  |  |
|  | 02121516 | Stilp din beton SET-9.5-2 | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 12 | 33-04-007-1 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3( П-Зu) Se adauga ( П-Зu)-buc | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9662 | Buloane de ancorare | t | 0,00 |  |  |
|  | 446-2301 | Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD | buc | 1,00 |  |  |
|  | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut. | 0,27 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,05 |  |  |
| 13 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,26 |  |  |
| 14 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 |  |  |
| 15 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,106 |  |  |
| 16 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 17 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament(Demontarea dulapuri metalice) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,17 |  |  |
| 18 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
| 19 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 21 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 22 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 23 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 25 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 27 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,20 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,18 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,80 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,10 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
| 28 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 29 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,80 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,90 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,64 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
| 30 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 31 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 32 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 33 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 |  |  |
|  | 1010622 | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) | 10 m | 0,03 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,23 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1130180 | Spirt etilic tehnic cat. I | t | 0,0024 |  |  |
|  | 5009625 | Banda cu butoane "ЛМЗ" | 100 m | 0,025 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 18,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
| 34 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,40 |  |  |
|  | 5050 | Teava metalica d50x50mm | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
| 35 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,50 |  |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,21 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
| 36 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 39 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m |  |  |  |
|  | 45945925 | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 1,00 |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 45944*25 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m |  |  |  |
|  | 55663250 | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 24422 | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 1,00 |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 58 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 59 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 60 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc |  |  |  |
|  | 516292011 | Terminal cablu diam.25 | buc | 1,00 |  |  |
| 62 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 68 | Sina PE | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc |  |  |  |
|  | 1168 | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 64 | Pret furnizor | Nod de fixare У4 | buc |  |  |  |
|  | 5555555 | Nod de fixare У4 | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m |  |  |  |
|  | 85791040*4 | Otel-banda 30x4mm | m | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 66 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 40W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412740 | Corpuri de iluminat tip LED max. 40W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 68 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 20412d | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc |  |  |  |
|  | 20412c | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412i | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412ib | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 72 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc |  |  |  |
|  | 20412i32 | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,00 |  |  |
| 73 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 2041s63 | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 1,00 |  |  |
| 74 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 75 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc |  |  |  |
|  | l204555 | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,00 |  |  |
| 76 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc |  |  |  |
|  | 63 | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,00 |  |  |
| 77 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc |  |  |  |
|  | 6325set | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL27 – PT28

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m | 0,500 |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 0,795 |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 15,000 |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 22,000 |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set | 3,000 |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set | 1,000 |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc | 9,000 |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 9,000 |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 9,000 |
| 10 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 8,000 |
| 11 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,050 |
| 12 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t | 0,500 |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t | 0,500 |
| 14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 15 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 15,000 |
| 16 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 22,000 |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 0,330 |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 0,220 |
| 19 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 1,000 |
| 20 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc | 1,000 |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 22 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 3,000 |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 24 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 25 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 22,000 |
| 26 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 27 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,220 |
| 28 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 29 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 30 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc | 1,000 |
| 31 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 32 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 33 |  | Materiale | buc | 0,000 |
| 34 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 22,000 |
| 35 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 60,000 |
| 36 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 17,000 |
| 37 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 760,000 |
| 38 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 35,000 |
| 39 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 22,000 |
| 40 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 41 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 44,000 |
| 42 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 10,000 |
| 43 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 150,000 |
| 44 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 150,000 |
| 45 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 19,000 |
| 46 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 30,000 |
| 47 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 35,000 |
| 48 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 10,000 |
| 49 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 66,000 |
| 50 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 35,000 |
| 51 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 50,000 |
| 52 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 80,000 |
| 53 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 14,000 |
| 54 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 6,000 |
| 55 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 28,000 |
| 56 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 71,100 |
| 57 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 37,020 |
| 58 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 59 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 60 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 3,000 |
| 61 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m | 7,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 62 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 22,000 |
| 63 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,000 |
| 64 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,000 |
| 65 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,000 |
| 66 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,000 |
| 67 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,000 |
| 68 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 2,000 |
| 69 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 22,000 |
| 70 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 3,000 |
| 71 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,000 |
| 72 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL27-PT28

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,97 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,22 |  |  |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,50 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,00 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 6,47 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 6,27 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,70 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat -20mm | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 11 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,26 |  |  |
| 12 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 |  |  |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,106 |  |  |
| 14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 15 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
| 16 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 19 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 20 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 22 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 24 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,20 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,18 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,80 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,10 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
| 25 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 26 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,80 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,90 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,64 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
| 27 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 28 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 29 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 30 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 |  |  |
|  | 1010622 | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) | 10 m | 0,03 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,23 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1130180 | Spirt etilic tehnic cat. I | t | 0,0024 |  |  |
|  | 5009625 | Banda cu butoane "ЛМЗ" | 100 m | 0,025 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 18,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
| 31 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,40 |  |  |
|  | 5050 | Teava metalica d50x50mm | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
| 32 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,50 |  |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,21 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
| 33 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 34 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 36 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m |  |  |  |
|  | 45945925 | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 1,00 |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 45944*25 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 39 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m |  |  |  |
|  | 55663250 | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 1,00 |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 24422 | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 56 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
| 58 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc |  |  |  |
|  | 516292011 | Terminal cablu diam.25 | buc | 1,00 |  |  |
| 59 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 68 | Sina PE | buc | 1,00 |  |  |
| 60 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc |  |  |  |
|  | 1168 | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m |  |  |  |
|  | 85791040*4 | Otel-banda 30x4mm | m | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 62 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 20412d | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 64 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc |  |  |  |
|  | 20412c | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412i | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412ib | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc |  |  |  |
|  | 20412i32 | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,00 |  |  |
| 68 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 2041s63 | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc |  |  |  |
|  | l204555 | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc |  |  |  |
|  | 63 | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,00 |  |  |
| 72 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc |  |  |  |
|  | 6325set | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL24-PT29

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m | 1,000 |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 2,420 |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 50,000 |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 73,000 |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set | 3,000 |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set | 1,000 |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc | 8,000 |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 8,000 |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 8,000 |
| 10 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 29,000 |
| 11 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,080 |
| 12 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t | 0,800 |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t | 0,800 |
| 14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 15 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament(Demontarea dulapuri metalice) | buc | 2,000 |
| 16 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 50,000 |
| 17 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 73,000 |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 1,140 |
| 19 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 0,730 |
| 20 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 1,000 |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 22 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 1,000 |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 1,000 |
| 24 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 25 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 73,000 |
| 26 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 27 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,730 |
| 28 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 29 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 30 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 1,000 |
| 31 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 32 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 33 |  | Materiale | buc | 0,000 |
| 34 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 65,000 |
| 35 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 8,000 |
| 36 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 200,000 |
| 37 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 17,000 |
| 38 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1 750,000 |
| 39 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 670,000 |
| 40 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 73,000 |
| 41 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 42 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 146,000 |
| 43 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 10,000 |
| 44 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 430,000 |
| 45 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 430,000 |
| 46 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 65,000 |
| 47 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 65,000 |
| 48 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 75,000 |
| 49 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 18,000 |
| 50 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 219,000 |
| 51 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 100,000 |
| 52 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 135,000 |
| 53 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 210,000 |
| 54 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 24,000 |
| 55 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 11,000 |
| 56 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 64,000 |
| 57 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 237,000 |
| 58 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 166,600 |
| 59 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 60 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 61 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 3,000 |
| 62 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m | 7,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 63 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 73,000 |
| 64 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,000 |
| 65 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,000 |
| 66 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 1,000 |
| 67 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 73,000 |
| 68 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 3,000 |
| 69 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,000 |
| 70 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL24-PT29

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,97 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,22 |  |  |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,50 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,00 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 6,47 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 6,27 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,70 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat -20mm | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 11 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,26 |  |  |
| 12 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 |  |  |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,106 |  |  |
| 14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 15 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament(Demontarea dulapuri metalice) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,17 |  |  |
| 16 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
| 17 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 19 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 20 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 22 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 24 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,20 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,18 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,80 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,10 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
| 25 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 26 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,80 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,90 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,64 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
| 27 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 28 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 29 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 30 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 31 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,40 |  |  |
|  | 5050 | Teava metalica d50x50mm | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
| 32 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,50 |  |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,21 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
| 33 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 34 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 1111227 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m |  |  |  |
|  | 45945925 | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 1,00 |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 39 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 45944*25 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m |  |  |  |
|  | 55663250 | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 24422 | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 58 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
| 59 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc |  |  |  |
|  | 516292011 | Terminal cablu diam.25 | buc | 1,00 |  |  |
| 60 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 68 | Sina PE | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc |  |  |  |
|  | 1168 | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 62 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m |  |  |  |
|  | 85791040*4 | Otel-banda 30x4mm | m | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 63 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 64 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 20412d | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412i | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 2041s63 | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 68 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc |  |  |  |
|  | l204555 | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc |  |  |  |
|  | 63 | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc |  |  |  |
|  | 6325set | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL18-PT31

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m | 0,200 |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 1,390 |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 10,000 |
| 4 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set | 3,000 |
| 5 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set | 1,000 |
| 6 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 45,000 |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc | 40,000 |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 40,000 |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 40,000 |
| 10 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 16,000 |
| 11 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,140 |
| 12 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t | 0,300 |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t | 0,300 |
| 14 | TsA16C1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare | m3 | 4,500 |
| 15 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena:Executarea conductelor din tevi de polietilena PE diam50 (PEND) | 1 km | 0,030 |
| 16 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 1,500 |
| 17 | Pretul furnizor | Nisip | m3 | 1,500 |
| 18 | RpEJ04B | Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina | m3 | 3,000 |
| 19 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,250 |
| 20 | 404-23 | Caramida | buc | 100,000 |
| 21 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 22 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 10,000 |
| 23 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 45,000 |
| 24 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 0,830 |
| 25 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 0,450 |
| 26 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 1,000 |
| 27 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc | 1,000 |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 29 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 3,000 |
| 30 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 31 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 32 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 45,000 |
| 33 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 34 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,450 |
| 35 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m(canal metalic 50x50 pozat pe constructii) | 100 m | 0,060 |
| 36 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 37 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 38 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 1,000 |
| 39 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(***Al2x25mm2 in tub PE) | 100 m | 0,300 |
| 40 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg***Al2x25mm2 | 100 m | 0,300 |
| 41 | 08-02-164-1 | Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2(Manson de tranzitie) | buc | 2,000 |
| 42 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc | 1,000 |
| 43 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 44 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 45 |  | Materiale |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 35,000 |
| 47 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 10,000 |
| 48 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 140,000 |
| 49 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 17,000 |
| 50 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2***Al | m | 45,000 |
| 51 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1 250,000 |
| 52 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 140,000 |
| 53 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 45,000 |
| 54 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 55 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 90,000 |
| 56 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 10,000 |
| 57 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 250,000 |
| 58 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 250,000 |
| 59 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 30,000 |
| 60 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 38,000 |
| 61 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 42,000 |
| 62 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 16,000 |
| 63 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 135,000 |
| 64 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 52,000 |
| 65 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 70,000 |
| 66 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 110,000 |
| 67 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 22,000 |
| 68 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 9,000 |
| 69 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 38,000 |
| 70 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 134,300 |
| 71 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 91,800 |
| 72 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 73 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 74 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 3,000 |
| 75 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m | 7,000 |
| 76 | Pret furnizor | Tub termorectractabil 120-34mm SRH2 | m | 0,500 |
| 77 | Pret furnizor | Canal -cablu metalic 50x50 mm | m | 6,000 |
| 78 | Pret furnizor | Manson de unire ,de trecere cablu aerian **Al in cablu subteran ***Al,1kV,35-50mm2 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 79 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 35,000 |
| 80 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 60W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 10,000 |
| 81 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,000 |
| 82 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,000 |
| 83 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,000 |
| 84 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,000 |
| 85 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,000 |
| 86 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 2,000 |
| 87 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 45,000 |
| 88 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 3,000 |
| 89 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,000 |
| 90 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL18-PT31

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 4 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,97 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,22 |  |  |
| 5 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,50 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,00 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 6,47 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 6,27 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,70 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 6 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat -20mm | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 11 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,26 |  |  |
| 12 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 |  |  |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,106 |  |  |
| 14 | TsA16C1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,02 |  |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,20 |  |  |
| 15 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena:Executarea conductelor din tevi de polietilena PE diam50 (PEND) | 1 km |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,00 |  |  |
|  | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" | t | 0,0008 |  |  |
|  | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,08 |  |  |
|  | 530-0182 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm-PE diam50 (PEND) | m | 1 000,00 |  |  |
| 16 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,63 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 4,99 |  |  |
| 17 | Pretul furnizor | Nisip | m3 |  |  |  |
|  | 16 | Nisip | m3 | 1,00 |  |  |
| 18 | RpEJ04B | Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,86 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |  |  |
| 19 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,51 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 4,24 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 4,24 |  |  |
| 20 | 404-23 | Caramida | buc |  |  |  |
|  | 404-23 | Caramida | buc | 1,00 |  |  |
| 21 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 22 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
| 23 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 24 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 25 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 26 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 27 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 29 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
| 30 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 31 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,20 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,18 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,80 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,10 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
| 32 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 33 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,80 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,90 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,64 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
| 34 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 35 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m(canal metalic 50x50 pozat pe constructii) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 37,60 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,84 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,80 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,10 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,50 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,40 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,75 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 11,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,17 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 2,47 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,75 |  |  |
| 36 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 37 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 38 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 39 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(***Al2x25mm2 in tub PE) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 40 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg***Al2x25mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,01 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,25 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,22 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 41 | 08-02-164-1 | Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2(Manson de tranzitie) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,33 |  |  |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0002 |  |  |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00001 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,01 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |  |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 3,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,06 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 3,06 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,06 |  |  |
| 42 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 |  |  |
|  | 1010622 | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) | 10 m | 0,03 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,23 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1130180 | Spirt etilic tehnic cat. I | t | 0,0024 |  |  |
|  | 5009625 | Banda cu butoane "ЛМЗ" | 100 m | 0,025 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 18,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
| 43 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,40 |  |  |
|  | 5050 | Teava metalica d50x50mm | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
| 44 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,50 |  |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,21 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
| 45 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 3246512 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m |  |  |  |
|  | 45945925 | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2***Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28br | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2***Al | m | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 45944*25 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m |  |  |  |
|  | 55663250 | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 24422 | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 1,00 |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 58 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 59 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 60 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 62 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 64 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 68 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 70 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 71 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
| 72 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc |  |  |  |
|  | 516292011 | Terminal cablu diam.25 | buc | 1,00 |  |  |
| 73 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 68 | Sina PE | buc | 1,00 |  |  |
| 74 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc |  |  |  |
|  | 1168 | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 75 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m |  |  |  |
|  | 85791040*4 | Otel-banda 30x4mm | m | 1,00 |  |  |
| 76 | Pret furnizor | Tub termorectractabil 120-34mm SRH2 | m |  |  |  |
|  | 458945tre | Tub termorectractabil 120-34mm SRH2 | m | 1,00 |  |  |
| 77 | Pret furnizor | Canal -cablu metalic 50x50 mm | m |  |  |  |
|  | 85791050*5 | Canal -cablu metalic 50x50 mm | m | 1,00 |  |  |
| 78 | Pret furnizor | Manson de unire ,de trecere cablu aerian **Al in cablu subteran ***Al,1kV,35-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 116m8 | Manson de unire ,de trecere cablu aerian **Al in cablu subteran ***Al,1kV,35-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 79 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 80 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 60W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412760 | Corpuri de iluminat tip LED max. 60W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 81 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 20412d | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 82 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc |  |  |  |
|  | 20412c | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,00 |  |  |
| 83 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412i | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 84 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412ib | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 85 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc |  |  |  |
|  | 20412i32 | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,00 |  |  |
| 86 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 2041s63 | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 1,00 |  |  |
| 87 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 88 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc |  |  |  |
|  | l204555 | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,00 |  |  |
| 89 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc |  |  |  |
|  | 63 | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,00 |  |  |
| 90 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc |  |  |  |
|  | 6325set | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL17-PT32

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 20,000 |
| 2 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 38,000 |
| 3 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 1,230 |
| 4 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set | 3,000 |
| 5 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set | 1,000 |
| 6 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilp de beton) | buc | 23,000 |
| 7 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 23,000 |
| 8 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 23,000 |
| 9 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 15,000 |
| 10 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,080 |
| 11 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t | 0,500 |
| 12 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t | 0,500 |
| 13 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 14 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 20,000 |
| 15 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 38,000 |
| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 0,720 |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 0,380 |
| 18 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 1,000 |
| 19 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc | 1,000 |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 21 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 3,000 |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 23 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 24 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 38,000 |
| 25 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 26 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,380 |
| 27 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 28 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 29 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc | 1,000 |
| 30 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 31 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 32 |  | Materiale |  |  |
| 33 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 28,000 |
| 34 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 10,000 |
| 35 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 120,000 |
| 36 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 17,000 |
| 37 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1 210,000 |
| 38 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 20,000 |
| 39 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 38,000 |
| 40 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 41 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 76,000 |
| 42 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 10,000 |
| 43 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 210,000 |
| 44 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 210,000 |
| 45 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 27,000 |
| 46 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 42,000 |
| 47 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 45,000 |
| 48 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 14,000 |
| 49 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 114,000 |
| 50 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 47,000 |
| 51 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 67,000 |
| 52 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 100,000 |
| 53 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 18,000 |
| 54 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 8,000 |
| 55 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 38,000 |
| 56 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 126,400 |
| 57 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 42,800 |
| 58 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 59 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 60 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 3,000 |
| 61 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m | 7,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 62 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 28,000 |
| 63 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 60W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 10,000 |
| 64 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,000 |
| 65 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,000 |
| 66 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,000 |
| 67 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,000 |
| 68 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,000 |
| 69 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 2,000 |
| 70 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 38,000 |
| 71 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 3,000 |
| 72 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,000 |
| 73 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL17-PT32

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 2 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 3 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 4 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,97 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,22 |  |  |
| 5 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,50 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,00 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 6,47 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 6,27 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,70 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 6 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilp de beton) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 7 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 8 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 10 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,26 |  |  |
| 11 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 |  |  |
| 12 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,106 |  |  |
| 13 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 14 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
| 15 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 18 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 19 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 21 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 23 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,20 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,18 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,80 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,10 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
| 24 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 25 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,80 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,90 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,64 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
| 26 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 27 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 28 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 29 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 |  |  |
|  | 1010622 | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) | 10 m | 0,03 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,23 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1130180 | Spirt etilic tehnic cat. I | t | 0,0024 |  |  |
|  | 5009625 | Banda cu butoane "ЛМЗ" | 100 m | 0,025 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 18,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
| 30 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,40 |  |  |
|  | 5050 | Teava metalica d50x50mm | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
| 31 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,50 |  |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,21 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
| 32 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 33 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 3246512 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 36 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m |  |  |  |
|  | 45945925 | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 1,00 |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 45944*25 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 39 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m |  |  |  |
|  | 55663250 | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 1,00 |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 24422 | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 56 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
| 58 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc |  |  |  |
|  | 516292011 | Terminal cablu diam.25 | buc | 1,00 |  |  |
| 59 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 68 | Sina PE | buc | 1,00 |  |  |
| 60 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc |  |  |  |
|  | 1168 | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m |  |  |  |
|  | 85791040*4 | Otel-banda 30x4mm | m | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 62 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 60W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412760 | Corpuri de iluminat tip LED max. 60W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 64 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 20412d | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc |  |  |  |
|  | 20412c | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412i | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412ib | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 68 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc |  |  |  |
|  | 20412i32 | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 2041s63 | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc |  |  |  |
|  | l204555 | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,00 |  |  |
| 72 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc |  |  |  |
|  | 63 | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,00 |  |  |
| 73 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc |  |  |  |
|  | 6325set | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL46-PT35

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m | 0,800 |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 3,500 |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 40,000 |
| 4 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set | 3,000 |
| 5 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set | 1,000 |
| 6 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 116,000 |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de betonl) | buc | 17,000 |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 17,000 |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 17,000 |
| 10 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 38,000 |
| 11 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,100 |
| 12 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t | 0,600 |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t | 0,600 |
| 14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 15 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 40,000 |
| 16 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 116,000 |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 1,740 |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 1,160 |
| 19 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 1,000 |
| 20 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc | 1,000 |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 22 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 3,000 |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 24 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 25 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 116,000 |
| 26 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 27 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 1,160 |
| 28 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 29 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 30 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc | 1,000 |
| 31 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 32 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 33 |  | Materiale | buc | 0,000 |
| 34 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 116,000 |
| 35 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 310,000 |
| 36 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 17,000 |
| 37 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 3 220,000 |
| 38 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 280,000 |
| 39 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 116,000 |
| 40 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 41 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 232,000 |
| 42 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 10,000 |
| 43 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 620,000 |
| 44 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 620,000 |
| 45 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 98,000 |
| 46 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 87,000 |
| 47 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 100,000 |
| 48 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 46,000 |
| 49 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 348,000 |
| 50 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 145,000 |
| 51 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 192,000 |
| 52 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 310,000 |
| 53 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 46,000 |
| 54 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 21,000 |
| 55 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 102,000 |
| 56 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 308,100 |
| 57 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 191,200 |
| 58 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 59 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 60 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 3,000 |
| 61 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m | 7,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 62 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 116,000 |
| 63 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,000 |
| 64 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,000 |
| 65 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,000 |
| 66 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,000 |
| 67 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,000 |
| 68 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 2,000 |
| 69 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 116,000 |
| 70 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 3,000 |
| 71 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,000 |
| 72 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL46-PT35

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 4 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,97 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,22 |  |  |
| 5 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,50 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,00 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 6,47 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 6,27 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,70 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 6 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de betonl) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat -20mm | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 11 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,26 |  |  |
| 12 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 |  |  |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,106 |  |  |
| 14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 15 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
| 16 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 19 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 20 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 22 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 24 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,20 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,18 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,80 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,10 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
| 25 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 26 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,80 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,90 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,64 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
| 27 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 28 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 29 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 30 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 |  |  |
|  | 1010622 | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) | 10 m | 0,03 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,23 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1130180 | Spirt etilic tehnic cat. I | t | 0,0024 |  |  |
|  | 5009625 | Banda cu butoane "ЛМЗ" | 100 m | 0,025 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 18,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
| 31 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,40 |  |  |
|  | 5050 | Teava metalica d50x50mm | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
| 32 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,50 |  |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,21 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
| 33 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 34 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 36 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m |  |  |  |
|  | 45945925 | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 1,00 |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 45944*25 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 39 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m |  |  |  |
|  | 55663250 | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 1,00 |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 24422 | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 56 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
| 58 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc |  |  |  |
|  | 516292011 | Terminal cablu diam.25 | buc | 1,00 |  |  |
| 59 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 68 | Sina PE | buc | 1,00 |  |  |
| 60 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc |  |  |  |
|  | 1168 | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m |  |  |  |
|  | 85791040*4 | Otel-banda 30x4mm | m | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 62 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 20412d | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 64 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc |  |  |  |
|  | 20412c | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412i | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412ib | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc |  |  |  |
|  | 20412i32 | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,00 |  |  |
| 68 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 2041s63 | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc |  |  |  |
|  | l204555 | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc |  |  |  |
|  | 63 | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,00 |  |  |
| 72 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc |  |  |  |
|  | 6325set | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL11-PT74

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-042-1 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior(Demontarea pilon deteriorat) | buc | 1,000 |
| 2 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m | 1,000 |
| 3 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 3,520 |
| 4 | RpEN06A | Indreptarea pilonilor pe traseu | buc | 1,000 |
| 5 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 90,000 |
| 6 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 113,000 |
| 7 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set | 3,000 |
| 8 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set | 1,000 |
| 9 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc | 23,000 |
| 10 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 21,000 |
| 11 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 21,000 |
| 12 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 41,000 |
| 13 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t | t | 0,148 |
| 14 | Pret furnizor | Stilp metalic zincat de inaltime 6m CC 6m 62/146/4 | buc | 2,000 |
| 15 | 33-03-004-2 | Baterea manuala a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 3 m | buc | 2,000 |
| 16 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)-beton la piloni de metal | m3 | 0,400 |
| 17 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,150 |
| 18 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t | 1,800 |
| 19 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t | 1,800 |
| 20 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,500 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 21 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 90,000 |
| 22 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 111,000 |
| 23 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 1,890 |
| 24 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 1,100 |
| 25 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 1,000 |
| 26 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc | 1,000 |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 28 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 2,000 |
| 29 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 30 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 31 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 113,000 |
| 32 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 33 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 1,110 |
| 34 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 35 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 36 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc | 1,000 |
| 37 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 38 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 39 |  | Materiale |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 79,000 |
| 41 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 19,000 |
| 42 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat diam.40-60mm K1-1.0- 1.5 10* | buc | 13,000 |
| 43 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 325,000 |
| 44 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 17,000 |
| 45 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 3 300,000 |
| 46 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 220,000 |
| 47 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 111,000 |
| 48 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 49 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 222,000 |
| 50 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 10,000 |
| 51 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 580,000 |
| 52 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 580,000 |
| 53 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 90,000 |
| 54 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 70,000 |
| 55 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 95,000 |
| 56 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 38,000 |
| 57 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 339,000 |
| 58 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 135,000 |
| 59 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 180,000 |
| 60 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 290,000 |
| 61 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 38,000 |
| 62 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 17,000 |
| 63 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 90,000 |
| 64 | Pret furnizor | Otel rotund diam20mm L3m | buc | 2,000 |
| 65 | Pret furnizor | Otel-banda 40x4mm | m | 2,000 |
| 66 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 331,800 |
| 67 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 209,780 |
| 68 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 69 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 70 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 3,000 |
| 71 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m | 7,000 |
| 72 | Pret furnizor | Ancore 2.1 x820 BCn3nc2 ГОСТ 24379.1-80 | buc | 8,000 |
| 73 | Pret furnizor | Piulita M24 | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 74 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 79,000 |
| 75 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 50W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 19,000 |
| 76 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 60W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 13,000 |
| 77 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max 100W (14000 lm), dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice (pentru treceri pietonale circulatie partea dreapta carosabil) | buc | 2,000 |
| 78 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,000 |
| 79 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,000 |
| 80 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=20A | buc | 1,000 |
| 81 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,000 |
| 82 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 2,000 |
| 83 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 113,000 |
| 84 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 3,000 |
| 85 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,000 |
| 86 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL11-PT74

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-042-1 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior(Demontarea pilon deteriorat) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,44 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,04 |  |  |
| 2 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 3 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 4 | RpEN06A | Indreptarea pilonilor pe traseu | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,53 |  |  |
| 5 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 6 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 7 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,97 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,22 |  |  |
| 8 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,50 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,00 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 6,47 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 6,27 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,70 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 9 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 10 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 11 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat -20mm | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 13 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,12 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,00 |  |  |
|  | 030201 | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t | h-ut. | 3,08 |  |  |
|  | 160202 | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca) | h-ut. | 3,07 |  |  |
|  | 160601 | Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.) | h-ut. | 4,34 |  |  |
|  | 161002 | Automacara, 16 t | h-ut. | 1,04 |  |  |
|  | 400311 | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren) | h-ut. | 1,85 |  |  |
| 14 | Pret furnizor | Stilp metalic zincat de inaltime 6m CC 6m 62/146/4 | buc |  |  |  |
|  | 13 | Stilp metalic zincat de inaltime 6m CC 6m 62/146/4 | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | 33-03-004-2 | Baterea manuala a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 3 m | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,68 |  |  |
|  | 101-11520 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat -20mm | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
| 16 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)-beton la piloni de metal | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,10 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 273,00 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,74 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,68 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,29 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut. | 0,057 |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut. | 0,018 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut. | 0,25 |  |  |
| 17 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,26 |  |  |
| 18 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 |  |  |
| 19 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,106 |  |  |
| 20 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 21 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
| 22 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 23 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 24 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 25 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 26 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 28 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
| 29 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 30 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,20 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,18 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,80 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,10 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
| 31 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 32 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,80 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,90 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,64 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
| 33 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 34 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 35 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 36 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 |  |  |
|  | 1010622 | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) | 10 m | 0,03 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,23 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1130180 | Spirt etilic tehnic cat. I | t | 0,0024 |  |  |
|  | 5009625 | Banda cu butoane "ЛМЗ" | 100 m | 0,025 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 18,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
| 37 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,40 |  |  |
|  | 5050 | Teava metalica d50x50mm | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
| 38 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,50 |  |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,21 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
| 39 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 1111227 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat diam.40-60mm K1-1.0- 1.5 10* | buc |  |  |  |
|  | 11112231510 | Consola pentru corp de iluminat diam.40-60mm K1-1.0- 1.5 10* | buc | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m |  |  |  |
|  | 45945925 | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 1,00 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 45944*25 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m |  |  |  |
|  | 55663250 | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 24422 | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 58 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 59 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 60 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 62 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 64 | Pret furnizor | Otel rotund diam20mm L3m | buc |  |  |  |
|  | 5162920 | Otel rotund diam20mm L3m | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | Pret furnizor | Otel-banda 40x4mm | m |  |  |  |
|  | 857910 | Otel-banda 40x4mm | m | 1,00 |  |  |
| 66 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 67 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
| 68 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc |  |  |  |
|  | 516292011 | Terminal cablu diam.25 | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 68 | Sina PE | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc |  |  |  |
|  | 1168 | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m |  |  |  |
|  | 85791040*4 | Otel-banda 30x4mm | m | 1,00 |  |  |
| 72 | Pret furnizor | Ancore 2.1 x820 BCn3nc2 ГОСТ 24379.1-80 | buc |  |  |  |
|  | 5555111 | Ancore 2.1 x820 BCn3nc2 ГОСТ 24379ю1-80 | buc | 1,00 |  |  |
| 73 | Pret furnizor | Piulita M24 | buc |  |  |  |
|  | 55piu | Piulita M24 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 74 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 75 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 50W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412750 | Corpuri de iluminat tip LED max. 50W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 76 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 60W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412760 | Corpuri de iluminat tip LED max. 60W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 77 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max 100W (14000 lm), dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice (pentru treceri pietonale circulatie partea dreapta carosabil) | buc |  |  |  |
|  | 204127100 | Corpuri de iluminat stradal tip LED max 100W (14000 lm), dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice (pentru treceri pietonale circulatie partea dreapta carosabil) | buc | 1,00 |  |  |
| 78 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 20412d | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 79 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc |  |  |  |
|  | 20412c | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,00 |  |  |
| 80 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=20A | buc |  |  |  |
|  | 204120i | Intreruptor automat 3P, car.B, In=20A | buc | 1,00 |  |  |
| 81 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412ib | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 82 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 2041s63 | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 1,00 |  |  |
| 83 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 84 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc |  |  |  |
|  | l204555 | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,00 |  |  |
| 85 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc |  |  |  |
|  | 63 | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,00 |  |  |
| 86 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc |  |  |  |
|  | 6325set | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL7-PT76

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m | 0,400 |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 2,720 |
| 3 | 33-04-042-1 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior(Demontarea pilon metalic) | buc | 1,000 |
| 4 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 15,000 |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set | 3,000 |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set | 1,000 |
| 7 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 103,000 |
| 8 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton-L=10.5 si L=16.4m) | buc | 42,000 |
| 9 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 42,000 |
| 10 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 40,000 |
| 11 | Pret furnizor | Stilp din beton armat,centrifugat,L=16,4 m CK-16.1-1.3 | buc | 2,000 |
| 12 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 30,000 |
| 13 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,150 |
| 14 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t | 10,700 |
| 15 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t | 10,700 |
| 16 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 17 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament(Demontarea dulapuri metalice) | buc | 2,000 |
| 18 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 15,000 |
| 19 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 78,000 |
| 20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 2,680 |
| 21 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 1,030 |
| 22 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 1,000 |
| 23 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc | 1,000 |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 25 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 3,000 |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 27 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 28 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 103,000 |
| 29 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 30 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 1,030 |
| 31 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 32 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 33 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc | 1,000 |
| 34 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 35 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 36 |  | Materiale |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 20,000 |
| 38 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 24,000 |
| 39 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 9,000 |
| 40 | Pret furnizor | Consola dubla pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 25,000 |
| 41 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 400,000 |
| 42 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 17,000 |
| 43 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 2 500,000 |
| 44 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 220,000 |
| 45 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 103,000 |
| 46 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 47 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 156,000 |
| 48 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 10,000 |
| 49 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 380,000 |
| 50 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 380,000 |
| 51 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 58,000 |
| 52 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 68,000 |
| 53 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 86,000 |
| 54 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 32,000 |
| 55 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 309,000 |
| 56 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 100,000 |
| 57 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 140,000 |
| 58 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 210,000 |
| 59 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 32,000 |
| 60 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 14,000 |
| 61 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 74,000 |
| 62 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 244,900 |
| 63 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 85,680 |
| 64 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 65 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 66 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 3,000 |
| 67 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m | 7,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 68 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 25,000 |
| 69 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 40W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 36,000 |
| 70 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 60W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 34,000 |
| 71 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max 150W (21000 lm), dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 8,000 |
| 72 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,000 |
| 73 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,000 |
| 74 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,000 |
| 75 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,000 |
| 76 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,000 |
| 77 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 2,000 |
| 78 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 103,000 |
| 79 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 3,000 |
| 80 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,000 |
| 81 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL7-PT76

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 3 | 33-04-042-1 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior(Demontarea pilon metalic) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,44 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,04 |  |  |
| 4 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,97 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,22 |  |  |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,50 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,00 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 6,47 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 6,27 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,70 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 7 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 8 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton-L=10.5 si L=16.4m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 9 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 10 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | Pret furnizor | Stilp din beton armat,centrifugat,L=16,4 m CK-16.1-1.3 | buc |  |  |  |
|  | 02121416.4 | Stilp din beton armat,centrifugat,L=16,4 m CK-16.1-1.3 | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 13 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,26 |  |  |
| 14 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 |  |  |
| 15 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,106 |  |  |
| 16 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 17 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament(Demontarea dulapuri metalice) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,17 |  |  |
| 18 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
| 19 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 21 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 22 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 23 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 25 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 27 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,20 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,18 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,80 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,10 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
| 28 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 29 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,80 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,90 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,64 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
| 30 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 31 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 32 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 33 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 |  |  |
|  | 1010622 | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) | 10 m | 0,03 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,23 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1130180 | Spirt etilic tehnic cat. I | t | 0,0024 |  |  |
|  | 5009625 | Banda cu butoane "ЛМЗ" | 100 m | 0,025 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 18,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
| 34 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,40 |  |  |
|  | 5050 | Teava metalica d50x50mm | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
| 35 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,50 |  |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,21 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
| 36 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 1111227 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 39 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 1111227125 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Consola dubla pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 32465 | Consola dubla pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m |  |  |  |
|  | 45945925 | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 45944*25 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m |  |  |  |
|  | 55663250 | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 24422 | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 58 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 59 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 60 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 62 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 63 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
| 64 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc |  |  |  |
|  | 516292011 | Terminal cablu diam.25 | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 68 | Sina PE | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc |  |  |  |
|  | 1168 | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m |  |  |  |
|  | 85791040*4 | Otel-banda 30x4mm | m | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 68 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 40W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412740 | Corpuri de iluminat tip LED max. 40W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 60W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412760 | Corpuri de iluminat tip LED max. 60W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max 150W (21000 lm), dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 204127150 | Corpuri de iluminat stradal tip LED max 150W (21000 lm), dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 72 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 20412d | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 73 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc |  |  |  |
|  | 20412c | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,00 |  |  |
| 74 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412i | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 75 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412ib | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 76 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc |  |  |  |
|  | 20412i32 | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,00 |  |  |
| 77 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 2041s63 | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 1,00 |  |  |
| 78 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 79 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc |  |  |  |
|  | l204555 | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,00 |  |  |
| 80 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc |  |  |  |
|  | 63 | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,00 |  |  |
| 81 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc |  |  |  |
|  | 6325set | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL12-PT77

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m | 0,500 |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 1,900 |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 30,000 |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 58,000 |
| 5 | 33-04-042-1 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior(Demontarea pilon metalic) | buc | 7,000 |
| 6 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set | 3,000 |
| 7 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set | 1,000 |
| 8 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc | 3,000 |
| 9 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 3,000 |
| 10 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 3,000 |
| 11 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 25,000 |
| 12 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t | 4,300 |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t | 4,300 |
| 14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 15 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 30,000 |
| 16 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 58,000 |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 0,910 |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 0,580 |
| 19 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 1,000 |
| 20 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc | 1,000 |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 22 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 2,000 |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 24 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 25 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 58,000 |
| 26 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 27 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,580 |
| 28 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 29 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 30 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc | 1,000 |
| 31 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 32 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 33 |  | Materiale |  |  |
| 34 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 51,000 |
| 35 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 7,000 |
| 36 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 160,000 |
| 37 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 17,000 |
| 38 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1 850,000 |
| 39 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 50,000 |
| 40 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 58,000 |
| 41 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 42 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 116,000 |
| 43 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 10,000 |
| 44 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 360,000 |
| 45 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 360,000 |
| 46 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 52,000 |
| 47 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 50,000 |
| 48 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 60,000 |
| 49 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 20,000 |
| 50 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 174,000 |
| 51 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 80,000 |
| 52 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 110,000 |
| 53 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 170,000 |
| 54 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 24,000 |
| 55 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 11,000 |
| 56 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 20,000 |
| 57 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 205,400 |
| 58 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 154,200 |
| 59 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 60 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 61 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 3,000 |
| 62 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m | 7,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 63 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 51,000 |
| 64 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 50W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 7,000 |
| 65 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,000 |
| 66 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,000 |
| 67 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,000 |
| 68 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,000 |
| 69 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 2,000 |
| 70 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 58,000 |
| 71 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 3,000 |
| 72 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,000 |
| 73 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL12-PT77

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 5 | 33-04-042-1 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior(Demontarea pilon metalic) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,44 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,04 |  |  |
| 6 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,97 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,22 |  |  |
| 7 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,50 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,00 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 6,47 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 6,27 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,70 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 8 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 9 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 10 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 12 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 |  |  |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,106 |  |  |
| 14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 15 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
| 16 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 19 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 20 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 22 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 24 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,20 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,18 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,80 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,10 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
| 25 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 26 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,80 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,90 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,64 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
| 27 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 28 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 29 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 30 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 |  |  |
|  | 1010622 | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) | 10 m | 0,03 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,23 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1130180 | Spirt etilic tehnic cat. I | t | 0,0024 |  |  |
|  | 5009625 | Banda cu butoane "ЛМЗ" | 100 m | 0,025 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 18,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
| 31 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,40 |  |  |
|  | 5050 | Teava metalica d50x50mm | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
| 32 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,50 |  |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,21 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
| 33 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 34 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 1111227 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m |  |  |  |
|  | 45945925 | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 1,00 |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 39 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 45944*25 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m |  |  |  |
|  | 55663250 | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 24422 | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 58 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
| 59 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc |  |  |  |
|  | 516292011 | Terminal cablu diam.25 | buc | 1,00 |  |  |
| 60 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 68 | Sina PE | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc |  |  |  |
|  | 1168 | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 62 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m |  |  |  |
|  | 85791040*4 | Otel-banda 30x4mm | m | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 63 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 64 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 50W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412750 | Corpuri de iluminat tip LED max. 50W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 20412d | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc |  |  |  |
|  | 20412c | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412i | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 68 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412ib | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 2041s63 | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc |  |  |  |
|  | l204555 | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,00 |  |  |
| 72 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc |  |  |  |
|  | 63 | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,00 |  |  |
| 73 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc |  |  |  |
|  | 6325set | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL3-PT78

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Demontarea cablu aerian СИП existent | 1000 m | 0,250 |
| 2 | 33-04-017-1 | Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km | 1000 m | 3,410 |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 50,000 |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 108,000 |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL | set | 3,000 |
| 6 | 33-03-004-1 | Punerea la pamint a LST din oxizi metalici | set | 1,000 |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea structurilor si materialelor-stilpi de beton | buc | 35,000 |
| 8 | 33-04-003-16 | Asamblarea si instalarea stilpilor din beton | buc | 35,000 |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 35,000 |
| 10 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 40,000 |
| 11 | TsG03A | Lucrari de defrisare | 100m2 | 0,150 |
| 12 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t | 0,700 |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t | 0,700 |
| 14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 15 | RpEG17B | Demontarea dulapuri metalice | buc | 2,000 |
| 16 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 50,000 |
| 17 | 08-02-363-1 | Montare consola | buc | 108,000 |
| 18 | 08-02-148-1 | Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei | 100 m | 1,970 |
| 19 | 08-02-148-1 | Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm | 100 m | 1,080 |
| 20 | 08-03-573-4 | Montare dulapuri din metal | buc | 1,000 |
| 21 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc | 1,000 |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 23 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 3,000 |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 25 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 26 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 108,000 |
| 27 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 28 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 1,080 |
| 29 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 30 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 31 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda | buc | 1,000 |
| 32 | 08-02-407-3 | Teava metalica 50x50mm | 100 m | 0,050 |
| 33 | 08-02-407-4 | Teava metalica 80x80 | 100 m | 0,090 |
| 34 |  | Materiale |  |  |
| 35 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 39,000 |
| 36 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 69,000 |
| 37 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 330,000 |
| 38 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 17,000 |
| 39 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 3 250,000 |
| 40 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 160,000 |
| 41 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 108,000 |
| 42 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 43 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 216,000 |
| 44 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 10,000 |
| 45 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 570,000 |
| 46 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 570,000 |
| 47 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 90,000 |
| 48 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 65,000 |
| 49 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 80,000 |
| 50 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 32,000 |
| 51 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 324,000 |
| 52 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 130,000 |
| 53 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 170,000 |
| 54 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 270,000 |
| 55 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 38,000 |
| 56 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 18,000 |
| 57 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 80,000 |
| 58 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 329,900 |
| 59 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 166,600 |
| 60 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 61 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 62 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 3,000 |
| 63 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m | 7,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 64 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 108,000 |
| 65 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,000 |
| 66 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,000 |
| 67 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,000 |
| 68 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,000 |
| 69 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,000 |
| 70 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 2,000 |
| 71 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 108,000 |
| 72 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 3,000 |
| 73 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,000 |
| 74 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL3-PT78

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Demontarea cablu aerian СИП existent | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 2 | 33-04-017-1 | Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,97 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,22 |  |  |
| 6 | 33-03-004-1 | Punerea la pamint a LST din oxizi metalici | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea structurilor si materialelor-stilpi de beton | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 8 | 33-04-003-16 | Asamblarea si instalarea stilpilor din beton | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi(material) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 11 | TsG03A | Lucrari de defrisare | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,26 |  |  |
| 12 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 |  |  |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,106 |  |  |
| 14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 15 | RpEG17B | Demontarea dulapuri metalice | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,17 |  |  |
| 16 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
| 17 | 08-02-363-1 | Montare consola | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 18 | 08-02-148-1 | Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 19 | 08-02-148-1 | Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 20 | 08-03-573-4 | Montare dulapuri din metal | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 21 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 23 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 25 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,20 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,18 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,80 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,10 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
| 26 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 27 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,80 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,90 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,64 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
| 28 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 29 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 30 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 31 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 |  |  |
|  | 1010622 | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) | 10 m | 0,03 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,23 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1130180 | Spirt etilic tehnic cat. I | t | 0,0024 |  |  |
|  | 5009625 | Banda cu butoane "ЛМЗ" | 100 m | 0,025 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 18,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
| 32 | 08-02-407-3 | Teava metalica 50x50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,40 |  |  |
|  | 5050 | Teava metalica d50x50mm | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
| 33 | 08-02-407-4 | Teava metalica 80x80 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,50 |  |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,21 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
| 34 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 35 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 1111227 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m |  |  |  |
|  | 45945925 | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 1,00 |  |  |
| 39 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 45944*25 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m |  |  |  |
|  | 55663250 | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 24422 | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 1,00 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 58 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 59 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
| 60 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc |  |  |  |
|  | 516292011 | Terminal cablu diam.25 | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 68 | Sina PE | buc | 1,00 |  |  |
| 62 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc |  |  |  |
|  | 1168 | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m |  |  |  |
|  | 85791040*4 | Otel-banda 30x4mm | m | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 64 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 20412d | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc |  |  |  |
|  | 20412c | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412i | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 68 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412ib | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc |  |  |  |
|  | 20412i32 | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 2041s63 | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 72 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc |  |  |  |
|  | l204555 | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,00 |  |  |
| 73 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc |  |  |  |
|  | 63 | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,00 |  |  |
| 74 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc |  |  |  |
|  | 6325set | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări -TL4-PT79

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m | 0,300 |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 1,735 |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 35,000 |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 55,000 |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set | 3,000 |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set | 1,000 |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 5,000 |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 5,000 |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 5,000 |
| 10 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 19,000 |
| 11 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,800 |
| 12 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t | 0,600 |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t | 0,600 |
| 14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 15 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament(Demontarea dulapuri metalice) | buc | 2,000 |
| 16 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 35,000 |
| 17 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 55,000 |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 1,020 |
| 19 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 0,550 |
| 20 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 1,000 |
| 21 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc | 1,000 |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 23 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 3,000 |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 25 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 26 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 55,000 |
| 27 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 28 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,550 |
| 29 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 30 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 31 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc | 1,000 |
| 32 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 33 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 34 |  | Materiale |  |  |
| 35 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 16,000 |
| 36 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 39,000 |
| 37 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 170,000 |
| 38 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 17,000 |
| 39 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1 550,000 |
| 40 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 185,000 |
| 41 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 55,000 |
| 42 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 43 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 110,000 |
| 44 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 10,000 |
| 45 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 310,000 |
| 46 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 310,000 |
| 47 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 48,000 |
| 48 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 43,000 |
| 49 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 45,000 |
| 50 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 14,000 |
| 51 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 165,000 |
| 52 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 70,000 |
| 53 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 90,000 |
| 54 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 150,000 |
| 55 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 18,000 |
| 56 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 8,000 |
| 57 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 44,000 |
| 58 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 158,000 |
| 59 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 117,230 |
| 60 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 61 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 62 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 3,000 |
| 63 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m | 7,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 64 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 55,000 |
| 65 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,000 |
| 66 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,000 |
| 67 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,000 |
| 68 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,000 |
| 69 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,000 |
| 70 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 2,000 |
| 71 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 55,000 |
| 72 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 3,000 |
| 73 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,000 |
| 74 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL4-PT79

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,97 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,22 |  |  |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,50 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,00 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 6,47 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 6,27 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,70 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 11 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,26 |  |  |
| 12 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 |  |  |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,106 |  |  |
| 14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 15 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament(Demontarea dulapuri metalice) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,17 |  |  |
| 16 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
| 17 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 19 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 20 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 21 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 23 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 25 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,20 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,18 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,80 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,10 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
| 26 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 27 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,80 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,90 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,64 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
| 28 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 29 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 30 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 31 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 |  |  |
|  | 1010622 | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) | 10 m | 0,03 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,23 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1130180 | Spirt etilic tehnic cat. I | t | 0,0024 |  |  |
|  | 5009625 | Banda cu butoane "ЛМЗ" | 100 m | 0,025 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 18,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
| 32 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,40 |  |  |
|  | 5050 | Teava metalica d50x50mm | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
| 33 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,50 |  |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,21 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
| 34 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 35 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 1111227 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m |  |  |  |
|  | 45945925 | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 1,00 |  |  |
| 39 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 45944*25 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m |  |  |  |
|  | 55663250 | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 24422 | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 1,00 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 58 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 59 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
| 60 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc |  |  |  |
|  | 516292011 | Terminal cablu diam.25 | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 68 | Sina PE | buc | 1,00 |  |  |
| 62 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc |  |  |  |
|  | 1168 | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m |  |  |  |
|  | 85791040*4 | Otel-banda 30x4mm | m | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 64 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 20412d | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc |  |  |  |
|  | 20412c | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412i | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 68 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412ib | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc |  |  |  |
|  | 20412i32 | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 2041s63 | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 72 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc |  |  |  |
|  | l204555 | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,00 |  |  |
| 73 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc |  |  |  |
|  | 63 | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,00 |  |  |
| 74 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc |  |  |  |
|  | 6325set | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL16-PT80

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m | 0,600 |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 0,885 |
| 3 | RpEN06A | Indreptarea pilonilor pe traseu | buc | 1,000 |
| 4 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 50,000 |
| 5 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 61,000 |
| 6 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set | 3,000 |
| 7 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set | 1,000 |
| 8 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton+stilp de metal) | buc | 6,000 |
| 9 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 4,000 |
| 10 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 2,000 |
| 11 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 9.5-2 | buc | 1,000 |
| 12 | Pret furnizor | Stilp din beton armat,centrifugat,L=16,4 m CK-16.1-1.3 | buc | 1,000 |
| 13 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 11,000 |
| 14 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t | t | 0,148 |
| 15 | 33-04-007-1 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3( П-Зu) Se adauga ( П-Зu)-buc | buc | 1,000 |
| 16 | Pret furnizor | Stilp metalic zincat de inaltime 6m CC 6m 62/146/4 | buc | 2,000 |
| 17 | 33-03-004-2 | Baterea manuala a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 3 m | buc | 2,000 |
| 18 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)-beton la piloni de metal | m3 | 0,400 |
| 19 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,150 |
| 20 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t | 0,800 |
| 21 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t | 0,800 |
| 22 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 23 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 20,000 |
| 24 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 30,000 |
| 25 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 1,340 |
| 26 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 0,590 |
| 27 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 1,000 |
| 28 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc | 1,000 |
| 29 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 30 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 3,000 |
| 31 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 32 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 33 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 61,000 |
| 34 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 35 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,590 |
| 36 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 37 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 38 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc | 1,000 |
| 39 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 40 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 41 |  | Materiale |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 29,000 |
| 43 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,000 |
| 44 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 210,000 |
| 45 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 17,000 |
| 46 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 680,000 |
| 47 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 205,000 |
| 48 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 59,000 |
| 49 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 50 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 60,000 |
| 51 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 10,000 |
| 52 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 230,000 |
| 53 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 230,000 |
| 54 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 27,000 |
| 55 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 35,000 |
| 56 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 40,000 |
| 57 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 16,000 |
| 58 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 183,000 |
| 59 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 46,000 |
| 60 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 65,000 |
| 61 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 100,000 |
| 62 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 16,000 |
| 63 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 7,000 |
| 64 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 34,000 |
| 65 | Pret furnizor | Otel rotund diam20mm L3m | buc | 2,000 |
| 66 | Pret furnizor | Otel-banda 40x4mm | m | 2,000 |
| 67 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 94,800 |
| 68 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 61,700 |
| 69 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 70 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 71 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 3,000 |
| 72 | Pret furnizor | Nod de fixare У4 | buc | 1,000 |
| 73 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m | 7,000 |
| 74 | Pret furnizor | Ancore 2.1 x820 BCn3nc2 ГОСТ 24379.1-80 | buc | 8,000 |
| 75 | Pret furnizor | Piulita M24 | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 76 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 29,000 |
| 77 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat tip LED max. 80W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 30,000 |
| 78 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max 100W (14000 lm), dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice (pentru treceri pietonale circulatie partea dreapta carosabil) | buc | 2,000 |
| 79 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,000 |
| 80 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,000 |
| 81 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,000 |
| 82 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,000 |
| 83 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,000 |
| 84 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 2,000 |
| 85 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 61,000 |
| 86 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 3,000 |
| 87 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,000 |
| 88 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL16-PT80

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 3 | RpEN06A | Indreptarea pilonilor pe traseu | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,53 |  |  |
| 4 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 5 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 6 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,97 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,22 |  |  |
| 7 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,50 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,00 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 6,47 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 6,27 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,70 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 8 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton+stilp de metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 9 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 10 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 9.5-2 | buc |  |  |  |
|  | 02121516 | Stilp din beton SET-9.5-2 | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | Pret furnizor | Stilp din beton armat,centrifugat,L=16,4 m CK-16.1-1.3 | buc |  |  |  |
|  | 02121416.4 | Stilp din beton armat,centrifugat,L=16,4 m CK-16.1-1.3 | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat -20mm | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 14 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,12 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,00 |  |  |
|  | 030201 | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t | h-ut. | 3,08 |  |  |
|  | 160202 | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca) | h-ut. | 3,07 |  |  |
|  | 160601 | Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.) | h-ut. | 4,34 |  |  |
|  | 161002 | Automacara, 16 t | h-ut. | 1,04 |  |  |
|  | 400311 | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren) | h-ut. | 1,85 |  |  |
| 15 | 33-04-007-1 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3( П-Зu) Se adauga ( П-Зu)-buc | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9662 | Buloane de ancorare | t | 0,00 |  |  |
|  | 446-2301 | Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD | buc | 1,00 |  |  |
|  | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut. | 0,27 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,05 |  |  |
| 16 | Pret furnizor | Stilp metalic zincat de inaltime 6m CC 6m 62/146/4 | buc |  |  |  |
|  | 13 | Stilp metalic zincat de inaltime 6m CC 6m 62/146/4 | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | 33-03-004-2 | Baterea manuala a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 3 m | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,68 |  |  |
|  | 101-11520 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat -20mm | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
| 18 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)-beton la piloni de metal | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,10 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 273,00 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,74 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,68 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,29 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut. | 0,057 |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut. | 0,018 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut. | 0,25 |  |  |
| 19 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,26 |  |  |
| 20 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 |  |  |
| 21 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,106 |  |  |
| 22 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 23 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
| 24 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 25 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 26 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 27 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 28 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
| 29 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 30 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
| 31 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 32 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,20 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,18 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,80 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,10 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
| 33 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 34 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,80 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,90 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,64 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
| 35 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 36 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 37 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 38 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 |  |  |
|  | 1010622 | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) | 10 m | 0,03 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,23 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1130180 | Spirt etilic tehnic cat. I | t | 0,0024 |  |  |
|  | 5009625 | Banda cu butoane "ЛМЗ" | 100 m | 0,025 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 18,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
| 39 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,40 |  |  |
|  | 5050 | Teava metalica d50x50mm | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
| 40 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,50 |  |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,21 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
| 41 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 3246512 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m |  |  |  |
|  | 45945925 | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 1,00 |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 45944*25 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m |  |  |  |
|  | 55663250 | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 24422 | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 58 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 59 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 60 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 62 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 64 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 65 | Pret furnizor | Otel rotund diam20mm L3m | buc |  |  |  |
|  | 5162920 | Otel rotund diam20mm L3m | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | Pret furnizor | Otel-banda 40x4mm | m |  |  |  |
|  | 857910 | Otel-banda 40x4mm | m | 1,00 |  |  |
| 67 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 68 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
| 69 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc |  |  |  |
|  | 516292011 | Terminal cablu diam.25 | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 68 | Sina PE | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc |  |  |  |
|  | 1168 | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 72 | Pret furnizor | Nod de fixare У4 | buc |  |  |  |
|  | 5555555 | Nod de fixare У4 | buc | 1,00 |  |  |
| 73 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m |  |  |  |
|  | 85791040*4 | Otel-banda 30x4mm | m | 1,00 |  |  |
| 74 | Pret furnizor | Ancore 2.1 x820 BCn3nc2 ГОСТ 24379.1-80 | buc |  |  |  |
|  | 5555111 | Ancore 2.1 x820 BCn3nc2 ГОСТ 24379ю1-80 | buc | 1,00 |  |  |
| 75 | Pret furnizor | Piulita M24 | buc |  |  |  |
|  | 55piu | Piulita M24 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 76 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 77 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat tip LED max. 80W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412780 | Corpuri de iluminat tip LED max. 80W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 78 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max 100W (14000 lm), dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice (pentru treceri pietonale circulatie partea dreapta carosabil) | buc |  |  |  |
|  | 204127100 | Corpuri de iluminat stradal tip LED max 100W (14000 lm), dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice (pentru treceri pietonale circulatie partea dreapta carosabil) | buc | 1,00 |  |  |
| 79 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 20412d | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 80 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc |  |  |  |
|  | 20412c | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,00 |  |  |
| 81 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412i | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 82 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412ib | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 83 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc |  |  |  |
|  | 20412i32 | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,00 |  |  |
| 84 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 2041s63 | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 1,00 |  |  |
| 85 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 86 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc |  |  |  |
|  | l204555 | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,00 |  |  |
| 87 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc |  |  |  |
|  | 63 | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,00 |  |  |
| 88 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc |  |  |  |
|  | 6325set | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL8-PT81

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m | 0,700 |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 3,400 |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 60,000 |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 98,000 |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set | 3,000 |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set | 1,000 |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton-) | buc | 11,000 |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 11,000 |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 11,000 |
| 10 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 39,000 |
| 11 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,150 |
| 12 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t | 0,900 |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t | 0,900 |
| 14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 15 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament(Demontarea dulapuri metalice) | buc | 2,000 |
| 16 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 60,000 |
| 17 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 98,000 |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 1,510 |
| 19 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 0,980 |
| 20 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 1,000 |
| 21 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc | 1,000 |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 23 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 3,000 |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 25 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 26 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 98,000 |
| 27 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 28 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,980 |
| 29 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 30 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 31 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc | 1,000 |
| 32 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 33 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 34 |  | Materiale |  |  |
| 35 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 91,000 |
| 36 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 7,000 |
| 37 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 270,000 |
| 38 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 17,000 |
| 39 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 3 100,000 |
| 40 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 300,000 |
| 41 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 98,000 |
| 42 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 43 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 196,000 |
| 44 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 10,000 |
| 45 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 530,000 |
| 46 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 530,000 |
| 47 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 78,000 |
| 48 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 70,000 |
| 49 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 87,000 |
| 50 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 30,000 |
| 51 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 294,000 |
| 52 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 120,000 |
| 53 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 160,000 |
| 54 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 260,000 |
| 55 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 34,000 |
| 56 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 16,000 |
| 57 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 80,000 |
| 58 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 316,000 |
| 59 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 209,800 |
| 60 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 61 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 62 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 3,000 |
| 63 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m | 7,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 64 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 98,000 |
| 65 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,000 |
| 66 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,000 |
| 67 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,000 |
| 68 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,000 |
| 69 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,000 |
| 70 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 2,000 |
| 71 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 98,000 |
| 72 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 3,000 |
| 73 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,000 |
| 74 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL8-PT81

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,97 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,22 |  |  |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,50 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,00 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 6,47 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 6,27 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,70 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton-) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 11 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,26 |  |  |
| 12 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 |  |  |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,106 |  |  |
| 14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 15 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament(Demontarea dulapuri metalice) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,17 |  |  |
| 16 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
| 17 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 19 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 20 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 21 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 23 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 25 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,20 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,18 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,80 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,10 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
| 26 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 27 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,80 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,90 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,64 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
| 28 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 29 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 30 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 31 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 |  |  |
|  | 1010622 | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) | 10 m | 0,03 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,23 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1130180 | Spirt etilic tehnic cat. I | t | 0,0024 |  |  |
|  | 5009625 | Banda cu butoane "ЛМЗ" | 100 m | 0,025 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 18,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
| 32 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,40 |  |  |
|  | 5050 | Teava metalica d50x50mm | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
| 33 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,50 |  |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,21 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
| 34 |  | Materiale |  |  |  |  |
| 35 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122715 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m |  |  |  |
|  | 45945925 | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 1,00 |  |  |
| 39 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 45944*25 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m |  |  |  |
|  | 55663250 | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 24422 | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 1,00 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 58 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 59 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
| 60 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc |  |  |  |
|  | 516292011 | Terminal cablu diam.25 | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 68 | Sina PE | buc | 1,00 |  |  |
| 62 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc |  |  |  |
|  | 1168 | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m |  |  |  |
|  | 85791040*4 | Otel-banda 30x4mm | m | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 64 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 20412d | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc |  |  |  |
|  | 20412c | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412i | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 68 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412ib | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc |  |  |  |
|  | 20412i32 | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 2041s63 | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 72 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc |  |  |  |
|  | l204555 | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,00 |  |  |
| 73 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc |  |  |  |
|  | 63 | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,00 |  |  |
| 74 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc |  |  |  |
|  | 6325set | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL13-PT82

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m | 1,800 |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 4,490 |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 130,000 |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 152,000 |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set | 3,000 |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set | 1,000 |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilp de beton +stilp de metal) | buc | 17,000 |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 13,000 |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 12,000 |
| 10 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 9.5-2 | buc | 1,000 |
| 11 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 58,000 |
| 12 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t | t | 0,296 |
| 13 | Pret furnizor | Stilp metalic zincat de inaltime 6m CC 6m 62/146/4 | buc | 4,000 |
| 14 | 33-03-004-2 | Baterea manuala a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 3 m | buc | 4,000 |
| 15 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)-beton la piloni de metal | m3 | 0,800 |
| 16 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,150 |
| 17 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t | 1,500 |
| 18 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t | 1,500 |
| 19 | 33-04-007-1 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3( П-Зu) Se adauga ( П-Зu)-buc | buc | 1,000 |
| 20 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 21 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament(Demontarea dulapuri metalice) | buc | 2,000 |
| 22 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 130,000 |
| 23 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 148,000 |
| 24 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 2,350 |
| 25 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 1,480 |
| 26 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 1,000 |
| 27 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc | 1,000 |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 29 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 3,000 |
| 30 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 31 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 32 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 152,000 |
| 33 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 34 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 1,480 |
| 35 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 36 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 37 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc | 1,000 |
| 38 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 39 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 40 |  | Materiale | buc | 0,000 |
| 41 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 123,000 |
| 42 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 25,000 |
| 43 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 410,000 |
| 44 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 17,000 |
| 45 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 4 200,000 |
| 46 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 290,000 |
| 47 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 148,000 |
| 48 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 49 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 296,000 |
| 50 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 10,000 |
| 51 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 800,000 |
| 52 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 800,000 |
| 53 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 125,000 |
| 54 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 100,000 |
| 55 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 120,000 |
| 56 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 54,000 |
| 57 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 456,000 |
| 58 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 180,000 |
| 59 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 240,000 |
| 60 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 400,000 |
| 61 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 56,000 |
| 62 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 26,000 |
| 63 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 122,000 |
| 64 | Pret furnizor | Otel rotund diam20mm L3m | buc | 4,000 |
| 65 | Pret furnizor | Otel-banda 40x4mm | m | 4,000 |
| 66 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 466,100 |
| 67 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 308,500 |
| 68 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 69 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 70 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 3,000 |
| 71 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m | 7,000 |
| 72 | Pret furnizor | Ancore 2.1 x820 BCn3nc2 ГОСТ 24379.1-80 | buc | 16,000 |
| 73 | Pret furnizor | Piulita M24 | buc | 16,000 |
| 74 | Pret furnizor | Nod de fixare У4 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 75 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 128,000 |
| 76 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 40W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 19,000 |
| 77 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 50W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,000 |
| 78 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max 100W (14000 lm), dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice (pentru treceri pietonale circulatie partea dreapta carosabil) | buc | 4,000 |
| 79 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,000 |
| 80 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,000 |
| 81 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,000 |
| 82 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,000 |
| 83 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,000 |
| 84 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 2,000 |
| 85 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 152,000 |
| 86 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 3,000 |
| 87 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,000 |
| 88 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL13-PT82

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,97 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,22 |  |  |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,50 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,00 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 6,47 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 6,27 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,70 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilp de beton +stilp de metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 9.5-2 | buc |  |  |  |
|  | 02121516 | Stilp din beton SET-9.5-2 | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 12 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,12 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,00 |  |  |
|  | 030201 | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t | h-ut. | 3,08 |  |  |
|  | 160202 | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca) | h-ut. | 3,07 |  |  |
|  | 160601 | Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.) | h-ut. | 4,34 |  |  |
|  | 161002 | Automacara, 16 t | h-ut. | 1,04 |  |  |
|  | 400311 | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren) | h-ut. | 1,85 |  |  |
| 13 | Pret furnizor | Stilp metalic zincat de inaltime 6m CC 6m 62/146/4 | buc |  |  |  |
|  | 13 | Stilp metalic zincat de inaltime 6m CC 6m 62/146/4 | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | 33-03-004-2 | Baterea manuala a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 3 m | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,68 |  |  |
|  | 101-11520 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat -20mm | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
| 15 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)-beton la piloni de metal | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,10 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 273,00 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,74 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,68 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,29 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut. | 0,057 |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut. | 0,018 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut. | 0,25 |  |  |
| 16 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,26 |  |  |
| 17 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 |  |  |
| 18 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,106 |  |  |
| 19 | 33-04-007-1 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3( П-Зu) Se adauga ( П-Зu)-buc | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9662 | Buloane de ancorare | t | 0,00 |  |  |
|  | 446-2301 | Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD | buc | 1,00 |  |  |
|  | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut. | 0,27 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,05 |  |  |
| 20 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 21 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament(Demontarea dulapuri metalice) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,17 |  |  |
| 22 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
| 23 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 24 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 25 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 26 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 27 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 29 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
| 30 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 31 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,20 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,18 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,80 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,10 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
| 32 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 33 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,80 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,90 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,64 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
| 34 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 35 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 36 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 37 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 |  |  |
|  | 1010622 | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) | 10 m | 0,03 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,23 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1130180 | Spirt etilic tehnic cat. I | t | 0,0024 |  |  |
|  | 5009625 | Banda cu butoane "ЛМЗ" | 100 m | 0,025 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 18,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
| 38 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,40 |  |  |
|  | 5050 | Teava metalica d50x50mm | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
| 39 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,50 |  |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,21 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
| 40 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 1111227 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m |  |  |  |
|  | 45945925 | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 1,00 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 45944*25 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m |  |  |  |
|  | 55663250 | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 24422 | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 58 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 59 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 60 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 62 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 64 | Pret furnizor | Otel rotund diam20mm L3m | buc |  |  |  |
|  | 5162920 | Otel rotund diam20mm L3m | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | Pret furnizor | Otel-banda 40x4mm | m |  |  |  |
|  | 857910 | Otel-banda 40x4mm | m | 1,00 |  |  |
| 66 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 67 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
| 68 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc |  |  |  |
|  | 516292011 | Terminal cablu diam.25 | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 68 | Sina PE | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc |  |  |  |
|  | 1168 | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m |  |  |  |
|  | 85791040*4 | Otel-banda 30x4mm | m | 1,00 |  |  |
| 72 | Pret furnizor | Ancore 2.1 x820 BCn3nc2 ГОСТ 24379.1-80 | buc |  |  |  |
|  | 5555111 | Ancore 2.1 x820 BCn3nc2 ГОСТ 24379ю1-80 | buc | 1,00 |  |  |
| 73 | Pret furnizor | Piulita M24 | buc |  |  |  |
|  | 55piu | Piulita M24 | buc | 1,00 |  |  |
| 74 | Pret furnizor | Nod de fixare У4 | buc |  |  |  |
|  | 5555555 | Nod de fixare У4 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 75 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 76 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 40W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412740 | Corpuri de iluminat tip LED max. 40W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 77 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 50W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412750 | Corpuri de iluminat tip LED max. 50W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 78 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max 100W (14000 lm), dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice (pentru treceri pietonale circulatie partea dreapta carosabil) | buc |  |  |  |
|  | 204127100 | Corpuri de iluminat stradal tip LED max 100W (14000 lm), dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice (pentru treceri pietonale circulatie partea dreapta carosabil) | buc | 1,00 |  |  |
| 79 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 20412d | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 80 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc |  |  |  |
|  | 20412c | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,00 |  |  |
| 81 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412i | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 82 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412ib | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 83 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc |  |  |  |
|  | 20412i32 | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,00 |  |  |
| 84 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 2041s63 | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 1,00 |  |  |
| 85 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 86 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc |  |  |  |
|  | l204555 | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,00 |  |  |
| 87 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc |  |  |  |
|  | 63 | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,00 |  |  |
| 88 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc |  |  |  |
|  | 6325set | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL9-PT83

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m | 0,700 |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 3,375 |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 70,000 |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 132,000 |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set | 3,000 |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set | 1,000 |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 36,000 |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 36,000 |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 36,000 |
| 10 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 43,000 |
| 11 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t | 1,000 |
| 12 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t | 1,000 |
| 13 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 14 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 70,000 |
| 15 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 111,000 |
| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 2,720 |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 1,320 |
| 18 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 1,000 |
| 19 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc | 1,000 |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 21 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 2,000 |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 23 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 24 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 132,000 |
| 25 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 26 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 1,320 |
| 27 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 28 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 29 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc | 1,000 |
| 30 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 31 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 32 |  | Materiale |  |  |
| 33 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 90,000 |
| 34 | Pret furnizor | Consola dubla pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 21,000 |
| 35 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 440,000 |
| 36 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 17,000 |
| 37 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 3 350,000 |
| 38 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 25,000 |
| 39 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 132,000 |
| 40 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 41 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 222,000 |
| 42 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 10,000 |
| 43 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 540,000 |
| 44 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 540,000 |
| 45 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 87,000 |
| 46 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 72,000 |
| 47 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 88,000 |
| 48 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 34,000 |
| 49 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 396,000 |
| 50 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 128,000 |
| 51 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 170,000 |
| 52 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 280,000 |
| 53 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 36,000 |
| 54 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 17,000 |
| 55 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 86,000 |
| 56 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 347,600 |
| 57 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 171,400 |
| 58 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 59 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 60 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 3,000 |
| 61 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m | 7,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 62 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 90,000 |
| 63 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 40W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 21,000 |
| 64 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 60W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 21,000 |
| 65 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,000 |
| 66 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,000 |
| 67 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,000 |
| 68 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,000 |
| 69 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 2,000 |
| 70 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 132,000 |
| 71 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 3,000 |
| 72 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,000 |
| 73 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL9-PT83

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,97 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,22 |  |  |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,50 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,00 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 6,47 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 6,27 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,70 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 11 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 |  |  |
| 12 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,106 |  |  |
| 13 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 14 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
| 15 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 18 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 19 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 21 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 23 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,20 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,18 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,80 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,10 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
| 24 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 25 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,80 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,90 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,64 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
| 26 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 27 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 28 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 29 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 |  |  |
|  | 1010622 | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) | 10 m | 0,03 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,23 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1130180 | Spirt etilic tehnic cat. I | t | 0,0024 |  |  |
|  | 5009625 | Banda cu butoane "ЛМЗ" | 100 m | 0,025 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 18,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
| 30 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,40 |  |  |
|  | 5050 | Teava metalica d50x50mm | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
| 31 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,50 |  |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,21 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
| 32 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 33 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | Pret furnizor | Consola dubla pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 32465 | Consola dubla pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 36 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m |  |  |  |
|  | 45945925 | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 1,00 |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 45944*25 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 39 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m |  |  |  |
|  | 55663250 | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 1,00 |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 24422 | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 56 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
| 58 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc |  |  |  |
|  | 516292011 | Terminal cablu diam.25 | buc | 1,00 |  |  |
| 59 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 68 | Sina PE | buc | 1,00 |  |  |
| 60 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc |  |  |  |
|  | 1168 | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m |  |  |  |
|  | 85791040*4 | Otel-banda 30x4mm | m | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 62 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 40W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412740 | Corpuri de iluminat tip LED max. 40W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 64 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 60W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412760 | Corpuri de iluminat tip LED max. 60W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 20412d | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc |  |  |  |
|  | 20412c | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412i | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 68 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412ib | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 2041s63 | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc |  |  |  |
|  | l204555 | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,00 |  |  |
| 72 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc |  |  |  |
|  | 63 | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,00 |  |  |
| 73 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc |  |  |  |
|  | 6325set | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL14-PT84

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m | 0,600 |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 1,520 |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 30,000 |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 46,000 |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set | 3,000 |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set | 1,000 |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc | 12,000 |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 12,000 |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 6,000 |
| 10 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 9.5-2 | buc | 6,000 |
| 11 | 33-04-007-1 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3( П-Зu)se adauga ca resurs ( П-Зu)in buc | buc | 6,000 |
| 12 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 17,000 |
| 13 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,100 |
| 14 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t | 0,700 |
| 15 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t | 0,700 |
| 16 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 17 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament(Demontarea dulapuri metalice) | buc | 2,000 |
| 18 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 30,000 |
| 19 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 46,000 |
| 20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 0,690 |
| 21 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 0,460 |
| 22 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 1,000 |
| 23 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc | 1,000 |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 25 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 3,000 |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 27 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 28 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 46,000 |
| 29 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 30 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,460 |
| 31 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 32 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 33 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc | 1,000 |
| 34 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 35 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 36 |  | Materiale |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 46,000 |
| 38 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 125,000 |
| 39 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 17,000 |
| 40 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1 450,000 |
| 41 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 70,000 |
| 42 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 46,000 |
| 43 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 44 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 92,000 |
| 45 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 10,000 |
| 46 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 250,000 |
| 47 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 250,000 |
| 48 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 36,000 |
| 49 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 38,000 |
| 50 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 40,000 |
| 51 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 16,000 |
| 52 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 138,000 |
| 53 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 55,000 |
| 54 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 70,000 |
| 55 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 120,000 |
| 56 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 20,000 |
| 57 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 9,000 |
| 58 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 40,000 |
| 59 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 142,200 |
| 60 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 86,380 |
| 61 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 62 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 63 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 3,000 |
| 64 | Pret furnizor | Nod de fixare У4 | buc | 6,000 |
| 65 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m | 7,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 66 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 46,000 |
| 67 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,000 |
| 68 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,000 |
| 69 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,000 |
| 70 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,000 |
| 71 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,000 |
| 72 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 2,000 |
| 73 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 46,000 |
| 74 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 3,000 |
| 75 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,000 |
| 76 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL14-PT84

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,97 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,22 |  |  |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,50 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,00 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 6,47 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 6,27 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,70 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 9.5-2 | buc |  |  |  |
|  | 02121516 | Stilp din beton SET-9.5-2 | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | 33-04-007-1 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3( П-Зu)se adauga ca resurs ( П-Зu)in buc | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9662 | Buloane de ancorare | t | 0,00 |  |  |
|  | 446-2301 | Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD | buc | 1,00 |  |  |
|  | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut. | 0,27 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,05 |  |  |
| 12 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 13 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,26 |  |  |
| 14 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 |  |  |
| 15 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,106 |  |  |
| 16 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 17 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament(Demontarea dulapuri metalice) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,17 |  |  |
| 18 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
| 19 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 21 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 22 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 23 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 25 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 27 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,20 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,18 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,80 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,10 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
| 28 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 29 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,80 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,90 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,64 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
| 30 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 31 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 32 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 33 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 |  |  |
|  | 1010622 | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) | 10 m | 0,03 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,23 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1130180 | Spirt etilic tehnic cat. I | t | 0,0024 |  |  |
|  | 5009625 | Banda cu butoane "ЛМЗ" | 100 m | 0,025 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 18,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
| 34 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,40 |  |  |
|  | 5050 | Teava metalica d50x50mm | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
| 35 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,50 |  |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,21 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
| 36 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 39 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m |  |  |  |
|  | 45945925 | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 1,00 |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 45944*25 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m |  |  |  |
|  | 55663250 | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 24422 | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 1,00 |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 58 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 59 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 60 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc |  |  |  |
|  | 516292011 | Terminal cablu diam.25 | buc | 1,00 |  |  |
| 62 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 68 | Sina PE | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc |  |  |  |
|  | 1168 | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 64 | Pret furnizor | Nod de fixare У4 | buc |  |  |  |
|  | 5555555 | Nod de fixare У4 | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m |  |  |  |
|  | 85791040*4 | Otel-banda 30x4mm | m | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 66 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 20412d | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 68 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc |  |  |  |
|  | 20412c | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412ib | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412i | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc |  |  |  |
|  | 20412i32 | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,00 |  |  |
| 72 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 2041s63 | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 1,00 |  |  |
| 73 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 74 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc |  |  |  |
|  | l204555 | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,00 |  |  |
| 75 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc |  |  |  |
|  | 63 | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,00 |  |  |
| 76 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc |  |  |  |
|  | 6325set | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL10-PT85

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m | 0,400 |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 1,600 |
| 3 | RpEN06A | Indreptarea pilonilor pe traseu | buc | 1,000 |
| 4 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 25,000 |
| 5 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 52,000 |
| 6 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set | 3,000 |
| 7 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set | 1,000 |
| 8 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc | 20,000 |
| 9 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 20,000 |
| 10 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 19,000 |
| 11 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 9.5-2 | buc | 1,000 |
| 12 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 21,000 |
| 13 | 33-04-007-1 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3( П-Зu)-se adauga ( П-Зu)-buc | buc | 1,000 |
| 14 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,150 |
| 15 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t | 0,700 |
| 16 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t | 0,700 |
| 17 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 18 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament(Demontarea dulapuri metalice) | buc | 2,000 |
| 19 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 25,000 |
| 20 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 52,000 |
| 21 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 0,780 |
| 22 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 0,520 |
| 23 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 1,000 |
| 24 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc | 1,000 |
| 25 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 26 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 3,000 |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 28 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 29 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 52,000 |
| 30 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 31 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,520 |
| 32 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 33 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 34 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc | 1,000 |
| 35 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 36 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 37 |  | Materiale |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 52,000 |
| 39 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 140,000 |
| 40 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 17,000 |
| 41 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1 560,000 |
| 42 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 40,000 |
| 43 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 52,000 |
| 44 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 45 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 104,000 |
| 46 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 10,000 |
| 47 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 530,000 |
| 48 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 530,000 |
| 49 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 78,000 |
| 50 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 70,000 |
| 51 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 87,000 |
| 52 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 30,000 |
| 53 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 294,000 |
| 54 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 120,000 |
| 55 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 160,000 |
| 56 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 260,000 |
| 57 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 34,000 |
| 58 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 16,000 |
| 59 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 80,000 |
| 60 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 173,800 |
| 61 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 80,210 |
| 62 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 63 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 64 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 3,000 |
| 65 | Pret furnizor | Nod de fixare У4 | buc | 1,000 |
| 66 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m | 7,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 67 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 52,000 |
| 68 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,000 |
| 69 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,000 |
| 70 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,000 |
| 71 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,000 |
| 72 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,000 |
| 73 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 2,000 |
| 74 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 52,000 |
| 75 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 3,000 |
| 76 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,000 |
| 77 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL10-PT85

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 3 | RpEN06A | Indreptarea pilonilor pe traseu | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,53 |  |  |
| 4 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 5 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 6 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,97 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,22 |  |  |
| 7 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,50 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,00 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 6,47 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 6,27 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,70 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 8 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 9 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 10 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 9.5-2 | buc |  |  |  |
|  | 02121516 | Stilp din beton SET-9.5-2 | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 13 | 33-04-007-1 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3( П-Зu)-se adauga ( П-Зu)-buc | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9662 | Buloane de ancorare | t | 0,00 |  |  |
|  | 446-2301 | Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD | buc | 1,00 |  |  |
|  | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut. | 0,27 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,05 |  |  |
| 14 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,26 |  |  |
| 15 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 |  |  |
| 16 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,106 |  |  |
| 17 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 18 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament(Demontarea dulapuri metalice) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,17 |  |  |
| 19 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
| 20 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 21 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 22 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 23 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 24 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
| 25 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 26 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 28 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,20 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,18 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,80 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,10 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
| 29 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 30 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,80 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,90 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,64 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
| 31 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 32 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 33 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 34 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 |  |  |
|  | 1010622 | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) | 10 m | 0,03 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,23 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1130180 | Spirt etilic tehnic cat. I | t | 0,0024 |  |  |
|  | 5009625 | Banda cu butoane "ЛМЗ" | 100 m | 0,025 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 18,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
| 35 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,40 |  |  |
|  | 5050 | Teava metalica d50x50mm | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
| 36 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,50 |  |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,21 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
| 37 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 39 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m |  |  |  |
|  | 45945925 | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 1,00 |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 45944*25 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m |  |  |  |
|  | 55663250 | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 1,00 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 24422 | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 58 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 59 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 60 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
| 62 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc |  |  |  |
|  | 516292011 | Terminal cablu diam.25 | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 68 | Sina PE | buc | 1,00 |  |  |
| 64 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc |  |  |  |
|  | 1168 | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | Pret furnizor | Nod de fixare У4 | buc |  |  |  |
|  | 5555555 | Nod de fixare У4 | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m |  |  |  |
|  | 85791040*4 | Otel-banda 30x4mm | m | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 67 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 68 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 20412d | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc |  |  |  |
|  | 20412c | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412i | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412ib | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 72 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc |  |  |  |
|  | 20412i32 | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,00 |  |  |
| 73 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 2041s63 | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 1,00 |  |  |
| 74 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 75 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc |  |  |  |
|  | l204555 | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,00 |  |  |
| 76 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc |  |  |  |
|  | 63 | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,00 |  |  |
| 77 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc |  |  |  |
|  | 6325set | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL15-PT86

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 30,000 |
| 2 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 37,000 |
| 3 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 0,960 |
| 4 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set | 3,000 |
| 5 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set | 1,000 |
| 6 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilp de beton l) | buc | 7,000 |
| 7 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 7,000 |
| 8 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 7,000 |
| 9 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 13,000 |
| 10 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,050 |
| 11 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t | 0,700 |
| 12 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t | 0,700 |
| 13 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 14 | RpEB13C | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 35-50 mmp-Demontarea conductorilor neizolat A35 | m | 1 300,000 |
| 15 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament(Demontarea dulapuri metalice) | buc | 2,000 |
| 16 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 30,000 |
| 17 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 37,000 |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 0,560 |
| 19 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 0,370 |
| 20 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 1,000 |
| 21 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc | 1,000 |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 23 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 3,000 |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 25 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 26 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 37,000 |
| 27 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 28 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,370 |
| 29 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc | 1,000 |
| 30 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 31 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 32 |  | Materiale |  |  |
| 33 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 37,000 |
| 34 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 100,000 |
| 35 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 17,000 |
| 36 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 920,000 |
| 37 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 40,000 |
| 38 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 37,000 |
| 39 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 40 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 74,000 |
| 41 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 10,000 |
| 42 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 190,000 |
| 43 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 190,000 |
| 44 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 20,000 |
| 45 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 35,000 |
| 46 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 40,000 |
| 47 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 12,000 |
| 48 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 111,000 |
| 49 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 40,000 |
| 50 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 60,000 |
| 51 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 80,000 |
| 52 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 16,000 |
| 53 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 7,000 |
| 54 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 32,000 |
| 55 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 110,600 |
| 56 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 67,870 |
| 57 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 58 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 59 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 3,000 |
| 60 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m | 7,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 61 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 37,000 |
| 62 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,000 |
| 63 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,000 |
| 64 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,000 |
| 65 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,000 |
| 66 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,000 |
| 67 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 2,000 |
| 68 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 37,000 |
| 69 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 3,000 |
| 70 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,000 |
| 71 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL15-PT86

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 2 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 3 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 4 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,97 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,22 |  |  |
| 5 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,50 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,00 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 6,47 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 6,27 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,70 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 6 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilp de beton l) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 7 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 8 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 10 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,26 |  |  |
| 11 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 |  |  |
| 12 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,106 |  |  |
| 13 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 14 | RpEB13C | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 35-50 mmp-Demontarea conductorilor neizolat A35 | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,07 |  |  |
| 15 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament(Demontarea dulapuri metalice) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,17 |  |  |
| 16 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
| 17 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 19 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 20 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 21 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 23 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 25 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,20 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,18 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,80 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,10 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
| 26 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 27 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,80 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,90 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,64 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
| 28 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 29 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 |  |  |
|  | 1010622 | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) | 10 m | 0,03 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,23 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1130180 | Spirt etilic tehnic cat. I | t | 0,0024 |  |  |
|  | 5009625 | Banda cu butoane "ЛМЗ" | 100 m | 0,025 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 18,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
| 30 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,40 |  |  |
|  | 5050 | Teava metalica d50x50mm | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
| 31 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,50 |  |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,21 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
| 32 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 33 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 35 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m |  |  |  |
|  | 45945925 | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 1,00 |  |  |
| 36 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 45944*25 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 39 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m |  |  |  |
|  | 55663250 | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 1,00 |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 24422 | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 56 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc |  |  |  |
|  | 516292011 | Terminal cablu diam.25 | buc | 1,00 |  |  |
| 58 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 68 | Sina PE | buc | 1,00 |  |  |
| 59 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc |  |  |  |
|  | 1168 | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 60 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m |  |  |  |
|  | 85791040*4 | Otel-banda 30x4mm | m | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 61 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 62 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 20412d | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc |  |  |  |
|  | 20412c | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,00 |  |  |
| 64 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412i | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412ib | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc |  |  |  |
|  | 20412i32 | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 2041s63 | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 1,00 |  |  |
| 68 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc |  |  |  |
|  | l204555 | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc |  |  |  |
|  | 63 | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc |  |  |  |
|  | 6325set | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL45-PT95

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m | 0,500 |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 2,850 |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 50,000 |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 87,000 |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set | 3,000 |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set | 1,000 |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc | 27,000 |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 27,000 |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 26,000 |
| 10 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 9.5-2 | buc | 1,000 |
| 11 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 34,000 |
| 12 | 33-04-007-1 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3( П-Зu) Se adauga ( П-Зu)-buc | buc | 1,000 |
| 13 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,070 |
| 14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
| 15 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t | 0,500 |
| 16 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t | 0,500 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 17 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 50,000 |
| 18 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 87,000 |
| 19 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 1,310 |
| 20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 0,870 |
| 21 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 1,000 |
| 22 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc | 1,000 |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 24 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 3,000 |
| 25 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 26 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 27 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 87,000 |
| 28 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 29 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,870 |
| 30 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 31 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 32 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc | 1,000 |
| 33 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 34 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 35 |  | Materiale | buc | 0,000 |
| 36 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 87,000 |
| 37 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 230,000 |
| 38 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 17,000 |
| 39 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 2 520,000 |
| 40 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 330,000 |
| 41 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 87,000 |
| 42 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 43 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 174,000 |
| 44 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 10,000 |
| 45 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 510,000 |
| 46 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 510,000 |
| 47 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 65,000 |
| 48 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 90,000 |
| 49 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 110,000 |
| 50 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 34,000 |
| 51 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 261,000 |
| 52 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 120,000 |
| 53 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 170,000 |
| 54 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 250,000 |
| 55 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 38,000 |
| 56 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 17,000 |
| 57 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 88,000 |
| 58 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 276,500 |
| 59 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 160,420 |
| 60 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 61 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 62 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 3,000 |
| 63 | Pret furnizor | Nod de fixare У4 | buc | 1,000 |
| 64 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m | 7,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 65 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 87,000 |
| 66 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,000 |
| 67 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,000 |
| 68 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,000 |
| 69 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,000 |
| 70 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,000 |
| 71 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 2,000 |
| 72 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 87,000 |
| 73 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 3,000 |
| 74 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,000 |
| 75 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL45-PT95

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,97 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,22 |  |  |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,50 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,00 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 6,47 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 6,27 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,70 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 9.5-2 | buc |  |  |  |
|  | 02121516 | Stilp din beton SET-9.5-2 | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat -20mm | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 12 | 33-04-007-1 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3( П-Зu) Se adauga ( П-Зu)-buc | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9662 | Buloane de ancorare | t | 0,00 |  |  |
|  | 446-2301 | Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD | buc | 1,00 |  |  |
|  | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut. | 0,27 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,05 |  |  |
| 13 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,26 |  |  |
| 14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
| 15 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 |  |  |
| 16 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,106 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 17 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
| 18 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 19 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 21 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 22 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 24 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
| 25 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 26 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,20 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,18 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,80 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,10 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
| 27 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 28 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,80 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,90 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,64 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
| 29 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 30 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 31 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 32 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 |  |  |
|  | 1010622 | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) | 10 m | 0,03 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,23 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1130180 | Spirt etilic tehnic cat. I | t | 0,0024 |  |  |
|  | 5009625 | Banda cu butoane "ЛМЗ" | 100 m | 0,025 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 18,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
| 33 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,40 |  |  |
|  | 5050 | Teava metalica d50x50mm | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
| 34 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,50 |  |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,21 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
| 35 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 36 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m |  |  |  |
|  | 45945925 | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 1,00 |  |  |
| 39 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 45944*25 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m |  |  |  |
|  | 55663250 | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 24422 | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 1,00 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 58 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 59 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
| 60 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc |  |  |  |
|  | 516292011 | Terminal cablu diam.25 | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 68 | Sina PE | buc | 1,00 |  |  |
| 62 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc |  |  |  |
|  | 1168 | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | Pret furnizor | Nod de fixare У4 | buc |  |  |  |
|  | 5555555 | Nod de fixare У4 | buc | 1,00 |  |  |
| 64 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m |  |  |  |
|  | 85791040*4 | Otel-banda 30x4mm | m | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 65 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 20412d | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc |  |  |  |
|  | 20412c | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,00 |  |  |
| 68 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412i | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412ib | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc |  |  |  |
|  | 20412i32 | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 2041s63 | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 1,00 |  |  |
| 72 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 73 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc |  |  |  |
|  | l204555 | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,00 |  |  |
| 74 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc |  |  |  |
|  | 63 | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,00 |  |  |
| 75 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc |  |  |  |
|  | 6325set | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL42-PT96

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 9,000 |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 0,235 |
| 3 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set | 1,000 |
| 4 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set | 1,000 |
| 5 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc | 2,000 |
| 6 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 2,000 |
| 7 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 2,000 |
| 8 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 4,000 |
| 9 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,010 |
| 10 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 11 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 9,000 |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 0,140 |
| 13 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 0,090 |
| 14 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 1,000 |
| 15 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza 5-40A,220V | buc | 1,000 |
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 17 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 3,000 |
| 18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 19 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 20 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 9,000 |
| 21 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 22 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,090 |
| 23 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 24 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 25 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc | 1,000 |
| 26 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 27 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 28 |  | Materiale | buc | 0,000 |
| 29 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 9,000 |
| 30 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 26,000 |
| 31 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea2x25мм2 *Al | m | 17,000 |
| 32 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 235,000 |
| 33 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 9,000 |
| 34 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 35 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 18,000 |
| 36 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 10,000 |
| 37 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 60,000 |
| 38 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 60,000 |
| 39 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 5,000 |
| 40 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 12,000 |
| 41 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 14,000 |
| 42 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 6,000 |
| 43 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 27,000 |
| 44 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 12,000 |
| 45 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 18,000 |
| 46 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 30,000 |
| 47 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 10,000 |
| 48 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 4,000 |
| 49 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 11,000 |
| 50 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 39,500 |
| 51 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 18,510 |
| 52 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 53 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 54 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 3,000 |
| 55 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m | 7,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 56 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 9,000 |
| 57 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,000 |
| 58 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC , monofaza 5-40A,220V | buc | 1,000 |
| 59 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 1P, car.B, In=25A | buc | 1,000 |
| 60 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 1Pcar.C ,In=25A | buc | 1,000 |
| 61 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 1P, car.C, In=32A | buc | 1,000 |
| 62 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 1P, In=63A | buc | 2,000 |
| 63 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 9,000 |
| 64 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,000 |
| 65 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,000 |
| 66 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL42-PT96

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 3 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,97 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,22 |  |  |
| 4 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,50 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,00 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 6,47 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 6,27 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,70 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 5 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 6 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 7 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat -20mm | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 9 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,26 |  |  |
| 10 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 11 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 13 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 14 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 15 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza 5-40A,220V | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,34 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 17 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
| 18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 19 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,20 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,18 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,80 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,10 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
| 20 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 21 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,80 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,90 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,64 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
| 22 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 23 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 24 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 25 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 |  |  |
|  | 1010622 | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) | 10 m | 0,03 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,23 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1130180 | Spirt etilic tehnic cat. I | t | 0,0024 |  |  |
|  | 5009625 | Banda cu butoane "ЛМЗ" | 100 m | 0,025 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 18,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
| 26 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,40 |  |  |
|  | 5050 | Teava metalica d50x50mm | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
| 27 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,50 |  |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,21 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
| 28 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 29 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 31 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea2x25мм2 *Al | m |  |  |  |
|  | 45945925225 | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea2x25мм2 *Al | m | 1,00 |  |  |
| 32 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 33 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 34 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m |  |  |  |
|  | 55663250 | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 1,00 |  |  |
| 35 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 24422 | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 1,00 |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 39 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc |  |  |  |
|  | 516292011 | Terminal cablu diam.25 | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 68 | Sina PE | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc |  |  |  |
|  | 1168 | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m |  |  |  |
|  | 85791040*4 | Otel-banda 30x4mm | m | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 56 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 57 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 20412d | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 58 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC , monofaza 5-40A,220V | buc |  |  |  |
|  | 20412mon | CONTOR ELECTRONIC , monofaza 5-40A,220V | buc | 1,00 |  |  |
| 59 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 1P, car.B, In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412i1з | Intreruptor automat 1P, car.B, In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 60 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 1Pcar.C ,In=25A | buc |  |  |  |
|  | 2041p | Intreruptor automat 1Pcar.C ,In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 1P, car.C, In=32A | buc |  |  |  |
|  | 20411p | Intreruptor automat 1P, car.C, In=32A | buc | 1,00 |  |  |
| 62 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 1P, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 2041s631p | Separator de sarcina 1P, In=63A | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 64 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc |  |  |  |
|  | l204555 | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc |  |  |  |
|  | 63 | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc |  |  |  |
|  | 6325set | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL19-PT99

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m | 1,000 |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 2,130 |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 80,000 |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 110,000 |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set | 3,000 |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set | 1,000 |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton+stilp de metal) | buc | 23,000 |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 19,000 |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 19,000 |
| 10 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 29,000 |
| 11 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t | t | 0,296 |
| 12 | Pret furnizor | Stilp metalic zincat de inaltime 6m CC 6m 62/146/4 | buc | 4,000 |
| 13 | 33-03-004-2 | Baterea manuala a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 3 m | buc | 4,000 |
| 14 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)-beton la piloni de metal | m3 | 0,800 |
| 15 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,150 |
| 16 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t | 0,800 |
| 17 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t | 0,800 |
| 18 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 19 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament(Demontarea dulapuri metalice) | buc | 2,000 |
| 20 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 50,000 |
| 21 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 81,000 |
| 22 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 2,050 |
| 23 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 1,060 |
| 24 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 1,000 |
| 25 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc | 1,000 |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 27 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 3,000 |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 29 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 30 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 110,000 |
| 31 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 32 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 1,060 |
| 33 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 34 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 35 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc | 1,000 |
| 36 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 37 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 38 |  | Materiale |  |  |
| 39 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 73,000 |
| 40 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 8,000 |
| 41 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 340,000 |
| 42 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 17,000 |
| 43 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1 950,000 |
| 44 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 180,000 |
| 45 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 106,000 |
| 46 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 47 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 162,000 |
| 48 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 10,000 |
| 49 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 520,000 |
| 50 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 520,000 |
| 51 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 55,000 |
| 52 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 105,000 |
| 53 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 115,000 |
| 54 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 60,000 |
| 55 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 333,000 |
| 56 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 110,000 |
| 57 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 170,000 |
| 58 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 250,000 |
| 59 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 46,000 |
| 60 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 22,000 |
| 61 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 100,000 |
| 62 | Pret furnizor | Otel rotund diam20mm L3m | buc | 4,000 |
| 63 | Pret furnizor | Otel-banda 40x4mm | m | 4,000 |
| 64 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 237,000 |
| 65 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 117,200 |
| 66 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 67 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 68 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 3,000 |
| 69 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m | 7,000 |
| 70 | Pret furnizor | Ancore 2.1 x820 BCn3nc2 ГОСТ 24379.1-80 | buc | 16,000 |
| 71 | Pret furnizor | Piulita M24 | buc | 16,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 72 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 73,000 |
| 73 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 60W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 8,000 |
| 74 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat tip LED max. 80W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 25,000 |
| 75 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max 100W (14000 lm), dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice (pentru treceri pietonale circulatie partea dreapta carosabil) | buc | 4,000 |
| 76 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,000 |
| 77 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,000 |
| 78 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,000 |
| 79 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,000 |
| 80 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,000 |
| 81 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 2,000 |
| 82 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 110,000 |
| 83 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 3,000 |
| 84 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,000 |
| 85 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL19-PT99

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,97 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,22 |  |  |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,50 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,00 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 6,47 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 6,27 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,70 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton+stilp de metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat -20mm | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 11 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,12 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,00 |  |  |
|  | 030201 | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t | h-ut. | 3,08 |  |  |
|  | 160202 | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca) | h-ut. | 3,07 |  |  |
|  | 160601 | Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.) | h-ut. | 4,34 |  |  |
|  | 161002 | Automacara, 16 t | h-ut. | 1,04 |  |  |
|  | 400311 | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren) | h-ut. | 1,85 |  |  |
| 12 | Pret furnizor | Stilp metalic zincat de inaltime 6m CC 6m 62/146/4 | buc |  |  |  |
|  | 13 | Stilp metalic zincat de inaltime 6m CC 6m 62/146/4 | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | 33-03-004-2 | Baterea manuala a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 3 m | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,68 |  |  |
|  | 101-11520 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat -20mm | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
| 14 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)-beton la piloni de metal | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,10 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 273,00 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,74 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,68 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,29 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut. | 0,057 |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut. | 0,018 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut. | 0,25 |  |  |
| 15 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,26 |  |  |
| 16 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 |  |  |
| 17 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,106 |  |  |
| 18 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 19 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament(Demontarea dulapuri metalice) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,17 |  |  |
| 20 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
| 21 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 22 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 23 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 24 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 25 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 27 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 29 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,20 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,18 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,80 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,10 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
| 30 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 31 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,80 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,90 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,64 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
| 32 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 33 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 34 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 35 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 |  |  |
|  | 1010622 | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) | 10 m | 0,03 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,23 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1130180 | Spirt etilic tehnic cat. I | t | 0,0024 |  |  |
|  | 5009625 | Banda cu butoane "ЛМЗ" | 100 m | 0,025 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 18,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
| 36 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,40 |  |  |
|  | 5050 | Teava metalica d50x50mm | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
| 37 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,50 |  |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,21 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
| 38 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 39 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 1111221.5 | Consola pentru corp de iluminat diam.40-60mm K1-1.0- 1.5 0* | buc | 1,00 |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m |  |  |  |
|  | 45945925 | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 45944*25 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m |  |  |  |
|  | 55663250 | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 24422 | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 58 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 59 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 60 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 62 | Pret furnizor | Otel rotund diam20mm L3m | buc |  |  |  |
|  | 5162920 | Otel rotund diam20mm L3m | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | Pret furnizor | Otel-banda 40x4mm | m |  |  |  |
|  | 857910 | Otel-banda 40x4mm | m | 1,00 |  |  |
| 64 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 65 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
| 66 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc |  |  |  |
|  | 516292011 | Terminal cablu diam.25 | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 68 | Sina PE | buc | 1,00 |  |  |
| 68 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc |  |  |  |
|  | 1168 | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m |  |  |  |
|  | 85791040*4 | Otel-banda 30x4mm | m | 1,00 |  |  |
| 70 | Pret furnizor | Ancore 2.1 x820 BCn3nc2 ГОСТ 24379.1-80 | buc |  |  |  |
|  | 5555111 | Ancore 2.1 x820 BCn3nc2 ГОСТ 24379ю1-80 | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | Pret furnizor | Piulita M24 | buc |  |  |  |
|  | 55piu | Piulita M24 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 72 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 73 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 60W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412760 | Corpuri de iluminat tip LED max. 60W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 74 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat tip LED max. 80W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412780 | Corpuri de iluminat tip LED max. 80W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 75 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max 100W (14000 lm), dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice (pentru treceri pietonale circulatie partea dreapta carosabil) | buc |  |  |  |
|  | 204127100 | Corpuri de iluminat stradal tip LED max 100W (14000 lm), dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice (pentru treceri pietonale circulatie partea dreapta carosabil) | buc | 1,00 |  |  |
| 76 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 20412d | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 77 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc |  |  |  |
|  | 20412c | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,00 |  |  |
| 78 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412i | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 79 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412ib | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 80 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc |  |  |  |
|  | 20412i32 | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,00 |  |  |
| 81 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 2041s63 | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 1,00 |  |  |
| 82 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 83 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc |  |  |  |
|  | l204555 | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,00 |  |  |
| 84 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc |  |  |  |
|  | 63 | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,00 |  |  |
| 85 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc |  |  |  |
|  | 6325set | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL25-PT100

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m | 0,400 |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 1,110 |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 16,000 |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 35,000 |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set | 3,000 |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set | 1,000 |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc | 9,000 |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 9,000 |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 9,000 |
| 10 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 12,000 |
| 11 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,100 |
| 12 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t | 0,600 |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t | 0,600 |
| 14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 15 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 16,000 |
| 16 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 35,000 |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 0,580 |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 0,350 |
| 19 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 1,000 |
| 20 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc | 1,000 |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 22 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 3,000 |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 24 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 25 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 35,000 |
| 26 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 27 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,350 |
| 28 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 29 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 30 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc | 1,000 |
| 31 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 32 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 33 |  | Materiale |  |  |
| 34 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 25,000 |
| 35 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 10,000 |
| 36 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 100,000 |
| 37 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 17,000 |
| 38 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 900,000 |
| 39 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 210,000 |
| 40 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 35,000 |
| 41 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 42 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 70,000 |
| 43 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 10,000 |
| 44 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 170,000 |
| 45 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 170,000 |
| 46 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 28,000 |
| 47 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 22,000 |
| 48 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 27,000 |
| 49 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 10,000 |
| 50 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 105,000 |
| 51 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 40,000 |
| 52 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 52,000 |
| 53 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 90,000 |
| 54 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 14,000 |
| 55 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 6,000 |
| 56 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 26,000 |
| 57 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 102,700 |
| 58 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 49,360 |
| 59 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 60 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 61 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 3,000 |
| 62 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m | 7,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 63 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 35,000 |
| 64 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,000 |
| 65 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,000 |
| 66 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,000 |
| 67 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,000 |
| 68 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,000 |
| 69 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 2,000 |
| 70 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 35,000 |
| 71 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 3,000 |
| 72 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,000 |
| 73 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL25-PT100

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,97 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,22 |  |  |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,50 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,00 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 6,47 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 6,27 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,70 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat -20mm | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 11 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,26 |  |  |
| 12 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 |  |  |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,106 |  |  |
| 14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 15 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
| 16 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 19 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 20 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 22 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 24 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,20 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,18 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,80 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,10 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
| 25 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 26 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,80 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,90 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,64 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
| 27 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 28 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 29 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 30 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 |  |  |
|  | 1010622 | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) | 10 m | 0,03 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,23 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1130180 | Spirt etilic tehnic cat. I | t | 0,0024 |  |  |
|  | 5009625 | Banda cu butoane "ЛМЗ" | 100 m | 0,025 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 18,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
| 31 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,40 |  |  |
|  | 5050 | Teava metalica d50x50mm | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
| 32 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,50 |  |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,21 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
| 33 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 34 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 1111227 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m |  |  |  |
|  | 45945925 | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 1,00 |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 39 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 45944*25 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m |  |  |  |
|  | 55663250 | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 24422 | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 58 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
| 59 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc |  |  |  |
|  | 516292011 | Terminal cablu diam.25 | buc | 1,00 |  |  |
| 60 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 68 | Sina PE | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc |  |  |  |
|  | 1168 | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 62 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m |  |  |  |
|  | 85791040*4 | Otel-banda 30x4mm | m | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 63 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 64 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 20412d | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc |  |  |  |
|  | 20412c | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412i | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412ib | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 68 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc |  |  |  |
|  | 20412i32 | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 2041s63 | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc |  |  |  |
|  | l204555 | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,00 |  |  |
| 72 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc |  |  |  |
|  | 63 | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,00 |  |  |
| 73 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc |  |  |  |
|  | 6325set | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL41-PT103

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 10,000 |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 0,255 |
| 3 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set | 1,000 |
| 4 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set | 1,000 |
| 5 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de betonl) | buc | 4,000 |
| 6 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 4,000 |
| 7 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 4,000 |
| 8 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 3,000 |
| 9 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,010 |
| 10 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 11 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 10,000 |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 0,150 |
| 13 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 0,100 |
| 14 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 1,000 |
| 15 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza 5-40A,220V | buc | 1,000 |
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 17 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 3,000 |
| 18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 19 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 20 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 10,000 |
| 21 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 22 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,100 |
| 23 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 24 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 25 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc | 1,000 |
| 26 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 27 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 28 |  | Materiale | buc | 0,000 |
| 29 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 10,000 |
| 30 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 28,000 |
| 31 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea2x25мм2 *Al | m | 17,000 |
| 32 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 255,000 |
| 33 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 10,000 |
| 34 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 35 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 20,000 |
| 36 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 10,000 |
| 37 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 60,000 |
| 38 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 60,000 |
| 39 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 4,000 |
| 40 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 15,000 |
| 41 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 16,000 |
| 42 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 4,000 |
| 43 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 30,000 |
| 44 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 12,000 |
| 45 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 18,000 |
| 46 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 25,000 |
| 47 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 8,000 |
| 48 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 3,000 |
| 49 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 11,000 |
| 50 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 31,600 |
| 51 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 18,510 |
| 52 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 53 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 54 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 3,000 |
| 55 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m | 7,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 56 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 10,000 |
| 57 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,000 |
| 58 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC , monofaza 5-40A,220V | buc | 1,000 |
| 59 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 1P, car.B, In=25A | buc | 1,000 |
| 60 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 1Pcar.C ,In=25A | buc | 1,000 |
| 61 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 1P, car.C, In=32A | buc | 1,000 |
| 62 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 1P, In=63A | buc | 2,000 |
| 63 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 10,000 |
| 64 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,000 |
| 65 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,000 |
| 66 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL41-PT103

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 3 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,97 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,22 |  |  |
| 4 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,50 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,00 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 6,47 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 6,27 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,70 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 5 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de betonl) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 6 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 7 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat -20mm | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 9 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,26 |  |  |
| 10 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 11 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 13 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 14 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 15 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza 5-40A,220V | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,34 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 17 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
| 18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 19 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,20 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,18 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,80 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,10 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
| 20 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 21 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,80 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,90 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,64 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
| 22 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 23 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 24 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 25 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 |  |  |
|  | 1010622 | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) | 10 m | 0,03 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,23 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1130180 | Spirt etilic tehnic cat. I | t | 0,0024 |  |  |
|  | 5009625 | Banda cu butoane "ЛМЗ" | 100 m | 0,025 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 18,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
| 26 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,40 |  |  |
|  | 5050 | Teava metalica d50x50mm | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
| 27 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,50 |  |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,21 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
| 28 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 29 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 31 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea2x25мм2 *Al | m |  |  |  |
|  | 45945925225 | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea2x25мм2 *Al | m | 1,00 |  |  |
| 32 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 33 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 34 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m |  |  |  |
|  | 55663250 | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 1,00 |  |  |
| 35 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 24422 | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 1,00 |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 39 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc |  |  |  |
|  | 516292011 | Terminal cablu diam.25 | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 68 | Sina PE | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc |  |  |  |
|  | 1168 | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m |  |  |  |
|  | 85791040*4 | Otel-banda 30x4mm | m | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 56 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 57 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 20412d | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 58 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC , monofaza 5-40A,220V | buc |  |  |  |
|  | 20412mon | CONTOR ELECTRONIC , monofaza 5-40A,220V | buc | 1,00 |  |  |
| 59 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 1P, car.B, In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412i1з | Intreruptor automat 1P, car.B, In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 60 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 1Pcar.C ,In=25A | buc |  |  |  |
|  | 2041p | Intreruptor automat 1Pcar.C ,In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 1P, car.C, In=32A | buc |  |  |  |
|  | 20411p | Intreruptor automat 1P, car.C, In=32A | buc | 1,00 |  |  |
| 62 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 1P, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 2041s631p | Separator de sarcina 1P, In=63A | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 64 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc |  |  |  |
|  | l204555 | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc |  |  |  |
|  | 63 | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc |  |  |  |
|  | 6325set | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregrein mun Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL20-PT105

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m | 0,800 |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 1,510 |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 50,000 |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 69,000 |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set | 3,000 |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set | 1,000 |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton+stilp de metal) | buc | 11,000 |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 10,000 |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 8,000 |
| 10 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 9.5-2 | buc | 2,000 |
| 11 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 20,000 |
| 12 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t | t | 0,074 |
| 13 | Pret furnizor | Stilp metalic zincat de inaltime 6m CC 6m 62/146/4 | buc | 1,000 |
| 14 | 33-03-004-2 | Baterea manuala a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 3 m | buc | 1,000 |
| 15 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)-beton la piloni de metal | m3 | 0,200 |
| 16 | 33-04-007-1 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3( П-Зu) Se adauga ( П-Зu)-buc | buc | 2,000 |
| 17 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,120 |
| 18 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t | 0,700 |
| 19 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t | 0,700 |
| 20 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 21 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament(Demontarea dulapuri metalice) | buc | 2,000 |
| 22 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 50,000 |
| 23 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 68,000 |
| 24 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 1,120 |
| 25 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 0,680 |
| 26 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 1,000 |
| 27 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc | 1,000 |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 29 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 3,000 |
| 30 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 31 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 32 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 69,000 |
| 33 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 34 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,680 |
| 35 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 36 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 37 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc | 1,000 |
| 38 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 39 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 40 |  | Materiale |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 58,000 |
| 42 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 10,000 |
| 43 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 195,000 |
| 44 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 17,000 |
| 45 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1 350,000 |
| 46 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 160,000 |
| 47 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 68,000 |
| 48 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 49 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 136,000 |
| 50 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 10,000 |
| 51 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 310,000 |
| 52 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 310,000 |
| 53 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 35,000 |
| 54 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 52,000 |
| 55 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 58,000 |
| 56 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 26,000 |
| 57 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 207,000 |
| 58 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 60,000 |
| 59 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 90,000 |
| 60 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 140,000 |
| 61 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 22,000 |
| 62 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 10,000 |
| 63 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 50,000 |
| 64 | Pret furnizor | Otel rotund diam20mm L3m | buc | 1,000 |
| 65 | Pret furnizor | Otel-banda 40x4mm | m | 1,000 |
| 66 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 165,900 |
| 67 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 92,550 |
| 68 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 69 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 70 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 3,000 |
| 71 | Pret furnizor | Nod de fixare У4 | buc | 2,000 |
| 72 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m | 7,000 |
| 73 | Pret furnizor | Ancore 2.1 x820 BCn3nc2 ГОСТ 24379.1-80 | buc | 4,000 |
| 74 | Pret furnizor | Piulita M24 | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 75 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 58,000 |
| 76 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 60W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 10,000 |
| 77 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max 100W (14000 lm), dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice (pentru treceri pietonale circulatie partea dreapta carosabil) | buc | 1,000 |
| 78 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,000 |
| 79 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,000 |
| 80 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,000 |
| 81 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,000 |
| 82 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,000 |
| 83 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 2,000 |
| 84 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 69,000 |
| 85 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 3,000 |
| 86 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40 | buc | 1,000 |
| 87 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL20-PT105

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,97 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,22 |  |  |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,50 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,00 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 6,47 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 6,27 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,70 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton+stilp de metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 9.5-2 | buc |  |  |  |
|  | 02121516 | Stilp din beton SET-9.5-2 | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat -20mm | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 12 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,12 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,00 |  |  |
|  | 030201 | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t | h-ut. | 3,08 |  |  |
|  | 160202 | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca) | h-ut. | 3,07 |  |  |
|  | 160601 | Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.) | h-ut. | 4,34 |  |  |
|  | 161002 | Automacara, 16 t | h-ut. | 1,04 |  |  |
|  | 400311 | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren) | h-ut. | 1,85 |  |  |
| 13 | Pret furnizor | Stilp metalic zincat de inaltime 6m CC 6m 62/146/4 | buc |  |  |  |
|  | 13 | Stilp metalic zincat de inaltime 6m CC 6m 62/146/4 | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | 33-03-004-2 | Baterea manuala a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 3 m | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,68 |  |  |
|  | 101-11520 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat -20mm | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
| 15 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)-beton la piloni de metal | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,10 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 273,00 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,74 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,68 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,29 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut. | 0,057 |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut. | 0,018 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut. | 0,25 |  |  |
| 16 | 33-04-007-1 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3( П-Зu) Se adauga ( П-Зu)-buc | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9662 | Buloane de ancorare | t | 0,00 |  |  |
|  | 446-2301 | Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD | buc | 1,00 |  |  |
|  | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut. | 0,27 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,05 |  |  |
| 17 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,26 |  |  |
| 18 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 |  |  |
| 19 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,106 |  |  |
| 20 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 21 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament(Demontarea dulapuri metalice) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,17 |  |  |
| 22 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
| 23 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 24 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 25 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 26 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 27 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 29 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
| 30 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 31 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,20 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,18 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,80 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,10 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
| 32 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 33 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,80 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,90 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,64 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
| 34 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 35 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 36 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 37 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 |  |  |
|  | 1010622 | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) | 10 m | 0,03 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,23 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1130180 | Spirt etilic tehnic cat. I | t | 0,0024 |  |  |
|  | 5009625 | Banda cu butoane "ЛМЗ" | 100 m | 0,025 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 18,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
| 38 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,40 |  |  |
|  | 5050 | Teava metalica d50x50mm | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
| 39 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,50 |  |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,21 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
| 40 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 1111221.5 | Consola pentru corp de iluminat diam.40-60mm K1-1.0- 1.5 0* | buc | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m |  |  |  |
|  | 45945925 | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 1,00 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 45944*25 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m |  |  |  |
|  | 55663250 | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 24422 | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 58 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 59 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 60 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 62 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 64 | Pret furnizor | Otel rotund diam20mm L3m | buc |  |  |  |
|  | 5162920 | Otel rotund diam20mm L3m | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | Pret furnizor | Otel-banda 40x4mm | m |  |  |  |
|  | 857910 | Otel-banda 40x4mm | m | 1,00 |  |  |
| 66 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 67 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
| 68 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc |  |  |  |
|  | 516292011 | Terminal cablu diam.25 | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 68 | Sina PE | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc |  |  |  |
|  | 1168 | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | Pret furnizor | Nod de fixare У4 | buc |  |  |  |
|  | 5555555 | Nod de fixare У4 | buc | 1,00 |  |  |
| 72 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m |  |  |  |
|  | 85791040*4 | Otel-banda 30x4mm | m | 1,00 |  |  |
| 73 | Pret furnizor | Ancore 2.1 x820 BCn3nc2 ГОСТ 24379.1-80 | buc |  |  |  |
|  | 5555111 | Ancore 2.1 x820 BCn3nc2 ГОСТ 24379ю1-80 | buc | 1,00 |  |  |
| 74 | Pret furnizor | Piulita M24 | buc |  |  |  |
|  | 55piu | Piulita M24 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 75 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 76 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 60W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412760 | Corpuri de iluminat tip LED max. 60W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 77 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max 100W (14000 lm), dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice (pentru treceri pietonale circulatie partea dreapta carosabil) | buc |  |  |  |
|  | 204127100 | Corpuri de iluminat stradal tip LED max 100W (14000 lm), dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice (pentru treceri pietonale circulatie partea dreapta carosabil) | buc | 1,00 |  |  |
| 78 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 20412d | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 79 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc |  |  |  |
|  | 20412c | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,00 |  |  |
| 80 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412i | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 81 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412ib | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 82 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc |  |  |  |
|  | 20412i32 | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,00 |  |  |
| 83 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 2041s63 | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 1,00 |  |  |
| 84 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 85 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc |  |  |  |
|  | l204555 | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,00 |  |  |
| 86 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc |  |  |  |
|  | 63 | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,00 |  |  |
| 87 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc |  |  |  |
|  | 6325set | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL26-PT106

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m | 0,800 |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 1,230 |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 30,000 |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 37,000 |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set | 3,000 |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set | 1,000 |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc | 7,000 |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 7,000 |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 6,000 |
| 10 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 9.5-2 | buc | 1,000 |
| 11 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 16,000 |
| 12 | 33-04-007-1 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3( П-Зu) Se adauga ( П-Зu)-buc | buc | 1,000 |
| 13 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,100 |
| 14 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t | 0,700 |
| 15 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t | 0,700 |
| 16 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 17 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 30,000 |
| 18 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 37,000 |
| 19 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 0,560 |
| 20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 0,370 |
| 21 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 1,000 |
| 22 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc | 1,000 |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 24 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 3,000 |
| 25 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 26 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 27 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 37,000 |
| 28 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 29 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,370 |
| 30 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 31 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 32 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc | 1,000 |
| 33 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 34 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 35 |  | Materiale |  |  |
| 36 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 37,000 |
| 37 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 100,000 |
| 38 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 17,000 |
| 39 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 930,000 |
| 40 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 300,000 |
| 41 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 37,000 |
| 42 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 43 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 74,000 |
| 44 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 10,000 |
| 45 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 250,000 |
| 46 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 250,000 |
| 47 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 27,000 |
| 48 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 50,000 |
| 49 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 56,000 |
| 50 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 20,000 |
| 51 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 111,000 |
| 52 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 55,000 |
| 53 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 80,000 |
| 54 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 120,000 |
| 55 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 24,000 |
| 56 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 11,000 |
| 57 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 48,000 |
| 58 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 134,300 |
| 59 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 80,210 |
| 60 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 61 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 62 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 3,000 |
| 63 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m | 7,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 64 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 37,000 |
| 65 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,000 |
| 66 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,000 |
| 67 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,000 |
| 68 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,000 |
| 69 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,000 |
| 70 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 2,000 |
| 71 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 37,000 |
| 72 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 3,000 |
| 73 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,000 |
| 74 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL26-PT106

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,97 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,22 |  |  |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,50 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,00 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 6,47 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 6,27 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,70 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 9.5-2 | buc |  |  |  |
|  | 02121516 | Stilp din beton SET-9.5-2 | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat -20mm | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 12 | 33-04-007-1 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3( П-Зu) Se adauga ( П-Зu)-buc | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9662 | Buloane de ancorare | t | 0,00 |  |  |
|  | 446-2301 | Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD | buc | 1,00 |  |  |
|  | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut. | 0,27 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,05 |  |  |
| 13 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,26 |  |  |
| 14 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 |  |  |
| 15 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,106 |  |  |
| 16 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 17 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
| 18 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 19 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 21 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 22 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 24 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
| 25 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 26 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,20 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,18 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,80 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,10 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
| 27 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 28 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,80 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,90 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,64 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
| 29 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 30 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 31 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 32 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 |  |  |
|  | 1010622 | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) | 10 m | 0,03 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,23 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1130180 | Spirt etilic tehnic cat. I | t | 0,0024 |  |  |
|  | 5009625 | Banda cu butoane "ЛМЗ" | 100 m | 0,025 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 18,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
| 33 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,40 |  |  |
|  | 5050 | Teava metalica d50x50mm | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
| 34 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,50 |  |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,21 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
| 35 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 36 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m |  |  |  |
|  | 45945925 | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 1,00 |  |  |
| 39 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 45944*25 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m |  |  |  |
|  | 55663250 | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 24422 | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 1,00 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 58 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 59 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
| 60 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc |  |  |  |
|  | 516292011 | Terminal cablu diam.25 | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 68 | Sina PE | buc | 1,00 |  |  |
| 62 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc |  |  |  |
|  | 1168 | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m |  |  |  |
|  | 85791040*4 | Otel-banda 30x4mm | m | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 64 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 20412d | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc |  |  |  |
|  | 20412c | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412i | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 68 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412ib | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc |  |  |  |
|  | 20412i32 | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 2041s63 | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 72 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc |  |  |  |
|  | l204555 | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,00 |  |  |
| 73 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc |  |  |  |
|  | 63 | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,00 |  |  |
| 74 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc |  |  |  |
|  | 6325set | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL5-PT108

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m | 0,300 |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 1,790 |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 25,000 |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 53,000 |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set | 3,000 |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set | 1,000 |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 15,000 |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 15,000 |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 15,000 |
| 10 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 20,000 |
| 11 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,130 |
| 12 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t | 0,500 |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t | 0,500 |
| 14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 15 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament(Demontarea dulapuri metalice) | buc | 2,000 |
| 16 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 25,000 |
| 17 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 53,000 |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 1,020 |
| 19 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 0,530 |
| 20 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 1,000 |
| 21 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc | 1,000 |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 23 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 3,000 |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 25 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 26 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 53,000 |
| 27 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 28 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,530 |
| 29 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 30 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 31 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc | 1,000 |
| 32 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 33 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 34 |  | Materiale |  |  |
| 35 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 9,000 |
| 36 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 44,000 |
| 37 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 170,000 |
| 38 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 17,000 |
| 39 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1 750,000 |
| 40 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 40,000 |
| 41 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 53,000 |
| 42 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 43 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 106,000 |
| 44 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 10,000 |
| 45 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 270,000 |
| 46 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 270,000 |
| 47 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 46,000 |
| 48 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 32,000 |
| 49 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 37,000 |
| 50 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 18,000 |
| 51 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 159,000 |
| 52 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 65,000 |
| 53 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 80,000 |
| 54 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 150,000 |
| 55 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 22,000 |
| 56 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 10,000 |
| 57 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 42,000 |
| 58 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 165,900 |
| 59 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 92,550 |
| 60 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 61 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 62 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 3,000 |
| 63 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m | 7,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 64 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 53,000 |
| 65 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,000 |
| 66 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,000 |
| 67 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,000 |
| 68 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,000 |
| 69 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,000 |
| 70 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 2,000 |
| 71 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 53,000 |
| 72 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 3,000 |
| 73 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,000 |
| 74 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL5-PT108

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,97 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,22 |  |  |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,50 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,00 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 6,47 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 6,27 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,70 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 11 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,26 |  |  |
| 12 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 |  |  |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,106 |  |  |
| 14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 15 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament(Demontarea dulapuri metalice) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,17 |  |  |
| 16 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
| 17 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 19 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 20 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 21 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 23 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 25 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,20 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,18 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,80 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,10 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
| 26 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 27 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,80 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,90 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,64 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
| 28 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 29 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 30 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 31 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 |  |  |
|  | 1010622 | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) | 10 m | 0,03 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,23 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1130180 | Spirt etilic tehnic cat. I | t | 0,0024 |  |  |
|  | 5009625 | Banda cu butoane "ЛМЗ" | 100 m | 0,025 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 18,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
| 32 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,40 |  |  |
|  | 5050 | Teava metalica d50x50mm | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
| 33 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,50 |  |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,21 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
| 34 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 35 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 1111227 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m |  |  |  |
|  | 45945925 | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 1,00 |  |  |
| 39 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 45944*25 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m |  |  |  |
|  | 55663250 | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 24422 | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 1,00 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 58 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 59 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
| 60 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc |  |  |  |
|  | 516292011 | Terminal cablu diam.25 | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 68 | Sina PE | buc | 1,00 |  |  |
| 62 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc |  |  |  |
|  | 1168 | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m |  |  |  |
|  | 85791040*4 | Otel-banda 30x4mm | m | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 64 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 20412d | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc |  |  |  |
|  | 20412c | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412i | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 68 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412ib | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc |  |  |  |
|  | 20412i32 | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 2041s63 | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 72 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc |  |  |  |
|  | l204555 | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,00 |  |  |
| 73 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc |  |  |  |
|  | 63 | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,00 |  |  |
| 74 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc |  |  |  |
|  | 6325set | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL2-PT117

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 23,000 |
| 2 | 33-04-017-1 | Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km | 1000 m | 0,630 |
| 3 | 33-04-030-1 | Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL | set | 3,000 |
| 4 | 33-03-004-1 | Punerea la pamint a LST din oxizi metalici | set | 1,000 |
| 5 | 33-04-016-2 | Transportarea structurilor si materialelor-stilpi de beton | buc | 6,000 |
| 6 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 6,000 |
| 7 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 8,000 |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 6,000 |
| 9 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 10 | 08-02-363-1 | Montare consola | buc | 23,000 |
| 11 | 08-02-148-1 | Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei | 100 m | 0,350 |
| 12 | 08-02-148-1 | Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm | 100 m | 0,230 |
| 13 | 08-03-573-4 | Montare dulapuri din metal | buc | 1,000 |
| 14 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc | 1,000 |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 16 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 2,000 |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 18 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 19 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 23,000 |
| 20 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,230 |
| 21 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 22 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 23 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 24 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete la comanda | buc | 1,000 |
| 25 | 08-02-407-3 | Teava metalica 50x50mm | 100 m | 0,050 |
| 26 | 08-02-407-4 | Teava metalica 80x80 | 100 m | 0,090 |
| 27 |  | Materiale |  |  |
| 28 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 23,000 |
| 29 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 63,000 |
| 30 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 17,000 |
| 31 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 620,000 |
| 32 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 10,000 |
| 33 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 23,000 |
| 34 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 35 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 46,000 |
| 36 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 10,000 |
| 37 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 130,000 |
| 38 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 130,000 |
| 39 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 15,000 |
| 40 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 20,000 |
| 41 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 25,000 |
| 42 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 6,000 |
| 43 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 69,000 |
| 44 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 30,000 |
| 45 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 40,000 |
| 46 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 60,000 |
| 47 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 10,000 |
| 48 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 4,000 |
| 49 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 20,000 |
| 50 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 71,100 |
| 51 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 43,200 |
| 52 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 53 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 54 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 3,000 |
| 55 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m | 7,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 56 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 23,000 |
| 57 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,000 |
| 58 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,000 |
| 59 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,000 |
| 60 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,000 |
| 61 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 2,000 |
| 62 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 23,000 |
| 63 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 3,000 |
| 64 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,000 |
| 65 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL2-PT117

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 2 | 33-04-017-1 | Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 3 | 33-04-030-1 | Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,97 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,22 |  |  |
| 4 | 33-03-004-1 | Punerea la pamint a LST din oxizi metalici | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 5 | 33-04-016-2 | Transportarea structurilor si materialelor-stilpi de beton | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 6 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi(material) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 9 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 10 | 08-02-363-1 | Montare consola | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 11 | 08-02-148-1 | Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 12 | 08-02-148-1 | Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 13 | 08-03-573-4 | Montare dulapuri din metal | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 14 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 16 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 18 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,20 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,18 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,80 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,10 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
| 19 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 20 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 21 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 22 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 23 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,80 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,90 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,64 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
| 24 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete la comanda | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 |  |  |
|  | 1010622 | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) | 10 m | 0,03 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,23 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1130180 | Spirt etilic tehnic cat. I | t | 0,0024 |  |  |
|  | 5009625 | Banda cu butoane "ЛМЗ" | 100 m | 0,025 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 18,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
| 25 | 08-02-407-3 | Teava metalica 50x50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,40 |  |  |
|  | 5050 | Teava metalica d50x50mm | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
| 26 | 08-02-407-4 | Teava metalica 80x80 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,50 |  |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,21 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
| 27 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 28 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 29 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 30 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m |  |  |  |
|  | 4594593.2 | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 1,00 |  |  |
| 31 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 32 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 45944*25 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 33 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 34 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m |  |  |  |
|  | 55663250 | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 1,00 |  |  |
| 35 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 24422 | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 1,00 |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 39 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc |  |  |  |
|  | 516292011 | Terminal cablu diam.25 | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 68 | Sina PE | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc |  |  |  |
|  | 1168 | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m |  |  |  |
|  | 85791040*4 | Otel-banda 30x4mm | m | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 56 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 57 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 20412d | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 58 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc |  |  |  |
|  | 20412c | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,00 |  |  |
| 59 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412i | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 60 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412ib | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 2041s63 | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 1,00 |  |  |
| 62 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc |  |  |  |
|  | l204555 | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,00 |  |  |
| 64 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc |  |  |  |
|  | 63 | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc |  |  |  |
|  | 6325set | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL1-PT118

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-042-1 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior(Demontarea pilon de beton deteriorat) | buc | 2,000 |
| 2 | RpEN06A | Indreptarea pilonilor pe traseu | buc | 2,000 |
| 3 | 33-04-017-1k=0.5 | Demontarea cablu aerian СИП existent | 1000 m | 0,100 |
| 4 | 33-04-017-1 | Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km | 1000 m | 2,920 |
| 5 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 40,000 |
| 6 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 87,000 |
| 7 | 33-04-030-1 | Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL | set | 3,000 |
| 8 | 33-03-004-1 | Punerea la pamint a LST din oxizi metalici | set | 1,000 |
| 9 | 33-04-016-2 | Transportarea structurilor si materialelor-stilpi de beton | buc | 24,000 |
| 10 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 24,000 |
| 11 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 23,000 |
| 12 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 9.5-2 | buc | 1,000 |
| 13 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 33,000 |
| 14 | 33-04-007-1 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3( П-Зu)se adauga ca resurs ( П-Зu)in buc | buc | 1,000 |
| 15 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,100 |
| 16 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t | 2,800 |
| 17 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t | 2,800 |
| 18 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 19 | RpEB13C | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 35-50 mmp(Demontarea conductorilor neizolat A35) | m | 2 400,000 |
| 20 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 40,000 |
| 21 | 08-02-363-1 | Montare consola | buc | 87,000 |
| 22 | 08-02-148-1 | Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei | 100 m | 1,670 |
| 23 | 08-02-148-1 | Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm | 100 m | 0,870 |
| 24 | 08-03-573-4 | Montare dulapuri din metal | buc | 1,000 |
| 25 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc | 1,000 |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 27 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 3,000 |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 29 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 30 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 87,000 |
| 31 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 32 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,200 |
| 33 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 34 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 35 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda | buc | 1,000 |
| 36 | 08-02-407-3 | Teava metalica 50x50mm | 100 m | 0,050 |
| 37 | 08-02-407-4 | Teava metalica 80x80 | 100 m | 0,090 |
| 38 |  | Materiale | buc | 0,000 |
| 39 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 51,000 |
| 40 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat diam.40-60mm K1-1.0- 1.5 10* | buc | 36,000 |
| 41 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 280,000 |
| 42 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 17,000 |
| 43 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 2 800,000 |
| 44 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 120,000 |
| 45 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 87,000 |
| 46 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 47 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 174,000 |
| 48 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 10,000 |
| 49 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 430,000 |
| 50 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 430,000 |
| 51 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 70,000 |
| 52 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 47,000 |
| 53 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 57,000 |
| 54 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 14,000 |
| 55 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 261,000 |
| 56 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 100,000 |
| 57 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 125,000 |
| 58 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 200,000 |
| 59 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 18,000 |
| 60 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 8,000 |
| 61 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 54,000 |
| 62 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 268,600 |
| 63 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 154,300 |
| 64 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 65 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 66 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 3,000 |
| 67 | Pret furnizor | Nod de fixare У4 | buc | 1,000 |
| 68 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m | 7,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 69 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 51,000 |
| 70 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 60W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 36,000 |
| 71 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,000 |
| 72 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,000 |
| 73 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,000 |
| 74 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,000 |
| 75 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,000 |
| 76 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 2,000 |
| 77 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 87,000 |
| 78 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 3,000 |
| 79 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,000 |
| 80 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL1-PT118

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-042-1 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior(Demontarea pilon de beton deteriorat) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,44 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,04 |  |  |
| 2 | RpEN06A | Indreptarea pilonilor pe traseu | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,53 |  |  |
| 3 | 33-04-017-1k=0.5 | Demontarea cablu aerian СИП existent | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 4 | 33-04-017-1 | Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 5 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 6 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 7 | 33-04-030-1 | Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,97 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,22 |  |  |
| 8 | 33-03-004-1 | Punerea la pamint a LST din oxizi metalici | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 9 | 33-04-016-2 | Transportarea structurilor si materialelor-stilpi de beton | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 10 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 11 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 9.5-2 | buc |  |  |  |
|  | 02121516 | Stilp din beton SET-9.5-2 | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 14 | 33-04-007-1 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3( П-Зu)se adauga ca resurs ( П-Зu)in buc | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9662 | Buloane de ancorare | t | 0,00 |  |  |
|  | 446-2301 | Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD | buc | 1,00 |  |  |
|  | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut. | 0,27 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,05 |  |  |
| 15 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,26 |  |  |
| 16 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 |  |  |
| 17 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,106 |  |  |
| 18 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 19 | RpEB13C | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 35-50 mmp(Demontarea conductorilor neizolat A35) | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,07 |  |  |
| 20 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
| 21 | 08-02-363-1 | Montare consola | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 22 | 08-02-148-1 | Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 23 | 08-02-148-1 | Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 24 | 08-03-573-4 | Montare dulapuri din metal | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 25 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 27 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 29 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,20 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,18 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,80 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,10 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
| 30 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 31 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,80 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,90 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,64 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
| 32 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 33 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 34 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 35 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 |  |  |
|  | 1010622 | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) | 10 m | 0,03 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,23 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1130180 | Spirt etilic tehnic cat. I | t | 0,0024 |  |  |
|  | 5009625 | Banda cu butoane "ЛМЗ" | 100 m | 0,025 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 18,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
| 36 | 08-02-407-3 | Teava metalica 50x50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,40 |  |  |
|  | 5050 | Teava metalica d50x50mm | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
| 37 | 08-02-407-4 | Teava metalica 80x80 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,50 |  |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,21 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
| 38 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 39 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat diam.40-60mm K1-1.0- 1.5 10* | buc |  |  |  |
|  | 11112231510 | Consola pentru corp de iluminat diam.40-60mm K1-1.0- 1.5 10* | buc | 1,00 |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m |  |  |  |
|  | 45945925 | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 45944*25 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m |  |  |  |
|  | 55663250 | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 24422 | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 58 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 59 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 60 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 62 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 63 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
| 64 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc |  |  |  |
|  | 516292011 | Terminal cablu diam.25 | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 68 | Sina PE | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc |  |  |  |
|  | 1168 | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | Pret furnizor | Nod de fixare У4 | buc |  |  |  |
|  | 5555555 | Nod de fixare У4 | buc | 1,00 |  |  |
| 68 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m |  |  |  |
|  | 85791040*4 | Otel-banda 30x4mm | m | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 69 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 60W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412760 | Corpuri de iluminat tip LED max. 60W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 20412d | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 72 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc |  |  |  |
|  | 20412c | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,00 |  |  |
| 73 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412i | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 74 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412ib | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 75 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc |  |  |  |
|  | 20412i32 | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,00 |  |  |
| 76 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 2041s63 | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 1,00 |  |  |
| 77 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 78 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc |  |  |  |
|  | l204555 | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,00 |  |  |
| 79 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc |  |  |  |
|  | 63 | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,00 |  |  |
| 80 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc |  |  |  |
|  | 6325set | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL43-PT151

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m | 0,400 |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 2,750 |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 80,000 |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 122,000 |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set | 3,000 |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set | 1,000 |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton+stilp de metal) | buc | 65,000 |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 64,000 |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 64,000 |
| 10 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 38,000 |
| 11 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t | t | 0,074 |
| 12 | Pret furnizor | Stilp metalic zincat de inaltime 6m CC 6m 62/146/4 | buc | 1,000 |
| 13 | 33-03-004-2 | Baterea manuala a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 3 m | buc | 1,000 |
| 14 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)-beton la piloni de metal | m3 | 0,200 |
| 15 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,100 |
| 16 | TsA16C1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare | m3 | 14,000 |
| 17 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena:Executarea conductelor din tevi de polietilena PE diam50 (PEND) | 1 km | 0,075 |
| 18 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,750 |
| 19 | Pretul furnizor | Nisip | m3 | 5,000 |
| 20 | RpEJ04B | Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina | m3 | 9,000 |
| 21 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,750 |
| 22 | 404-23 | Caramida | buc | 300,000 |
| 23 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t | 1,000 |
| 24 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t | 1,000 |
| 25 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 26 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 80,000 |
| 27 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 114,000 |
| 28 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 2,240 |
| 29 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 1,210 |
| 30 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 1,000 |
| 31 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc | 1,000 |
| 32 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 33 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 3,000 |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 35 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 36 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 122,000 |
| 37 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 38 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 1,210 |
| 39 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m(canal metalic 50x50 pozat pe constructii) | 100 m | 0,120 |
| 40 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 41 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 42 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc | 1,000 |
| 43 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(***Al2x25mm2 in tub PE) | 100 m | 0,750 |
| 44 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg***Al2x25mm2 | 100 m | 0,750 |
| 45 | 08-02-164-1 | Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2(Manson de tranzitie) | buc | 4,000 |
| 46 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 47 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 48 |  | Materiale | buc | 0,000 |
| 49 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 64,000 |
| 50 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 27,000 |
| 51 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 16,000 |
| 52 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 7,000 |
| 53 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 380,000 |
| 54 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 17,000 |
| 55 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2***Al | m | 115,000 |
| 56 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 2 580,000 |
| 57 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 170,000 |
| 58 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 122,000 |
| 59 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 60 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 228,000 |
| 61 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 10,000 |
| 62 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 600,000 |
| 63 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 600,000 |
| 64 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 50,000 |
| 65 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 136,000 |
| 66 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 146,000 |
| 67 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 68,000 |
| 68 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 366,000 |
| 69 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 120,000 |
| 70 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 190,000 |
| 71 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 270,000 |
| 72 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 58,000 |
| 73 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 27,000 |
| 74 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 120,000 |
| 75 | Pret furnizor | Otel rotund diam20mm L3m | buc | 1,000 |
| 76 | Pret furnizor | Otel-banda 40x4mm | m | 1,000 |
| 77 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 308,100 |
| 78 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 86,380 |
| 79 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 80 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 81 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 3,000 |
| 82 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m | 7,000 |
| 83 | Pret furnizor | Ancore 2.1 x820 BCn3nc2 ГОСТ 24379.1-80 | buc | 4,000 |
| 84 | Pret furnizor | Piulita M24 | buc | 4,000 |
| 85 | Pret furnizor | Manson de unire ,de trecere cablu aerian **Al in cablu subteran ***Al,1kV,35-50mm2 | buc | 4,000 |
| 86 | Pret furnizor | Tub termorectractabil 120-34mm SRH2 | m | 1,000 |
| 87 | Pret furnizor | Canal -cablu metalic 50x50 mm | m | 12,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 88 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 91,000 |
| 89 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 40W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 16,000 |
| 90 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 60W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 14,000 |
| 91 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max 100W (14000 lm), dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice (pentru treceri pietonale circulatie partea dreapta carosabil) | buc | 1,000 |
| 92 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,000 |
| 93 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,000 |
| 94 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,000 |
| 95 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,000 |
| 96 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,000 |
| 97 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 2,000 |
| 98 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 122,000 |
| 99 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 3,000 |
| 100 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,000 |
| 101 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL43-PT151

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,97 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,22 |  |  |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,50 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,00 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 6,47 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 6,27 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,70 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton+stilp de metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat -20mm | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 11 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,12 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,00 |  |  |
|  | 030201 | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t | h-ut. | 3,08 |  |  |
|  | 160202 | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca) | h-ut. | 3,07 |  |  |
|  | 160601 | Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.) | h-ut. | 4,34 |  |  |
|  | 161002 | Automacara, 16 t | h-ut. | 1,04 |  |  |
|  | 400311 | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren) | h-ut. | 1,85 |  |  |
| 12 | Pret furnizor | Stilp metalic zincat de inaltime 6m CC 6m 62/146/4 | buc |  |  |  |
|  | 13 | Stilp metalic zincat de inaltime 6m CC 6m 62/146/4 | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | 33-03-004-2 | Baterea manuala a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 3 m | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,68 |  |  |
|  | 101-11520 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat -20mm | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
| 14 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)-beton la piloni de metal | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,10 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 273,00 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,74 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,68 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,29 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut. | 0,057 |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut. | 0,018 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut. | 0,25 |  |  |
| 15 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,26 |  |  |
| 16 | TsA16C1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,02 |  |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,20 |  |  |
| 17 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena:Executarea conductelor din tevi de polietilena PE diam50 (PEND) | 1 km |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,00 |  |  |
|  | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" | t | 0,0008 |  |  |
|  | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,08 |  |  |
|  | 530-0182 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm-PE diam50 (PEND) | m | 1 000,00 |  |  |
| 18 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,63 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 4,99 |  |  |
| 19 | Pretul furnizor | Nisip | m3 |  |  |  |
|  | 16 | Nisip | m3 | 1,00 |  |  |
| 20 | RpEJ04B | Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,86 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |  |  |
| 21 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,51 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 4,24 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 4,24 |  |  |
| 22 | 404-23 | Caramida | buc |  |  |  |
|  | 404-23 | Caramida | buc | 1,00 |  |  |
| 23 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 |  |  |
| 24 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,106 |  |  |
| 25 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 26 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
| 27 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 28 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 29 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 30 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 31 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
| 32 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 33 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 35 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,20 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,18 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,80 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,10 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
| 36 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 37 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,80 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,90 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,64 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
| 38 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 39 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m(canal metalic 50x50 pozat pe constructii) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 37,60 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,84 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,80 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,10 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,50 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,40 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,75 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 11,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,17 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 2,47 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,75 |  |  |
| 40 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 41 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 42 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 |  |  |
|  | 1010622 | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) | 10 m | 0,03 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,23 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1130180 | Spirt etilic tehnic cat. I | t | 0,0024 |  |  |
|  | 5009625 | Banda cu butoane "ЛМЗ" | 100 m | 0,025 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 18,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
| 43 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(***Al2x25mm2 in tub PE) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 44 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg***Al2x25mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,01 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,25 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,22 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 45 | 08-02-164-1 | Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2(Manson de tranzitie) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,33 |  |  |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0002 |  |  |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00001 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,01 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |  |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 3,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,06 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 3,06 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,06 |  |  |
| 46 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,40 |  |  |
|  | 5050 | Teava metalica d50x50mm | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
| 47 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,50 |  |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,21 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
| 48 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 1111227 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122710* | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 3246512 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m |  |  |  |
|  | 45945925 | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2***Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28br | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2***Al | m | 1,00 |  |  |
| 56 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 45944*25 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 58 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 59 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m |  |  |  |
|  | 55663250 | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 1,00 |  |  |
| 60 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 24422 | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 1,00 |  |  |
| 62 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 63 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 64 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 68 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 72 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 73 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 74 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 75 | Pret furnizor | Otel rotund diam20mm L3m | buc |  |  |  |
|  | 5162920 | Otel rotund diam20mm L3m | buc | 1,00 |  |  |
| 76 | Pret furnizor | Otel-banda 40x4mm | m |  |  |  |
|  | 857910 | Otel-banda 40x4mm | m | 1,00 |  |  |
| 77 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 78 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
| 79 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc |  |  |  |
|  | 516292011 | Terminal cablu diam.25 | buc | 1,00 |  |  |
| 80 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 68 | Sina PE | buc | 1,00 |  |  |
| 81 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc |  |  |  |
|  | 1168 | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 82 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m |  |  |  |
|  | 85791040*4 | Otel-banda 30x4mm | m | 1,00 |  |  |
| 83 | Pret furnizor | Ancore 2.1 x820 BCn3nc2 ГОСТ 24379.1-80 | buc |  |  |  |
|  | 5555111 | Ancore 2.1 x820 BCn3nc2 ГОСТ 24379ю1-80 | buc | 1,00 |  |  |
| 84 | Pret furnizor | Piulita M24 | buc |  |  |  |
|  | 55piu | Piulita M24 | buc | 1,00 |  |  |
| 85 | Pret furnizor | Manson de unire ,de trecere cablu aerian **Al in cablu subteran ***Al,1kV,35-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 116m8 | Manson de unire ,de trecere cablu aerian **Al in cablu subteran ***Al,1kV,35-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 86 | Pret furnizor | Tub termorectractabil 120-34mm SRH2 | m |  |  |  |
|  | 458945tre | Tub termorectractabil 120-34mm SRH2 | m | 1,00 |  |  |
| 87 | Pret furnizor | Canal -cablu metalic 50x50 mm | m |  |  |  |
|  | 85791050*5 | Canal -cablu metalic 50x50 mm | m | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 88 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 89 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 40W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412740 | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 40W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 90 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 60W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412760 | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 60W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 91 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminatit, trecere de pietoni, tip LED 100W ,fara driver dimmabil si sistem de telegestiune >= 140Lm/W | buc |  |  |  |
|  | 204127100 | Corpuri de iluminat trecere de pietoni tip LED 100W , dotat cu server dimmabil si sistem de telegestiune >= 140Lm/W | buc | 1,00 |  |  |
| 92 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 20412d | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 93 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc |  |  |  |
|  | 20412c | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,00 |  |  |
| 94 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412i | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 95 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412ib | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 96 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc |  |  |  |
|  | 20412i32 | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,00 |  |  |
| 97 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 2041s63 | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 1,00 |  |  |
| 98 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 99 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc |  |  |  |
|  | l204555 | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,00 |  |  |
| 100 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc |  |  |  |
|  | 63 | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,00 |  |  |
| 101 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc |  |  |  |
|  | 6325set | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL44-PT383

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEN06A | Indreptarea pilonilor pe traseu | buc | 1,000 |
| 2 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 40,000 |
| 3 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 68,000 |
| 4 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 2,125 |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set | 3,000 |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set | 1,000 |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc | 26,000 |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 26,000 |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 24,000 |
| 10 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 9.5-2 | buc | 2,000 |
| 11 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 27,000 |
| 12 | 33-04-007-1 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3( П-Зu) Se adauga ( П-Зu)-buc | buc | 2,000 |
| 13 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,060 |
| 14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 15 | RpEB13C | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 35-50 mmp(Demontarea conductorilor neizolat A35) | m | 300,000 |
| 16 | 08-02-368-1 | Conductor - trei in linie pe placi cu role pe cablu de otel, sectiunea conductorului pina la 70 mm2 | 100 m | 3,000 |
| 17 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 40,000 |
| 18 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 68,000 |
| 19 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 1,020 |
| 20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 0,680 |
| 21 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 1,000 |
| 22 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc | 1,000 |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 24 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 3,000 |
| 25 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 26 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 27 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 68,000 |
| 28 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 29 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,680 |
| 30 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 31 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 32 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc | 1,000 |
| 33 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 34 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 35 |  | Materiale | buc | 0,000 |
| 36 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 68,000 |
| 37 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 180,000 |
| 38 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 17,000 |
| 39 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 2 100,000 |
| 40 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 25,000 |
| 41 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 68,000 |
| 42 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 43 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 136,000 |
| 44 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 10,000 |
| 45 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 380,000 |
| 46 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 380,000 |
| 47 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 50,000 |
| 48 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 63,000 |
| 49 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 75,000 |
| 50 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 26,000 |
| 51 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 204,000 |
| 52 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 90,000 |
| 53 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 122,000 |
| 54 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 190,000 |
| 55 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 30,000 |
| 56 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 14,000 |
| 57 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 65,000 |
| 58 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 221,200 |
| 59 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 111,060 |
| 60 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 61 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 62 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 3,000 |
| 63 | Pret furnizor | Nod de fixare У4 | buc | 2,000 |
| 64 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m | 7,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 65 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 68,000 |
| 66 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,000 |
| 67 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,000 |
| 68 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,000 |
| 69 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,000 |
| 70 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,000 |
| 71 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 2,000 |
| 72 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 68,000 |
| 73 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 3,000 |
| 74 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,000 |
| 75 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,000 |

t

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL44-PT383

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | RpEN06A | Indreptarea pilonilor pe traseu | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,53 |  |  |
| 2 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,11 |  |  |
| 3 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,11 |  |  |
| 4 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 24,41 |  |  |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 0,97 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,22 |  |  |
| 6 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,50 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,00 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 6,47 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 6,27 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,70 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,47 |  |  |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,24 |  |  |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,47 |  |  |
| 9 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 9.5-2 | buc |  |  |  |
|  | 02121516 | Stilp din beton SET-9.5-2 | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat -20mm | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut | 0,61 |  |  |
| 12 | 33-04-007-1 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3( П-Зu) Se adauga ( П-Зu)-buc | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9662 | Buloane de ancorare | t | 0,00 |  |  |
|  | 446-2301 | Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD | buc | 1,00 |  |  |
|  | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut | 0,27 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,05 |  |  |
| 13 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,26 |  |  |
| 14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 15 | RpEB13C | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 35-50 mmp(Demontarea conductorilor neizolat A35) | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,07 |  |  |
| 16 | 08-02-368-1 | Conductor - trei in linie pe placi cu role pe cablu de otel, sectiunea conductorului pina la 70 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 79,60 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,009 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,05 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,08 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 20,30 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,08 |  |  |
| 17 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,33 |  |  |
| 18 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,02 |  |  |
| 19 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,39 |  |  |
| 20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,39 |  |  |
| 21 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,07 |  |  |
| 22 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |  |  |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |  |  |
| 24 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,13 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,04 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,005 |  |  |
| 25 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |  |  |
| 26 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,20 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,18 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,80 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,74 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 15,10 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,74 |  |  |
| 27 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,02 |  |  |
| 28 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,80 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,33 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,90 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,64 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,33 |  |  |
| 29 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,11 |  |  |
| 30 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,39 |  |  |
| 31 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,39 |  |  |
| 32 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 |  |  |
|  | 1010622 | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) | 10 m | 0,03 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,23 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1130180 | Spirt etilic tehnic cat. I | t | 0,0024 |  |  |
|  | 5009625 | Banda cu butoane "ЛМЗ" | 100 m | 0,025 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 3,19 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 18,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 3,19 |  |  |
| 33 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,40 |  |  |
|  | 5050 | Teava metalica d50x50mm | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,91 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 30,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,91 |  |  |
| 34 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,50 |  |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,21 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,45 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 33,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,45 |  |  |
| 35 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 36 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m |  |  |  |
|  | 45945925 | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 1,00 |  |  |
| 39 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 45944*25 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m |  |  |  |
|  | 55663250 | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 24422 | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 1,00 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 58 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 59 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
| 60 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc |  |  |  |
|  | 516292011 | Terminal cablu diam.25 | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 68 | Sina PE | buc | 1,00 |  |  |
| 62 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc |  |  |  |
|  | 1168 | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | Pret furnizor | Nod de fixare У4 | buc |  |  |  |
|  | 5555555 | Nod de fixare У4 | buc | 1,00 |  |  |
| 64 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m |  |  |  |
|  | 85791040*4 | Otel-banda 30x4mm | m | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 65 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 20412d | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc |  |  |  |
|  | 20412c | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,00 |  |  |
| 68 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412i | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412ib | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc |  |  |  |
|  | 20412i32 | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 2041s63 | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 1,00 |  |  |
| 72 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 73 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc |  |  |  |
|  | l204555 | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,00 |  |  |
| 74 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc |  |  |  |
|  | 63 | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,00 |  |  |
| 75 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc |  |  |  |
|  | 6325set | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL31-PT414

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 6,000 |
| 2 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 9,000 |
| 3 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 0,330 |
| 4 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set | 1,000 |
| 5 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set | 1,000 |
| 6 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc | 4,000 |
| 7 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 4,000 |
| 8 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 4,000 |
| 9 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 3,000 |
| 10 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,010 |
| 11 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t | 0,150 |
| 12 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t | 0,150 |
| 13 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 14 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 6,000 |
| 15 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 9,000 |
| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 0,140 |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 0,090 |
| 18 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 1,000 |
| 19 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza 5-40A,220V | buc | 1,000 |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 21 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 3,000 |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 23 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 24 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 9,000 |
| 25 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 26 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,090 |
| 27 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 28 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 29 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc | 1,000 |
| 30 | 08-02-302-1 | Traverse din cablu de otel, lungime pina la: 30 m | buc | 2,000 |
| 31 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 32 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 33 | RpEL10A | Montarea izolatoarelor TF-20 | buc | 4,000 |
| 34 |  | Materiale | buc | 0,000 |
| 35 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 9,000 |
| 36 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 25,000 |
| 37 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea2x25мм2 *Al | m | 17,000 |
| 38 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 330,000 |
| 39 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 9,000 |
| 40 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 41 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 18,000 |
| 42 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 10,000 |
| 43 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 55,000 |
| 44 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 55,000 |
| 45 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 8,000 |
| 46 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 9,000 |
| 47 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 10,000 |
| 48 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 4,000 |
| 49 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 27,000 |
| 50 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 14,000 |
| 51 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 18,000 |
| 52 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 30,000 |
| 53 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 8,000 |
| 54 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 3,000 |
| 55 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 10,000 |
| 56 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 31,600 |
| 57 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 12,400 |
| 58 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 59 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 60 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 3,000 |
| 61 | Pret furnizor | Traversa TH-2 | buc | 2,000 |
| 62 | Pret furnizor | Scoaba X10 | buc | 2,000 |
| 63 | Pret furnizor | Izolator ТФ-20 01 | buc | 4,000 |
| 64 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m | 7,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 65 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 9,000 |
| 66 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,000 |
| 67 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC , monofaza 5-40A,220V | buc | 1,000 |
| 68 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 1P, car.B, In=25A | buc | 1,000 |
| 69 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 1Pcar.C ,In=25A | buc | 1,000 |
| 70 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 1P, car.C, In=32A | buc | 1,000 |
| 71 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 1P, In=63A | buc | 2,000 |
| 72 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 9,000 |
| 73 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,000 |
| 74 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,000 |
| 75 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun. Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL31-PT414

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 2 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 3 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 4 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,97 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,22 |  |  |
| 5 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,50 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,00 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 6,47 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 6,27 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,70 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 6 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 7 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 8 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat -20mm | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 10 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,26 |  |  |
| 11 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 |  |  |
| 12 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,106 |  |  |
| 13 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 14 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
| 15 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 18 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 19 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza 5-40A,220V | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,34 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 21 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 23 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,20 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,18 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,80 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,10 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
| 24 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 25 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,80 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,90 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,64 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
| 26 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 27 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 28 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 29 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 |  |  |
|  | 1010622 | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) | 10 m | 0,03 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,23 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1130180 | Spirt etilic tehnic cat. I | t | 0,0024 |  |  |
|  | 5009625 | Banda cu butoane "ЛМЗ" | 100 m | 0,025 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 18,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
| 30 | 08-02-302-1 | Traverse din cablu de otel, lungime pina la: 30 m | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,46 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 31 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,40 |  |  |
|  | 5050 | Teava metalica d50x50mm | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
| 32 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,50 |  |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,21 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
| 33 | RpEL10A | Montarea izolatoarelor TF-20 | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,50 |  |  |
| 34 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 35 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea2x25мм2 *Al | m |  |  |  |
|  | 45945225 | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea2x25мм2 *Al | m | 1,00 |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 39 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m |  |  |  |
|  | 55663250 | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 1,00 |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 24422 | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 56 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
| 58 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc |  |  |  |
|  | 516292011 | Terminal cablu diam.25 | buc | 1,00 |  |  |
| 59 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 68 | Sina PE | buc | 1,00 |  |  |
| 60 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc |  |  |  |
|  | 1168 | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Traversa TH-2 | buc |  |  |  |
|  | 1168r | Traversa TH-2 | buc | 1,00 |  |  |
| 62 | Pret furnizor | Scoaba X10 | buc |  |  |  |
|  | 116sc | Scoaba X10 | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | Pret furnizor | Izolator ТФ-20 01 | buc |  |  |  |
|  | 116iz | Izolator ТФ-20 01 | buc | 1,00 |  |  |
| 64 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m |  |  |  |
|  | 85791040*4 | Otel-banda 30x4mm | m | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 65 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 20412d | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC , monofaza 5-40A,220V | buc |  |  |  |
|  | 20412mon | CONTOR ELECTRONIC , monofaza 5-40A,220V | buc | 1,00 |  |  |
| 68 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 1P, car.B, In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412i1з | Intreruptor automat 1P, car.B, In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 1Pcar.C ,In=25A | buc |  |  |  |
|  | 2041p | Intreruptor automat 1Pcar.C ,In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 1P, car.C, In=32A | buc |  |  |  |
|  | 20411p | Intreruptor automat 1P, car.C, In=32A | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 1P, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 2041s631p | Separator de sarcina 1P, In=63A | buc | 1,00 |  |  |
| 72 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 73 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc |  |  |  |
|  | l204555 | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,00 |  |  |
| 74 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc |  |  |  |
|  | 63 | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,00 |  |  |
| 75 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc |  |  |  |
|  | 6325set | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL38-PT420

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 29,000 |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 0,960 |
| 3 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set | 3,000 |
| 4 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set | 1,000 |
| 5 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc | 7,000 |
| 6 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 7,000 |
| 7 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 7,000 |
| 8 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 12,000 |
| 9 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,040 |
| 10 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 11 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 29,000 |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 0,440 |
| 13 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 0,290 |
| 14 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc | 1,000 |
| 15 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc | 1,000 |
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc | 1,000 |
| 17 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 3,000 |
| 18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 19 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 20 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 29,000 |
| 21 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m | 0,200 |
| 22 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,290 |
| 23 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 24 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 25 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc | 1,000 |
| 26 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m | 0,050 |
| 27 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m | 0,090 |
| 28 |  | Materiale | buc | 0,000 |
| 29 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 29,000 |
| 30 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 80,000 |
| 31 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 17,000 |
| 32 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 930,000 |
| 33 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 30,000 |
| 34 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 29,000 |
| 35 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 20,000 |
| 36 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 58,000 |
| 37 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 10,000 |
| 38 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 170,000 |
| 39 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 170,000 |
| 40 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 24,000 |
| 41 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 27,000 |
| 42 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 30,000 |
| 43 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 8,000 |
| 44 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 87,000 |
| 45 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 40,000 |
| 46 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 50,000 |
| 47 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 80,000 |
| 48 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 12,000 |
| 49 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 5,000 |
| 50 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 26,000 |
| 51 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 102,700 |
| 52 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 61,700 |
| 53 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc | 10,000 |
| 54 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 2,000 |
| 55 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc | 3,000 |
| 56 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m | 7,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 57 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 29,000 |
| 58 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,000 |
| 59 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,000 |
| 60 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,000 |
| 61 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,000 |
| 62 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,000 |
| 63 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 2,000 |
| 64 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 29,000 |
| 65 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 3,000 |
| 66 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,000 |
| 67 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL38-PT420

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 3 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu **AL) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,97 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,22 |  |  |
| 4 | 08-01-013-2 | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,50 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,00 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 6,47 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 6,27 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,70 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 5 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 6 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 7 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat -20mm | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 9 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,26 |  |  |
| 10 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 11 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 13 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 14 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Montare dulapuri din metal) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |  |  |
| 15 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100А,380V | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 17 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,005 |  |  |
| 18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |  |  |
| 19 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,20 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,18 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,80 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,10 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,74 |  |  |
| 20 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 21 | 08-02-411-2 | Pozare tub metalic gofrat d50mm pe constructii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,80 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,80 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,90 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,64 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,33 |  |  |
| 22 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 23 | 08-02-148-1 | Pozare cablu *AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 24 | 08-02-148-1 | Pozare cablu **AL 25mm2 in tub metalic gofrat d50mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 25 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А(Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 |  |  |
|  | 1010622 | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) | 10 m | 0,03 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,23 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1130180 | Spirt etilic tehnic cat. I | t | 0,0024 |  |  |
|  | 5009625 | Banda cu butoane "ЛМЗ" | 100 m | 0,025 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 18,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 3,19 |  |  |
| 26 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,40 |  |  |
|  | 5050 | Teava metalica d50x50mm | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,91 |  |  |
| 27 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,50 |  |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,60 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,21 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,45 |  |  |
| 28 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 29 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 31 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m |  |  |  |
|  | 45945925 | Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolatie si manta din PVC, ce nu propaga flacara, cu sectiunea4x25мм2 *Al | m | 1,00 |  |  |
| 32 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 33 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 45944*25 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 34 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 35 | Pret furnizor | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m |  |  |  |
|  | 55663250 | Tub metalic gofrat izolat diam 50 | m | 1,00 |  |  |
| 36 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 24422 | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC 2.5mm2 | m | 1,00 |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 39 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Terminal cablu diam.25 | buc |  |  |  |
|  | 516292011 | Terminal cablu diam.25 | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 68 | Sina PE | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Sina Dn,L=0.5m | buc |  |  |  |
|  | 1168 | Sina Dn,L=0.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | Pret furnizor | Otel-banda 30x4mm | m |  |  |  |
|  | 85791040*4 | Otel-banda 30x4mm | m | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 57 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 58 | Pretul furnizor | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 20412d | Dulap de evidienta ,aparent 600x400x275mm, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 59 | Pretul furnizor | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc |  |  |  |
|  | 20412c | CONTOR ELECTRONIC trifazat 5-100A,380 | buc | 1,00 |  |  |
| 60 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412i | Intreruptor automat 3P, car.B, In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc |  |  |  |
|  | 20412ib | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 62 | Pretul furnizor | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc |  |  |  |
|  | 20412i32 | Intreruptor automat 3P, car.C, In=32A | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | Pretul furnizor | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 2041s63 | Separator de sarcina 3P, In=63A | buc | 1,00 |  |  |
| 64 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | Pretul furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc |  |  |  |
|  | l204555 | Limitator de supratensiune din oxizi metalici Umax =280 V,Idecs=10 kA | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | pret furnizor | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc |  |  |  |
|  | 63 | Releu de tensiune 380 VAC,50Hz,In=40A,-40C +40C | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | pret furnizor | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic intiligent trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc |  |  |  |
|  | 6325set | Dulap de distributie (de comanda)tip 1dotat 1500x1000x500mm,IP54 cu (Contor electronic trifazat 5-100A,380-1,Intreruptor automat 3P, car.B, In=20 A-1 ,Intreruptor automat 2P, car.B, In=10 A-1 ,Descarcator cu oxizi metalici,3P+N,220V,curent maximum de descarcare 60kA-1set,Contactor 380V-1buc,I=63A,4P,NO,Contactor 220V,I=10A,2P,NO-1buc,Ceas programator-2,Fotoreleu 220VAC,50Hz I=10A-2buc,Minicomutator p/u semnalizarea deschiderei nesanctionate a usii dulapului de evidenta-1buc,Echipament 3G (Interfatqa Ethernet)Router Board 12VDC-1buc,Data concentrator +power supply back-up: 4 batteries 4x12Vx7.2 Ah-1buc,intiligent data concentrator programabil cu responsabilitate de comanda a iluminatului exterior in regim automat ,dimarea fluxului de lumina,vizualizarea consumului de putere on-lain,controlul deschiderii dulapurilor ,controlul parametrilor de retea ,corectarea graficului de on/off,controlul manual al retelei de iluminat 220V,50Hz,-25..+60*C, 2 intr.digit. 30Vcc,2 intr. contor imp.,2 ies .220Vac, 10 A, port Ethernet 10 -1buc,comutator rotativ cu 3 pozitii-2buc,Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC2.5mm2-30m. | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări TL37-PT443

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m | 0,200 |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m | 0,320 |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc | 15,000 |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc | 15,000 |
| 5 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc | 1,000 |
| 6 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc | 1,000 |
| 7 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc | 1,000 |
| 8 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set | 4,000 |
| 9 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 | 0,030 |
| 10 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t | 0,400 |
| 11 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t | 0,400 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 12 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc | 15,000 |
| 13 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc | 15,000 |
| 14 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m | 0,230 |
| 15 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m | 0,150 |
| 16 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,150 |
| 17 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc | 15,000 |
| 18 |  | Materiale | buc | 0,000 |
| 19 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 15,000 |
| 20 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 42,000 |
| 21 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 320,000 |
| 22 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 15,000 |
| 23 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc | 30,000 |
| 24 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 75,000 |
| 25 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 75,000 |
| 26 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc | 11,000 |
| 27 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 9,000 |
| 28 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 10,000 |
| 29 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 4,000 |
| 30 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 45,000 |
| 31 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 14,000 |
| 32 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 20,000 |
| 33 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 30,000 |
| 34 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 4,000 |
| 35 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 2,000 |
| 36 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 10,000 |
| 37 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 31,600 |
| 38 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 18,510 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 39 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 15,000 |
| 40 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 15,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sistemului de iluminat public stradal si constructia unei retele inteligente intregre in mun Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul TL37-PT443

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-017-1k=0.5 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Demontarea cablu aerian СИП existent) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 |  |  |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,82 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,76 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,95 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,41 |  |  |
| 3 | 33-04-014-2k=0.5 | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)-Se exclud tote resursele.Ramin resursele:031001-Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m,1-Muncitor,400001-Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur( Compartiment -Utilaj) | buc | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 5 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,24 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,24 |  |  |
| 6 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,42 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,10 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,10 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,96 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,47 |  |  |
| 7 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 | buc |  |  |  |
|  | 021214 | Stilp din beton SET-10.5-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 |  |  |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat -20mm | t | 0,005 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. | 0,19 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 0,61 |  |  |
| 9 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,26 |  |  |
| 10 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi(dupa demontare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 |  |  |
| 11 | TsI50A5 | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,106 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 12 | 08-02-363-1k=0.5 | Demontarea console pentru corp de iluminat existente(Resurse Muncitor si Turle telescopice, 25 m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
| 13 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,33 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 14 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in teava consolei) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 15 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat *Cu 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,39 |  |  |
| 16 | 08-02-410-1 | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,50 |  |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena(materiale) | m | 0,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,81 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,11 |  |  |
| 17 | 08-01-061-1 | Montare siguranta fuzibila de trecere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 18 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 19 | Pret furnizor | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc |  |  |  |
|  | 111122215 | Consola pentru corp de iluminat D40-60mm | buc | 1,00 |  |  |
| 20 | Pret furnizor | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m |  |  |  |
|  | 45945943 | Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5мм2 *Cu | m | 1,00 |  |  |
| 21 | Pret furnizor | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m |  |  |  |
|  | 4594522*28 | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, fara fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 **Al | m | 1,00 |  |  |
| 22 | Pret furnizor | Tub de plastic gofrat d 20 | m |  |  |  |
|  | 45894582520 | Tub de plastic gofrat d 20 | m | 1,00 |  |  |
| 23 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 | buc |  |  |  |
|  | 1416 | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | Pret furnizor | Lenta metalica 20x0.7mm | m |  |  |  |
|  | 24411 | Lenta metalica 20x0.7mm | m | 1,00 |  |  |
| 25 | Pret furnizor | Scoaba p/u lenta metalica | buc |  |  |  |
|  | 8798 | Scoaba p/u lenta metalica | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | Pret furnizor | Complect de suspensie intermediara **AL | buc |  |  |  |
|  | 85798 | Complect de suspensie intermediara **A1 | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | Pret furnizor | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 857981 | Consola de ancorare p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 28 | Pret furnizor | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc |  |  |  |
|  | 8579812 | Clema de intindere p/u cablu **AL | buc | 1,00 |  |  |
| 29 | Pret furnizor | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc |  |  |  |
|  | 8579813 | Clema de perforare p/u cablu **AL,pentru ramificare | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | Pret furnizor | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579814 | Clema de perforare pentru abonat 95-13mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 31 | Pret furnizor | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc |  |  |  |
|  | 8579815 | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) | buc | 1,00 |  |  |
| 32 | Pret furnizor | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc |  |  |  |
|  | 8579816 | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 33 | Pret furnizor | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc |  |  |  |
|  | 8579872595 | Curau p/u cablu la d=45mm,**AL25-95 | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | Pret furnizor | Capac elastic 16-150mm2 | buc |  |  |  |
|  | 857988 | Capac elastic 16-150mm2 | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | Pret furnizor | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc |  |  |  |
|  | 857989 | Bandaj fixare **Al pe pilon | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m |  |  |  |
|  | 23 | Conductor de legare la pamint "ЗП6" | m | 1,00 |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg |  |  |  |
|  | 510162016 | Otel rotund diam.16mm L=5m | kg | 1,00 |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg |  |  |  |
|  | 510162010 | Armatura diam.10mm | kg | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 39 | Pretul furnizor | Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc |  |  |  |
|  | 20412730 | Corpuri de iluminat tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice | buc | 1,00 |  |  |
| 40 | Pretul furnizor | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc |  |  |  |
|  | 204555 | Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54 | buc | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.