Uși din PVC – 1 buc;

Uși din PVC – 1 buc

Criteriile:

- Ecologice si sigure

- Prelucrate împotriva coroziei

- Energoeficiente

- Nu își modifică culoarea, capacitățile termice si antiinflamatoare

- 50 de ani durabilitate garantată

Cerințe tehnice:

- Adîncime constructivă: 60mm

- Numar de camere: 4 camere

- Izolarea termică U/f: 16W/m2k

- Fonoizolare până la clasa de izolare fonică 4(VDI 2719)

- Grosimea geam: 24 mm

- Culoarea int./ext.: albă

- Sticla: mată

Perete despărțitor cu ușă glisantă – 1 buc.

Cerințe tehnice:

- Adîncime constructivă: 50mm

- Profil Aluminiu: Alumil M9650

- Fonoizolare până la clasa de izolare fonică 3

- Culoarea int./ext.: albă

- Sticla: mată