Anexa 4

Fișa tehnică transformatoare de curent

| Nr. d.o. | Denumirea parametrului | Valoarea parametrului | Valoarea parametrului ofertantului |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tip | Determinată de furnizor |  |
| 2 | Tensiunea nominală , kV | 660 |  |
| 3 | Tensiunea nominală a sistemului, kV | 380 |  |
| 4 | Curent nominal primar, A | 2000 |  |
| 5 | Curent nominal secundar, А | 5 |  |
| 6 | Coeficient de transformare (Ктc): | 400 |  |
| 7 | Puterea secundară nominală la cos φ=0,8, ВА | 5 |  |
| 8 | Clasa de precizie nominală | 0,5S |  |
| 9 | Coeficientul de securitate, Fs | 5 |  |
| 10 | Construcția climatică | У3 |  |
| 11 | Capac pentru sigilarea cablurilor secundare ale înfășurărilor de măsurare ale transformatorului de curent | da |  |
| 12 | Conformitatea transformatorului cu standardul | SM SR EN 61869 -1:2014; SM SR EN 61869 -2:2014 |  |
| 13 | Introducerea în Lista oficială a mijloacelor de măsurare din Republica Moldova. | da |  |
| 14 | Cantitatea în bucăți per celulă | 3 (trei) |  |

Cerințe tehnice întocmite de

Șef SESTMEE Aghenii Iu.S.,

tel. 022 – 253 - 251