| Reparatia capitala a incaperilor de serviciu, amplasate la etajul 1 si etajul 2 a cladirii administrative cu S+P+3E (nr. cad.010051904902) din bd.Stefan cel Mare si Sfint, nr.166, sector Buiucani, mun | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-4

Ventilare si climatizare VC (Etajul 3)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Sistema de ventilare |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Sistema AR-2 |  |  |  |
| 1 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 65,62 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 248,0436 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 53,021 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,6628 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,7953 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,6628 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 1,1267 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 82,8453 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,9883 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 1,9883 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 397,6572 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1,9883 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 311,4981 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 397,6572 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 397,6572 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,281 |
| 2 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 55,81 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 151,2451 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,5637 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 2,2547 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 2,5366 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5637 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 2,7057 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,4509 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 90,189 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 3,3821 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 3,3821 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 676,4172 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1,1274 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 253,6565 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 676,4172 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 676,4172 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,3486 |
| 3 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 22,14 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 59,9994 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2236 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,8945 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 1,0063 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2236 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 1,0733 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,1789 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 35,7782 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,3417 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 1,3417 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 268,3368 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,4472 |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm | kg | 120,7516 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 268,3368 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 268,3368 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,3284 |
| 4 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 48,40 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 119,064 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4888 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 2,1998 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,4888 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 2,3464 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,3911 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 65,9934 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,4665 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,2933 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 782,144 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1,9554 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 351,9648 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 782,144 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 782,144 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,388 |
| 5 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 127,35 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 417,708 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,2799 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 6,6553 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,2799 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 9,599 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,6399 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 1,0239 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 217,5775 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 3,8396 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 1,1519 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 3 071,682 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 5,1195 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 921,5046 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 3 071,682 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 3 071,682 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 6,3675 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 10,188 |
| 6 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Aplicativ Izolare din cauciuc Armaflex Duct Al, grosimea 13mm autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior ADU-13-99/EA-L "Armacell" (sau analog) | m2 | 211,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 223,66 |
|  | 268216261130511 | Armaflex Duct Al, grosimea 13mm autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior ADU-13-99/EA-L "Armacell" (sau analog) | m2 | 217,33 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 80,18 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 13,715 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 9,495 |
| 7 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - vata minerala, б=50 mm. Acoperit la exterior cu un strat de isolair. | m2 | 21,25 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 22,525 |
|  | 26821626511 | Vata minerala, б=50 mm. Acoperit la exterior cu un strat de isolair. | m2 | 21,8875 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 8,075 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 1,3813 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,9562 |
| 8 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm - Canale de aer flexibile d100 | m | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,30 |
|  | 2502137700547 | Canale de aer flexibile d100 | m | 1,0302 |
| 9 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm - Canale de aer flexibile d140 | m | 0,50 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,65 |
|  | 2521370054117 | Canale de aer flexibile d140 | m | 0,5151 |
| 10 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm - Canale de aer flexibile d160 | m | 10,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 13,00 |
|  | 252137700547 | Canale de aer flexibile d160 | m | 10,302 |
| 11 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm - Canale de aer flexibile d180 | m | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,30 |
|  | 2521374700547 | Canale de aer flexibile d180 | m | 1,0302 |
| 12 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm - Canale de aer flexibile d200 | m | 2,50 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,25 |
|  | 25213744700547 | Canale de aer flexibile d200 | m | 2,5755 |
| 13 | VA05B | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm - Canale de aer flexibile d225 | m | 1,50 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,565 |
|  | 2521304007 | Canale de aer flexibile d225 | m | 1,5453 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,225 |
| 14 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm - Canale de aer flexibile izolate d100 | m | 1,50 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,95 |
|  | 2521900547 | Canale de aer flexibile izolate d100 | m | 1,5453 |
| 15 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm - Canale de aer flexibile izolate d140 | m | 2,50 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,25 |
|  | 25215100547 | Canale de aer flexibile izolate d140 | m | 2,5755 |
| 16 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm - Canale de aer flexibile izolate d160 | m | 3,50 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,55 |
|  | 2521305714 | Canale de aer flexibile izolate d160 | m | 3,6057 |
| 17 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm - Canale de aer flexibile izolate d180 | m | 19,50 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 25,35 |
|  | 252130571004 | Canale de aer flexibile izolate d180 | m | 20,0889 |
| 18 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm - Canale de aer flexibile izolate d200 | m | 4,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,20 |
|  | 2525100547 | Canale de aer flexibile izolate d200 | m | 4,1208 |
| 19 | VA05B | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm - Canale de aer flexibile izolate d225 | m | 1,50 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,565 |
|  | 25213740077 | Canale de aer flexibile izolate d225 | m | 1,5453 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,225 |
| 20 | VB28A1 | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor - Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 150x150 (sau analog) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,80 |
|  | 2520111 | Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 150x150 (sau analog) | buc | 1,005 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,05 |
| 21 | VB28A1 | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor - Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 225x225 (sau analog) | buc | 3,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 17,40 |
|  | 2520018 | Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 225x225 (sau analog) | buc | 3,015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,15 |
| 22 | VB28A1 | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor - Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 300x300 (sau analog) | buc | 22,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 127,60 |
|  | 25201018 | Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 300x300 (sau analog) | buc | 22,11 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,10 |
| 23 | VB28A1 | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor - Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 375x375 (sau analog) | buc | 20,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 116,00 |
|  | 2520155018 | Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 375x375 (sau analog) | buc | 20,10 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,00 |
| 24 | VB28C1 | Deflector circular cu perimetrul 1600 - 2500 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor - Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 450x450 (sau analog) | buc | 5,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 36,75 |
|  | 22522210212 | Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 450x450 (sau analog) | buc | 5,025 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,50 |
| 25 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 800x600 "Brofer" (sau analog) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,12 |
|  | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm | kg | 0,804 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1658 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,618 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0452 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,006 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0553 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,14 |
|  | 28147411155 | Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 800x600 "Brofer" (sau analog) | buc | 1,005 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,5025 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,14 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,14 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,15 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,015 |
| 26 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Grila metalica exterioara cu jaluzele la refulare SS-E 800x600 "Brofer" (sau analog) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,12 |
|  | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm | kg | 0,804 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1658 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,618 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0452 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,006 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0553 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,14 |
|  | 21874144405 | Grila metalica exterioara cu jaluzele la refulare SS-E 800x600 "Brofer" (sau analog) | buc | 1,005 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,5025 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,14 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,14 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,15 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,015 |
| 27 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 100 (sau analog) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,23 |
|  | 2350755 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 100 (sau analog) | buc | 1,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 28 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 140 (sau analog) | buc | 5,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 16,15 |
|  | 200443555 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 140 (sau analog) | buc | 5,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,10 |
| 29 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 160 (sau analog) | buc | 20,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 64,60 |
|  | 2004435545 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 160 (sau analog) | buc | 20,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,40 |
| 30 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 180 (sau analog) | buc | 15,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 48,45 |
|  | 2004434 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 180 (sau analog) | buc | 15,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,30 |
| 31 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 200 (sau analog) | buc | 6,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 19,38 |
|  | 20044434 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 200 (sau analog) | buc | 6,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,12 |
| 32 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 225 (sau analog) | buc | 4,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 12,92 |
|  | 200445434 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 225 (sau analog) | buc | 4,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,08 |
| 33 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (990-545.4-prevederile normelor =444.6 kg) | kg | 444,60 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 133,38 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 17,8196 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 26,7294 |
|  | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 463,3088 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 8,9098 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,891 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 8,9098 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 8,9098 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 35,568 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4,446 |
| 34 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,45 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,276 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 5,40 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 2,70 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,378 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,35 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,675 |
|  |  |  | Total Sistema AR-2 |  |  |
|  |  |  | Total Sistema de ventilare |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |
|  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 2.1. Sistema AR-2 |  |  |  |
| 35 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h - AR-2 Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=4720 m3/h, P=500Pa ventilator N=3,30kW; n=2700 rot/min; I=5,4A; U=400 V la aspiratie: L=4720 m3/h, P=500Pa ventilator N=3,30kW; n=2700 rot/min; I=5,4A; U=400 V in completatie:preincalzitor electric Q=12.0 kW/h de la -16,0 pina la - 8.6gr C EPO-V600x500/12.0 - recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent contracurenttracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=27.13 kw/h de la -8.6 pina la +8,5 C - filtru, cu clasa de filtratie M5 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie G4 la aspiratie - baterie cu freon R-410A pentru incalzirea aerului Q=27,70 kw/h de la +35 pina la +22 C - CHF 6500 4R/tip2 - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul (sau analog) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 49,77 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,402 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,005 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,201 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1005 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,30 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 10,05 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,02 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,30 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 10,05 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 4,02 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,20 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,35 |
| 36 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,92 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5025 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0502 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0502 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 18,09 |
|  | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 | buc | 18,09 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,30 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,10 |
| 37 | VB18B | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm Atenuator de zgomot LDR 700x400 "Systemair" (sau analog) | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,60 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,12 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 64,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 64,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 64,00 |
|  |  |  | Total Sistema AR-2 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
|  |  | 3.1. Sistema AR-2 |  |  |  |
| 38 |  | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=4720 m3/h, P=500Pa ventilator N=3,30kW; n=2700 rot/min; I=5,4A; U=400 V la aspiratie: L=4720 m3/h, P=500Pa ventilator N=3,30kW; n=2700 rot/min; I=5,4A; U=400 V in completatie:preincalzitor electric Q=12.0 kW/h de la -16,0 pina la - 8.6gr C EPO-V600x500/12.0 - recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent contracurenttracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=27.13 kw/h de la -8.6 pina la +8,5 C - filtru, cu clasa de filtratie M5 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie G4 la aspiratie - baterie cu freon R-410A pentru incalzirea aerului Q=27,70 kw/h de la +35 pina la +22 C - CHF 6500 4R/tip2 - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul (sau analog) (Se va procura de catre beneficiar) | set | 1,00 |
|  | 2152522012552 | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=4720 m3/h, P=500Pa ventilator N=3,30kW; n=2700 rot/min; I=5,4A; U=400 V la aspiratie: L=4720 m3/h, P=500Pa ventilator N=3,30kW; n=2700 rot/min; I=5,4A; U=400 V in completatie:preincalzitor electric Q=12.0 kW/h de la -16,0 pina la - 8.6gr C EPO-V600x500/12.0 - recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent contracurenttracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=27.13 kw/h de la -8.6 pina la +8,5 C - filtru, cu clasa de filtratie M5 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie G4 la aspiratie - baterie cu freon R-410A pentru incalzirea aerului Q=27,70 kw/h de la +35 pina la +22 C - CHF 6500 4R/tip2 - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul (sau analog) (Se va procura de catre beneficiar) | set | 1,00 |
| 39 |  | Atenuator de zgomot LDR 700x400 "Systemair" (sau analog) | buc | 2,00 |
|  | 225510115 | Atenuator de zgomot LDR 700x400 "Systemair" | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total Sistema AR-2 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |