FISA TEHNICA NR.1 – STATIE DE EPURARE 240 MC/zi I etap

| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici si functionali: Debit mediu stația de epurare- 240 m3/ 24 ore; Metoda de epurare biologica : VFL – Vertical Flow Labyrinth Sistem monobloc - reactoare biologice complectat cu gratii mecanice și debitmetru, pentru evidența Număr reactoare – 4 bucăți Capacitate curățare a unui reactor - minim 60 m3/ 24 ore Dimensiuni reactor: Lungime 11600mm, lățime 2660 mm, Înălțime totală 3800mm, Înălțimea ieșire a apelor curățate – 3200 mm Volum rezervor de nămol – 8 m3. Capacitatea de prelucrare de nămol a unui reactor – 76 m3/an Cantitatea de evacuări de nămol – 10 ori/an Volum de alimentare cu aer – 114m3/zi (4,75m3/oră) Consum electric stație– 39,6 kWt/zi, 14454 kWt/an Stația de pompare completată cu 2 pompe 40GF 21,5 Consum electric stația pompare – 7,8 kWt/zi, 2857 kWt/an Post-tratarea fosforului printr-un dozator chimic. Dozator chimic pentru curățirea suplimentară a apelor uzate de fosfați cu consum de reactive de 60 lt/an. Încărcarea minim 10 ori/an a cite 6 lt. Garanția stație de epurare – minim 24 luni. Garanție echipament electric – minim 12 luni |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Fiabilitate ridicata Senzori automatizare Montarea se va face conform instructiunilor de montare date de producator conform pasaportului tehnic la utilaj Echipamentul trebuie sa asigure eficienta curatarii conform valorilor setate ; BOD5 -5mg/l COD -51,8mg/l SS-12mg/l NH4-N – 0,8mg/l Ntotal -14,8mg/l P total -3,3mg/l Concentratiea de namol nu trebue sa depasasca 0,06gr/l Returul namolului in reactor trebuie sa fie de 25 zile |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: certificat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ISO 45001:2018;EN ISO1133 : producatorul confirma ca echipamentul este certificat CE-EN12566-3a ;EN 12566-3+A1:2009 Utilajul trebue sa corespunda derectiva europeana nr 89/106/EC :nr 73/23/Ecnr 89/336 EC producatorul va detine Aviz sanitar emis de Agentia Nationala pentru Sanatate Publica din Republica Moldova Sistemul trebuie sa fie experizat ecologic de catre Institutul de Ecologie si Geografie din Republica Moldova; producatorul trebue sa de tina certificat CE (Declaratie de conformitate) producatorul trebuie sa de ina certificat TUV producatorul trebuie sa de tina certificat BREEM producatorul trebuie sa detina certificat PIA proces verbal de testare echipamentului la ; capacitatea echipamentului de a fi etas la apa ; capacitatea echipamentului de a rezista la compresiune ; longivitatea echipamentului |  |  |
| 4 | Conditii de garantie si post-garantie: 24 luni de functionare, din data de la livrare Producatorul garanteaza lucrarea utilajului 10 ani , daca se face deservirea tehnica a utilajului prin contract separat cu producatorul si furnizorul Producatorul - Furnizorul va asigura pe baza de contract separat piese de schimb pe minim 10 ani |  |  |
| 5 | Alte conditii cu caracter tehnic: Producatorul si furnizorul vor respecta datele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice prevazute in prezenta fisa tehnica; Producatorul si furnizorul vor indica in prezenta fisa tehnica si furnizorii de subansamble, utilaje si echipamente tehnologice; Producatorul si furnizorul vor anexa la prezenta fisa tehnica documentatia tehnica ale producatorilor pentru echipamentele selectate Furnizorul va livra cumparatorului un set de instructiuni tehnice privind montajul utilajului, cat si instructiuni de reglare, utilizare si intretinere. Producatorul oferă o garanție a echipamentului electric de minim 12 luni din data livrarii Certificat de laborator,care confirma gradul de curatire si confirma calitatea acesteia |  |  |

Proiectant general ______________________________________                                                                                                       Ofertant________________________________________