Formular Nr.1

WinCmeta

Lista cu cantitaţile de lucrări

pentru Cererea Ofertelor de Preț

Nr._________ din “___”____________2023

“___”_________2023                                                                                                                                                   mun. Bălți

(localitatea)

1. Autoritatea contractantă: Primăria mun. Bălţi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria mun. Bălţi

3. Obiectul achiziţiei:

“Reparația drumului în interiorul cartierului din str. Borodin,22-28”.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Demolarea si montarea bordurei |  |  |
| 1 | DC04BК=0,25 | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 320,0000 |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 320,0000 |
| 3 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment (demolarea fundatiei din beton ) | m3 | 14,4000 |
| 4 | TsC02D1 | Incarcarea material demolat cu excavator de 0,21-0,39 mc (Погрузка строительного мусора в автотранспорт экскаватором 0,21-0,39м3) | 100 m3 | 0,3140 |
| 5 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator de 0,21-0,39 mc, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (decaparea covata) | 100 m3 | 0,3200 |
| 6 | DE15A | Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de instalarea bordurii (Дороботка грунта вручную) | m3 | 3,2000 |
| 7 | TsI51A7 | Transportarea gunoiului de constructie , pamintului cu autobasculanta la distanta pina la 7 km(Перевозка строительного мусора и земли автотранспортом на расстояние до 7 км) | t | 95,0000 |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,6340 |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 16,0000 |
| 10 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare , pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 320,0000 |
|  |  | 2. Amenajarea sistemului rutier |  |  |
| 11 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 8,7000 |
| 12 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,2600 |
| 13 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA16 ( conf C PD 02.25:2021) | t | 20,0000 |
| 14 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,2600 |
| 15 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 ( conf C PD 02.25:2021) excutata la cald, in grosime de 4,0 cm cu asternere mecanica K=1,25 | m2 | 870,0000 |