- Descrierea bunurilor și serviciilor

|  | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitate de măsură | Cantitate | Caracteristicile tehnice/cerințe minime | Notă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Echipamente GPS (Trackere – dizpozitive de localizare geografică) | Buc. | 30 | Conform cerințelor și specificațiilor tehnice din pct.1.2 – 1.3 | Echipamentele GPS achiziționate urmează a fi instalate pe autovehiculele subdiviziunilor specializate a IGP a MAI |
| 2 | Servicii de instalare și configurare a echipamentelor GPS | Set | 30 | Conform cerințelor specificate la pct. 1.2 – 1.3 | Presupune servicii de instalare și configurare a tuturor dispozitivelor de localizare achiziționate |

1.2.Cerințele generale și specifice pentru echipamentele GPS (trackere):

| Nr/Ord | Cerințe tehnice și funcționale |  |
| --- | --- | --- |
|  | Echipamentele GPS vor fi instalate și configurate pe fiecare vehicul în parte; |
|  | Echipamentul trebuie să conțină o antenă și un receptor GPS pentru stabilirea poziției; |
|  | Echipamentul trebuie să conțină modul GSM/GPRS pentru transmiterea datelor; |
|  | Echipamentul GPS trebuie să asigure localizarea autovehiculului cu o precizie de 3m; |
|  | Echipamentul GPS trebuie să asigure cel puțin furnizarea poziției geografice, vitezei de deplasare, direcției de deplasare, distanța parcursă; |
|  | Echipamentele GPS trebuie să asigure transmiterea informației cu privire la starea girofarului; |
|  | Alimentarea dispozitivului trebuie să fie de la instalația electrică a autovehiculului; |
|  | Echipamentele GPS instalate pe automobile trebuie să permită configurarea și update firmware la distanță; |
|  | Echipamentele GPS trebuie să dispună de interfețele necesare pentru conectarea a cel puțin 3 dispozitive (ex. Senzor temperatură, senzor de alcool, dispozitiv de autentificare șofer, conectare cu girofarul); |
|  | Echipamentele GPS trebuie să permită integrarea cu interfața CAN pentru preluarea informațiilor de pe vehicul (odometru, consum total, nivel carburant, turație, citirea erorilor vehiculului); |
|  | Echipamentele GPS trebuie să permită integrarea cu sonda litrometrică pentru măsurare consum carburant; |
|  | Echipamentele GPS trebuie să asigure posibilitatea de configurare a intervalelor de transmisie cum ar fi opțiuni de transmisie la intervale configurabile de timp, la parcurgerea unei distanțe sau o combinație a celor două; |
|  | Echipamentul GPS trebuie să asigure transmiterea informației cu privire la configurarea sa; |
|  | Echipamentele trebuie sa fie certificate conform normelor europene de produs CE și să nu interfereze cu alte echipamente electrice și electronice; |
|  | Echipamentele se vor monta pe vehicule în zone greu accesibile (ex. în interior bord); |
|  | Montarea se va executa de către furnizorul echipamentului în locațiile coordonate cu beneficiarul; |
|  | Garanție pentru dispozitivele GPS cel puțin 12 luni. |

1.3.Specificații tehnice echipamente GPS (trackere):

| Nr./ ord | Cerințe tehnice |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Interfețe | 3 x Intrări digitale 1 x Intrări analogice 1 x intrări configurabile 2 x ieșiri digitale Sensor de mișcare Power supply (+10…+30) V DC Antena GSM internă Antena GNSS internă Micro USB Port |
| 2. | Modul GSM | Quad Band 900/1800 MHz; 850/1900 MHz GPRS Multi-Slot Class 12 GPRS Mobile Station Class B Dual – Sim Modul GPS cu senzitivitate până la -165 dBm Frecvența de emitere a datelor la minim 30 de secunde |
| 3. | Alte | 128MB memorie Echipamentul GPS trebuie să reziste la temperaturi cuprinse între - 25 și + 55 grade Celsius Baterie minim 170 mAh Bluetooth modul - care să permită configurarea dispozitivului la distanță Min IP 41 Echipamentele trebuie sa fie certificate conform normelor europene de produs CE și să nu interfereze cu alte echipamente electrice și electronice să aibă protecție automată la scurt circuit |