Beneficiar: Parcul Dendrariu ÎM

Denumire concurs: Servicii buldozer cu șenile,  pentru terasament

SECŢIUNEA 1. Informaţii despre beneficiar

  - Adresa şi contacte: Chișinău,  str .G. Enescu, nr.5

  - Coduri de identificare: c/f 1003600113104

  - Date bancare:	MD70ML000000002251313196, BC„Moldindconbank” S.A.. mun. Chişinău.

SECŢIUNEA 2. Detalii concurs

  - Tipul achiziţiei: Achiziţie de servicii.

  - Obiectul achiziţiei: Proiectarea sistemului de irigare a trei sectoare

| Nr. d/o | Denumirea produsului | u.m | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Proiectarea sistemului de irigare a trei sectoare, conform planurilor (suprafața aproximativă 16810 m2). | sector | 3 | Proiectarea sistemului de irigare presupune: întocmirea schiței de proiect a sistemului de irigare pentru cele trei sectoare, cu suprapunerea acestora proiectelor dendrologice; propunerea soluțiilor tehnice cu privire la montarea sistemului de irigare, inclusiv: determinarea numărului de zone de irigat, articole de irigat (aspersoare, țeavă, electrovane etc. ), inclusiv tipul și caracteristicile acestora; indicarea, marcarea traseului conductelor/țevilor (principală și secundară), locurilor de montare a articolelor de irigare, raza și unghiul de stropire; zonelor de stropire sistemul de irigații să funcționeze corect și sa asigure razele prescrise in proiect; sa asigure apa la debitul și presiunea necesara funcționarii corespunzătoare a aspersoarelor amplasate în orice punct al terenului, conform proiectului; parametrii de pierderi de presiune dinamica si viteza apei pe coloane nu trebuie să provoace suprasolicitarea echipamentelor de irigații; sa asigure irigarea tuturor suprafețelor proiectate, conform cerințelor, sa distribuie apa pe toata suprafața propusa pentru funcționare ca spațiu verde, cu un înalt grad de uniformitate, pentru a reduce la minim consumul de apa si energie. sistemul sa poată opri automat irigația, inclusiv în caz de precipitații naturale cu o intensitate mai mare de cea propusa pentru materialul vegetal existent; irigarea tuturor spatiilor verzi sa poată fi programata unitar și ușor; sistemul ales u trebuie să permită modificarea neautorizata a programelor de irigați; sistemul trebuie integrat în cel existent; |

  - Condiții de livrare/prestare:

Furnizorul va presta serviciile : pe perioada ianuarie 2020.

  - Serviciile prestate vor fi însoțite de factură fiscală și proces-verbal

SECŢIUNEA 3. Condiții de participare

  - Condiții financiare: Moneda utilizată la întocmirea ofertei: MDL, fără TVA. Aplicarea TVA: în situația în care sistemul regulator prevede aplicarea TVA şi ofertantul este plătitor de TVA, acest fapt urmează a fi specificat expres, inclusiv cota aplicată şi valoarea totală a TVA care va fi facturată;

  - Achitarea serviciilor vor fi efectuate după finisare, în baza procesului-verbal și facturii;

  - Setul de documente pentru a fi prezentate de către ofertanți:

    - Oferta, cu indicarea și confirmarea condițiilor specificate;

    - Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;

    - Informații generale despre ofertant: adresa juridică, telefon, fax, email, etc.;

  - Limba utilizată la întocmirea ofertei: Limba română.

  - Informațiile necesare pot fi dobândite de la autoritatea contractantă; pentru colectarea informație ofertanții pot vizita terenul.

  - Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile.

  - Autoritatea contractanta poate renunța oricând la achiziția anunțată, fără a purta responsabilități.

Specificații tehnice

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/ | Unit. de Măsură | Cantitat | Preţul/ costul | Preţul/ costul (inclusiv TVA) | Suma totală (fără TVA | Suma totală (inclusiv TVA) | Caracteristicile/Specificații tehnice | STAS (ГОСТ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Proiectarea sistemului de irigare a trei sectoare, conform planurilor (suprafața aproximativă 16810 m2). | sector | 3 |  |  |  |  | Proiectarea sistemului de irigare presupune: întocmirea schiței de proiect a sistemului de irigare pentru cele trei sectoare, cu suprapunerea acestora proiectelor dendrologice; propunerea soluțiilor tehnice cu privire la montarea sistemului de irigare, inclusiv: determinarea numărului de zone de irigat, articole de irigat (aspersoare, țeavă, electrovane etc. ), inclusiv tipul și caracteristicile acestora; indicarea, marcarea traseului conductelor/țevilor (principală și secundară), locurilor de montare a articolelor de irigare, raza și unghiul de stropire; zonelor de stropire sistemul de irigații să funcționeze corect și sa asigure razele prescrise in proiect; sa asigure apa la debitul și presiunea necesara funcționarii corespunzătoare a aspersoarelor amplasate în orice punct al terenului, conform proiectului; parametrii de pierderi de presiune dinamica si viteza apei pe coloane nu trebuie să provoace suprasolicitarea echipamentelor de irigații; sa asigure irigarea tuturor suprafețelor proiectate, conform cerințelor, sa distribuie apa pe toata suprafața propusa pentru funcționare ca spațiu verde, cu un înalt grad de uniformitate, pentru a reduce la minim consumul de apa si energie. sistemul sa poată opri automat irigația, inclusiv în caz de precipitații naturale cu o intensitate mai mare de cea propusa pentru materialul vegetal existent; irigarea tuturor spatiilor verzi sa poată fi programata unitar și ușor; sistemul ales u trebuie să permită modificarea neautorizata a programelor de irigați; sistemul trebuie integrat în cel existent; |  |
| Achitarea serviciilor vor fi efectuate după finisare, în baza procesului-verbal și facturii; |