CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IS IS Glodeni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IS IS Glodeni

3. Obiectul achiziţiilor   Obiect nr.102/23 Reconstrucția acoperișului depozitului central al IS IS Glodeni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Acoperis |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 430,920 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor fara recuperarea materialelor | m2 | 430,920 |
| 3 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 | 36,000 |
| 4 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 430,920 |
| 5 | RCsH18A | Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat, se scibba numai 30% (mauarlat,carcasa 1.23m3+1.46m3=2.69m3: 0.122+0.134= 0.256m3) | m3 | 0,890 |
| 6 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 30% (3,13m3+0.54m3+0.12+0.08=3.87m3) | m3 | 1,160 |
| 7 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 430,920 |
| 8 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 430,900 |
| 9 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (stratul de jos),vetrozascita | m2 | 430,900 |
| 10 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (culoare verde) | m2 | 430,900 |
| 11 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla zincata (protejata anticoroziv) | m | 70,400 |
| 12 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla (zincata) protejata anticoroziv | m | 18,000 |
|  |  | 2. Fronton |
| 13 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente (fronton, stresinaa) | m2 | 48,100 |
| 14 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (fronton streasina) | m3 | 0,340 |
| 15 | CE30B | Asterala sub streasina (aplicaiv) | m2 | 48,100 |
| 16 | CE31D | Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie pina 0,4 m | m2 | 48,100 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor lemnariei | m2 | 48,100 |
| 18 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 la usi, ferestre si obloane rulante | m2 | 48,100 |

Președintele grupului de lucru ______________________ A. Scorpan

Mebru grupului, jurisconsult	_______________________ Iu. Acru

Membru grupului, contabil șef ______________________ O. Vașcovschi

Membru grupului, economist _______________________ C. Irimciuc

Membru grupului, Membru CA ______________________I. Ursachi