| Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza Voda 17/3, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (04/2021-1,2,3,4,5,6,7-EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Exterior |  |  |
| 1 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,117 |
| 2 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 19,890 |
| 3 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,283 |
| 4 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 0,800 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 28,300 |
| 6 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,283 |
| 7 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri / Труба полиэтиленовая низкого давления ПНД 110mm | 1 km | 0,018 |
| 8 |  | Caramida | buc | 840,000 |
| 9 |  | Nisip | m3 | 9,400 |
| 10 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri | kg | 60,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Interior |  |  |
| 11 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 680,000 |
| 12 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 680,000 |
| 13 | RpEJ08E | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp | m | 120,000 |
| 14 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | 120,000 |
| 15 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm / Пробивка отверствии Д=40мм | buc | 126,000 |
| 16 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 126,000 |
| 17 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm / Пробивка отверствии Д=50мм | buc | 16,000 |
| 18 | RCsB29I | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm, к=1,8 | buc | 8,000 |
| 19 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 24,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Bloc A |  |  |
| 20 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 14,000 |
| 21 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 2,000 |
| 22 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 15,000 |
| 23 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 4,000 |
| 24 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 100,000 |
| 25 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 14,000 |
| 26 |  | Pictograma pe panou | buc | 14,000 |
| 27 |  | Шина нулевая 8х12мм | buc | 28,000 |
| 28 |  | Шина соединительная PIN 3P 100A L=100A | buc | 14,000 |
| 29 |  | Изолятор шинный SM25 | buc | 28,000 |
| 30 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Светильник настенный степень защиты IP54 tip НПП 1101 sau nalog, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,100 |
| 31 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Светильник потолочный степень защиты IP54 tip НПП 1101 sau nalog, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,750 |
| 32 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Светильник светодиодный tip Optima.OPL/ECO LED-28Вт sau analog, inclusiv pretul corpului de iluminat | 100 buc | 3,990 |
| 33 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Светильник светодиодный tip Optima.OPL/ECO LED-18Вт sau analog, inclusiv pretul corpului de iluminat | 100 buc | 0,120 |
| 34 | 08-03-593-17 | Console cu corpuri de iluminat pe pereti si tavane / Светильник светодиодный tip ASM/S-LED-SCHOOL-17Bт sau analog, inclusiv pretul corpului de iluminat | 100 buc | 0,480 |
| 35 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete / Светильник - указатель "Выход", inclusiv pretul corpului de iluminat | 100 buc | 0,080 |
| 36 |  | Лампа светодиодная 220В 15Вт | buc | 85,000 |
| 37 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки 250В 16А с защитными шторками | 100 buc | 1,090 |
| 38 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки 250В 16А компютерная | 100 buc | 0,500 |
| 39 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная двухполюсная двойная 250В 16А для установки на столах | 100 buc | 0,260 |
| 40 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная двухполюсная 250В 16А для установки на столах | 100 buc | 0,310 |
| 41 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки | 100 buc | 0,790 |
| 42 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель сдвоенный 250В, 10А для скрытой установки | 100 buc | 0,400 |
| 43 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для открытой установки | 100 buc | 0,160 |
| 44 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель герметичный 250В, 10А для открытой установки ГПВМ2-10 | 100 buc | 0,020 |
| 45 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 379,000 |
| 46 |  | Cutie de distributie cu capac, IP22 cu capac | buc | 150,000 |
| 47 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 68,350 |
| 48 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.2x1,5 mm2 | m | 320,000 |
| 49 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 6 500,000 |
| 50 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.4x1,5 mm2 | m | 15,000 |
| 51 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 21,500 |
| 52 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m | 1 950,000 |
| 53 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x1,5 mm2 | m | 200,000 |
| 54 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 1,200 |
| 55 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x4 mm2 | m | 75,000 |
| 56 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x6 mm2 | m | 45,000 |
| 57 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 0,200 |
| 58 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x10 mm2 | m | 20,000 |
| 59 | 08-02-412-6 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2 | 100 m | 0,150 |
| 60 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x16 mm2 | m | 15,000 |
| 61 | 08-02-410-1 | Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008, diametru ф20mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 70,000 |
| 62 | 08-02-410-1 | Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008, diametru ф25mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 4,200 |
| 63 | 08-02-410-2 | Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008, diametru ф32mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,450 |
| 64 | 08-02-410-2 | Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008, diametru ф40mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,300 |
| 65 | 08-02-407-1 | Teava longitudinala sudata din otel electric GOST 10704-91, ф20 mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,300 |
| 66 | 08-02-411-1 | Furtun tub metalic flexibil zincat ф15mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,300 |
|  |  | Capitolul 2.2. Bloc B1 |  |  |
| 67 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 7,000 |
| 68 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 7,000 |
| 69 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 32,000 |
| 70 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 7,000 |
| 71 |  | Pictograma pe panou | buc | 7,000 |
| 72 |  | Шина нулевая 8х12мм | buc | 12,000 |
| 73 |  | Шина соединительная PIN 3P 100A L=100A | buc | 6,000 |
| 74 |  | Изолятор шинный SM25 | buc | 12,000 |
| 75 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Светильник настенный степень защиты IP54 tip НПП 1101 sau nalog, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,080 |
| 76 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Светильник потолочный степень защиты IP54 tip НПП 1101 sau nalog, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,250 |
| 77 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Светильник светодиодный tip Optima.OPL/ECO LED-28Вт sau analog, inclusiv pretul corpului de iluminat | 100 buc | 1,410 |
| 78 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Светильник светодиодный tip Optima.OPL/ECO LED-18Вт sau analog, inclusiv pretul corpului de iluminat | 100 buc | 0,040 |
| 79 | 08-03-593-17 | Console cu corpuri de iluminat pe pereti si tavane / Светильник светодиодный tip ASM/S-LED-SCHO OL-17Bт sau analog, inclusiv pretul corpului de iluminat | 100 buc | 0,200 |
| 80 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete / Светильник - указатель "Выход", inclusiv pretul corpului de iluminat | 100 buc | 0,040 |
| 81 |  | Лампа светодиодная 220В 15Вт | buc | 33,000 |
| 82 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки 250В 16А с защитными шторками | 100 buc | 0,370 |
| 83 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки 250В 16А компютерная | 100 buc | 0,200 |
| 84 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки | 100 buc | 0,280 |
| 85 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель сдвоенный 250В, 10А для скрытой установки | 100 buc | 0,160 |
| 86 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для открытой установки | 100 buc | 0,040 |
| 87 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель герметичный 250В, 10А для открытой установки ГПВМ2-10 | 100 buc | 0,010 |
| 88 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 29,000 |
| 89 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.2x1,5 mm2 | m | 200,000 |
| 90 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 2 700,000 |
| 91 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 5,900 |
| 92 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m | 550,000 |
| 93 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x1,5 mm2 | m | 40,000 |
| 94 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 1,950 |
| 95 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x4 mm2 | m | 155,000 |
| 96 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x6 mm2 | m | 40,000 |
| 97 | 08-02-410-1 | Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008, diametru ф20mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 26,000 |
| 98 | 08-02-410-1 | Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008, diametru ф25mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 4,200 |
| 99 | 08-02-410-2 | Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008, diametru ф32mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,400 |
| 100 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 101,000 |
| 101 |  | Cutie de distributie / Коробка для кабельной проводки | buc | 30,000 |
| 102 |  | Cutie de distributie / Коробка для трубной проводки | buc | 445,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Bloc B2 |  |  |
| 103 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 9,000 |
| 104 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,000 |
| 105 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 8,000 |
| 106 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 51,000 |
| 107 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 8,000 |
| 108 |  | Pictograma pe panou | buc | 9,000 |
| 109 |  | Шина нулевая 8х12мм | buc | 18,000 |
| 110 |  | Шина соединительная PIN 3P 100A L=100A | buc | 9,000 |
| 111 |  | Изолятор шинный SM25 | buc | 18,000 |
| 112 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Светильник настенный степень защиты IP54 tip НПП 1101 sau nalog, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,080 |
| 113 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Светильник потолочный степень защиты IP54 tip НПП 1101 sau nalog, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,240 |
| 114 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Светильник светодиодный tip Optima.OPL/ECO LED-28Вт sau analog, inclusiv pretul corpului de iluminat | 100 buc | 1,340 |
| 115 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Светильник светодиодный tip Optima.OPL/ECO LED-18Вт sau analog, inclusiv pretul corpului de iluminat | 100 buc | 0,040 |
| 116 | 08-03-593-17 | Console cu corpuri de iluminat pe pereti si tavane / Светильник светодиодный tip ASM/S-LED-SCHO OL-17Bт sau analog, inclusiv pretul corpului de iluminat | 100 buc | 0,160 |
| 117 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete / Светильник - указатель "Выход", inclusiv pretul corpului de iluminat | 100 buc | 0,040 |
| 118 |  | Лампа светодиодная 220В 15Вт | buc | 32,000 |
| 119 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки 250В 16А с защитными шторками | 100 buc | 0,400 |
| 120 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки 250В 16А компютерная | 100 buc | 0,220 |
| 121 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки | 100 buc | 0,280 |
| 122 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель сдвоенный 250В, 10А для скрытой установки | 100 buc | 0,130 |
| 123 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для открытой установки | 100 buc | 0,050 |
| 124 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель герметичный 250В, 10А для открытой установки ГПВМ2-10 | 100 buc | 0,010 |
| 125 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 28,600 |
| 126 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.2x1,5 mm2 | m | 160,000 |
| 127 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 2 700,000 |
| 128 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 2,700 |
| 129 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m | 240,000 |
| 130 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x1,5 mm2 | m | 30,000 |
| 131 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,450 |
| 132 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x4 mm2 | m | 35,000 |
| 133 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x6 mm2 | m | 10,000 |
| 134 | 08-02-410-1 | Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008, diametru ф20mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 26,000 |
| 135 | 08-02-410-1 | Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008, diametru ф25mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 4,200 |
| 136 | 08-02-410-2 | Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008, diametru ф32mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,400 |
| 137 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 103,000 |
| 138 |  | Cutie de distributie / Коробка для кабельной проводки | buc | 30,000 |
| 139 |  | Cutie de distributie / Коробка для трубной проводки | buc | 445,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Bloc D1 |  |  |
| 140 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Светильник потолочный степень защиты IP54 tip НПП 1101 sau nalog, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,030 |
| 141 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Светильник светодиодный tip Optima.OPL/ECO LED-28Вт sau analog, inclusiv pretul corpului de iluminat | 100 buc | 0,030 |
| 142 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete / Светильник - указатель "Выход", inclusiv pretul corpului de iluminat | 100 buc | 0,040 |
| 143 |  | Лампа светодиодная 220В 15Вт | buc | 3,000 |
| 144 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,800 |
| 145 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 80,000 |
| 146 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки 250В 16А с защитными шторками | 100 buc | 0,020 |
| 147 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки | 100 buc | 0,010 |
| 148 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для открытой установки | 100 buc | 0,010 |
| 149 | 08-02-410-1 | Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008, diametru ф20mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,500 |
| 150 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Bloc D2 |  |  |
| 151 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Светильник потолочный степень защиты IP54 tip НПП 1101 sau nalog, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,030 |
| 152 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Светильник светодиодный tip Optima.OPL/ECO LED-28Вт sau analog, inclusiv pretul corpului de iluminat | 100 buc | 0,030 |
| 153 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete / Светильник - указатель "Выход", inclusiv pretul corpului de iluminat | 100 buc | 0,020 |
| 154 |  | Лампа светодиодная 220В 15Вт | buc | 3,000 |
| 155 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,800 |
| 156 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 80,000 |
| 157 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки 250В 16А с защитными шторками | 100 buc | 0,020 |
| 158 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки | 100 buc | 0,010 |
| 159 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для открытой установки | 100 buc | 0,010 |
| 160 | 08-02-410-1 | Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008, diametru ф20mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,500 |
| 161 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2.6. Bloc D3 |  |  |
| 162 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Светильник потолочный степень защиты IP54 tip НПП 1101 sau nalog, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,030 |
| 163 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Светильник светодиодный tip Optima.OPL/ECO LED-28Вт sau analog, inclusiv pretul corpului de iluminat | 100 buc | 0,030 |
| 164 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete / Светильник - указатель "Выход", inclusiv pretul corpului de iluminat | 100 buc | 0,020 |
| 165 |  | Лампа светодиодная 220В 15Вт | buc | 3,000 |
| 166 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,800 |
| 167 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 80,000 |
| 168 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки 250В 16А с защитными шторками | 100 buc | 0,020 |
| 169 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки | 100 buc | 0,010 |
| 170 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для открытой установки | 100 buc | 0,010 |
| 171 | 08-02-410-1 | Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008, diametru ф20mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,500 |
| 172 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2.7. Bloc C |  |  |
| 173 | 08-01-026-1 | Instalatii complete de distributie (BZUM) | buc | 2,000 |
| 174 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 17,000 |
| 175 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete ЩРН | buc | 4,000 |
| 176 | 08-01-023-2 | Lansator, bucla sau punte de conexiune, ABP | buc | 1,000 |
| 177 | 08-03-524-3 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe podea, curent pina la 400 A / Блок рубильник-предохранитель | buc | 4,000 |
| 178 | 08-03-525-4 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 400 A / Рубильник | buc | 4,000 |
| 179 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A / Рубильник | buc | 2,000 |
| 180 | 08-03-523-3 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A / Предохранитель плавкий | buc | 6,000 |
| 181 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A / Предохранитель плавкий | buc | 6,000 |
| 182 | 08-01-007-1 | Transformator de tensiune, kV: 35 | set | 6,000 |
| 183 | 08-01-052-2 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV / Изолятор опорный | buc | 6,000 |
| 184 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 4,000 |
| 185 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 4,000 |
| 186 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 14,000 |
| 187 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 16,000 |
| 188 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 124,000 |
| 189 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori 220/12V, 250W | buc | 1,000 |
| 190 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 21,000 |
| 191 |  | Pictograma pe panou | buc | 24,000 |
| 192 |  | Шина нулевая 8х12мм | buc | 36,000 |
| 193 |  | Шина соединительная PIN 3P 100A L=100A | buc | 18,000 |
| 194 |  | Изолятор шинный SM25 | buc | 36,000 |
| 195 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 360 mm2, Сталь горячекатная полосовая 60х6мм | 100 m | 0,025 |
| 196 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Светильник со светодиодными источниками света, с рассеивателем, потолочный 230В, 28Вт, IP20 tip Optima Eco LED-595 4000K sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 1,450 |
| 197 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Светильник со светодиодными источниками света, с рассеивателем, потолочный 230В, 33Вт, IP40 tip AOT.OPL UNI LED-600 4000K sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,290 |
| 198 | 08-03-593-17 | Console cu corpuri de iluminat pe pereti si tavane / Светильник светодиодный 230 В, 23Вт, IP20 tip ASM/S-LED 1500 SCHOOL-4000K sau analog, inclusiv pretul corpului de iluminat | 100 buc | 0,020 |
| 199 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Светильник светодиодный для спортивных помещений с защитной решеткой 230В, 149Вт, IP20 tip OLYMPIC LED 160 4000K sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,600 |
| 200 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Светильник светодиодный, потолочный 230 В, 18Вт, IP54 tip ДПО4004 sau nalog, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 1,210 |
| 201 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete / Световой указатель выхода 230 В, 3,5Вт, IP54 со встроенным аккумулятором на 3 часа работы tip ДПА5040-3 sau analog, inclusiv pretul corpului de iluminat | 100 buc | 0,260 |
| 202 | 08-03-596-5 | Proiector, montat separat pe consola, Светильник сценический светодиодный белого света с двумя LED-модулями 50Вт, 100Вт, 220 В tip IMLIGHT STAGE LEDW100 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,100 |
| 203 | 08-03-596-5 | Proiector, montat separat pe consola, Светильник сценический светодиодный белого света с тремя LED-модулями 50Вт, 150Вт, 220 В tip IMLIGHT STAGE LEDW150 A V2 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,020 |
| 204 |  | Пиктограма с указателем "ВЫХОД" tip YPC30-2010V sau analog | buc | 26,000 |
| 205 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки | 100 buc | 1,080 |
| 206 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель сдвоенный 250В, 10А для скрытой установки | 100 buc | 0,050 |
| 207 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель однополюсный 250В, 6А, IP54 для открытой установки | 100 buc | 0,310 |
| 208 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Розетка двухполюсная для скрытой установки 250В 16А, IP20, 1-оместная tip РС10-3КБ sau analog | 100 buc | 0,540 |
| 209 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Розетка двухполюсная для скрытой установки 250В 16А, IP20, 2-хместная tip РС12-3КБ sau analog | 100 buc | 0,450 |
| 210 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul prizei / Розетка двухполюсная 250В, 16А, IP54 для открытой установки 1-оместная tip РСб 20-3ГПБб | 100 buc | 0,120 |
| 211 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul prizei / Розетка двухполюсная 250В, 16А, IP54 для открытой установки 2-хместная tip РСб 22-3ГПБ | 100 buc | 0,020 |
| 212 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 257,000 |
| 213 |  | Cutie de distributie / Коробка распаячная для скрытой проводки 92х92х45, IP20 tip KM41001 sau analog | buc | 158,000 |
| 214 |  | Шина в корпусе на 7 присоединений ШНК | buc | 3,000 |
| 215 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor cu un singur fir si un strat izolator de policlorura de vinil, in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,710 |
| 216 |  | Conductor cu un singur fir ПВ1-0.66 sec. 1,5mm2 | m | 21,000 |
| 217 |  | Conductor cu un singur fir ПВ1-0.66 sec. 4,0mm2 | m | 50,000 |
| 218 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 28,080 |
| 219 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.2x1,5 mm2 | m | 362,000 |
| 220 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 2 263,000 |
| 221 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.4x1,5 mm2 | m | 183,000 |
| 222 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 19,780 |
| 223 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m | 1 776,000 |
| 224 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x4,0 mm2 | m | 17,000 |
| 225 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.4x4,0 mm2 | m | 4,000 |
| 226 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x2,5 mm2 | m | 181,000 |
| 227 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 3,350 |
| 228 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x4,0 mm2 | m | 149,000 |
| 229 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x6 mm2 | m | 186,000 |
| 230 | 08-02-412-6 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2 | 100 m | 1,490 |
| 231 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x25 mm2 | m | 149,000 |
| 232 | 08-02-412-8 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2 | 100 m | 0,790 |
| 233 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x35 mm2 | m | 79,000 |
| 234 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 1,110 |
| 235 |  | Cablu din cupru VVGng-LS-1,0 sec.3x70+1х35 mm2 | m | 9,000 |
| 236 |  | Cablu din cupru VVGng-LS-1,0 sec.5x95 mm2 | m | 102,000 |
| 237 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 9,660 |
| 238 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А)-FRLS 2x1,5мм2 | m | 158,000 |
| 239 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5мм2 | m | 808,000 |
| 240 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,560 |
| 241 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А)-FRLS 3x2,5мм2 | m | 35,000 |
| 242 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А)-FRLS 5x2,5мм2 | m | 21,000 |
| 243 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 1,410 |
| 244 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А)-FRLS 4x16мм2 | m | 15,000 |
| 245 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А)-FRLS 5x4мм2 | m | 126,000 |
| 246 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 25 mm, inclusiv costul tevii / Труба из замозатухающего ПВХ-пластика гладкая d=25мм tip CTR10-025-K41 sau analog | 100 m | 42,900 |
| 247 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 32 mm, inclusiv costul tevii / Труба из замозатухающего ПВХ-пластика гладкая d=25мм tip CTR10-032-K41 sau analog | 100 m | 0,920 |
| 248 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 40 mm, inclusiv costul tevii / Труба из замозатухающего ПВХ-пластика гладкая d=25мм tip CTR10-040-K41 sau analog | 100 m | 0,460 |
| 249 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 4,110 |
| 250 |  | Лоток оцинкованный перфорированный габ. 50х50х3000мм tip CLP10-050-050-3 sau analog | m | 243,000 |
| 251 |  | Лоток оцинкованный перфорированный габ. 100х50х3000мм tip CLP10-050-100-3 sau analog | m | 72,000 |
| 252 |  | Лоток оцинкованный перфорированный габ. 150х50х3000мм tip CLP10-050-150-3 sau analog | m | 96,000 |
| 253 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,340 |
| 254 |  | Металлорукав d=25mm tip РЗ ЦП-25 sau analog | m.l. | 34,000 |
|  |  | Capitolul 2.8. Exterior |  |  |
| 255 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 2,100 |
| 256 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 0,730 |
| 257 | 08-02-145-4 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 1,370 |
| 258 |  | Кабель силовой АПвБбШв-1,00 кВ 4х185 мм2 | m | 210,000 |
| 259 | 08-02-159-4 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 240 mm2 | buc | 4,000 |
| 260 |  | Муфта концевая ПКВтпбэ 4х150/240 с/н ППД | buc | 4,000 |
| 261 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,550 |
| 262 |  | Труба стальная водогазопроводная Ду=32мм | m.l. | 55,000 |
| 263 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2, Сталь горячекатная полосовая 25х4мм | 100 m | 0,500 |
| 264 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 360 mm2, Сталь горячекатная полосовая 60х6мм | 100 m | 0,030 |
| 265 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm, Сталь горячекатная круглая Д=20мм | 100 m | 0,300 |
| 266 | 08-02-471-1 | Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm, Сталь углавая 50х50х5мм -10мп | 10 buc | 0,300 |
| 267 | 08-02-414-1 | Constructie metalica | t | 0,016 |
| 268 |  | Лист стальной 2000х1000х1,0мм | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.9. Demontari |  |  |
| 269 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize pentru desfiintare sau inlocuire | buc | 215,000 |
| 270 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 286,000 |
| 271 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 16,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Bloc A |  |  |
| 272 |  | Щит распределительный на 36 мод. IP31 ЩРв-36з-036 УХЛ3 | buc | 3,000 |
| 273 |  | Щит распределительный на 24 мод. IP31 ЩРв-24з-036 УХЛ3 | buc | 1,000 |
| 274 |  | Щит распределительный на 18 мод. IP31 ЩРв-18з-036 УХЛ3 | buc | 7,000 |
| 275 |  | Щит распределительный на 12 мод. IP31 ЩРв-12з-036 УХЛ3 | buc | 3,000 |
| 276 |  | Выключатель нагрузки 3-х пол. 400В, 100А, ВН-32/3Р/100А | buc | 1,000 |
| 277 |  | Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 32А, ВН-32/3Р/32А | buc | 1,000 |
| 278 |  | Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 25А, ВН-32/3Р/25А | buc | 3,000 |
| 279 |  | Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 20А, ВН-32/3Р/20А | buc | 12,000 |
| 280 |  | Выключатель ВА47-29/3Р/С40А | buc | 2,000 |
| 281 |  | Выключатель ВА47-29/3Р/С32А | buc | 2,000 |
| 282 |  | Выключатель ВА47-29/3Р/С20А | buc | 1,000 |
| 283 |  | Выключатель ВА47-29/3Р/С10А | buc | 9,000 |
| 284 |  | Выключатель ВА47-29/1Р/С10А | buc | 5,000 |
| 285 |  | Выключатель ВА47-29/1Р/В10А | buc | 38,000 |
| 286 |  | Выключатель ВА47-29/1Р/С4А | buc | 5,000 |
| 287 |  | Выключатель АВДТ32 С16А 30мА | buc | 42,000 |
| 288 |  | Сумеречный выключатель | buc | 1,000 |
| 289 |  | Контактор электромагнитный КМИ 11210-9А-230В | buc | 3,000 |
| 290 |  | Кнопка модульная 230В КМУ11 | buc | 3,000 |
| 291 |  | Расцепитель независемый РН47 | buc | 1,000 |
| 292 |  | Пускатель магнитный Uk=220B, Iн.э=1А ПМА-025 | buc | 2,000 |
| 293 |  | Пускатель магнитный Uk=220B, Iн.э=2А ПМА-025 | buc | 2,000 |
| 294 |  | Кнопка управления 2-х штифтовая ПКЕ-222 | buc | 2,000 |
| 295 |  | Щит лабораторный метадический 600х500х150, IP31 КЭФ-10, в комплекте: Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 20А - 1шт, Диференциальный автомат АД14 4Р16А/30 - 1шт, Выключатель ВА47-29/1/В10А - 1шт, Выключатель нагрузки ВН-32 2Р 20А - 3шт, Трансформатор однофазный 250 ВА, 220/36В, ОСО-0,25 - 3шт, Клемма заземления М6 - 1шт, Розетка штепс. одноместная 250В, 16А, РС16-294 - 1шт, Реле электротепловое 660 В, Iт.э=7,0...10,0А РТИ1314 - 2шт, Шина нулевая 8х12мм - 2шт, Изолятор шинный SM25 - 2шт, DIN-рейка 35мм - 2м, Шина соединительная YNS11-1-063 - 2buc, Зажим клемный ЗНИ-2,5 - 50шт | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Bloc B1 |  |  |
| 296 |  | Щит распределительный на 24 мод. IP31 ЩРв-24з-036 УХЛ3 | buc | 2,000 |
| 297 |  | Щит распределительный на 18 мод. IP31 ЩРв-18з-036 УХЛ3 | buc | 1,000 |
| 298 |  | Щит распределительный на 12 мод. IP31 ЩРв-12з-036 УХЛ3 | buc | 4,000 |
| 299 |  | Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 20А, ВН-32/3Р/20А | buc | 7,000 |
| 300 |  | Выключатель ВА47-29/3Р/С10А | buc | 2,000 |
| 301 |  | Выключатель ВА47-29/1Р/С10А | buc | 3,000 |
| 302 |  | Выключатель ВА47-29/1Р/В10А | buc | 16,000 |
| 303 |  | Выключатель АВДТ32 С16А 30мА | buc | 11,000 |
| 304 |  | Сумеречный выключатель | buc | 1,000 |
| 305 |  | Фотодатчик | buc | 1,000 |
| 306 |  | Контактор электромагнитный КМИ 11210-9А-230В | buc | 2,000 |
| 307 |  | Кнопка модульная 230В КМУ11 | buc | 2,000 |
| 308 |  | Пускатель магнитный Uk=220B, Iн.э=2А ПМА-025 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Bloc B2 |  |  |
| 309 |  | Щит распределительный на 36 мод. IP31 ЩРв-36з-036 УХЛ3 | buc | 1,000 |
| 310 |  | Щит распределительный на 24 мод. IP31 ЩРв-24з-036 УХЛ3 | buc | 3,000 |
| 311 |  | Щит распределительный на 12 мод. IP31 ЩРв-12з-036 УХЛ3 | buc | 5,000 |
| 312 |  | Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 63А, ВН-32/3Р/63А | buc | 1,000 |
| 313 |  | Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 20А, ВН-32/3Р/20А | buc | 8,000 |
| 314 |  | Выключатель ВА47-29/3Р/С25А | buc | 2,000 |
| 315 |  | Выключатель ВА47-29/3Р/С16А | buc | 9,000 |
| 316 |  | Выключатель ВА47-29/3Р/С10А | buc | 2,000 |
| 317 |  | Выключатель ВА47-29/1Р/С10А | buc | 9,000 |
| 318 |  | Выключатель ВА47-29/1Р/В10А | buc | 17,000 |
| 319 |  | Выключатель АВДТ32 С16А 30мА | buc | 12,000 |
| 320 |  | Фотодатчик | buc | 1,000 |
| 321 |  | Контактор электромагнитный КМИ 11210-9А-230В | buc | 2,000 |
| 322 |  | Кнопка модульная 230В КМУ11 | buc | 2,000 |
| 323 |  | Расцепитель независемый РН47 | buc | 2,000 |
| 324 |  | Пускатель магнитный Uk=220B, Iн.э=2А ПМА-025 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.4. Bloc C |  |  |
| 325 |  | Щит металический исп.850х400х850(h) BZUM-DDE 3 tip 7 vru 400-02 | buc | 2,000 |
| 326 |  | Щит распределительный ЩМП4-2 36УХЛЗ | buc | 1,000 |
| 327 |  | Щит распределительный ЩМП-4-1 36УХЛЗ | buc | 1,000 |
| 328 |  | Щит распределительный ЩМП-3-1 36УХЛЗ | buc | 2,000 |
| 329 |  | Щит распределительный ЩМП-2-1 36УХЛЗ | buc | 2,000 |
| 330 |  | Щит распределительный на 48 мод. IP31 ЩРв-48з-036 УХЛ3 | buc | 1,000 |
| 331 |  | Щит распределительный на 36 мод. IP31 ЩРв-36з-036 УХЛ3 | buc | 5,000 |
| 332 |  | Щит распределительный на 24 мод. IP31 ЩРв-24з-036 УХЛ3 | buc | 3,000 |
| 333 |  | Щит распределительный на 12 мод. IP31 ЩРв-12з-036 УХЛ3 | buc | 2,000 |
| 334 |  | Корпус модульный пластиковый ЩРН-П-6 | buc | 4,000 |
| 335 |  | Устроиство автоматического переключения на резерв 380В, 63А, IP31 ABP-142-63 | buc | 1,000 |
| 336 |  | Блок рубильник-предохранитель 400В Iy=400A РПБ-4 400АП | buc | 2,000 |
| 337 |  | Блок рубильник-предохранитель 400В Iy=315A РПБ-4 400АЛ | buc | 2,000 |
| 338 |  | Предохранитель плавкий 400В Iy=400A ППН-37-400 | buc | 6,000 |
| 339 |  | Предохранитель плавкий 400В 250А Iy=160A ППН35-250/160А | buc | 6,000 |
| 340 |  | Рубильник с боковой ручкой 400В ВР32И-31В | buc | 2,000 |
| 341 |  | Рубильник с боковой ручкой 250В ВР32И-31В-250А | buc | 2,000 |
| 342 |  | Рубильник перекидной 400В, 400А, ВР32И-37А70220 | buc | 2,000 |
| 343 |  | Трансформатор тока 660В, 600/5А, ТТЕ-А-300/5А | buc | 6,000 |
| 344 |  | Изолятор опорный 1000В | buc | 6,000 |
| 345 |  | Счетчик электроэнергии 400В, 5А, ZMG405CR 4.04 1b.37 | buc | 4,000 |
| 346 |  | Выключатель нагрузки 3-х пол. 400В, 100А, ВН-32/3Р/100А | buc | 1,000 |
| 347 |  | Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 32А, ВН-32/3Р/32А | buc | 3,000 |
| 348 |  | Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 20А, ВН-32/3Р/20А | buc | 14,000 |
| 349 |  | Выключатель ВА47-29/3Р/С100А | buc | 1,000 |
| 350 |  | Выключатель ВА47-29/3Р/С63А | buc | 2,000 |
| 351 |  | Выключатель ВА47-29/3Р/С40А | buc | 1,000 |
| 352 |  | Выключатель ВА47-29/3Р/С32А | buc | 1,000 |
| 353 |  | Выключатель ВА47-29/3Р/В32А | buc | 1,000 |
| 354 |  | Выключатель ВА47-29/3Р/С25А | buc | 2,000 |
| 355 |  | Выключатель ВА47-29/3Р/В25А | buc | 8,000 |
| 356 |  | Выключатель ВА47-29/3Р/В20А | buc | 1,000 |
| 357 |  | Выключатель ВА47-29/3Р/С16А | buc | 2,000 |
| 358 |  | Выключатель ВА47-29/3Р/В16А | buc | 1,000 |
| 359 |  | Выключатель ВА47-29/3Р/С13А | buc | 1,000 |
| 360 |  | Выключатель ВА47-29/3Р/С10А | buc | 4,000 |
| 361 |  | Выключатель ВА47-29/3Р/В10А | buc | 1,000 |
| 362 |  | Выключатель ВА47-29/3Р/С6А | buc | 1,000 |
| 363 |  | Выключатель ВА47-29/1Р/В20А | buc | 2,000 |
| 364 |  | Выключатель ВА47-29/1Р/С16А | buc | 1,000 |
| 365 |  | Выключатель ВА47-29/1Р/С10А | buc | 10,000 |
| 366 |  | Выключатель ВА47-29/1Р/В10А | buc | 12,000 |
| 367 |  | Выключатель ВА47-29/1Р/С6А | buc | 22,000 |
| 368 |  | Выключатель ВА47-29/1Р/В6А | buc | 22,000 |
| 369 |  | Выключатель ВА47-29/1Р/В5А | buc | 7,000 |
| 370 |  | Выключатель ВА47-29/1Р/В3А | buc | 1,000 |
| 371 |  | Выключатель ВА47-29/1Р/С2А | buc | 3,000 |
| 372 |  | Выключатель АД-12-2Р-10А, 30мА | buc | 1,000 |
| 373 |  | Выключатель АД-12-2Р-16А, 30мА | buc | 29,000 |
| 374 |  | Выключатель АД-12-2Р-25А, 30мА | buc | 1,000 |
| 375 |  | Выключатель АД-12-4Р-10А, 30мА | buc | 2,000 |
| 376 |  | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25/12-УХЛ4 | buc | 1,000 |
| 377 |  | Кнопка управления двухщитовая ПКЕ222-2У3 | buc | 4,000 |
| 378 |  | Контактор электромагнитный КМИ 11210-9А-230В | buc | 7,000 |
| 379 |  | Кнопка модульная 230В КМУ11 | buc | 4,000 |
| 380 |  | Контактор модульный 230В, 20А, Uk=220B КМ20-20 | buc | 4,000 |
| 381 |  | Ограничитель импульсных перенапряжений 400В, 30кА ОПС1-В 4Р | buc | 2,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.