| Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Retele de apa si canalizare (04/2021-RAC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Bloc B1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Nod cu apometru |  |  |
| 1 | SD12C | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 2" / Supapa de arc ф50 | buc | 1,000 |
| 2 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"/ Filtru ф50 | buc | 1,000 |
| 3 | SD11A | Robinet de retinere cu ventil, avind diametrul nominal de 15-20 mm/ Robinet cu ventil de inchidere ф15 | buc | 1,000 |
| 4 | SD11C | Robinet de retinere cu ventil, avind diametrul nominal de 50-65 mm / Robinet cu ventil de inchidere ф65 | buc | 1,000 |
| 5 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" | buc | 2,000 |
| 6 |  | Piesa pentru manometru | buc | 2,000 |
| 7 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel, teava avind diametrul de 2"/ Mufa de trecere din fonta ф50х65 | buc | 1,000 |
| 8 | SA35B | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel, teava avind diametrul de 2 1/2"/ Mufa de trecere din fonta ф65x80 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Alimentarea cu apa |  |  |
| 9 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" | buc | 4,000 |
| 10 |  | Furtun | m | 32,000 |
| 11 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Robinet cu ventil de inchidere ф15 | buc | 32,000 |
| 12 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu ventil de inchidere ф20 | buc | 4,000 |
| 13 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1"/ Robinet cu ventil de inchidere ф25 | buc | 4,000 |
| 14 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Robinet cu ventil de inchidere ф32 | buc | 1,000 |
| 15 | SD19E | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2 1/2" / Robinet cu ventil de inchidere ф65 | buc | 2,000 |
| 16 | SD19F | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3"/ Robinet cu ventil de inchidere ф80 | buc | 1,000 |
| 17 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Robinet sferic 1/2" | buc | 42,000 |
| 18 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ Trecere otel-polipropilena ф20x25 | buc | 8,000 |
| 19 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 20,0 mm, inclusiv/ Trecere otel-polipropilena ф15x20 | buc | 50,000 |
| 20 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Trecere otel-polipropilena ф25x32 | buc | 8,000 |
| 21 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 40,0 mm/ Trecere otel-polipropilena ф32x40 | buc | 2,000 |
| 22 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 50,0 mm / Trecere otel-polipropilena ф40x50 | buc | 1,000 |
| 23 |  | Teu din polpropilena ф20 | buc | 48,000 |
| 24 |  | Teu din polpropilena ф25 | buc | 4,000 |
| 25 |  | Teu din polpropilena ф25x20 | buc | 8,000 |
| 26 |  | Teu din polpropilena ф40x20 | buc | 4,000 |
| 27 |  | Teu din polpropilena ф90x63 | buc | 1,000 |
| 28 |  | Teu din polpropilena ф90 | buc | 1,000 |
| 29 |  | Teu din polpropilena ф63 | buc | 1,000 |
| 30 |  | Cot din polipropilena ф20 | buc | 42,000 |
| 31 |  | Cot din polipropilena ф25 | buc | 8,000 |
| 32 |  | Cot din polipropilena ф32 | buc | 7,000 |
| 33 |  | Cot din polipropilena ф40 | buc | 1,000 |
| 34 |  | Cot din polipropilena ф90 | buc | 6,000 |
| 35 |  | Reductie din polipropilena ф90х63 | buc | 2,000 |
| 36 |  | Reductie din polipropilena ф63x40 | buc | 3,000 |
| 37 |  | Reductie din polipropilena ф25x40 | buc | 2,000 |
| 38 | IC53B | Racord / Cot din polipropilena cu filet ф20x1/2" | buc | 16,000 |
| 39 | IC53B | Racord / Cot cu flansa din polipropilena ф20x1/2" | buc | 12,000 |
| 40 |  | Racord flexibil pentru apa 1/2" L=40 cm | buc | 32,000 |
| 41 |  | Racord flexibil pentru apa 1/2" L=50 cm | buc | 60,000 |
| 42 | SA21A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Tevi din polipropilena ф20*2.1 | m | 170,000 |
| 43 | SA21B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Tevi din polipropilena ф25*2.5 | m | 50,000 |
| 44 | SA21C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Tevi din polipropilena ф32*3.0 | m | 65,000 |
| 45 | SA21D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Tevi din polipropilena ф40*3.7 | m | 20,000 |
| 46 | SA22G | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 90 mm/ Tevi din polipropilena ф90*8.2 | m | 45,000 |
| 47 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 350,000 |
| 48 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 260,000 |
| 49 | SF05D | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm | m | 45,000 |
| 50 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ф20 | m | 170,000 |
| 51 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ф25 | m | 50,000 |
| 52 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ф32 | m | 60,000 |
| 53 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ф40 | m | 20,000 |
| 54 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ф90 | m | 45,000 |
| 55 |  | Clema din polietilena pentru tevi ф25 | buc | 30,000 |
| 56 |  | Clema din polietilena pentru tevi ф20 | buc | 40,000 |
| 57 |  | Clema dubla din polietilena pentru tevi ф20 | buc | 20,000 |
| 58 |  | Clema din polietilena pentru tevi ф32 | buc | 14,000 |
| 59 |  | Clema din polietilena pentru tevi ф40 | buc | 10,000 |
| 60 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 9,000 |
| 61 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"/ Mufa din otel ф50 L=300 mm | buc | 22,000 |
| 62 | RCsB30S | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Canalizarea |  |  |
| 63 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/ Vas de clozet din ceramica cu rezervor | buc | 15,000 |
| 64 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton/ Lavoar din ceramica cu amesticator si cu sifon plastic | buc | 20,000 |
| 65 | SB24A | Sifon de pardoseala din inox, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc | 4,000 |
| 66 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Curatare din polietilena ф100 | buc | 5,000 |
| 67 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Curatare din polietilena ф50 | buc | 6,000 |
| 68 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Revizia din polipropilena ф100 | buc | 7,000 |
| 69 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Revizia din polipropilena ф50 | buc | 10,000 |
| 70 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Teu de canalizare din polipropilena ф50 | buc | 20,000 |
| 71 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare din polipropilena ф100 | buc | 6,000 |
| 72 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare din polipropilena ф100x50 | buc | 10,000 |
| 73 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Cruce inclinat de canalizare din polipropilena ф100 | buc | 8,000 |
| 74 | SB11A | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Cruce inclinat de canalizare din polipropilena ф50 | buc | 3,000 |
| 75 | SB03C | Piesa de legatura (ramificatie simpla, mufa dubla)din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm/ Ramificatie 45* din tevi de fonta ф100 | buc | 6,000 |
| 76 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie 45* din tevi de polipropilena ф50 | buc | 10,000 |
| 77 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie 45* din tevi de polipropilena ф100 | buc | 8,000 |
| 78 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Racord din polipropilena ф50*100 | buc | 4,000 |
| 79 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Teu drept de canalizare din polipropilena ф100 | buc | 15,000 |
| 80 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Tevi de canalizare din polipropilena ф50 | m | 130,000 |
| 81 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Tevi de canalizare din polipropilena ф100 | m | 65,000 |
| 82 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tevi de canalizare din polipropilena ф100 ( in pamint ) | m | 12,000 |
| 83 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 130,000 |
| 84 | SF05D | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm | m | 77,000 |
| 85 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Manson antiincendiar ф100 | buc | 6,000 |
| 86 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Manson antiincendiar ф50 | buc | 12,000 |
| 87 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 10,000 |
| 88 | SB07C | Dop din PP, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,000 |
| 89 | SB07E | Dop din PP, avind diametrul de 110 mm | buc | 12,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Canalizarea pluviala |  |  |
| 90 | SB26A | Gura de scurgere (receptor), pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100 mm | buc | 2,000 |
| 91 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie 45* din tevi de polipropilena ф100 | buc | 4,000 |
| 92 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare din polipropilena ф100 | buc | 2,000 |
| 93 | SB02C1 | Pise de legatura din fonta pentru canalizare, avind diametrul nominal de 100 mm / Cot din tevi de otel inoxidabil ф100 | buc | 2,000 |
| 94 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Manson antiincendiar ф100 | buc | 2,000 |
| 95 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizia din polipropilena ф100 | buc | 2,000 |
| 96 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Curatare din polietilena ф100 | buc | 2,000 |
| 97 | SA03I | Teava din otel inoxidabil pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 4" | m | 10,000 |
| 98 | SF05B | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 10,000 |
| 99 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Tevi din polipropilena ф100 | m | 16,000 |
| 100 | SF05D | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm | m | 16,000 |
| 101 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 5,000 |
| 102 | RCsB30N | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm | buc | 2,000 |
| 103 | SB07E | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Demolarea |  |  |
| 104 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 15,000 |
| 105 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 20,000 |
| 106 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc | 4,000 |
| 107 | RpSA01C | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4" | m | 45,000 |
| 108 | RpSA01B | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 40,000 |
| 109 | RpSA01A | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" | m | 265,000 |
| 110 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm/ Demontarea gura de scurgere a apelor de ploaie | buc | 1,000 |
| 111 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 80,000 |
| 112 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 130,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Bloc B2 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Alimentarea cu apa |  |  |
| 113 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" | buc | 2,000 |
| 114 |  | Furtun | m | 16,000 |
| 115 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Robinet cu ventil de inchidere ф15 | buc | 27,000 |
| 116 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu ventil de inchidere ф20 | buc | 4,000 |
| 117 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1"/ Robinet cu ventil de inchidere ф25 | buc | 2,000 |
| 118 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Robinet cu ventil de inchidere ф32 | buc | 1,000 |
| 119 | SD19E | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2 1/2" / Robinet cu ventil de inchidere ф65 | buc | 1,000 |
| 120 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Robinet sferic 1/2" | buc | 42,000 |
| 121 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ Trecere otel-polipropilena ф20x25 | buc | 8,000 |
| 122 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 20,0 mm, inclusiv/ Trecere otel-polipropilena ф15x20 | buc | 50,000 |
| 123 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Trecere otel-polipropilena ф25x32 | buc | 4,000 |
| 124 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 40,0 mm/ Trecere otel-polipropilena ф32x40 | buc | 2,000 |
| 125 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 50,0 mm / Trecere otel-polipropilena ф40x50 | buc | 1,000 |
| 126 |  | Teu din polpropilena ф20 | buc | 48,000 |
| 127 |  | Teu din polpropilena ф25 | buc | 4,000 |
| 128 |  | Teu din polpropilena ф25x20 | buc | 8,000 |
| 129 |  | Teu din polpropilena ф40x20 | buc | 4,000 |
| 130 |  | Teu din polpropilena ф90x63 | buc | 1,000 |
| 131 |  | Teu din polpropilena ф90 | buc | 1,000 |
| 132 |  | Teu din polpropilena ф63 | buc | 1,000 |
| 133 |  | Cot din fonta maleabila ф32 | buc | 4,000 |
| 134 |  | Cot din fonta maleabila ф20 | buc | 2,000 |
| 135 |  | Cot din tevi de polipropilena ф25 | buc | 4,000 |
| 136 |  | Cot din tevi de polipropilena ф20 | buc | 40,000 |
| 137 |  | Reductie din polipropilena ф20х25 | buc | 2,000 |
| 138 |  | Reductie din polipropilena ф90x75 | buc | 2,000 |
| 139 | SA02C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 1" | m | 32,000 |
| 140 | SA02B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 3/4" | m | 20,000 |
| 141 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 52,000 |
| 142 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 52,000 |
| 143 | SA21A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Tevi din polipropilena ф20*2.1 | m | 170,000 |
| 144 | SA21B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Tevi din polipropilena ф25*2.5 | m | 50,000 |
| 145 | SA21C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Tevi din polipropilena ф32*3.0 | m | 60,000 |
| 146 | SA21D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Tevi din polipropilena ф40*3.7 | m | 20,000 |
| 147 | SA21F | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm / Tevi din polipropilena ф75*6.9 | m | 45,000 |
| 148 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 345,000 |
| 149 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 345,000 |
| 150 |  | Racord flexibil pentru apa 1/2" L=40 cm | buc | 32,000 |
| 151 |  | Racord flexibil pentru apa 1/2" L=50 cm | buc | 60,000 |
| 152 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ф20 | m | 42,000 |
| 153 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ф25 | m | 8,000 |
| 154 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ф32 | m | 4,000 |
| 155 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ф40 | m | 1,000 |
| 156 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ф75 | m | 4,000 |
| 157 |  | Clema din polietilena pentru tevi ф25 | buc | 30,000 |
| 158 |  | Clema din polietilena pentru tevi ф20 | buc | 40,000 |
| 159 |  | Clema dubla din polietilena pentru tevi ф20 | buc | 20,000 |
| 160 |  | Clema din polietilena pentru tevi ф32 | buc | 14,000 |
| 161 |  | Clema din polietilena pentru tevi ф40 | buc | 10,000 |
| 162 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 9,000 |
| 163 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"/ Mufa din otel ф50 L=300 mm | buc | 20,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Canalizarea |  |  |
| 164 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/ Vas de clozet din ceramica cu rezervor | buc | 15,000 |
| 165 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton/ Lavoar din ceramica cu amesticator si cu sifon plastic | buc | 20,000 |
| 166 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc | 4,000 |
| 167 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Curatare din polietilena ф100 | buc | 5,000 |
| 168 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Curatare din polietilena ф50 | buc | 6,000 |
| 169 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Revizia din polipropilena ф100 | buc | 7,000 |
| 170 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Revizia din polipropilena ф50 | buc | 10,000 |
| 171 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Teu de canalizare din polipropilena ф50 | buc | 20,000 |
| 172 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare din polipropilena ф100 | buc | 6,000 |
| 173 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare din polipropilena ф100x50 | buc | 10,000 |
| 174 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Cruce inclinat de canalizare din polipropilena ф100 | buc | 8,000 |
| 175 | SB11A | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Cruce inclinat de canalizare din polipropilena ф50 | buc | 3,000 |
| 176 | SB03C | Piesa de legatura (ramificatie simpla, mufa dubla)din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm/ Ramificatie 45* din tevi de fonta ф100 | buc | 6,000 |
| 177 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie 45* din tevi de polipropilena ф50 | buc | 10,000 |
| 178 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie 45* din tevi de polipropilena ф100 | buc | 8,000 |
| 179 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Racord din polipropilena ф50*100 | buc | 4,000 |
| 180 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Teu drept de canalizare din polipropilena ф100 | buc | 15,000 |
| 181 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Tevi de canalizare din polipropilena ф50 | m | 130,000 |
| 182 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Tevi de canalizare din polipropilena ф100 | m | 65,000 |
| 183 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tevi de canalizare din polipropilena ф100 ( in pamint ) | m | 12,000 |
| 184 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 130,000 |
| 185 | SF05D | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm | m | 77,000 |
| 186 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Manson antiincendiar ф100 | buc | 6,000 |
| 187 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Manson antiincendiar ф50 | buc | 12,000 |
| 188 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 10,000 |
| 189 | SB07C | Dop din PP 50 mm | buc | 6,000 |
| 190 | SB07E | Dop din PP 110 mm | buc | 12,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Canalizarea pluviala |  |  |
| 191 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,628 |
| 192 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. / КЦ-10-9 (1 buc), КЦД10 (1 buc),КЦП1-10-1(1 buc) | buc | 1,000 |
| 193 | SB26A | Gura de scurgere (receptor), pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100 mm | buc | 2,000 |
| 194 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm./ Ramificatie 45* din tevi de polietilena ф100 | buc | 4,000 |
| 195 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Teu din polipropilena inclinat ф100 | buc | 3,000 |
| 196 | SB02C1 | Pise de legatura din fonta pentru canalizare, avind diametrul nominal de 100 mm / Cot din tevi de otel inoxidabil ф100 | buc | 2,000 |
| 197 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Robinet cu ventil de inchidere ф32 | buc | 1,000 |
| 198 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizia din polipropilena ф100 | buc | 2,000 |
| 199 | SD12B | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Supapa de arc ф32 | buc | 1,000 |
| 200 | SA03I | Teava din otel inoxidabil pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 4" | m | 10,000 |
| 201 | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 10,000 |
| 202 | SF05B | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 10,000 |
| 203 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Tevi din polipropilena ф100 | m | 16,000 |
| 204 | SB08B | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 40 mm / Tevi din polipropilena ф40 | m | 16,000 |
| 205 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 16,000 |
| 206 | SF05D | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm | m | 16,000 |
| 207 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 40,0 mm/ Trecere otel-polipropilena ф32x40 | buc | 2,000 |
| 208 | SB07E | Dop din PP, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,000 |
| 209 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 5,000 |
| 210 | RCsB30N | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm | buc | 2,000 |
| 211 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Manson antiincendiar ф100 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Demolarea |  |  |
| 212 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 15,000 |
| 213 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 20,000 |
| 214 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc | 4,000 |
| 215 | RpSA01C | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4" | m | 45,000 |
| 216 | RpSA01B | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 40,000 |
| 217 | RpSA01A | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" | m | 265,000 |
| 218 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm/ Demontarea gura de scurgere a apelor de ploaie | buc | 1,000 |
| 219 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 80,000 |
| 220 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 130,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Bloc C |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Alimentarea cu apa |  |  |
| 221 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Robinet cu ventil de inchidere ф15 | buc | 23,000 |
| 222 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu ventil de inchidere ф20 | buc | 2,000 |
| 223 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1"/ Robinet cu ventil de inchidere ф25 | buc | 4,000 |
| 224 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Robinet cu ventil de inchidere ф32 | buc | 1,000 |
| 225 | SD19D | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" / Robinet cu ventil de inchidere ф50 | buc | 4,000 |
| 226 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin/ Uscator pentru prosop ф25 | buc | 1,000 |
| 227 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Robinet sferic 1/2" | buc | 9,000 |
| 228 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa de arc ф15 | buc | 1,000 |
| 229 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" | buc | 2,000 |
| 230 |  | Furtun | m | 16,000 |
| 231 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"/ Filtru ф15 | buc | 1,000 |
| 232 |  | Racord flexibil pentru apa 1/2" L=40 cm | buc | 18,000 |
| 233 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"/ Amesticator pentru chiuveta ф15 | buc | 6,000 |
| 234 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Amesticator pentru cada ф15 | buc | 1,000 |
| 235 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./ Amesticator pentru dus ф15 | buc | 4,000 |
| 236 |  | Teu din polpropilena ф20 | buc | 45,000 |
| 237 |  | Teu din polpropilena ф25 | buc | 10,000 |
| 238 |  | Teu din polpropilena ф25x20 | buc | 6,000 |
| 239 |  | Teu din polipropilena ф32x20 | buc | 8,000 |
| 240 |  | Teu din polipropilena ф75x50 | buc | 3,000 |
| 241 |  | Cot din tevi de polipropilena ф20 | buc | 83,000 |
| 242 |  | Cot din tevi de polipropilena ф25 | buc | 16,000 |
| 243 |  | Cot din tevi de polipropilena ф32 | buc | 44,000 |
| 244 |  | Cot din tevi de polipropilena ф63 | buc | 8,000 |
| 245 |  | Cot din tevi de polipropilena cu filet ф20x1/2" | buc | 44,000 |
| 246 |  | Reductie din polipropilena ф50x32 | buc | 3,000 |
| 247 |  | Reductie din polipropilena ф75x63 | buc | 1,000 |
| 248 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ Trecere otel-polipropilena ф20x25 | buc | 10,000 |
| 249 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 20,0 mm/ Trecere otel-polipropilena ф15x20 | buc | 28,000 |
| 250 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Trecere otel-polipropilena ф25x32 | buc | 14,000 |
| 251 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 40,0 mm/ Trecere otel-polipropilena ф32x40 | buc | 4,000 |
| 252 | IC38L | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, avind diametrul exterior de 63,0 mm/ Trecere otel-polipropilena ф50x63 | buc | 2,000 |
| 253 |  | Cot din fonta maleabila ф32 | buc | 8,000 |
| 254 |  | Cot din fonta maleabila ф20 | buc | 4,000 |
| 255 | SA02B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 3/4" | m | 15,000 |
| 256 | SA04D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4" | m | 30,000 |
| 257 | SA21A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Tevi din polipropilena ф20*2.1 | m | 280,000 |
| 258 | SA21B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Tevi din polipropilena ф25*2.5 | m | 55,000 |
| 259 | SA21C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Tevi din polipropilena ф32*3.0 | m | 145,000 |
| 260 | SA21D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Tevi din polipropilena ф40*3.7 | m | 15,000 |
| 261 | SA21F | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm / Tevi din polipropilena ф63x5.8 | m | 40,000 |
| 262 | SA21F | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm / Tevi din polipropilena ф75*6.9 | m | 25,000 |
| 263 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 560,000 |
| 264 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 560,000 |
| 265 |  | Clema din polietilena pentru tevi ф20 | buc | 150,000 |
| 266 |  | Clema din polietilena pentru tevi ф25 | buc | 40,000 |
| 267 |  | Clema din polietilena pentru tevi ф32 | buc | 110,000 |
| 268 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ф20 | m | 280,000 |
| 269 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ф25 | m | 55,000 |
| 270 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ф32 | m | 145,000 |
| 271 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ф40 | m | 15,000 |
| 272 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ф63 | m | 40,000 |
| 273 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ф75 | m | 25,000 |
| 274 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (aplicativ) / Mate din vata minerala Heralan-LAM 040 cu folga aliuminata | m2 | 10,000 |
| 275 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 20,000 |
| 276 | RCsB30S | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Canalizarea C1 |  |  |
| 277 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Clapeta de aer ф100 | buc | 1,000 |
| 278 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/ Vas de clozet din ceramica cu rezervor | buc | 7,000 |
| 279 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton/ Lavoar din ceramica cu amesticator si cu sifon plastic | buc | 18,000 |
| 280 | SC01B | Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta/ Cabina de dus | buc | 2,000 |
| 281 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/ Vas de clozet din ceramica cu rezervor pentru dezabilitati | buc | 1,000 |
| 282 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,628 |
| 283 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. / КЦ-10-9 (1 buc), КЦД10 (1 buc),КЦП1-10-1(1 buc) | buc | 1,000 |
| 284 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Robinet cu ventil de inchidere ф32 | buc | 1,000 |
| 285 | SD12B | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Supapa de arc ф32 | buc | 1,000 |
| 286 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm/ Trecere otel-polipropilena ф32x40 | buc | 2,000 |
| 287 | SB24A | Sifon de pardoseala din inox, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc | 3,000 |
| 288 | SB24E | Sifon de pardoseala din inox, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,000 |
| 289 | SB28A | Sifon pentru chiuveta din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 2,000 |
| 290 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Teu drept de canalizare din polipropilena ф100 | buc | 8,000 |
| 291 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Racord din polipropilena ф50*100 | buc | 5,000 |
| 292 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Revizia din polipropilena ф100 | buc | 2,000 |
| 293 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Teu de canalizare din polipropilena ф50 | buc | 7,000 |
| 294 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare din polipropilena ф100 | buc | 26,000 |
| 295 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare din polipropilena ф100x50 | buc | 5,000 |
| 296 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Cruce inclinat de canalizare din polipropilena ф100 | buc | 4,000 |
| 297 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie 45* din tevi de polipropilena ф50 | buc | 15,000 |
| 298 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie 45* din tevi de polipropilena ф100 | buc | 5,000 |
| 299 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Curatare din polietilena ф100 | buc | 8,000 |
| 300 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Curatare din polietilena ф50 | buc | 4,000 |
| 301 | SB10D | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm/ Teu de canalizare din polipropilena ф80x50 | buc | 5,000 |
| 302 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare din polipropilena ф100x80 | buc | 1,000 |
| 303 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Tevi de canalizare din polipropilena ф50 | m | 65,000 |
| 304 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Tevi de canalizare din polipropilena ф100 | m | 140,000 |
| 305 | SA21D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Tevi din polipropilena ф40*3.7 | m | 25,000 |
| 306 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 230,000 |
| 307 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 90,000 |
| 308 | SF05D | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm | m | 140,000 |
| 309 |  | Cot din polipropilena ф40 | buc | 4,000 |
| 310 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 20,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Canalizarea C3 |  |  |
| 311 | SB24E | Sifon de pardoseala din inox, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 2,000 |
| 312 | SB24A | Sifon avind diametrul de 50 mm/ Sifon pentru spalator tehnic ф50 | buc | 6,000 |
| 313 | SB24A | Sifon avind diametrul de 50 mm/ Sifon pentru cada de spalat ф50 | buc | 1,000 |
| 314 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Revizia din polipropilena ф100 | buc | 1,000 |
| 315 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Teu de canalizare din polipropilena ф50 | buc | 4,000 |
| 316 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare din polipropilena ф100 | buc | 5,000 |
| 317 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare din polipropilena ф100x50 | buc | 3,000 |
| 318 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Cruce inclinat de canalizare din polipropilena ф100 | buc | 1,000 |
| 319 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie 45* din tevi de polipropilena ф50 | buc | 6,000 |
| 320 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie 45* din tevi de polipropilena ф100 | buc | 4,000 |
| 321 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Curatare din polietilena ф100 | buc | 2,000 |
| 322 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Tevi de canalizare din polipropilena ф50 | m | 15,000 |
| 323 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Tevi de canalizare din polipropilena ф100 | m | 20,000 |
| 324 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Demolarea |  |  |
| 325 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 8,000 |
| 326 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 20,000 |
| 327 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc | 4,000 |
| 328 | RpSA01C | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4" | m | 45,000 |
| 329 | RpSA01B | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 40,000 |
| 330 | RpSA01A | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" | m | 280,000 |
| 331 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 80,000 |
| 332 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 160,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Bloc A |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Alimentarea cu apa |  |  |
| 333 | SD11A | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 15-20 mm/ Robinet cu ventil de inchidere ф15 | buc | 50,000 |
| 334 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu ventil de inchidere ф20 | buc | 5,000 |
| 335 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1"/ Robinet cu ventil de inchidere ф25 | buc | 1,000 |
| 336 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Robinet cu ventil de inchidere ф32 | buc | 4,000 |
| 337 | SD19D | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" / Robinet cu ventil de inchidere ф50 | buc | 1,000 |
| 338 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Robinet de apa | buc | 3,000 |
| 339 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Robinet sferic 1/2" | buc | 9,000 |
| 340 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ Trecere otel-polipropilena ф20x25 | buc | 10,000 |
| 341 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm / Trecere otel-polipropilena ф15x20 | buc | 64,000 |
| 342 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Trecere otel-polipropilena ф25x32 | buc | 8,000 |
| 343 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 40,0 mm/ Trecere otel-polipropilena ф32x40 | buc | 2,000 |
| 344 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 50,0 mm / Trecere otel-polipropilena ф40x50 | buc | 2,000 |
| 345 |  | Teu din polpropilena ф20 | buc | 76,000 |
| 346 |  | Teu din polpropilena ф25 | buc | 2,000 |
| 347 |  | Teu din polpropilena ф25x20 | buc | 28,000 |
| 348 |  | Teu din polpropilena ф40x32 | buc | 1,000 |
| 349 |  | Teu din polpropilena ф40x25 | buc | 4,000 |
| 350 |  | Teu din polpropilena ф40 | buc | 1,000 |
| 351 |  | Teu din polpropilena ф63 | buc | 1,000 |
| 352 |  | Cot din polipropilena ф20 | buc | 85,000 |
| 353 |  | Cot din polipropilena ф25 | buc | 18,000 |
| 354 |  | Cot din polipropilena ф32 | buc | 4,000 |
| 355 |  | Cot din polipropilena ф40 | buc | 2,000 |
| 356 |  | Cot din fonta maleabila ф32 | buc | 4,000 |
| 357 |  | Cot din fonta maleabila ф20 | buc | 2,000 |
| 358 | SA04D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4" | m | 12,000 |
| 359 | SA02B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 3/4" | m | 8,000 |
| 360 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 20,000 |
| 361 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 20,000 |
| 362 | IC53B | Racord / Cot din polipropilena cu filet ф20x1/2" | buc | 30,000 |
| 363 | IC53B | Racord / Cot cu flansa din polipropilena ф20x1/2" | buc | 12,000 |
| 364 |  | Racord flexibil pentru apa 1/2" L=40 cm | buc | 32,000 |
| 365 |  | Racord flexibil pentru apa 1/2" L=50 cm | buc | 60,000 |
| 366 | SA21A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Tevi din polipropilena ф20*2.1 | m | 140,000 |
| 367 | SA21B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Tevi din polipropilena ф25*2.5 | m | 40,000 |
| 368 | SA21C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Tevi din polipropilena ф32*3.0 | m | 45,000 |
| 369 | SA21D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Tevi din polipropilena ф40*3.7 | m | 25,000 |
| 370 | SA21E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm / Tevi din polipropilena ф50*4.6 | m | 30,000 |
| 371 | SA21F | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm / Tevi din polipropilena ф63x5.8 | m | 30,000 |
| 372 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 310,000 |
| 373 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 310,000 |
| 374 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ф20 | m | 140,000 |
| 375 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ф25 | m | 40,000 |
| 376 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ф32 | m | 12,000 |
| 377 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ф40 | m | 25,000 |
| 378 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ф50 | m | 30,000 |
| 379 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ф63 | m | 30,000 |
| 380 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (aplicativ) / Mate din vata minerala Heralan-LAM 040 cu folga aliuminata | m2 | 2,000 |
| 381 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 14,000 |
| 382 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"/ Mufa din otel ф50 L=300 mm | buc | 21,000 |
| 383 |  | Reductie din polipropilena ф63x50 | buc | 1,000 |
| 384 |  | Reductie din polipropilena ф63x40 | buc | 1,000 |
| 385 |  | Reductie din polipropilena ф25x40 | buc | 2,000 |
| 386 |  | Clema din polietilena pentru tevi ф25 | buc | 30,000 |
| 387 |  | Clema din polietilena pentru tevi ф20 | buc | 40,000 |
| 388 |  | Clema dubla din polietilena pentru tevi ф20 | buc | 30,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Alimentarea cu apa calda |  |  |
| 389 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Robinet sferic 1/2" | buc | 6,000 |
| 390 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Robinet cu ventil de inchidere ф15 | buc | 14,000 |
| 391 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu ventil de inchidere ф20 | buc | 3,000 |
| 392 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1"/ Robinet cu ventil de inchidere ф25 | buc | 3,000 |
| 393 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Robinet cu ventil de inchidere ф32 | buc | 3,000 |
| 394 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" | buc | 12,000 |
| 395 |  | Furtun | m | 72,000 |
| 396 |  | Cot din polipropilena ф20 | buc | 42,000 |
| 397 |  | Cot din polipropilena ф25 | buc | 4,000 |
| 398 |  | Cot din polipropilena ф40 | buc | 2,000 |
| 399 |  | Teu din polpropilena ф20 | buc | 35,000 |
| 400 |  | Teu din polpropilena ф25 | buc | 3,000 |
| 401 |  | Teu din polpropilena ф25x20 | buc | 8,000 |
| 402 |  | Teu din polpropilena ф40x25 | buc | 3,000 |
| 403 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ Trecere otel-polipropilena ф20x25 | buc | 6,000 |
| 404 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm / Trecere otel-polipropilena ф15x20 | buc | 28,000 |
| 405 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 40,0 mm/ Trecere otel-polipropilena ф32x40 | buc | 4,000 |
| 406 | IC53B | Racord / Cot din polipropilena cu filet ф20x1/2" | buc | 20,000 |
| 407 | IC53B | Racord / Cot cu flansa din polipropilena ф20x1/2" | buc | 12,000 |
| 408 |  | Cot din fonta maleabila ф32 | buc | 3,000 |
| 409 |  | Cot din fonta maleabila ф20 | buc | 3,000 |
| 410 | SA04D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4" | m | 30,000 |
| 411 | SA02C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 1" | m | 40,000 |
| 412 | SA02B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 3/4" | m | 50,000 |
| 413 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 120,000 |
| 414 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 120,000 |
| 415 | SA21A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Tevi din polipropilena ф20*2.1 | m | 82,000 |
| 416 | SA21B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Tevi din polipropilena ф25*2.5 | m | 25,000 |
| 417 | SA21D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Tevi din polipropilena ф40*3.7 | m | 15,000 |
| 418 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 122,000 |
| 419 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 122,000 |
| 420 |  | Racord flexibil pentru apa 1/2" L=40 cm | buc | 32,000 |
| 421 |  | Racord flexibil pentru apa 1/2" L=50 cm | buc | 30,000 |
| 422 |  | Clema din polietilena pentru tevi ф25 | buc | 30,000 |
| 423 |  | Clema din polietilena pentru tevi ф20 | buc | 40,000 |
| 424 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ф20 | m | 82,000 |
| 425 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ф25 | m | 25,000 |
| 426 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ф40 | m | 12,000 |
| 427 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (aplicativ) / Mate din vata minerala Heralan-LAM 040 cu folga aliuminata | m2 | 22,000 |
| 428 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"/ Mufa din otel ф50 L=300 mm | buc | 16,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Canalizarea |  |  |
| 429 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/ Vas de clozet din ceramica cu rezervor | buc | 23,000 |
| 430 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton/ Lavoar din ceramica cu amesticator si cu sifon plastic | buc | 31,000 |
| 431 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Pisoar din ceramica cu robinet de pisoar | buc | 9,000 |
| 432 | SC10A | Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu | buc | 2,000 |
| 433 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 6,000 |
| 434 | SB24A | Sifon de pardoseala din inox, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc | 6,000 |
| 435 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Teu drept de canalizare din polipropilena ф100 | buc | 23,000 |
| 436 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Racord din polipropilena ф50*100 | buc | 26,000 |
| 437 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Revizia din polipropilena ф100 | buc | 4,000 |
| 438 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Revizia din polipropilena ф50 | buc | 10,000 |
| 439 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Teu de canalizare din polipropilena ф50 | buc | 49,000 |
| 440 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare din polipropilena ф100 | buc | 5,000 |
| 441 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare din polipropilena ф100x50 | buc | 27,000 |
| 442 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Cruce inclinat de canalizare din polipropilena ф100 | buc | 6,000 |
| 443 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie 45* din tevi de polipropilena ф50 | buc | 43,000 |
| 444 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie 45* din tevi de polipropilena ф100 | buc | 11,000 |
| 445 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Curatare din polietilena ф100 | buc | 15,000 |
| 446 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Curatare din polietilena ф50 | buc | 7,000 |
| 447 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Manson antiincendiar ф100 | buc | 6,000 |
| 448 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Manson antiincendiar ф50 | buc | 15,000 |
| 449 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Tevi de canalizare din polipropilena ф50 | m | 110,000 |
| 450 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Tevi de canalizare din polipropilena ф100 | m | 95,000 |
| 451 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 25,000 |
| 452 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Robinet cu ventil de inchidere ф32 | buc | 1,000 |
| 453 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 40,0 mm/ Trecere otel-polipropilena ф32x40 | buc | 2,000 |
| 454 | SB08B | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 40 mm / Tevi din polipropilena ф40 | m | 15,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.4. Canalizarea pluviala |  |  |
| 455 | SB26A | Gura de scurgere (receptor), pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100 mm | buc | 4,000 |
| 456 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm./ Ramificatie 45* din tevi de polietilena ф100 | buc | 5,000 |
| 457 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Teu din polipropilena inclinat ф100 | buc | 6,000 |
| 458 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Revizia din polipropilena ф100 | buc | 3,000 |
| 459 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Manson antiincendiar ф100 | buc | 6,000 |
| 460 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Curatare din polietilena ф100 | buc | 2,000 |
| 461 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Tevi din polipropilena ф100 | m | 40,000 |
| 462 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tevi din polietilena ф100 | m | 20,000 |
| 463 | SB07E | Dop din PP, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,000 |
| 464 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 5,000 |
| 465 | RCsB30N | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.5. Demolarea |  |  |
| 466 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 23,000 |
| 467 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 30,000 |
| 468 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc | 10,000 |
| 469 | RpSA01C | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4" | m | 50,000 |
| 470 | RpSA01B | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 40,000 |
| 471 | RpSA01A | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" | m | 290,000 |
| 472 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm/ Demontarea gura de scurgere a apelor de ploaie | buc | 2,000 |
| 473 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 90,000 |
| 474 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 130,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Bloc B1 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Alimentarea cu apa |  |  |
| 475 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm/ Clapeta rotativa cu dispozitiv de actionare magnetoelectric 15кч892n3 ф50 | buc | 1,000 |
| 476 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control/ Manometru | buc | 1,000 |
| 477 | SE58B | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm/ Contor de apa ultrasonic flou IQ 3100 Dn40 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Bloc B2 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2.1. Canalizare pluviala |  |  |
| 478 | AcC05A | Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"/ Pompa de drenaj submersibil INGCO SPDS Q=5.0 l /s H=7.0m N=0.75 kwt | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Bloc C |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3.1. Canalizarea C1 |  |  |
| 479 | AcC05A | Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"/ Pompa de drenaj submersibil INGCO SPDS Q=5.0 l /s H=7.0m N=0.75 kwt | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Bloc A |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4.1. Canalizarea |  |  |
| 480 | AcC05A | Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"/ Pompa de drenaj submersibil INGCO SPDS Q=5.0 l /s H=7.0m N=0.75 kwt | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Bloc B1 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Alimentarea cu apa |  |  |
| 481 |  | Clapeta rotativa cu dispozitiv de actionare magnetoelectric 15кч892n3 ф50 | buc | 1,000 |
| 482 |  | Manometru | buc | 1,000 |
| 483 |  | Contor de apa ultrasonic flou IQ 3100 Dn40 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Bloc B2 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.1. Canalizare pluviala |  |  |
| 484 |  | Pompa de drenaj submersibil INGCO SPDS Q=5.0 l /s H=7.0m N=0.75 kwt | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Bloc C |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3.1. Canalicarea C1 |  |  |
| 485 |  | Pompa de drenaj submersibil INGCO SPDS Q=5.0 l /s H=7.0m N=0.75 kwt | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.4. Bloc A |  |  |
|  |  | Capitolul 3.4.1. Canalizarea |  |  |
| 486 |  | Pompa de drenaj submersibil INGCO SPDS Q=5.0 l /s H=7.0m N=0.75 kwt | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.