CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Reconstructia subsolului cladirii administrative cu renovarea comunicatiilor ingineresti, amplasat in or. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 166

2-1-7   (RAC)- Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare

Notă*

La întocmirea ofertei tehnice, operatorul economic va putea include alte bunuri (a căror specificații tehnice fac referință la o anumită marcă comercială, origine sau producător concret) echivalente celor indicate în caietul de sarcini.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie-montare |  |  |
|  |  | 1.1. Obiecte sanitare |  |  |
| 1 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa incorporat in perete, avind sifonul interior tip S | buc | 4,00 |
| 2 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar in complect) | buc | 9,00 |
| 3 | SC02A | Cada pentru dus din polimetacril | buc | 4,00 |
| 4 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 9,00 |
| 5 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 4,00 |
|  |  | 1.2. Sistemul de alimentare cu apa potabila |  |  |
| 6 | SD19A | Robinet bila cu 3 cai cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" | buc | 1,00 |
| 7 | SD19A | Robinet bila cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" | buc | 2,00 |
| 8 | SD19A | Robinet bila cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" | buc | 1,00 |
| 9 | SD19B | Robinet bila cu mufe filetate, avind diametrul 1" | buc | 4,00 |
| 10 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm | buc | 10,00 |
| 11 | GB06A | Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm | 2 buc | 5,00 |
| 12 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20*2.2 mm | m | 22,00 |
| 13 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25*2.3 mm | m | 16,00 |
| 14 | SA17B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32*2.9 mm | m | 20,00 |
| 15 | AcA04A | Montarea a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm -Teava din otel d 50*3 mm | m | 295,00 |
| 16 | CN23F | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv | m2 | 51,87 |
| 17 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 148,00 |
| 18 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=22*6 mm ППЭ | m | 22,00 |
| 19 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=28*6 mm ППЭ | m | 16,00 |
| 20 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=35*6 mm ППЭ | m | 20,00 |
| 21 | SD17B | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) | buc | 6,00 |
| 22 | ID06A | Supapa de aerisire, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 1,00 |
| 23 | SA34F | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3" (la bransament) | buc | 2,00 |
| 24 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 58,00 |
| 25 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 295,00 |
| 26 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 58,00 |
| 27 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 295,00 |
|  |  | 1.3. Sistemul de alimentare cu apa calda |  |  |
| 28 | SD19A | Robinet bila cu mufe filetate, avind diametrul 16mm | buc | 2,00 |
| 29 | SD19A | Robinet bila cu mufe filetate, avind diametrul 20mm | buc | 4,00 |
| 30 | SD19B | Robinet bila cu mufe filetate, avind diametrul 25mm | buc | 2,00 |
| 31 | ID06A | Supapa de aerisire, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 1,00 |
| 32 | SA15A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16*2.2 mm | m | 25,00 |
| 33 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20*2.8 mm | m | 22,00 |
| 34 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25*3.5 mm | m | 175,00 |
| 35 | SA17C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40*5.5 mm | m | 155,00 |
| 36 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=20*9 mm ППЭ | m | 25,00 |
| 37 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=25*9 mm ППЭ | m | 22,00 |
| 38 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=32*9 mm ППЭ | m | 175,00 |
| 39 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=50*9 mm ППЭ | m | 155,00 |
| 40 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 377,00 |
| 41 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 377,00 |
|  |  | 1.4. Sistemul de canalizare menajera |  |  |
| 42 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 32,00 |
| 43 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm - 30% din lungimea conductei - pentru fitinguri | m | 9,60 |
| 44 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 48,00 |
| 45 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm - 30% din lungimea conductei - pentru fitinguri | m | 14,40 |
| 46 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (piesa inspectie) | buc | 4,00 |
| 47 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm (cu clapeta uscata, conectarea orizontala) | buc | 4,00 |
| 48 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm (cu clapeta uscata, conectarea veticala) | buc | 2,00 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 49 |  | Compensator de dilatatie din cauciuc cu flanse Dn50 | buc | 2,00 |
| 50 |  | Robinet cu obturator disc rotativ cu flanse Dn50 | buc | 1,00 |
| 51 |  | Vana din fonta cu filetul tijei cu flanse Dn50 | buc | 3,00 |
| 52 |  | Manometru tehnic | buc | 1,00 |
| 53 |  | Supapa termostatica de balansare MTCV Dn20mm Danfoss | buc | 1,00 |
| 54 |  | Clapeta de canalizare Dn110 cu actionare electrica | buc | 4,00 |
|  |  | 3. Montarea utilajului |  |  |
| 55 | SA30A | Compensator de dilatatie din cauciuc cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 50 mm | buc | 2,00 |
| 56 | SD08A | Robinet cu obturator disc rotativ, cu flanse, avind diametrul nominal de 50 mm | buc | 1,00 |
| 57 | SD09C | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50 mm | buc | 3,00 |
| 58 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru tehnic | buc | 1,00 |
| 59 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 3/4" (Supapa de balansare MTCV Dn20mm Danfoss) | buc | 1,00 |
| 60 | SB11C | Clapeta material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cu actionarea electrica | buc | 4,00 |
| 61 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a clapetei de canalizare | buc | 4,00 |